# 2.1.2. Проектирование, строительство и эксплуатация жилых зданий, предприятий коммунально-бытового обслуживания, учреждений образования, культуры, отдыха, спорта.
2.2.1. Проектирование, строительство, реконструкция и эксплуатация предприятий

# Гигиенические нормативы ГН 2.1.2/2.2.1.1009-00
"Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 28 декабря 2000 г.)
List of asbestos-containing materials which are permitted for construction

Дата введения: 1 марта 2001 г.

# 1. Область применения и общие положения

1.1. Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве (далее - перечень) подготовлен в целях упорядочения применения асбестоцементных материалов и конструкций (далее - материалов) при осуществлении проектных и строительных работ.

1.2. Перечень предназначен для использования в работе проектных, конструкторских и строительных организаций, органов планирования и снабжения, учреждений и предприятий всех видов деятельности и форм собственности, осуществляющих разработку рецептур, производство и применение асбестоцементных материалов в строительной отрасли, а также органов и учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы.

1.3. В настоящий перечень включены асбестоцементные материалы (прошедшие санитарно-гигиеническую оценку, на основании которой определены основные области их применения в строительстве), производство и применение которых осуществляется на территории Российской Федерации в соответствии с утвержденными в установленном порядке нормативно-техническими документами (ГОСТы, ТУ).

1.4. Асбестоцементные материалы, перечисленные в разделе 2 настоящего документа, могут применяться для следующих видов наружных строительных работ:

- покрытие крыш производственных, общественных и жилых зданий, хозяйственных навесов открытых складов, торговых палаток, ларьков, павильонов, а также гаражей, остановок городского и междугородного транспорта, платформ электропоездов пригородного сообщения и др.:

- сооружение и облицовка (или отделка) наружных стен зданий, ограждение балконов и лоджий, а также в качестве тепло- и звукоизоляционного среднего слоя в конструкциях и перегородках промышленных зданий;

- устройство пометных настилов в батареях кур-несушек птицефабрик;

- изготовление распределительных щитов для электропроводок и деталей электрооборудования, облицовка индукционных и тигельных печей, обшивка градирен;

- прокладка трубопроводов питьевого водоснабжения (водопроводы);

- прокладка напорных теплопроводов в системах горячего водоснабжения и отопления городов, поселков и сельскохозяйственных комплексов (только с использованием уплотнительных колец-манжет из теплостойкой резины, имеющей положительное санитарно-эпидемиологическое заключение органов госсанэпиднадзора);

- устройство теплоизоляции трубопроводов теплоснабжения, канализации фекальных и ливневых стоков, устройство мусоропроводов в жилищном строительстве;

- устройство вентиляционных воздуховодов (только в системах естественной вентиляции без механической подачи (нагнетания) воздуха);

- устройство оросителей градирен - только в башенных, не в вентиляторных;

- использование во внутренних помещениях лечебно-профилактических, детских и других учреждений, где проводится систематическая влажная дезинфекция, а также при использовании для сооружения или облицовки внутренних стен, перегородок и т.п. в жилых и общественных зданиях и т.д. - только при обязательной их облицовке глазурованной плиткой или покрытии двух- трехкратным слоем масляной краски или другими водоустойчивыми покрытиями, выдерживающими действие дезрастворов, бытовые воздействия и др.

1.5. Каждое применение конкретных видов асбестоцементных материалов должно осуществляться строго в соответствии с областями применения, определенными в утвержденных нормативно-технических документах.

При производстве, транспортировании и применении асбестоцементных материалов должны соблюдаться требования санитарных правил и норм "Работа с асбестом и асбестосодержащими материалами".

1.6. Применение асбестоцементных материалов в строительстве промышленных зданий, цехов, участков, имеющих особенности технологических процессов и их эксплуатационно-функционального назначения, регламентируется нормативно-технической документацией и гигиеническими требованиями для каждого конкретного вида промышленности.

1.7. В перечне не приведены рецептуры асбестоцементных материалов, а также предприятия-изготовители. При осуществлении контроля за соответствием выпускаемой продукции санитарно-гигиеническим требованиям предприятия-изготовители должны представлять органам госсанэпиднадзора согласованную в установленном порядке нормативно-техническую документацию и технологические регламенты.

1.8. Асбестоцементные материалы, не вошедшие в настоящий перечень, могут применяться в строительстве только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения, выданного органом государственного санитарно-эпидемиологического надзора Российской Федерации, и при наличии утвержденной нормативно-технической документации.

1.9. В настоящий перечень должны вноситься дополнения и изменения по мере разработки новых видов асбестоцементных материалов и новых областей их применения.

Замечания и предложения по совершенствованию перечня просьба направлять в Департамент госсанэпиднадзора Минздрава России.

# 2. Перечень асбестоцементных материалов и конструкций, разрешенных к применению в строительстве

┌─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────┐

│NN   │Наименование материала или изделия   │Нормативно-технические     │

│п/п  │                                     │документы                  │

├─────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤

│         2.1. Асбестоцементные материалы и изделия для кровли          │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│2.1.1│Листы   асбестоцементные    волнистые│ГОСТ 30340-95              │

│     │(могут также выпускаться  длиной  875│                           │

│     │мм и 585 мм)                         │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.1.2│Листы асбестоцементные плоские       │ГОСТ 18124-95              │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.1.3│Листы   асбестоцементные    волнистые│ТУ 5781-042-04812290-93    │

│     │профиля   51/177   с   асимметричными│                           │

│     │кромками                             │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.1.4│Плитки    асбестоцементные    плоские│ТУ 5789-054-00281588-98    │

│     │прессованные и детали к ним          │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.1.5│Асбестоцементные           окрашенные│ТУ 5789-066-00281588-99    │

│     │водно-дисперсионными  красками  листы│                           │

│     │волнистые,       плитки       плоские│                           │

│     │прессованные и детали к ним          │                           │

├─────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤

│            2.2. Асбестоцементные трубы и муфты                        │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│2.2.1│Трубы   и   муфты    асбестоцементные│ГОСТ 539-80                │

│     │напорные                             │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.2.2│Трубы и  муфты  асбестоцементные  для│ГОСТ 1839-80               │

│     │безнапорных трубопроводов            │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.2.3│Трубы   и   муфты    асбестоцементные│ТУ 5786-056-00281588-98    │

│     │тонкостенные     для      безнапорных│                           │

│     │трубопроводов                        │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.2.4│Трубы и  муфты  асбестоцементные  для│ТУ 5786-055-00281588-98    │

│     │теплопроводов                        │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.2.5│Детали               асбестоцементные│ТУ 5789-003-00281594-98    │

│     │цилиндрические для мусоропроводов    │                           │

├─────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┤

│     2.3. Асбестоцементные изделия специального назначения             │

├─────┬─────────────────────────────────────┬───────────────────────────┤

│2.3.1│Настилы пометные асбестоцементные для│ТУ 21-24-66-84             │

│     │клеточных батарей (КБН)              │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.2│Листы  асбестоцементные  плоские  для│ТУ 21-24-57-74             │

│     │ограждения балконов и лоджий         │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.3│Доски                асбестоцементные│ГОСТ 4248-92               │

│     │электротехнические дугостойкие АЦЭИД │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.4│Панели асбестоцементные экструзионные│ТУ 5789-043-04812290-94    │

│     │стеновые                             │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.5│Плиты   подоконные   асбестоцементные│ТУ 21-24-90-86             │

│     │экструзионные                        │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.6│Листы  асбестоцементные  плоские  для│ТУ 21-24-46-92             │

│     │оросителей градирен                  │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.7│Короба               асбестоцементные│ТУ 21-24-70-76             │

│     │прямоугольного сечения и муфты к ним │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.8│Прокладки и  плиты  для  индукционных│ТУ 21-24-85-76             │

│     │тигельных печей                      │                           │

├─────┼─────────────────────────────────────┼───────────────────────────┤

│2.3.9│Полуцилиндры             раструбные и│ТУ 21-24-92-99             │

│     │безраструбные      для       изоляции│                           │

│     │теплопроводов                        │                           │

└─────┴─────────────────────────────────────┴───────────────────────────┘

| Главный государственный санитарный врач Российской Федерации - Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |