# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. N 78
"О введении в действие ГН 2.1.5.1315-03"

С изменениями и дополнениями от:

28 сентября 2007 г., 16 сентября 2013 г., 30 августа 2016 г., 13 июля 2017 г.

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. ГН 2.1.5.1315-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

|  | Г.Г.Онищенко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г.

Регистрационный N 4550

Информация об изменениях:

Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 16 сентября 2013 г. N 49 в настоящие Гигиенические нормативы внесены изменения

См. текст гигиенических нормативов в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Настоящие ГН вводятся в действие с 15 июня 2003 г.

# Гигиенические нормативы ГН 2.1.5.1315-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования"

# I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30 марта 1999 года, N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года, N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельные допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на воду подземных и поверхностных водоисточников, используемых для централизованного и нецентрализованного водоснабжения населения, для рекреационного и культурно-бытового водопользования, а также питьевую воду и воду в системах горячего водоснабжения.

Настоящие Нормативы могут использоваться также, как один из гигиенических критериев безопасности морского водопользования населения.

1.4. Настоящие Нормативы разработаны на основе экспериментальных исследований токсичности и опасности веществ, влияния на санитарный режим водоемов, органолептических исследований, а также с учетом эпидемиологических исследований и Международного опыта.

Информация об изменениях:

Глава II изменена с 9 сентября 2017 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача России от 13 июля 2017 г. N 97

См. предыдущую редакцию

# II. Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┐

│N п/п │       Наименование вещества        │    N CAS    │        Формула        │ Величина  │ Лимитирующий │  Класс  │

│      │                                    │             │                       │ ПДК, мг/л │  показатель  │опасности│

│      │                                    │             │                       │           │  вредности   │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  1   │                 2                  │      3      │           4           │     5     │      6       │   7     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  1   │6-Аза-2,4-диокса-5-имино-6-цианими- │             │C6H8N4О                │   0,3     │    с.-т.     │   2     │

│      │нононан-7-он                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  2   │4,4'-Азобис(4-цианпентановая        │  2638-94-0  │C12H16N4О4             │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

│      │кислота)                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  3   │Алкенилсульфонат натрия             │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  4   │АлкенилС12-14сульфонаты             │             │                       │   0,4     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  5   │АлкенилС15-18сульфонаты             │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  6   │Алкиламидометансульфонат натрия     │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  7   │Алкиламинобензол                    │             │                       │   0,003   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  8   │АлкилС17-20-аминoпpoпиoнитpил       │             │                       │   0,05    │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  9   │АлкилС7-9амины                      │             │                       │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  10  │АлкилС10-15амины                    │             │                       │   0,04    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  11  │АлкилС16-20амины                    │ 68037-92-3  │                       │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  12  │АлкилС10-16бензилдиметиламинийхлорид│             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  13  │АлкилС17-20бензилдиметиламинийхлорид│             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  14  │Алкилбензолсульфонат аммония        │             │                       │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  15  │Алкилбензолсульфонат кальция        │             │                       │   0,2     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  16  │Алкилбензолсульфонат натрия         │             │                       │   0,4     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  17  │Алкилбензолсульфонат триэтаноламина │             │                       │   1       │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  18  │Алкилбензолсульфонаты               │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  19  │Алкилгидроксибензол сланцевый       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  20  │альфа-АлкилС12-15-омега-гидроксиполи│             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

│      │(оксиэтан-1,2-диил)                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  21  │альфа-Алкил-омега-гидроксиполи(окси-│             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

│      │этан-1,2-диил)-2-сульфобутандиоат   │             │                       │           │              │         │

│      │динатрия                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  22  │Алкилдиметиламин                    │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  23  │Алкилдиметиламина оксид             │             │                       │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  24  │альфа-АлкилС18-20-омега-оксиметилен-│ 11098-05-8  │C32-34H61-65NО6S       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

│      │ди(оксиэтан-1,2-диил)диэтилментана- │             │                       │           │              │         │

│      │минийбензолсульфат                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  25  │Алкилпропендиамин                   │             │                       │   0,15    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  26  │Алкилсульфат первичный              │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  27  │Алкилсульфаты                       │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  28  │Алкилсульфобутандиоат динатрия      │             │                       │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  29  │Алкилсульфобутандиовая кислота      │             │                       │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  30  │АлкилС11-18сульфонат натрия         │             │                       │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  31  │Алкилсульфонаты                     │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  32  │Алкилтриметиламинийхлорид           │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  33  │Альфанол                            │             │                       │   0,1 (в  │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  34  │Алюминий                            │  7429-90-5  │Al                     │0,2 (0,5)* │  орг. мутн.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  35  │Алюминий   гидроксид      хлорид (по│ 12042-91-0  │Al2ClH5О5              │0,2 (0,5)* │  орг. мутн.  │   3     │

│      │алюминию)                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  36  │тетраАлюминий                дикалий│  1200-26-2  │Al6K2О24Si6H4          │   0,25    │  орг. мутн.  │   4     │

│      │диалюмогексасиликат тетрагидроксид  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  37  │Амин нитропарафиновый обогащенный   │             │                       │   0,15    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  38  │4-Амино-N-(аминоиминометил)бензолсу-│   57-67-0   │C7H10N4О2S             │   0,01    │     общ.     │   3     │

│      │льфонамид                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  39  │5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензими-│  7621-86-5  │C13H12N4               │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │дазол                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  40  │1-Аминоантрацен-9,10-дион           │   82-45-1   │C14H9NО2               │  10       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  41  │2-Аминобензойная кислота            │  118-92-3   │C7H7NО2                │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  42  │3-Аминобензойная кислота            │   99-05-8   │C7H7NО2                │  10       │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  43  │4-Аминобензойная кислота            │  150-13-0   │C7H7NО2                │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  44  │4-Аминобензойной кислоты фосфат     │             │C7H7NО2 х H2О4P        │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  45  │Аминобензол                         │   62-53-3   │C6H7N                  │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  46  │4-Аминобензолсульфонамид            │   63-74-1   │C6H8О2N2S              │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  47  │3-Аминобензолсульфоновая кислота    │  121-47-1   │С6Н7NО3S               │   0,7     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  48  │1-Амино-4-бутилбензол               │  104-13-2   │C10H15N                │   0,4     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  49  │1-Амино-2-гидроксибензол            │   95-55-6   │C6H7NO                 │   0,01    │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  50  │4-Амино-2-гидроксибензол            │  123-30-8   │C6H7NO                 │   0,05    │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  51  │5-Амино-2-гидроксибензойная кислота │   89-57-6   │C7H7NO3                │   0,5     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  52  │2-Амино-1-гидрокси-2,4-динитробензол│   96-91-3   │C6H3N3O5               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  53  │4-Амино-1-гидрокси-3-хлорбензол     │ 17609-80-2  │C6H6ClNO               │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  54  │4-Амино-2-(2-гидроксиэтил)-N-этила- │             │C10H17N2O х H2O3S      │   0,2     │  орг. зап.   │   3     │

│      │минобензол сульфит                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  55  │7-Аминодезацетоксицефалоспорановая  │             │C7H6N2O4S              │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  56  │4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид│ 60779-50-2  │C13H4N4O               │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  57  │1-Амино-2,4-дибромантрацен-9,10-дион│   81-49-2   │C14H7Br2NO2            │  10       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  58  │4-Aминo-N-(4,6-димeтил-2-пиpидинил) │   57-68-1   │C12H14N4O2S            │   1       │     общ.     │   3     │

│      │бeнзoлcyльфoнaмид                   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  59  │4-Амино-6-(1,1-диметилэтил)-3-(мети-│ 21087-64-9  │C8H14N4S               │   0,1     │     общ.     │   4     │

│      │лтио)-1,2,4-триазин-5(4Н)-он        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  60  │1-Амино-2,4-динитробензол           │   97-02-9   │С6Н5N3O4               │   0,05    │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  61  │1-Амино-2,5-динитробензол           │  619-18-1   │C6H5N3O4               │   0,05    │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  62  │1-Амино-3,4-динитробензол           │  610-41-3   │C6H5N3O4               │   0,05    │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  63  │4-Аминодифениламин                  │  101-54-2   │C12H12N2               │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  64  │3-Амино-2,5-дихлорбензойная кислота │  133-90-4   │C7H5Cl2NO2             │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  65  │2-(Аминоимидметан)тиоэтановая       │             │С3Н6NO2S               │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  66  │1-Амино-3-метилбензол               │  108-44-1   │C7H9N                  │   0,6     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  67  │1-Амино-4-метилбензол               │  106-49-0   │C7H9N                  │   0,6     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  68  │N-(4-Aминo-3-мeтилфeнил)-1,4-бeнзo- │             │C13H12N2O              │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │xинoнимин                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  69  │1-Амино-2-метоксибензол             │   90-04-0   │C7H9NO                 │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  70  │1-Амино-4-метоксибензол             │  104-94-9   │C7H9NO                 │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  71  │4-Аминонафталин-1,5-дисульфонат     │             │C10H8NNaO6S2           │  10       │     общ.     │   4     │

│      │натрия                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  72  │3-Аминонафталин-1,5-дисульфоновая   │             │C10H9NO6S2             │  10       │     общ.     │   4     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  73  │4-Амино-1,5-нафталиндисульфоновая   │  117-55-5   │C10H9NO6S2             │   5       │     общ.     │   4     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  74  │1-Амино-2-нитробензол               │   88-74-4   │C6H6N2O2               │   0,01    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  75  │1-Амино-3-нитробензол               │   99-09-2   │С6Н6N2О2               │   0,15    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  76  │1-Амино-4-нитробензол               │  100-01-6   │C6H6N2O2               │   0,05    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  77  │1-Амино-4-нитробензол-2-сульфонат   │             │C6H9N3O5S              │   0,08    │  орг. окр.   │   4     │

│      │аммония                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  78  │4-Амино-2-нитробензолсульфоновая    │  4616-84-2  │C6H6N2O5               │   0,9     │  орг. окр.   │   4     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  79  │1-Амино-2-нитро-4-хлорбензол        │   89-63-4   │C6H5ClN2O2             │   0,025   │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  80  │2-Аминопропан                       │   75-31-0   │C3H9N                  │   2       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  81  │1-Аминопропан-2-ол                  │   78-96-6   │С3Н9NО                 │   0,3     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  82  │4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин │ 36768-62-4  │C9H20N2                │   4       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  83  │4-Амино-N-2-тиазолилбензолсульфона- │   72-14-0   │C9H9N3O2S2             │   1       │     общ.     │   3     │

│      │мид                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  84  │1-Амино-2,4,6-триметилбензол        │   88-05-1   │C9H13N                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  85  │4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-дихлор-│ 14321-05-2  │С6Н3Сl5N2              │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │пиридин                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  86  │4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-трих-│  5005-62-9  │С6Н2Сl6N2              │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │лорпиридин                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  87  │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-кар- │  2545-60-0  │С6Н3Сl3КN2O2           │  10       │    с.-т.     │   2     │

│      │бонат калия                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  88  │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-кар- │ 50655-56-6  │C6H3Cl3N2NaO2          │  10       │    с.-т.     │   2     │

│      │бонат натрия                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  89  │4-Амино-3,5,6-трихлор-2-пиридинкар- │  1918-02-1  │С6Н3Сl3N2O2            │  10       │    с.-т.     │   3     │

│      │боновая кислота                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  90  │7-(D-альфа-Аминофенилацетамидо)-3-  │ 15686-71-2  │C16H17N3O4S            │   0,0005  │    с.-т.     │   1     │

│      │метил-3-цефем-4-карбоновая кислота  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  91  │[2S-[2альфа,5альфа,6бета]]-6-[(Ами- │   69-53-4   │C16H19N3O4S            │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │нофенилацетил)амино]-3,3-диметил-   │             │                       │           │              │         │

│      │7-оксо-4-тиа-1-азабицикло[3,2,0]геп-│             │                       │           │              │         │

│      │тен-2-карбоновая кислота            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  92  │5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин-3-(2│  1698-60-8  │C10H8ClN3O             │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │Н)-он                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  93  │5-Амино-2-хлорбензойная кислота     │   89-54-3   │C6H6ClNO2              │   2       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  94  │1-Амино-3-хлорбензол                │  108-42-9   │С6Н6СlN                │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  95  │1-Амино-4-хлорбензол                │  106-47-8   │C6H6ClN                │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  96  │2-Аминоэтанол                       │  141-43-5   │C2H7NO                 │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  97  │2-Аминоэтансульфоновая кислота      │  107-35-7   │C2H7NO3S               │   0,3     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  98  │(2-Аминоэтил)карбамодитионовая      │ 20950-84-9  │C3H8N2S2               │   0,8     │    с.-т.     │   2     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│  99  │1-(2-Аминоэтил)пиперазин            │  140-31-8   │C6P5N2                 │   0,6     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 100  │N-(2-Аминоэтил)этан-1,2-диамин      │  111-40-0   │C4H13N3                │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 101  │1-Амино-4-этоксибензол              │  156-43-4   │C8H11NO                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 102  │2-Амино-2-этокси-6-нафталинсульфоно-│             │C12H13NO4S             │   2,5     │  орг. окр.   │   4     │

│      │вая кислота                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 103  │Аммиак и аммоний-ион (по азоту)     │  7664-41-7  │NН3                    │   1,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 104  │диАммоний пероксидисульфат          │  7727-54-0  │H8N2O8S2               │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 105  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 105                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 106  │диАммоний сульфат (по азоту)        │  7783-20-2  │H8N2O4S                │   1       │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 107  │АМФИКОР  (ингибитор   сероводородной│             │                       │   0,22    │     орг.     │   4     │

│      │коррозии)                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 108  │АНСК-50    (ингибитор    атмосферной│             │                       │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

│      │коррозии)                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 109  │Антрацен-9,10-дион                  │   84-65-1   │C14H8O2                │  10       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 110  │Антрацен-9,10-дион-1-сульфонат      │ 60274-89-7  │C14H7NaO5S             │  10       │     общ.     │   4     │

│      │натрия                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 111  │Антрацен-9,10-дион-2-сульфонат      │  131-08-8   │C14H7NaO5S             │  10       │     общ.     │   4     │

│      │натрия                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 112  │АПН-2 (флотореагент)                │             │                       │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 113  │Ацетальдегид                        │   75-07-0   │С2Н4O                  │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 114  │S-(2-Ацетамидоэтил)-O,O-диметилдити-│ 13265-60-6  │С6Н11NO5РS2            │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │офосфат                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 115  │Ацетат  кобальта   тетрагидрат   (по│  6147-53-1  │С4Н6СоO4 х Н8O4        │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │кобальту)                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 116  │N-Ацетил-DL-2-амино-3,3-диметилпро- │  3067-19-4  │C7H13NO3               │   2,5     │     общ.     │   3     │

│      │пановая кислота                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 117  │N-Ацетил-DL-2-амино-3-метилбутановая│  348-67-4   │C5H11NO2S              │   0,7     │  орг. зап.   │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 118  │(6R-транс)-3-[(Ацетилокси)метил]-7- │  957-68-6   │C10H12N2O5S            │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

│      │амино-8-оксо-5-тиа-1-азабицикло[4,  │             │                       │           │              │         │

│      │2,0]окт-2-ен-2-карбоновая кислота   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 119  │Ацетоксим                           │  546-88-3   │C2H5NO                 │   8       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 120  │Ацетонитрил                         │   75-05-8   │C2H3N                  │   0,7     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 121  │Барий                               │  7440-39-3  │Ba                     │   0,7     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 122  │Белково-витаминный концентрат       │             │                       │   0,02    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 123  │Бензальдегид                        │  100-52-7   │С7Н6О                  │   0,003   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 124  │Бензальдегид-2,4-дисульфонат        │             │C7H4Na2O7S2            │   0,5     │     общ.     │   4     │

│      │динатрия                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 125  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 125                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 126  │Бензилбензоат                       │  120-51-4   │C14H12O2               │   0,4     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 127  │Бензилкарбинол                      │  100-51-6   │C7H8O                  │   0,4     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 128  │3-Бензил-1-метилбензол              │  620-47-3   │C14H14                 │   0,08    │  орг. зап.   │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 129  │Бензил-1,3,4,5-тетрагидробензоат    │             │C14H14O2               │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 130  │Бензилцианид                        │  140-29-4   │C8H7N                  │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 131  │Бензин                              │  8032-32-4  │                       │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 132  │Бензоат калия                       │  582-25-2   │C7H5KO2                │   7,5     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 133  │1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5с']дифуран-1,3,│   89-32-7   │С10Н2O6                │   0,06    │     общ.     │   3     │

│      │5,6-тетрон                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 134  │Бензойная кислота                   │   65-85-0   │С7Н6O2                 │   0,6     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 135  │Бензоксазол-2(3Н)-он                │   59-49-4   │C7H5NO2                │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 136  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 136                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 137  │Бензол-1,3-дикарбонилдихлорид       │   99-63-8   │C8H4Cl2O2              │   0,08    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 138  │Бензол-1,4-дикарбонилдихлорид       │  100-20-9   │C8H4Cl2O2              │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 139  │Бензол-1,3-дикарбонитрил            │  626-17-5   │C8H4N2                 │   5       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 140  │Бензол-1,2-дикарбоновая кислота     │   88-99-3   │C8H6O4                 │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 141  │Бензол-1,3-дикарбоновая кислота     │  121-91-5   │C8H6O4                 │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 142  │Бензол-1,4-дикарбоновая кислота     │  100-21-0   │C8H6O4                 │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 143  │Бензолсульфамид                     │   98-10-2   │C6H7NO2S               │   6       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 144  │Бензолсульфонилхлорид               │   98-09-9   │С6Н5СlO2S              │   0,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 145  │Бензотиазол-2-тион                  │  149-30-4   │C7H5NS2                │   5       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 146  │1,2,3-1Н-Бензотриазол               │   95-14-7   │C6H5N3                 │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 147  │4-(2-Бензтиазолтио)морфолин         │  102-77-2   │C11H12N2OS2            │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 148  │Бериллий                            │  7440-41-7  │Be                     │  0,0002(в │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 149  │2,2'-Бипиридин                      │  366-18-7   │C10H8N2                │   0,03    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 150  │4,4'-Бипиридин                      │  553-26-4   │C10H8N2                │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 151  │4,4'-Бипиридин дигидрат             │             │C10H8N2 х H4O2         │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 152  │2,2-Бис(4-гидрокси-3,5-дихлорфенил) │             │C15H12Cl4O2            │   0,1     │ орг. привк.  │   4     │

│      │пропан                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 153  │2,2-Бис(гидроксиметил)пропан-1,3-ди-│  115-77-5   │C5H12O4                │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │ол                                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 154  │Бис(N,N-диметил-N-карбодецоксимети- │             │                       │   0,1     │     общ.     │   3     │

│      │лэтилен)аминийсульфид дихлорид      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 155  │Бис(2-метилпропил)амин              │  110-96-3   │C8H19N                 │   0,07    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 156  │2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-хлор│  139-40-2   │C9H16ClN5              │   1       │  орг. зап.   │   4     │

│      │-1,3,5-триазин                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 157  │N,N'-Бис(1-метилэтил)гуанидин       │ 38588-66-8  │C7H17N3 х ClH          │   1       │     общ.     │   4     │

│      │гидрохлорид                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 158  │N,N'-Биc(1-мeтилэтил)-6-(мeтилтиo)- │  7287-19-6  │C10H19N5S              │   3       │  орг. зап.   │   3     │

│      │1,3,5-тpиaзин-2,4-диaмин            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 159  │1,4-Бис(1-метилэтил)фенилгидроперок-│             │C12H18O2               │   0,3     │     общ.     │   3     │

│      │сид                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 160  │2,4(2,6                          или│ 79554-48-6  │C12H18O2               │   0,6     │     общ.     │   3     │

│      │3,5)-Бис(1-метилэтил)фенилгидропе-  │             │                       │           │              │         │

│      │роксид                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 161  │Бис(1-метилэтил)фосфонат            │  1809-20-7  │С6Н15O3Р               │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 162  │1,2-Бис(1,4,6,9-тетраазотрицикло[4, │             │C18H30N8 х 2ClH        │   0,015   │    с.-т.     │   2     │

│      │4,1,1,4,9]додекано)этилиден         │             │                       │           │              │         │

│      │дигидрохлорид                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 163  │Бис(трибутилолово)оксид             │   56-35-9   │С24Н30OSn2             │   0,0002  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 164  │1,3-Бис(трихлорметил)бензол         │  881-99-2   │C8H5Cl6                │   0,008   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 165  │1,4-Бис(трихлорметил)бензол         │   68-36-0   │С8Н5Сl6                │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 166  │1,1-Бис(4-хлорфенил)-2,2,2-трихлорэ-│  115-32-2   │C13H9Cl5O              │   0,02    │     общ.     │   4     │

│      │танол                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 167  │Бис(2-хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат  │             │С6Н12Сl3О3Р            │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 168  │2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,5-  │  122-34-9   │C7H12ClN5              │отсутствие │   орг. пл.   │   4     │

│      │триазин                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 169  │4,6-Бис(этиламино)-2-хлор-1,3,5-три-│             │C7H13ClN5O             │отсутствие │   орг. пл.   │   4     │

│      │азин 2-оксипроизводное              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 170  │O,O-Бис(2-этилгексил)дитиофосфат    │  5810-88-8  │C16H35O2PS2            │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 171  │1,1'-Бифенил                        │   92-52-4   │C12H10                 │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 172  │2,2-Бициклогекс-3-ен                │             │C12H18                 │   1(в     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 173  │Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен        │  121-46-0   │C7H8                   │   0,004   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 174  │Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен             │  498-66-8   │С7Н10                  │   0,004   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 175  │Бор                                 │  7440-42-8  │В                      │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 176  │Бром                                │  7726-45-6  │Вr                     │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 177  │3-Бромбензальдегид                  │  3132-99-8  │С7Н5ВrО                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 178  │7-Бром-1,3-дигидро-5-(2-хлорфенил)-2│ 51753-57-2  │C15H10BrClN2O          │   0,8     │    с.-т.     │   2     │

│      │Н-1,4-бензодиазепин-2-он            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 179  │O-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-O,O-диме-│  2104-96-3  │C8H8BrCl2O3PS          │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

│      │тилтиофосфат                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 180  │4-Бром-1-метиламиноантрацен-9,10-ди-│  128-93-8   │C14H10BrNO2            │   5(в     │     общ.     │   3     │

│      │он                                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 181  │Бута-1,3-диен                       │  106-99-0   │С4Н6                   │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 182  │Бутан-1-амин                        │  109-73-9   │C4H11N                 │   4       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 183  │Бутан-1,4-дикарбонат натрия         │ 23311-84-4  │С6Н9NaO4               │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 184  │Бутан-1,4-дикарбоновая кислота      │  124-04-9   │С6Н10O2                │   2       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 185  │Бутандинитрил                       │  110-61-2   │C4H4N2                 │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 186  │1,4-Бутандиол                       │  110-63-4   │С4Н10O2                │   5       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 187  │Бутановая кислота                   │  107-92-6   │C4H8O2                 │   0,7     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 188  │Бутан-1-ол                          │   71-36-3   │С4Н10О                 │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 189  │Бутан-2-ол                          │   78-92-2   │С4Н10О                 │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 190  │Бутан-2-он                          │   78-93-3   │C4H8O                  │   1       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 191  │Бут-1-ен                            │  106-98-9   │C4H8                   │   0,2     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 192  │(Е)-Бут-2-еналь                     │  123-73-9   │С4Н6О                  │   0,3     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 193  │(Z)-Бут-2-ендиовая кислота          │  110-16-7   │C4H4O4                 │   1       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 194  │3-(Бут-2-енил)изотиуронийхлорид     │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 195  │Бут-2-енонитрил                     │  4786-20-3  │C4H5N                  │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 196  │Бут-3-енонитрил                     │  109-75-1   │C4H5N                  │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 197  │Бутиламид                           │  4205-52-1  │C12H20NO2PS2           │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

│      │О-этил-S-фенилдитиофосфорной кислоты│             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 198  │Бутилацетат                         │  123-86-4   │C6H8O2                 │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 199  │Бутилбензол                         │  104-51-8   │C10H14                 │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 200  │N-Бутилбензолсульфамид              │  3622-84-2  │C10H15NO2S             │   0,03    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 201  │O-Бутилдитиокарбонат                │             │C5H6OS2                │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 202  │Бутил-2,4-дихлорфеноксиацетат       │   94-80-4   │C12H14Cl               │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 203  │Бутил-2-метилпроп-2-еноат           │   97-88-1   │C7H7O2                 │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 204  │Бутилнафталинсульфонат натрия       │             │C14H13NaO3S            │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 205  │Бутилнитрит                         │  544-16-1   │C4H9NO2                │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 206  │Бутилпроп-2-еноат                   │  141-32-2   │C7H12O2                │   0,01    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 207  │2-Бутилтиобензотиазол               │  2314-17-2  │C11H13NS2              │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 208  │Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)цикло- │             │C18H28N2O4             │   0,05    │   орг. пл.   │   4     │

│      │пент-1-ен-1-карбонат                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 209  │Бут-2-ин-1,4-диол                   │  110-65-6   │С4Н6O2                 │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 210  │1-Бутоксибут-1-ен-3-ин              │  2798-72-3  │C8H12O                 │   0,002   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 211  │Бутоксиэтен                         │  111-34-2   │C6H12O                 │   0,003   │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 212  │Ванадий                             │  7440-62-2  │V                      │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 213  │ВА-2-Т          (поливинилтолуольный│             │                       │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

│      │флокулянт)                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 214  │ВА-102 (флокулянт)                  │             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 215  │ВА-212 (флокулянт)                  │             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 216  │Висмут                              │  7440-69-9  │Bi                     │   0,1(в   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 217  │Вольфрам                            │  7440-33-7  │W                      │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 218  │Выравниватель А                     │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 219  │Галактоманнан,          неионогенный│  9000-30-0  │[С6Н10O5]n             │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

│      │полисахарид                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 220  │Гексагидро-1H-азепин гидрохлорид    │             │C6H16N2 х ClH          │   5       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 221  │Гексагидро-2Н-азепин-2-он           │  105-60-2   │C6H11NO                │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 222  │1,4,4а,5,8,8а-Гексагидро(1альфа,    │  309-00-2   │C12H8Cl6               │   0,002   │ орг. привк.  │   3     │

│      │4альфа,4альфа                       │             │                       │           │              │         │

│      │бета,5альфа,8альфа,8альфа           │             │                       │           │              │         │

│      │бета)-1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,│             │                       │           │              │         │

│      │8-диметано-нафталин                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 223  │2,3,3а,4,7,7а-Гексагидро-2,4,5,6,7, │  4168-01-5  │C10H7Cl7               │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │8,8-гептахлор-4,7-метаноинден       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 224  │1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо-  │  7696-12-0  │C19H25NO4              │   1       │     общ.     │   4     │

│      │2Н-изоиндол-2-илметил-2,2-диметил-3-│             │                       │           │              │         │

│      │(2-метилпроп-1-енил)циклопропан-1-  │             │                       │           │              │         │

│      │карбонат                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 225  │3-(Гексагидро-4,7-метаниндан-5-ил)- │             │С13Н23N2O              │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │1,1-диметиларбамид                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 226  │2,3,3-альфа,4,5,6-Гексагидро-8-цик- │             │C22H29N3 х ClH         │   0,002   │    с.-т.     │   1     │

│      │логексил-1Н-пиразино[3,2,1-i,k]кар- │             │                       │           │              │         │

│      │базола гидрохлорид                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 227  │9,9,8,8,7,7,6,6,5,5,4,4,3,3,2,2-Гек-│             │C9H5F16NO2             │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │садекафторнонаноат аммония          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 228  │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9-Гек-│  376-18-1   │C9H4F16O               │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

│      │садекафторнонан-1-ол                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 229  │Гексаметилендиамингександиоат       │  3323-53-3  │C12H26N2O4             │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 230  │Гексаметилентетрамин                │  100-97-0   │C6H12N4                │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 231  │Гексаметилполидиметилполиметил[3-   │             │                       │  10       │   орг. пл.   │   3     │

│      │(трифтор)пропил]силоксан            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 232  │N,N`Гексан-1,6-диилбискарбамид      │  2188-09-2  │C8H18N4O2              │   2,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 233  │Гексанитрокобальтиат калия          │             │                       │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 234  │Гексан-1-ол                         │  111-27-3   │С6Н14О                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 235  │Гекса(3-трифторпропил)полидиметил   │             │                       │   5       │   орг. пл.   │   4     │

│      │(полиметил)трифторпропилсилоксан    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 236  │Гексахлорбензол                     │  118-74-1   │С6Сl6                  │   0,001(к │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 237  │Гексахлорбутадиен                   │   87-68-3   │С4Сl6                  │   0,0006  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 238  │Гексахлорбутан                      │             │С4Н4Сl6                │   0,01    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 239  │4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тет-│  115-27-5   │С9Н2Сl6О3              │   1       │  орг. зап.   │   3     │

│      │рагидро-4,7-метаноизобензофуран     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 240  │4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тет-│ 18709-04-1  │C16H9Cl6NO2            │   0,1     │     общ.     │   3     │

│      │рагидро-2-(2-метилфенил)-4,7-метано-│             │                       │           │              │         │

│      │1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 241  │1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан    │  608-73-1   │С6Н6Сl6                │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 242  │1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-│   77-47-4   │С5Н2Сl6                │   0,001   │  орг. зап.   │   3     │

│      │диен                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 243  │Гексахлорэтан                       │   67-72-1   │С2Сl6                  │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 244  │Гептан-1-ол                         │  111-70-6   │C7H16O                 │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 245  │1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-  │   76-44-8   │С10Н5Сl7               │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

│      │тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 246  │Гидразин                            │  302-01-2   │H4N2                   │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 247  │альфа-Гидро-омега-гидроксиполи(окси-│ 25322-68-3  │[С2Н2O]n               │   0,1     │     общ.     │   4     │

│      │этан-1,2-диил) мол. масса 2-3 млн.  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 248  │альфа-Гидро-омега-гидроксиполи(окси-│ 25322-68-3  │[C2H2O]n               │   0,02    │     общ.     │   4     │

│      │этан-1,2-диил) мол. масса 5 млн.    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 249  │Гидроксибензол                      │  108-95-2   │С6Н6О                  │   0,001(г │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 250  │N-Гидроксибензоламин                │  100-65-2   │С6Н7NО                 │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 251  │2-Гидроксибензотиазол               │  934-34-9   │C7H3NOS                │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 252  │N-Гидроксигексанамид                │  4312-93-0  │C6H13NO2               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 253  │N-Гидроксигептанамид                │             │C7H15NO2               │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 254  │N-Гидроксидеканамид                 │  2259-85-0  │C10H21NO2              │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 255  │1-Гидроксидиметилбензол             │  576-26-1   │C8H10O                 │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 256  │1-Гидрокси-2,4-динитробензол        │   51-28-5   │C6H4N2O5               │   0,03    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 257  │1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол│  534-52-1   │C7H6N2O5               │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 258  │1-Гидрокси-2,6-динитро-2-(1-метил-  │  530-17-6   │C10H12N2O5             │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │пропил)бензол                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 259  │2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная      │  3401-80-7  │С7Н4Сl2O3              │   0,5     │  орг. окр.   │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 260  │Гидроксидихлорбензол                │             │С6Н4Сl2O               │   0,002   │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 261  │N-Гидрокси-N'-(3,4-дихлорфенил)кар- │             │С7Н6Сl2N2O2            │   0,8     │    с.-т.     │   2     │

│      │бамид                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 262  │Гидроксиламин сульфат               │ 10039-54-0  │H6N2O2 х H2O4S         │   0,1     │     общ.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 263  │Гидроксиметансульфонат натрия       │  870-72-4   │СН3NаO4S               │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 264  │1-Гидрокси-4-(метиламино)бензол     │  1936-57-8  │C7H9NO х 1/2H2SO4      │   0,3     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 265  │1-Гидрокси-3-метилбензол            │  108-39-4   │C7H8O                  │   0,004   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 266  │1-Гидрокси-4-метилбензол            │  106-44-5   │C7H8O                  │   0,004   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 267  │1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бен- │  3120-74-9  │C8H10S                 │   0,01    │ орг. привк.  │   4     │

│      │зол                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 268  │6-Гидрокси-4-метил-2-(1-метилэтил)  │             │C8H12N2O               │   0,2     │     общ.     │   3     │

│      │пиримидин                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 269  │2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил     │   75-86-5   │C4H7NO                 │   0,035   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 270  │3-(Гидроксиметил)-2-метилпроп-2-ена-│             │C5H10NO2               │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │мид                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 271  │(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсу- │             │C9H13ClOS              │   0,007   │  орг. зап.   │   4     │

│      │льфонийхлорид                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 272  │(1-Гидрокси-2-метилфенил)дитиофосфат│             │                       │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 273  │1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид  │  6263-38-3  │C8H10N2O2              │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 274  │4-Гидрокси-1-метил-2-(этиламино)бен-│  120-37-6   │C9H13NO                │   0,1     │     общ.     │   3     │

│      │зол                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 275  │6-Гидроксинафталин-2-сульфоновая    │   93-01-6   │C10H8O4S               │   4       │    с.-т.     │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 276  │1-Гидрокси-2-нитробензол            │   88-75-5   │C6H5NO3                │   0,06    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 277  │1-Гидрокси-3-нитробензол            │  554-84-7   │С6Н5NО3                │   0,06    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 278  │1-Гидрокси-4-нитробензол            │  100-02-7   │C6H5NO3                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 279  │(1-Гидрокси)нитрозобензол           │ 102763-39-3 │C6H5NO2                │   0,1     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 280  │N-Гидроксиоктанамид                 │  7377-03-9  │C8H17NO2               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 281  │5-Гидроксипентан-2-он               │  1071-73-4  │C5H10O2                │   5       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 282  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 282                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 283  │[(2-Гидроксипропан-1,3-диил)диамино]│ 54622-43-4  │C7H22N2O13P            │   4       │ орг. привк.  │   4     │

│      │-N,N,N`,N`-тетракис(метилен)тетра-  │             │                       │           │              │         │

│      │кисфосфоновая кислота               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 284  │2-Гидроксипропановая кислота        │   50-21-5   │С3Н6О3                 │   0,9     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 285  │1-Гидрокси-2-пропилбензол           │  644-35-9   │C9H12O                 │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 286  │1-Гидрокси-4-пропилбензол           │  645-56-7   │C9H12O                 │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 287  │2-Гидроксипропилен-1,3-диамин-      │             │C7H22N2NaO13P4         │   4       │ орг. привк.  │   4     │

│      │N,N,N`,N`-тетраметиленфосфоноат     │             │                       │           │              │         │

│      │натрия                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 288  │1-(2-Гидроксипропил)-1-метил-2-пен- │             │C31H47N2O х CH4O4P     │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

│      │тадецил-2-имидазо-2-имидазолиний    │             │                       │           │              │         │

│      │метилсульфат                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 289  │1-Гидрокси-2,4,6-тринитробензол     │   88-89-1   │C6H3N3O7               │   0,5     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 290  │1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол      │ 25167-82-2  │С6Н3Сl3О               │   0,004   │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 291  │2-Гидрокси-2-(2,4,5-трихлорфенил)   │ 14299-51-5  │C8H5Cl3O3              │   0,2     │     общ.     │   3     │

│      │этановая кислота                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 292  │N-(2-Гидpoкcифeнил)aцeтaмид         │  614-80-2   │C8H9NO2                │   2,5     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 293  │N-(4-Гидpoкcифeнил)aцeтaмид         │  103-90-2   │C8H8N2O3               │   1       │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 294  │2-Гидрокси-N-фенилбензамид          │   87-17-2   │C13H11NO2              │   2,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 295  │Гидроксихлорбензол                  │ 25167-80-0  │С6Н5СlO                │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 296  │N-Гидpoкcи-N'-(4-xлopфeнил)кapбaмид │ 30085-34-8  │C7H7ClN2O2             │   0,1     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 297  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 297                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 298  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 298                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 299  │2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат  │  868-77-9   │С6Н10О3                │   0,03    │    с.-т.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 300  │Гидролизованный бутиловый "аэрофлот"│             │                       │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 301  │Гидролизованный полиакрилнитрил     │             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 302  │Гидролизованный полиакрилнитрил     │             │                       │   6       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 303  │Гидропол-200                        │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 304  │Гидросульфид ион                    │             │HS+                    │   3       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 305  │Декан-1,10-диовая кислота           │  111-20-6   │C10H18O4               │   1,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 306  │Декахлорбутан                       │  6820-74-2  │С4Сl10                 │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 307  │1,4-Диазабицикло[2.2.2.]октан       │  280-57-9   │С6Н12N2                │   6       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 308  │ДиалкилС17-20диметиламинийхлорид    │             │С36-42Н76-88СlN        │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 309  │Ди(алкилфенилполигликоль)фосфит     │             │                       │   0,02    │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 310  │1,4-Диаминоантрацен-9,10-дион       │  128-95-0   │C14H10N2O2             │   0,02    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 311  │1,5-Диаминоантрацен-9,10-дион       │  129-44-2   │C14H10N2O2             │   0,2     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 312  │1,2-Диаминобензол                   │   95-54-5   │C6H8N2                 │   0,01    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 313  │1,3-Диаминобензол                   │  108-45-2   │C6H8N2                 │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 314  │1,4-Диаминобензол                   │  106-50-3   │C6H8N2                 │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 315  │1,6-Диаминогексан                   │  124-09-4   │C6H16N2                │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 316  │4,5-Диаминонафталин-1-сульфоновая   │  6362-18-1  │C10H10N2O3S            │   1       │  орг. зап.   │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 317  │3,4-Диамино-1-нитробензол           │   99-56-9   │C6H7N2O3               │   0,005   │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 318  │1,3-Диаминопропан-2-ол              │  616-29-5   │C3H10N2O               │   0,2     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 319  │1,2-Диаминоэтан                     │  107-15-3   │C2H8N2                 │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 320  │3,7-Диацетил-1,3,5,7-тетраазабицикло│ 32516-05-5  │C9H16N4O2              │   2       │ орг. привк.  │   4     │

│      │[3,3,1]нонан                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 321  │Дибензилметилбензол                 │ 26898-17-9  │C21H20                 │   0,6     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 322  │Дибензтиазолдисульфид               │  120-78-5   │C14H10N2S4             │отсутствие │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 323  │1,2-Дибромпропан                    │   78-75-1   │С3Н6Вr2                │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 324  │1,2-Дибром-1,1,5-трихлорпентан      │ 19792-94-0  │С5Н7Вr2Сl3             │   0,04    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 325  │1,2-Дибром-3-хлорпропан             │   96-12-8   │С3Н5Вr2Сl              │   0,001(к │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 326  │Дибутиламин                         │  111-92-2   │C8H19N                 │   1       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 327  │Дибутилбензол-1,2-дикарбонат        │   84-74-2   │C16H22O4               │   0,2     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 328  │Дибутилбис[(1-оксододецил)окси]олово│   77-58-7   │С32Н64O4Sn             │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 329  │Дибутилгексан-1,6-диоат             │  105-99-7   │C14H26O4               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 330  │Дибутилтиооксоолово                 │  4253-22-9  │C8H18SSn               │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 331  │Дибутилдитиофосфат калия            │  3549-51-7  │C8H18KO2S2             │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 332  │Дибутилдитиофосфат натрия           │ 36245-44-0  │C8H18NaO2PS2           │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 333  │Дибутилтиофосфат калия              │ 51825-87-7  │C8H18KO3PS             │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 334  │Дибутилнафталинсульфонат натрия     │ 25414-20-3  │C18H23NaO3S            │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 335  │Дибутилоловооксид                   │  818-08-6   │C8H18OSn               │   0,004   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 336  │Дибутилфенилфосфат                  │  2528-36-1  │C14H23O4P              │   1,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 337  │9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,5│  117-14-6   │C14H8O8S2              │   5       │     общ.     │   4     │

│      │-дисульфоновая кислота              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 338  │9,10-Дигидро-9,10-диоксоантрацен-1,8│   82-48-4   │C14H8O8S2              │   5       │     общ.     │   4     │

│      │-дисульфоновая кислота              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 339  │1,2-Дигидроксиантрацен-9,10-дион    │   72-48-0   │C14H8O4                │   3       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 340  │1,4-Дигидроксиантрацен-9,10-дион    │   81-64-1   │C14H8O4                │   4       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 341  │1,5-Дигидроксиантрацен-9,10-дион    │  117-12-4   │C14H8O4                │   0,1     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 342  │1,8-Дигидроксиантрацен-9,10-дион    │  117-10-2   │C14H8O4                │   0,25    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 343  │1,2-Дигидроксибензол                │  120-80-9   │С6Н6O2                 │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 344  │1,3-Дигидроксибензол                │ 81133-29-1  │С6Н6O2                 │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 345  │1,4-Дигидроксибензол                │  123-31-9   │С6Н6O2                 │   0,2     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 346  │1,3-Дигидрокси-5-метилбензол гидрат │  6153-39-5  │C7H8O2 х H2O           │   1       │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 347  │2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан    │   80-05-7   │C15H16O2               │   0,01    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 348  │2,2'-Ди(гидроксиэтил)амин           │  111-42-2   │C4H11NO2               │   0,8     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 349  │Ди(2-гидроксиэтил)метиламин         │  105-59-9   │C5H13NO2               │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 350  │5,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран        │ 16302-35-5  │С6Н10О                 │   0,0001  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 351  │9,10-Дигидро-1-нитро-9,10-диоксоант-│  128-67-6   │C15H7NO6               │   2,5     │    с.-т.     │   3     │

│      │рацен-2-карбоновая кислота          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 352  │1,2-Дигидропиридазин-3,6-дион натрия│ 30681-31-3  │C4H3NaN2O2             │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 353  │Дигидро-3,5,5-триметилциклогекс-    │             │С9Н16О3                │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │2-ен-1-она пероксид                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 354  │Дигидрофуран-2-он                   │   96-48-0   │С4Н6O2                 │   5       │    с.-т.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 355  │6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-цикло- │  2164-08-1  │C13H18N2O2             │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

│      │пентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 356  │(5альфа,6альфа)-7,8-Дидегидро-4,5-  │   57-27-2   │C17H19NO3              │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

│      │эпокси-17-метилморфинан-3,6-диол    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 357  │(5альфа,6альфа)-7,8-Дидегидро-4,5-  │   76-57-3   │C18H21NO3              │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

│      │эпокси-3-метокси-17-метилморфинан-  │             │                       │           │              │         │

│      │6-ол                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 358  │N-[(Диметиламино)метил]проп-2-енамид│  2627-98-7  │C6H12N2                │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 359  │2-(Диметиламино)этанол              │  108-01-0   │С4Н11NО                │   0,07    │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 360  │N,N-Диметилацетамид                 │  127-19-5   │C4H9NO                 │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 361  │Диметилбензол (смесь изомеров)      │  1330-20-7  │C8H10                  │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 362  │Диметилбензол-1,2-дикарбонат        │  131-11-3   │С10Н10O4               │   0,3     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 363  │Диметилбензол-1,3-дикарбонат        │  1459-93-4  │С10Н10O4               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 364  │Диметилбензол-1,4-дикарбонат        │  120-61-6   │С10Н10O4               │   1,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 365  │3,3-Диметилбутан-2-он               │   75-97-8   │C6H12O                 │   0,04    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 366  │O,O-Диметил-(1-гидрокси-2,2,2-трих- │   52-68-6   │C4H8Cl3O4P             │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

│      │лорэтил)фосфонат                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 367  │O,O-Диметил-S-(4,6-диамино-1,3,     │   78-57-9   │C6H12N5O2PS2           │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

│      │5-триазин-2-илметил)дитиофосфат     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 368  │5,5-Диметил-1,3-диоксан             │  872-98-0   │С6Н12O2                │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 369  │1,1-Диметил-4,4'-дипиридилдиметил-  │             │C14H18N2O4P            │   0,3     │  орг. зап.   │   3     │

│      │фосфат                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 370  │Диметилдисульфид                    │  624-92-0   │C2H6S2                 │   0,04    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 371  │Диметилдитиокарбамат аммония        │  3226-36-6  │C3H10N2S2              │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 372  │Диметилдитиокарбамат кальция        │ 20279-69-0  │C3H12CaN2S4            │   0,5(б   │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 373  │Диметилдитиокарбамат натрия         │  128-04-1   │C3H6NNaS2              │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 374  │O,O-Диметилдитиофосфорная кислота   │  298-06-6   │C2H5O2PS2              │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 375  │5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин- │  118-52-5   │С6Н6Сl2N2O2            │отсутствие │    с.-т.     │   3     │

│      │2,4-дион                            │             │                       │    (д     │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 376  │O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор-4-иодофе- │ 18181-70-9  │C8H8Cl2IO3PS           │   1       │  орг. зап.   │   3     │

│      │нил)тиофосфат                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 377  │O,O-Диметил-O-(2,2-дихлорэтенил)фос-│   62-73-7   │C4H7Cl2O4P             │   1       │  орг. зап.   │   3     │

│      │фат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 378  │2,5-Диметил-N,N-диэтилбензамид      │ 26906-15-0  │C13H19NO               │   0,06    │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 379  │5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион    │   77-71-4   │C5H8N2O2               │   1(д     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 380  │1,3-Диметилкарбамид                 │   96-31-1   │C3H8N2O                │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 381  │2,2-Диметил-3-(2-карбоксипроп-      │  497-95-0   │C10H14O4               │   5       │    с.-т.     │   3     │

│      │1-енил)циклопропанкарбоновая кислота│             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 382  │O,O-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофос-│  2088-72-4  │C6H12O5PS              │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

│      │фат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 383  │O,O-Диметил-S-(2-(N-метиламино)-    │   60-51-5   │C5H12NO3PS2            │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

│      │2-оксоэтил)дитиофосфат              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 384  │O,O-Диметил-S-[2-[[1-метил-2-(мети- │  2275-23-2  │C8H18NO4PS2            │   0,3     │  орг. зап.   │   4     │

│      │ламино)-2-оксоэтил]тио]этил]тиофос- │             │                       │           │              │         │

│      │фат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 385  │O,O-Диметил-O-(3-метил-4-нитрофенил)│             │C9H12NO5PS             │   0,25    │  орг. зап.   │   3     │

│      │тиофосфат                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 386  │2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)  │ 52889-84-6  │C10H15NaO2             │   0,8     │     общ.     │   4     │

│      │циклопропанкарбонат натрия          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 387  │O,O-Диметил-O-(4-метилтио-3-метилфе-│   55-38-9   │C10H15O3PS2            │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

│      │нил)тиофосфат                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 388  │[2S-(2-альфа,5-альфа,6-бета)]-3,    │   66-79-5   │C19H19N3O5S            │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │3-Диметил-6-[[(5-метил-3-фенил-4-   │             │                       │           │              │         │

│      │изоксазолил)карбонил]амино]-7-оксо- │             │                       │           │              │         │

│      │4-тиа-1-азабицикло[3.2.0]гептан-2-  │             │                       │           │              │         │

│      │карбоновая кислота                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 389  │O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)фосфат  │  298-00-0   │C8H10NO5PS             │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 390  │[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диме-│   61-33-6   │C16H18N2O4S            │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │тил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-│             │                       │           │              │         │

│      │тиа-1-азабицикло-[3,2,0]гептан-2-ка-│             │                       │           │              │         │

│      │рбоновая кислота                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 391  │N,N-Димeтил-N-октaдeцилбeнзoлмeтaнa-│  122-19-0   │C27H50ClN              │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

│      │минийxлopид                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 392  │2,5-Диметилпиридин                  │  589-93-5   │C7H9N                  │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 393  │Ди(2-метилпропил)-Z-бут-2-ендиоатди-│             │C28H52O4Sn             │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │октилолово                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 394  │Ди(2-метилпропил)тиофосфат натрия   │ 10533-38-7  │C8H18NaO3PS            │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 395  │Диметилсульфид                      │   75-18-3   │С2Н6S                  │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 396  │Диметилсульфоксид                   │   67-68-5   │С2Н6OS                 │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 397  │3,5-Диметилтетрагидро-2Н-1,3,5-тиа- │  533-74-4   │C5H10N2S2              │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

│      │диазинтион-2                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 398  │Диметилтетрахлорбензол-1,4-дикарбо- │  1861-32-1  │С10Н6СlO4Р             │   1       │    с.-т.     │   3     │

│      │нат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 399  │O,O-Диметил-O-[1-(2,3,4,5-тетрахлор-│             │С10Н9Сl4O4Р            │   0,2     │ орг. привк.  │   3     │

│      │фенил)-2-этенил]фосфат              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 400  │1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил) │  2164-17-2  │C10H11F3N2O            │   0,3     │   орг. пл.   │   4     │

│      │карбамид                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 401  │(Z)-O,O-Диметил-O-(1-(2,4,5-трихлор-│ 22248-79-9  │С10Н9Сl4O4Р            │   0,3     │     общ.     │   4     │

│      │фенил)-2-хлорвинил)фосфат           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 402  │N,N-Диметил-альфа-фенилбензацетамид │  957-51-7   │C16H17NO               │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 403  │N'-(2,4-Димeтилфeнил)-N-[((2,4-димe-│ 33089-61-1  │C9H23N3                │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

│      │тилфeнил)иминo)мeтил]мeтaнимид      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 404  │Диметил[1,2-фениленбис(иминокарбоно-│ 23564-06-9  │C12H14N4O4S2           │   0,5     │ орг. привк.  │   3     │

│      │тиоил)]бискарбамат                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 405  │N,N'-Диметил-N-фенилкарбамид        │  101-42-8   │C9H12N2O               │   0,2     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 406  │(Диметилфенил)-1-фенилэтан    (смесь│             │С16Н17                 │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │изомеров)                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 407  │5-(2,5-Диметилфенокси)-2,2-диметил- │ 25812-30-0  │С15Н22O                │   0,001   │    с.-т.     │   1     │

│      │пентановая кислота                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 408  │Диметилформамид                     │   68-12-2   │С3Н7NО                 │  10       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 409  │O,O-Диметил-S-(2-(формилметиламино)-│  2540-82-1  │C6H12NO4PS2            │   0,004   │  орг. зап.   │   4     │

│      │2-оксоэтилдитиофосфат               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 410  │O,O-Диметил-S-(фталимидо)метилдитио-│  732-11-6   │C11H12NO4PS2           │   0,2     │ орг. привк.  │   3     │

│      │фосфат                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 411  │Диметилхлортиофосфат                │  2524-03-0  │С2Н6СlO2РS             │   0,07    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 412  │N,N,-Диметил-N'-(3-хлорфенил)гуани- │             │C9H12ClN3              │   0,003   │ орг. привк.  │   4     │

│      │дин                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 413  │N',N'-Диметил-N-(2-хлорфенил)карба- │             │C9H11ClN2O             │   5       │   орг. пл.   │   4     │

│      │мид                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 414  │3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)│ 57000-78-9  │C12H14Cl2O2            │   0,04    │    с.-т.     │   4     │

│      │бутан-2-он                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 415  │N,N-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидрази-  │             │С6Н16Сl3N2             │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │нийхлорид                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 416  │O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)тиофосфат│  2636-26-2  │C9H10NO3PS             │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 417  │N,N-Диметилэтандиоламин             │             │C4H12NO2               │   0,07    │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 418  │2,3-Диметил-6-этенилпиридиний       │             │C9H11N х CH4O4S        │   4       │    с.-т.     │   2     │

│      │метилсульфат                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 419  │1,3-Ди(1-метилэтил)бензол           │   99-62-7   │C12H18                 │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 420  │1,4-Ди(1-метилэтил)бензол           │  100-18-5   │C12H18                 │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 421  │Ди(1-метилэтил)гуанидин             │ 38588-65-7  │C7H17N3                │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 422  │Ди(1-метилэтил)дитиофосфат калия    │  3419-34-9  │С6Н14KO2РS2            │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 423  │1-(1,1-Диметилэтил)-4-метилбензол   │   98-51-1   │C11H16                 │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 424  │4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2,3,6-  │             │С11Н13Сl3              │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │трихлорбензол                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 425  │4-(1,1-Диметилэтил)-1-метил-2-хлор- │ 42597-10-4  │C11H15Cl               │   0,002   │  орг. зап.   │   4     │

│      │бензол                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 426  │N,N-Ди(2-метилэтил)-2-метилэтиламин │             │C9H21N                 │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 427  │O,O-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитио- │  640-15-3   │C6H15O2PS3             │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

│      │фосфат                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 428  │[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8│  128-62-1   │C22H23NO7              │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

│      │-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-  │             │                       │           │              │         │

│      │диоксоло-[4,5-g]изoxинoлин-5-ил)-1  │             │                       │           │              │         │

│      │(3H)-изoбeнзoфypaнoн                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 429  │5-[[(3,4-Диметоксифенил)этил]метила-│ 23313-68-0  │C27H38N2O4 х ClH       │   0,001   │    с.-т.     │   1     │

│      │мино]-2-(3,4-диметоксифенил)-2-(1-  │             │                       │           │              │         │

│      │метилэтил)-пентанонитрил гидрохлорид│             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 430  │Динитробензол                       │ 25154-54-5  │C6H4N2O4               │   0,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 431  │2,4-Динитро-2,4-диазопентан         │ 13232-00-3  │C3H8N4O4               │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 432  │Динитро-3,6-диоксаоктан-1,8-диол    │             │C8H16N2O8              │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 433  │2,6-Динитро-1-(дипропиламино)-4-    │  1582-09-8  │C13H16F3N3O4           │   1       │  орг. зап.   │   4     │

│      │(трифторметил)бензол                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 434  │2,6-Динитро-N,N-диэтил-4-(трифторме-│  5254-27-3  │C11H12F3N3O4           │   1       │  орг. зап.   │   4     │

│      │тил)бензоламин                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 435  │2,4-Динитрометилбензол              │  121-14-2   │C7H6N2O4               │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 436  │Динитронафталин                     │ 27478-34-8  │C10H6N2O4              │   1       │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 437  │2,4-Динитро-N-(4-нитрофенил)бензамид│ 59651-98-8  │C13H8N4O7              │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 438  │2,4-Динитрофенилтиоцианат           │  1594-56-5  │С7Н3N3O4S              │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 439  │2,4-Динитро-1-хлорбензол            │   97-00-7   │С6Н3СlN2O4             │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 440  │3,6-Диоксаоктан-1,8-диол            │  111-21-7   │С6Н14O4                │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 441  │Диоктилдекан-1,10-диоат             │  2432-87-3  │С26Н50O4               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 442  │Дипиридилфосфат                     │             │C10H8N2 х Н3РO4        │   0,3     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 443  │2,4-Дипиридиний-N-метилметиленсали- │             │C19H19Cl2N2O2          │   0,5     │     общ.     │   3     │

│      │генилдихлорид                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 444  │Дифалон                             │             │                       │   5       │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 445  │Дифениламин                         │  122-39-4   │C12H11N                │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 446  │Дифенилацетилхлорид                 │             │C14H11ClO              │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 447  │O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихло-│ 38457-67-9  │C14H12Cl3O4P           │   0,3     │  орг. пена   │   3     │

│      │рэтилфосфонат                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 448  │1,3-Дифенилгуанидин                 │  102-06-7   │C13H13N3               │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 449  │1,3-Дифенилгуанидин гидрохлорид     │             │C13H13N3 х ClH         │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 450  │N,N'-Дифениларбамид                 │  102-07-8   │C13H12N2O              │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 451  │Дифтордихлорметан                   │   75-71-8   │CCl2F2                 │  10       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 452  │Дифторхлорметан                     │   75-45-6   │CHClF2                 │  10       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 453  │2,5-Дихлораминобензол               │   95-82-9   │C6H5Cl2N               │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 454  │2,6-Дихлораминобензол               │  608-31-1   │C6H5Cl2N               │   0,05    │     орг.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 455  │3,4-Дихлораминобензол               │   95-76-1   │C6H5Cl2N               │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 456  │1,2-Дихлорбензол                    │   95-50-1   │С6Н4Сl2                │   0,002   │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 457  │1,4-Дихлорбензол                    │  106-46-7   │С6Н4Сl2                │   0,002   │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 458  │Дихлор-1,1-бифенил                  │             │C12H8Cl2               │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 459  │2,3-Дихлорбута-1,3-диен             │  1653-19-6  │С4Н6Сl2                │   0,03    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 460  │3,4-Дихлорбут-1-ен                  │ 11069-19-5  │С4Н6Сl2                │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 461  │1,3-Дихлорбут-2-ен                  │  926-57-8   │С4Н6Сl2                │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 462  │1,5-Дихлор-9,10-дигидроантрацен-9,10│   82-46-2   │С14Н6Сl2О2             │   1       │     общ.     │   3     │

│      │-дион                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 463  │1,1-Дихлор-2-гидрокси-4-метилпент-  │             │С6Н10О                 │   0,15    │ орг. привк.  │   3     │

│      │4-ен                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 464  │Дихлордибутилолово                  │  683-18-1   │C8H18Cl2Sn             │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 465  │1,4-Дихлор-2-(1,1-диметилэтил)-5-ме-│ 61468-35-7  │C15H18Cl2              │   0,003   │  орг. зап.   │   3     │

│      │тилбензол                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 466  │4,5-Дихлор-2-(дихлорметилен)цикло-  │ 18964-31-3  │С6Сl4O2                │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

│      │пент-4-ен-1,3-дион                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 467  │Дихлордиэтилолово                   │  866-55-7   │C16H14Cl2Sn            │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 468  │Дихлоркарбоновые кислоты С17-20     │             │                       │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 469  │Дихлорметан                         │   75-09-2   │СН2Сl2                 │   0,02(к  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 470  │2,4-Дихлор-1-метилбензол            │   95-73-8   │С7Н6Сl2                │   0,03    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 471  │4-(Дихлорметилен)-1,2,3,3,5,5-гекса-│  3424-05-3  │С7Н4Сl8                │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

│      │хлорциклопентен                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 472  │1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен    │ 55667-43-1  │С6Н9Сl2                │   0,4     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 473  │1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен    │ 62434-98-4  │С6Н9Сl2                │   0,37    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 474  │3,3-Дихлор-2-метил-1-пропен         │ 22227-75-4  │С4Н6Сl2                │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 475  │2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон           │  117-80-6   │C10H14Cl2O2            │   0,25    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 476  │2,5-Дихлор-3-нитробензойная кислота │   88-86-8   │C7H3Cl2NO4             │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 477  │1,4-Дихлор-2-нитробензол            │   89-61-2   │C6H3Cl2NO2             │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 478  │1,2-Дихлор-4-нитробензол            │   99-54-7   │C6H3Cl2NO2             │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 479  │2,6-Дихлор-4-нитробензоламин        │   99-30-9   │C6H4Cl2N2O2            │   0,1     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 480  │(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая   │   87-56-9   │С4Н2Сl2O3              │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 481  │1,2-Дихлорпропан                    │   78-87-5   │С3Н6Сl2                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 482  │1,3-Дихлорпропан-2-ол               │   96-23-1   │С3Н6Сl2O               │   1       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 483  │1,3-Дихлорпроп-1-ен                 │  542-75-6   │С3Н4Сl2                │   0,02(к  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 484  │2,3-Дихлорпроп-1-ен                 │   78-88-6   │С3Н4Сl2                │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 485  │(2,3-Дихлорпроп-2-енил)(1-метилэтил)│             │C10H17Cl2NOS           │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

│      │тиокарбамат                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 486  │Дихлорпропил(2-этилгексил)фосфат    │             │С11Н23Сl2O4Р           │   6       │     орг.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 487  │2,2-Дихлорпропионат натрия          │   75-99-0   │С3Н4Сl2O2              │   2       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 488  │Дихлортрис(гексагидро-2Н-азепин-    │ 13978-70-6  │C18H33Cl2CuN3O3        │   0,1     │     общ.     │   4     │

│      │2-он-O-)медь                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 489  │N-(3,4-Дихлорфенил)аланин           │  5472-67-3  │C9H9Cl2NO2             │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 490  │N'-(3,4-Дихлорфенил)-N,N-диметилкар-│  330-54-1   │C10H10Cl2N2O3          │   1       │  орг. зап.   │   4     │

│      │бамид                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 491  │N-(3,4-Дихлорфенил)-N'-метоксиметил-│  330-55-2   │C10H10Cl2N2O2          │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │карбамид                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 492  │2,4-Дихлорфенил-4-нитрофениловый    │  1836-75-5  │C12H7Cl2NO3            │   4       │    с.-т.     │   2     │

│      │эфир                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 493  │4,5-Дихлорфенил-1-пиридаз-6-он      │             │C10H5ClN2O             │   2       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 494  │N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид       │  709-98-8   │C6H9Cl2NO              │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 495  │O-(2,4-Дихлорфенил)-O-этилхлортиофо-│ 18351-18-3  │C8H8Cl3O2PS            │   0,05    │     общ.     │   4     │

│      │сфат                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 496  │O-(2,4-Дихлорфенил)-S-пропил-O-этил-│ 34643-46-4  │C11H15Cl2O2PS2         │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

│      │дитиофосфат                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 497  │Дихлорфенилфосфат                   │  770-12-7   │С6Н5Сl2O2Р             │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 498  │(2,4-Дихлорфенокси)ацетат аммония   │  2307-55-3  │C8H9Cl2NO3             │   0,2     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 499  │(2,4-Дихлорфенокси)ацетат натрия    │  2702-72-9  │C8H5Cl2NaO3            │   1       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 500  │4-(2,4-Дихлорфенокси)бутановая      │   94-82-6   │С10Н10Сl2О3            │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 501  │2-(2,4-Дихлорфенокси)пропионовая    │  120-36-5   │C9H8Cl2O3              │   0,5     │ орг. привк.  │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 502  │3,4-Дихлорфуран-2,5-дион            │ 42595-14-2  │С4Сl2O3                │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 503  │1,1-Дихлорциклогексан               │  2108-92-1  │С6Н10Сl2               │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 504  │1,1-Дихлорэтен                      │   75-35-4   │C2H2Cl2                │   0,03(к  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 505  │Дициандиамид                        │  461-58-5   │C2H4N2                 │  10       │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 506  │1,4-Дицианобутан                    │  111-69-3   │C6H6N2                 │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 507  │Дициклогексиламина нитрит           │  3129-91-7  │C12H24NO2              │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 508  │Дициклогексилоловооксид             │ 22771-17-1  │C12H22OSn              │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 509  │1,4-Ди(2,3-эпоксипропил)-3-метил-1, │             │C9H13N3O3              │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

│      │2,4-триазол-5-он                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 510  │Диэтенилгексан-1,6-диоат            │  4074-90-2  │C10H14O4               │   0,2     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 511  │Диэтенилсульфид                     │  627-51-0   │С4Н6S                  │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 512  │Диэтиламин                          │  109-89-7   │C4H11N                 │   2       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 513  │N,N-Диэтиламинобензол               │   91-66-7   │C10H15N                │   0,15    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 514  │Диэтиламинометиловый            эфир│             │                       │   0,15    │    с.-т.     │   2     │

│      │синтетических жирных спиртов С10-18 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 515  │2-(Диэтиламино)-N-(2,6-диметилфенил)│  6108-05-0  │C14H22N2О х ClH х H2O  │   1       │    с.-т.     │   3     │

│      │ацетамид, гидрохлорид моногидрат    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 516  │N-(Диэтиламино)метил-N'-этилкарбамид│             │C8H29N3O               │   4       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 517  │N,N-Диэтиламино-4-нитробензол       │  2216-15-1  │C10H14N2O2             │   0,002   │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 518  │2-(N,N-Диэтиламино)этантиол         │  100-38-9   │C6H15NS                │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 519  │O,O-Диэтил-S-бензилтиофосфат        │ 13286-32-3  │С11Н17O3РS             │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 520  │1,3-Диэтилбензол                    │ 25340-14-4  │С10Н14                 │   0,04    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 521  │N,N-Диэтилбензол-1,4-диамин  сульфат│  6283-63-2  │C10H16N2 х H2O4S       │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │(1:1)                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 522  │Диэтилбис(октаноилокси)олово        │  2641-56-7  │C20H40O4Sn             │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 523  │(Z)-Диэтилбутендиоат                │  141-05-9   │C8H12O4                │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

| 524  |Утратил силу                        |             |                       |           |              |         |

│      │См. текст пункта 524                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 525  │Ди(2-этилгексил)гексан-1,6-диоат    │  103-23-1   │C22H42O4               │   0,08    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 526  │Ди(2-этилгексил)-2,2-(дибутилолово) │ 25168-24-5  │C28H56O4S2Sn           │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

│      │бис(тио)бис(ацетат)                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 527  │N,N-Ди(2-этилгексил)-2-этилгексана- │ 25549-16-0  │C24H51N                │   0,025   │    с.-т.     │   2     │

│      │мин                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 528  │1,2-Диэтилгуанидин                  │ 18240-93-2  │C5H13N3                │   0,3     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 529  │1,2-Диэтилгуанидин гидрохлорид      │             │C5H11N3 х ClH          │   0,8     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 530  │Диэтил[(диметоксифосфинотионил)тио] │  121-75-5   │C10H19O6PS2            │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

│      │бутандиоат                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 531  │Диэтилдитиокарбамат натрия          │  148-18-5   │C5H10NNaS2             │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 532  │Диэтилдитиофосфат калия             │  3454-66-8  │С4Н10KO4Р              │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 533  │Диэтилдитиофосфат                   │  298-06-6   │С4Н11O2РS2             │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 534  │N,N-Диэтилкapбaмилxлopид            │   88-10-8   │C5H10ClNO              │   6       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 535  │O,O-Диэтил-S-карбэтоксиметилтиофос- │  2425-25-4  │C8H17O5PS              │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

│      │фат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 536  │N,N-Диэтил-2-(1-нафталенилокси)про- │ 15299-99-7  │C17H21NO2              │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │панамид                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 537  │O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат│   56-38-2   │C10H14NO5PS            │   0,003   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 538  │Диэтилртуть                         │  627-44-1   │C4H10Hg                │   0,0001  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 539  │Диэтилфениларбамид                  │             │C11H16N2O              │   0,5     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 540  │O,O-Диэтилхлортиофосфат             │  2524-04-1  │C4H10ClO2PS            │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 541  │N,N-Диэтилэтанамин                  │  121-44-8   │C6H15N                 │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 542  │O-(Диэтокситиофосфорил)-альфа-циано-│ 14816-18-3  │C12H15N2O3PS           │   1       │  орг. зап.   │   3     │

│      │метилбензальдоксим                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 543  │1,1-Диэтоксиэтан                    │  105-57-7   │С6Н14O2                │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 544  │ДКS-70                              │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 545  │DH-75 (диспергатор)                 │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 546  │Додекан-1,12-диамин                 │  2783-17-7  │C12H28N2               │   0,05    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 547  │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафтор- │  1546-95-8  │C7H2F12O2              │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │гептановая кислота                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 548  │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафтор- │  335-99-9   │C7H4F12O               │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │гептан-1-ол                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 549  │(Z)-Додец-8-енилацетат              │ 28079-04-1  │C14H26O2               │   0,00001 │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 550  │Додециламинопропионитрил            │             │C15H31N2               │   0,07    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 551  │Додецилпропилендиамин               │             │C15H34N2               │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 552  │ДЦМ      (закрепитель,       продукт│             │                       │   0,5     │ орг. привк.  │   4     │

│      │конденсации          дициандиамина с│             │                       │           │              │         │

│      │формальдегидом и 10% ацетата меди)  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 553  │ДЦУ      (закрепитель,       продукт│             │                       │   1       │     общ.     │   4     │

│      │конденсации          дициандиамида с│             │                       │           │              │         │

│      │формальдегидом)                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 554  │Желатина техническая                │             │                       │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 555  │Железо (включая хлорное  железо)  по│             │                       │0,3 (1)*(в │  орг. окр.   │   3     │

│      │Fe                                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 556  │Жирные кислоты синтетические C5-20  │             │                       │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 557  │Загуститель                акриловый│             │                       │   1       │     общ.     │   3     │

│      │водорастворимый                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 558  │Замасливатель А-1                   │             │                       │   0,4     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 559  │Замасливатель Б-73                  │             │                       │   3       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 560  │Замасливатель БВ                    │             │                       │   1       │  орг. зап.   │   4     │

└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘

ГАРАНТ:

Нумерация пунктов приводится в соответствии с источником

┌──────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬───────────┬──────────────┬─────────┐

│ 562  │7-(2-Имидазолинил)-4,7-гексафторди- │             │С11Н18F6N3O4S          │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │метил-3,6-диоксагептилсульфамид     │             │                       │           │              │         │

│      │этилендиамина                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 563  │7-2-(Имидазолинил)-4,7-гексафторди- │             │C9H8F6KO5S             │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │метил-3,6-диоксагептилсульфонат     │             │                       │           │              │         │

│      │калия                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 564  │1,1'-Иминобис(пропан-2-ол)          │  110-97-4   │C6H15NO2               │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 565  │Ингибитор  древесносмоляной   прямой│             │                       │   0,001   │  орг. зап.   │   3     │

│      │гонки                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 566  │Ингибитор СНПХ 6004                 │             │                       │   0,03    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 567  │Ингибитор СНПХ 7401                 │             │                       │   0,7     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 568  │Ингибитор  солеотложения   фосфатный│             │                       │   0,5     │     общ.     │   3     │

│      │SP-181                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 569  │Ингибитор  солеотложения   фосфатный│             │                       │   0,5     │     общ.     │   3     │

│      │SP-191                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 570  │Ингибитор  солеотложения   фосфатный│             │                       │   0,5     │     общ.     │   3     │

│      │SP-203                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 571  │ИОМС-1 (ТУ 6-05-211-1153-81)        │             │                       │   4       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 572  │Йод                                 │  7553-56-2  │I2                     │   0,125   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 573  │Кадмий                              │  7440-43-9  │Cd                     │   0,001(в │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 574  │Калий силикат (по SiO3)             │ 10006-28-7  │K2O3Si                 │  30       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 575  │диКалий персульфат                  │  7727-21-2  │K2O8S2                 │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 576  │Кальций фосфат (по РO4)             │  7758-23-8  │CaH4O8P                │   3,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 577  │Карбамид                            │   57-13-6   │CH4N2O                 │    (a     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 578  │Карбозолин СПД-3                    │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 579  │Карбозон-O                          │             │                       │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 580  │Карбоксилметилцеллюлоза             │             │                       │   5       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 581  │Карбомол                            │             │                       │    (a     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 582  │Карбомол   ЦЭМ    (водный    раствор│             │                       │  10       │     общ.     │   4     │

│      │метильного              производного│             │                       │           │              │         │

│      │этиленмочевины)                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 583  │К-4                 (гидролизованный│             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │полиакрилнитрил, флокулянт)         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 584  │К-6                 (гидролизованный│             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │полиакрилнитрил, флокулянт)         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 585  │Керосин окисленный                  │             │                       │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 586  │Керосин осветительный               │  8008-20-6  │                       │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 587  │Керосин сульфированный              │             │                       │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 588  │Керосин технический                 │  8008-20-6  │                       │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 589  │Керосин тракторный                  │  8008-20-6  │                       │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 590  │Кобальт                             │  7440-48-4  │Со                     │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 591  │триКобальта тетроксид (по Со)       │             │Со3O4                  │   0,1     │  орг. мутн.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 592  │Коррексит 7664                      │             │                       │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 593  │Коррексит ОС-5                      │             │                       │   0,3     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 594  │Краситель   органический    активный│ 17804-49-8  │C19H10Cl2N6Na2O7S2     │   0,003   │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-красный 5 "СХ"                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 595  │Краситель               органический│             │                       │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │ацетоно-растворимый сине-черный     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 596  │Краситель органический броминдиго-П │             │                       │   5       │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 597  │Краситель  органический   дисперсный│             │                       │   0,4     │  орг. окр.   │   3     │

│      │синий полиэфирный светопрочный      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 598  │Краситель  органический   дисперсный│             │                       │   0,25    │  орг. окр.   │   4     │

│      │темно-коричневый 2Ж полиэфирный     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 599  │Краситель  органический   дисперсный│ 75497-74-4  │С23Н25N6О10Сl          │   0,25    │  орг. окр.   │   4     │

│      │темно-синий 3 полиэфирный           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 600  │Краситель   органический   катионный│ 12217-50-4  │C21H30ClN2O            │   0,04    │  орг. окр.   │   3     │

│      │желтый 6 "З"                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 601  │Краситель   органический   катионный│             │                       │   0,04    │  орг. окр.   │   3     │

│      │красно-фиолетовый                   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 602  │Краситель   органический   катионный│             │                       │   0,04    │  орг. окр.   │   3     │

│      │оранжевый "Ж"                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 603  │Краситель   органический   катионный│             │                       │   0,04    │  орг. окр.   │   3     │

│      │розовый 2 "С"                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 604  │Краситель   органический   кислотный│  6408-57-7  │C34H32N2Na2O8S2        │   0,04    │  орг. окр.   │   4     │

│      │антрахиноновый зеленый Н2С          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 605  │Краситель   органический   кислотный│             │                       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │антрахиноновый чисто-голубой 2 "З"  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 606  │Краситель   органический   кислотный│  4474-24-2  │C32H28N2Na2O8S2        │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │антрахиноновый ярко-синий           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 607  │Краситель   органический   кислотный│             │C23H17NaO7S4           │   0,2     │  орг. окр.   │   4     │

│      │коричневый К                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 608  │Краситель   органический   кислотный│  3567-69-9  │C20H12N2Na2O7S2        │   0,03    │  орг. окр.   │   4     │

│      │красный 2С                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 609  │Краситель   органический   кислотный│  1936-15-8  │C16H10N2Na2O7S2        │   0,04    │  орг. окр.   │   4     │

│      │оранжевый светопрочный              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 610  │Краситель   органический   кислотный│  1064-48-8  │C22H14N3Na3O10S3       │   0,025   │  орг. окр.   │   4     │

│      │сине-черный                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 611  │Краситель   органический   кислотный│  3861-73-2  │C26H16N3Na3O10S3       │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │синий 2К                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 612  │Краситель   органический   кислотный│  4430-18-6  │C21H14NNaO3S           │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │фиолетовый антрахиноновый           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 613  │Краситель   органический   кислотный│             │C34H33N2NO16S2         │   0,3     │  орг. окр.   │   4     │

│      │фиолетовый антрахиноновый Н4К       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 614  │Краситель   органический   кислотный│  6054-99-5  │C13H8N2Na2O6S          │   0,01    │  орг. окр.   │   4     │

│      │хром желтый К                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 615  │Краситель   органический   кислотный│  3071-73-6  │C36H23N5Na2O5S2        │   0,01    │  орг. окр.   │   4     │

│      │черный "С"                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 616  │Краситель   органический   кислотный│             │                       │   0,2     │  орг. окр.   │   4     │

│      │чисто-голубой антрахиноновый        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 617  │Краситель   органический   кислотный│ 39291-15-1  │C36H32N2Na2O8S2        │   0,04    │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-красный антрахиноновый Н8С     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 618  │Краситель   органический   кислотный│             │                       │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-красный 4Ж                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 619  │Краситель  органический   коричневый│             │                       │   0,8     │  орг. окр.   │   4     │

│      │б/м                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 620  │Краситель               органический│             │                       │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │красно-фиолетовый легко смываемый   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 621  │Краситель    органический    красный│             │                       │   0,04    │  орг. окр.   │   4     │

│      │легкосмываемый                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 622  │Краситель    органический    кубовый│             │                       │   3       │  орг. окр.   │   4     │

│      │оранжевый                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 623  │Краситель    органический    кубовый│             │                       │   3       │  орг. окр.   │   4     │

│      │черный П                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 624  │Краситель    органический    кубовый│             │                       │   5,5     │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-голубой ЗП                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 625  │Краситель    органический    кубовый│             │                       │   1       │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-зеленый 4ЖП                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 626  │Краситель    органический    кубовый│             │                       │   1       │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-зеленый ЖП                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 627  │Краситель    органический    кубовый│             │C36H19O4               │   0,3     │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-зеленый С                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 628  │Краситель    органический    кубовый│             │                       │   1       │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-фиолетовый К                   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 629  │Краситель М                         │             │C10H5N2NaO4S           │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 630  │Краситель   органический    нигрозин│             │                       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │водорастворимый марки "А"           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 631  │Краситель   органический    нигрозин│             │                       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │водорастворимый марки "Б"           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 632  │Краситель органический  однохромовый│             │                       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │оливковый                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 633  │Краситель   органический    основной│             │                       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │фиолетовый "К"                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 634  │Краситель органический прямой  бордо│  6837-87-2  │C33H22Cu2NNa3O17S4     │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │СВ "СМ"                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 635  │Краситель    органический     прямой│             │                       │   0,05    │  орг. окр.   │   4     │

│      │голубой светопрочный                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 636  │Краситель    органический     прямой│  5893-32-3  │C35H25Cl2N6NaO12S3     │   0,03    │  орг. окр.   │   4     │

│      │диазо-зеленый Ж                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 637  │Краситель органический прямой желтый│  6629-26-1  │C35H24N6NaO13S4        │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │СВ "К"                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 638  │Краситель    органический     прямой│             │                       │   0,03    │  орг. окр.   │   4     │

│      │коричневый светопрочный 2К          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 639  │Краситель    органический     прямой│  2829-43-8  │C33H22N8Na4O15S4       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │розовый СВ "С"                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 640  │Краситель органический прямой  синий│  4399-55-7  │C40H23N7Na4O13S4       │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │светопрочный                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 641  │Краситель органический прямой  синий│             │                       │   0,2     │  орг. окр.   │   4     │

│      │светопрочный КУ                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 642  │Краситель    органический     прямой│  3626-28-6  │C34H23N7Na2O8S2        │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │темно-зеленый                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 643  │Краситель органический прямой черный│             │                       │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │З для кожи                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 644  │Краситель органический прямой черный│  6428-38-2  │C48H40N13Na3O13S3      │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │2С                                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 645  │Краситель органический прямой черный│             │                       │   0,3     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 646  │Краситель органический родамин "Ж"  │  989-38-8   │C28H31ClN2O3           │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 647  │Краситель органический родамин 4С   │             │C60H70Cl4N4O6Zn        │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 648  │Краситель               органический│             │                       │   0,01    │     общ.     │   4     │

│      │родамин-2Ц-основание                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 649  │Краситель органический синий "З"    │             │                       │  10       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 650  │Краситель               органический│             │                       │   0,9     │     орг.     │   4     │

│      │темно-коричневый 2Ж                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 651  │Краситель органический темно-синий 3│             │                       │   0,8     │     орг.     │   4     │

│      │полиэфирный                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 652  │Краситель    органический    тиозоль│             │                       │   0,5     │  орг. окр.   │   4     │

│      │коричневый БС                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 653  │Краситель   органический   тиоиндиго│             │                       │   5       │  орг. окр.   │   4     │

│      │красно-коричневый ЖП                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 654  │Краситель   органический   тиоиндиго│             │                       │   5       │  орг. окр.   │   4     │

│      │оранжевый КХП                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 655  │Краситель   органический   тиоиндиго│  3687-67-0  │C20H9BrClNO2S          │   4       │  орг. окр.   │   4     │

│      │черный П                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 656  │Краситель   органический   тиоиндиго│             │                       │   2       │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-розовый ЖП                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 657  │Краситель органический уранин А     │  518-47-8   │C20H10Na2O5            │   0,0025  │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 658  │Краситель органический флуоресцеин  │  2321-07-5  │C20H12O5               │   0,0025  │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 659  │Краситель органический хризофенин   │  2870-32-8  │C30H26N4Na2O8S2        │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 660  │Краситель   органический    хромовый│  6408-82-8  │C17H10N2Na2O6S         │   0,05    │  орг. окр.   │   4     │

│      │бордо "С"                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 661  │Краситель   органический    хромовый│  1344-37-2  │                       │   0,06    │  орг. окр.   │   4     │

│      │желтый                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 662  │Краситель   органический    хромовый│  4403-90-1  │C28H20N2Na2O8S2        │   0,3     │  орг. окр.   │   4     │

│      │зеленый антрахиноновый              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 663  │Краситель   органический    хромовый│  4430-16-4  │C28H20N2Na2O10S2       │   0,01    │  орг. окр.   │   4     │

│      │зеленый антрахиноновый 2Ж           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 664  │Краситель   органический    хромовый│ 10114-76-8  │C12H9N6NaO8S           │   0,06    │  орг. окр.   │   4     │

│      │коричневый К                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 665  │Краситель   органический    хромовый│  130-22-3   │C14H7NaO7S             │   0,3     │  орг. окр.   │   4     │

│      │красный ализариновый                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 666  │Краситель   органический    хромовый│             │                       │   0,03    │  орг. окр.   │   4     │

│      │рубиновый С                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 667  │Краситель   органический    хромовый│  2538-85-4  │C20H12NNaO5S           │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

│      │сине-черный                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 668  │Краситель   органический    хромовый│  1324-21-6  │C26H16N2Na2O9S2        │   0,04    │  орг. окр.   │   4     │

│      │сине-черный антрахиноновый С        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 669  │Краситель   органический    хромовый│  6844-73-1  │C13H12ClN2Na2O9S2      │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │синий 2К                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 670  │Краситель   органический    хромовый│             │                       │   0,02    │  орг. окр.   │   4     │

│      │ярко-красный 2С                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 671  │Кремний (по Si)                     │  7631-86-9  │Si                     │  10       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 672  │Ксантановая смола                   │ 11138-66-2  │[C120H200K0-6N1-2Na0-6O│   1       │  орг. окр.   │   4     │

│      │                                    │             │120S2-4]n              │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 673  │Лак КО-075                          │             │                       │   0,1     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 674  │Лак КО-921                          │             │                       │   0,03    │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 675  │Лакрис 20 марки А                   │             │                       │   2       │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 676  │Лакрис 20 марки Б                   │             │                       │   2       │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 677  │Лапрол 1502-2-70                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 678  │Лапрол 202                          │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 679  │Лапрол 402-2-100                    │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 680  │Лапрол 501-2-100                    │             │                       │   1       │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 681  │Лапрол 502-2-10                     │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 682  │Лапрол-503                          │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 683  │Лапрол 564                          │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 684  │Лапрол 702                          │ 25322-69-4  │[С3Н5O2]n              │   0,2     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 685  │Лапрол 805                          │             │                       │  10       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 686  │Лапрол 805 "О"                      │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 687  │Лапрол 1102-4-80                    │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 688  │Лапрол 1103 К                       │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 689  │Лапрол 1601-2-50 "Р"                │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 690  │Лапрол 1601-2-50 "Б"                │             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 691  │Лапрол 2102                         │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 692  │Лапрол 2402                         │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 693  │Лапрол 2501-2-50                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 694  │Лапрол 2502-2Б-40                   │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 695  │Лапрол 2505-2-70                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 696  │Лапрол 3003                         │             │                       │  10       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 697  │Лапрол 3003/2-60                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 698  │Лапрол 3502-2Б-20                   │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 699  │Лапрол 3503-2-70                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 700  │Лапрол 3603-2-12                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 701  │Лапрол 4003-2-20                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 702  │Лапрол 4202-2Б-30                   │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 703  │Лапрол 5003 2Б10                    │             │                       │  16       │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 704  │Лапрол 6003-2Б-18                   │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 705  │Лапрол 6003-2Б-7                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 706  │Латекс ЛМФ                          │             │                       │   6       │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 707  │Лигнин сульфатный лиственный        │             │                       │   5       │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 708  │Лигнин сульфатный хвойный           │             │                       │   5       │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 709  │Лигнинсульфоновые кислоты           │             │                       │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 710  │Лигносульфиновые кислоты            │             │                       │   0,3     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 711  │Литий                               │  7439-93-2  │Li                     │   0,03(в  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 712  │Магний                              │  7439-95-4  │Mg                     │  50       │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 713  │Магний дихлорат                     │ 10326-21-3  │Cl2MgO6                │  20       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 714  │Марганец                            │  7439-96-5  │Mn                     │   0,1     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 715  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 715                │             │                       │   0,3     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 716  │Метазин                             │             │                       │   0,3     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 717  │Метановая кислота                   │   64-18-6   │СН2О2                  │   3,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 718  │Метанол                             │   67-56-1   │СН4O                   │   3       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 719  │Метантиол                           │   74-93-1   │CH4S                   │   0,0002  │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 720  │Метиламин                           │   74-89-5   │CH5N                   │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 721  │N-Метиламин-N-метилдитиокарбамат    │             │C2H2NS2 х CH5N         │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 722  │1-Метиламиноантрацен-9,10-дион      │   82-38-2   │C14H11NO2              │   5       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 723  │(Метиламино)бензол                  │  100-61-8   │C7H9N                  │   0,3     │  орг. зап.   │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 724  │(R*,S*)-(+-)-альфа-(1-(Метиламино)  │  134-71-4   │C10H16NO х ClH         │   0,05    │     общ.     │   2     │

│      │этил]бензолметанол гидрохлорид      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 725  │Метил-N-L-альфа-аспартил-L-фенилала-│ 22839-47-0  │C16H18N2O5             │   1       │     общ.     │   4     │

│      │нин                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 726  │Метилацетат                         │   79-20-9   │С3Н6O2                 │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 727  │Метил-1Н-(бензимидазол-2-ил)карбамат│ 10605-21-7  │C9H9N3O2               │   0,1     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 728  │Метил-1Н-бензимидазол-2-ил-карбамата│ 37574-18-8  │C9H9N3O2 x ClH         │   0,5     │     общ.     │   4     │

│      │гидрохлорид                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 729  │Метилбензоат                        │   93-58-3   │C8H8O2                 │   0,05    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 730  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 730                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 731  │4-Метилбензолсульфиновая кислота    │  536-57-2   │C7H8O2S                │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 732  │4-Метилбензолсульфинат натрия       │  824-79-3   │C7H7NaO2S              │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 733  │2-Метилбензолсульфонат натрия       │ 12068-03-0  │C7H7NaO3S              │   0,05    │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 734  │4-Метилбензолсульфонилхлорид        │   98-59-9   │C7H7ClO2S              │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 735  │2-Метилбута-1,3-диен                │   78-79-5   │C5H8                   │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 736  │2-Метил-2,3-бутандиол               │ 53399-77-2  │C5H12O2                │   0,04    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 737  │3-Метилбут-1-ен-2-ол                │ 79144-27-7  │C5H10O                 │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 738  │3-Метилбут-3-ен-1-ол                │  763-32-6   │С5Н10О                 │   0,004   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 739  │Метил-1-бутилакарбомоил-2-бензимида-│             │                       │   0,5     │   орг. пл.   │   4     │

│      │золкарбамат                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 740  │(3-Метилбутил)диоктилфосфин оксид   │ 53521-41-8  │C21H45OP               │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 741  │O-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия │  928-70-1   │С6Н11КOS2              │   0,005   │  орт.# зап.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 742  │(1-Метилбутил)-4-метилбензолсульфо- │             │С12Н18О3S              │   5       │     общ.     │   3     │

│      │нат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 743  │4-Метил-4-гидроксиэтил-1,3-диоксан  │  2018-45-3  │С7Н14O3                │   0,04    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 744  │Метил-2,2-диметил-3-(2,2-дихлорэте- │ 61898-95-1  │C9H12Cl2O2             │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │нил)циклопропанкарбонат             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 745  │Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-   │  5460-63-9  │C11H18O2               │   0,6     │  орг. зап.   │   4     │

│      │1-енил)циклопропанкарбонат          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 746  │Метил-2,2-диметилпропионоат         │  598-98-1   │С6Н12O2                │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 747  │Метилдитиокарбамат натрия           │  137-42-8   │C2H4NNaS2              │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 748  │2-Метил-1,2-дихлорпропан            │  594-37-6   │C4H8Cl2                │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 749  │2-Метил-1,3-дихлорпроп-1-ен         │  3375-22-2  │С4Н6Сl2                │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 750  │O-Метилдихлортиофосфат              │  2523-94-6  │СН3Сl2ОРS              │   0,01(б  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 751  │2,2-Метиленбис(1-гидрокси-3,4,6-три-│   70-30-4   │С13Н6Сl6O2             │   0,03    │     общ.     │   3     │

│      │хлорбензол)                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 752  │Метиленбиснафталинсульфонат динатрия│ 26545-58-4  │C21H14Na2S2            │    (а     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 753  │Метилкарбаматнафталин-1-ола         │   63-25-2   │C12H11NO2              │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 754  │N-Метилметанамин                    │  124-40-3   │C2H7N                  │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 755  │Метил-4-метилбензоат                │   99-75-2   │С9Н10O2                │   0,05    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 756  │Метил-2-метилпроп-2-еноат           │   80-62-6   │C5H8O2                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 757  │Метил(2-метилпропил)полисилоксан    │             │C5H10OSi               │   2       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 758  │Метил(метилфосфит)                  │ 16391-06-3  │C2H7O2P                │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 759  │O-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-│  333-41-5   │C12H21N2O9PS           │   0,3     │  орг. зап.   │   4     │

│      │4-ил]-O,O-диэтилфосфонат            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 760  │N-Meтил-N-мeтoкcи-N'-(4-xлopфeнил)  │  1746-81-2  │С9Н11СlN2O2            │   0,05    │     общ.     │   4     │

│      │кapбaмид                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 761  │1-Метилпентан-1-ол                  │ 54972-97-3  │С6H14О                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 762  │2-Метилпентан-2-ол                  │  590-36-3   │C6H14O                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 763  │2-Метилпиридин                      │  109-06-8   │C6H7N                  │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 764  │2-Метилпиридин гидрохлорид          │ 14401-91-3  │C6H7N х СlН            │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 765  │1-Метилпиридиний хлорид             │  7680-73-1  │C6H8ClN                │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 766  │1-Метилпироллидин-2-он              │  872-50-4   │C5H9NO                 │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 767  │2-Метилпропан-1-амин                │   78-81-9   │C4H11N                 │   0,04    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 768  │2-Метилпропан-2-амин                │   75-64-9   │C4H11N                 │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 769  │2-Метилпропан-1-ол                  │   78-83-1   │С4Н10О                 │   0,15    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 770  │2-Метилпропан-2-ол                  │   75-65-0   │С4Н10О                 │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 771  │2-Метилпроп-1-ен                    │  115-11-7   │C4H8                   │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 772  │2-Метилпроп-2-енамид                │   79-39-0   │C4H7NO                 │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 773  │2-Метилпроп-2-еннитрил              │  126-98-7   │C4H5N                  │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 774  │Метилпроп-2-еноат                   │   96-33-3   │С4Н6O2                 │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 775  │2-Метилпроп-2-еновая кислота        │   79-41-4   │С4Н6O2                 │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 776  │2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрофенил- │  485-31-4   │C15H18N2O6             │   0,03    │    с.-т.     │   2     │

│      │3-метилбут-2-еноат                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 777  │O-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия│ 13001-46-2  │C5H9KOS2               │   0,005   │  орт. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 778  │Метилсиликонат натрия               │             │CH3NaO3Si              │   2       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 779  │N-Метилсульфаминовая кислота        │  4112-03-2  │CH5NO3S                │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 780  │4-Метилтетрагидро-2Н-пиран-4-ол     │  7525-64-6  │C6H12O2                │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 781  │3-Метилтиобутан-2-он-O-(метиламино- │ 34681-10-2  │C7H14N2O2S             │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

│      │карбонил)оксим                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 782  │1-Метил-1,2,3-триазол               │ 16681-65-5  │C3H5N3                 │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 783  │Метилтриалкиламинийметилсульфат     │             │                       │   0,01    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 784  │Метилтриалкиламинийнитрат           │             │                       │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 785  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 785                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 786  │3-Метил-1,2,4-трихлорбензол         │  2077-46-5  │С7Н5Сl3                │   0,03    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 787  │aльфа-Meтилтpициклo[3,3,1,1](3,7)   │  1501-84-4  │C12H21N х СlН          │   0,06    │    с.-т.     │   2     │

│      │дeкaн-1-мeтaнaмин гидрохлорид       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 788  │O-Метил-O-(2,4,5-трихлорфенил)-O-   │  2633-54-7  │С9Н10Сl3О3РS           │   0,4     │  орг. зап.   │   4     │

│      │этилтиофосфат                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 789  │(Метилфенил)метилкарбамат           │ 58481-70-2  │С9Н11NO2               │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 790  │N-Метил-N'-фениларбамид             │  1007-36-9  │C8H10N2O               │   5       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 791  │1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид    │   80-15-9   │C9H12O2                │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 792  │Метилфеноксиацетат                  │  2065-23-8  │С9Н10О3                │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 793  │Метил[1-(феноксиацетил)-1Н-бензими- │ 42784-13-4  │C17H15N3O4             │  10       │     общ.     │   3     │

│      │дазол-2-ил]карбамат                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 794  │2-Метилфуран                        │  534-22-5   │С5Н6О                  │   0,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 795  │1-Метил-2-хлорбензол                │   95-49-8   │C7H7Cl                 │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 796  │1-Метил-4-хлорбензол                │  106-43-4   │С7Н7Сl                 │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 797  │2-Метил-3-хлорпроп-1-ен             │  563-47-3   │С4Н7Сl                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 798  │N-(4-Метил-3-хлорфенил)-2-метилпен- │  2307-68-8  │C13H18ClNO             │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │танамид                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 799  │O-(4-Метил-2-хлорфенил)-N`-(1-мети- │             │C11H16Cl2NO2PS         │   0,4     │  орг. зап.   │   4     │

│      │лэтил)амидохлорметилтиофосфонат     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 800  │4-(2-Метил-4-хлорфенокси)бутановая  │   94-81-5   │С11Н13СlO3             │   0,03    │  орг. зап.   │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 801  │(2-Метил-4-хлорфенокси)этановая     │   94-74-6   │С9Н9СlO3               │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 802  │(1-Метилэтенил)бензол               │   98-83-9   │С9Н10                  │   0,1     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 803  │Метилэтенилгексан-1,6-диоат         │  2969-87-1  │C10H14O4               │   0,2     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 804  │2-Метил-14-(этиламино)бензол        │             │C9H13N                 │   0,3     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 805  │3-Метил-N-(этиламино)бензол         │  102-27-2   │C9H13N                 │   0,6     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 806  │(1-Метилэтил)бензол                 │   98-82-8   │C9H12                  │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 807  │(1-Метилэтил)-1-гидроксипропаноат   │  617-51-6   │С6Н12О3                │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 808  │O-(2-Метилэтил)дитиокарбонат калия  │  140-92-1   │C4H7KOS2               │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 809  │Метилэтил-[2-(1-метилпропил)-4,6-ди-│  973-21-7   │C14H18N2O7             │   0,2     │   орг. пл.   │   4     │

│      │нитрофенил]карбонат                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 810  │O-(1-Метилэтил)-N-метилтиокарбамат  │             │C5H11NOS               │   0,06    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 811  │(1-Метилэтил)октадециламин          │ 13329-71-0  │C21H45N                │   0,1     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 812  │N-(1-Метилэтил)пропан-2-aмин        │  108-18-9   │C5H14N2                │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 813  │(1-Метилэтил)фенилкарбамат          │  122-42-9   │C10H13NO2              │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 814  │O-Метил-О-этилхлортиофосфат         │ 13289-13-9  │C3H8ClO2PS             │   0,002   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 815  │(1-Метилэтил)хлорфенилкарбамат      │  101-21-3   │C10H12ClNO2            │   1       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 816  │N-[(1-Метилэтил)фенил]              │  1918-16-7  │C11H14ClNO             │   0,01    │     общ.     │   4     │

│      │-2-хлорацетамид                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 817  │N-(1-Метилэтил)-6-хлор-N-этил-1,3,5-│  1912-24-9  │C8H14ClN5              │   0,5     │     общ.     │   3     │

│      │триазин-2,4-диамин                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 818  │Метоксибензол                       │  100-66-3   │C7H8NO                 │   0,05    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 819  │2-Метокси-3,6-дихлорбензойной       │  2300-66-5  │C8H6Cl2O3 х C2H7N      │  15       │    с.-т.     │   2     │

│      │кислоты диметиламин                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 820  │3-[(Метоксикарбонил)амино]фенил(3-  │ 13684-63-4  │C16H16N2O4             │   2       │    с.-т.     │   3     │

│      │метилфенил)карбамат                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 821  │1-Метокси-2-нитробензол             │   91-23-6   │C7H7N                  │   0,3     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 822  │1-Метокси-4-нитробензол             │  100-17-4   │C7H7N                  │   0,1     │  орг. привк  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 823  │N-(Метоксиэтилхлорацетат)-1-амино-  │             │C12H19ClNO3            │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

│      │2-метилбензол                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 824  │2-(2-Метоксиэтокси)этанол           │  111-77-3   │C5H12O3                │   0,3     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 825  │Модификатор 113-63                  │             │                       │   0,2     │   орг. пл.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 826  │Модификатор РУ-ВМ                   │             │                       │   0,7     │   орг. оп.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 827  │Модификат            полиэтиленимина│             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │(молекулярная масса 30000)          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 828  │Молантин       Р        (производное│             │                       │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

│      │феноксибензола)                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 829  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 829                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 830  │МСДА  (соль     дициклогексиламина и│             │                       │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

│      │технических жирных кислот  С10-13  и│             │                       │           │              │         │

│      │C17-20)                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 831  │Мышьяк                              │  7440-38-2  │As                     │   0,01    │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 832  │Натрий                              │  7440-23-5  │Na                     │ 200       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 833  │тетраНатрий дифосфат (по РO4)       │  7722-88-5  │Na4O7P2                │   3,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 834  │Натрий метафосфат (по РO4)          │ 10361-03-2  │NаО3Р                  │   3,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 835  │Натрий силикат (по SiO3)            │  6834-92-0  │Na2O3Si                │  30       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 836  │Натрий тиосульфат                   │ 10124-57-9  │HNaO3S2                │   2,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 837  │триНатрий фосфат (по РO4)           │  7601-54-9  │Na3O4P                 │   3,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 838  │Натрий хлорат                       │  7775-09-9  │ClNaO3                 │  20       │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 839  │Натрий хлорит                       │  7758-19-2  │ClNaO                  │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 840  │Нафталин                            │   91-20-3   │C10H18                 │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 841  │Нафталин-1,4-дион-2-диазид          │             │                       │   0,06    │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 842  │Нафталин-1,5-дисульфоновая кислота  │   81-04-9   │C10H8O6S2              │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 843  │(R)-2-(1-Нафталинилокси)пропионовая │ 57128-29-7  │C13H12O3               │   2       │    с.-т.     │   2     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 844  │Нафтеновые кислоты                  │  1338-24-5  │                       │   1       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 845  │Нафт-1-ол                           │   90-15-3   │C10H8O                 │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 846  │Нафт-2-ол                           │  135-19-3   │C10H8O                 │   0,4     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 847  │Неионоген ЕА-160                    │             │                       │   0,05    │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 848  │Неонол АФ9-12                       │ 131890-11-4 │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 849  │Неонол АФ9-25                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 850  │Неонол АФ9-4                        │  7311-27-5  │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 851  │Неонол АФ9-6                        │ 34166-38-6  │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 852  │Неонол АФ9-8                        │             │                       │   0,2     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 853  │Неонол АФ-14                        │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 854  │Неонол АФМ-10                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 855  │Неонол АФМ9-10 (0,9)                │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 856  │Неонол АФМ9-12 (0,3)                │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 857  │Неонол АФМ9-10 (0,5)                │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 858  │Неонол АФС9-4КМ                     │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 859  │Неонол АФС9-5КМ                     │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 860  │Неонол АФС9-6КМ                     │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 861  │Неонол АФС9-10КМ                    │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 862  │Неонол АФ9-12СН                     │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 863  │Неонол 2В-1317-12                   │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 864  │Неонол В  1020-3  (оксиэтилированные│             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

│      │вторичные спирты)                   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 865  │Нефть                               │  8002-05-9  │                       │   0,3     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 866  │Нефть многосернистая                │             │                       │   0,1     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 867  │Никель                              │  7440-02-0  │Ni                     │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 868  │Ниобий                              │ 10026-12-7  │Nb                     │   0,01(в  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 869  │Нитраты (по NO3)                    │             │                       │  45       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 870  │2,2',2"-Нитрилотрисэтанол           │  102-71-6   │C6H15NO3               │   1       │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 871  │Нитрилотрис(метилен)три(фосфонат)   │             │С3Н7CuNNa3O2Р3 х Н6О3  │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │тринатрия медный комлекс# тригидрат │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 872  │Нитрилотри(метилен)три(фосфонат)три-│             │C3H7NNaO9P3Zn          │   1       │     общ.     │   3     │

│      │натрия цинковый комплекс            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 873  │Нитрилотрис(метилен)три(фосфоновая) │  6419-19-8  │C3H12NO9P3             │   1       │     общ.     │   3     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 874  │Нитрилотри(этановая кислота)        │  139-13-9   │С6Н9NО6                │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 875  │Нитрилполисилоксан                  │             │                       │   5       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 876  │Нитриты (по NO2)                    │             │                       │   3,3     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 877  │1-Нитроантрацен-9,10-дион           │   82-34-8   │C14H7NO4               │   2,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 878  │3-Нитробензоат гексагидро-1Н-азепина│  7270-73-7  │C13H18N2O2             │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 879  │3-Нитробензойная кислота            │  121-92-6   │C7H5NO4                │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 880  │4-Нитробензойная кислота            │   62-23-7   │C7H5NO4                │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 881  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 881                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 882  │3-Нитробензолсульфонат натрия       │ 27215-71-0  │C6H4NNaO5S             │    (а     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 883  │Нитрогуанидин                       │  556-88-7   │CH4N2O2                │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 884  │N-Нитрозо-N-фенилбензоламин         │   86-30-6   │C12H10N2O              │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 885  │1-Нитрозо-1-хлорциклогексан         │  695-64-7   │C6H10ClNO              │   0,005   │  орг. зап.   │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 886  │Нитрометан                          │   75-52-5   │CH3NO2                 │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 887  │Нитропропан                         │ 25322-01-4  │С3Н7NO2                │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 888  │1-Нитро-3-(трифторметил)бензил      │   98-46-4   │C6H5NO5S               │   0,01    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 889  │2-[(4-Нитрофенил)амино]этанол       │  1965-54-4  │C8H10N2O3              │   0,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 890  │2-[(4-Нитрофенил)ацетиламино]этан-  │             │C10H12N2O4             │   1       │  орг. зап.   │   4     │

│      │1-ол                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 891  │[1-(4-Нитрофенил)]-2-хлорэтан-1-ол  │ 13407-16-4  │C8H8ClNO3              │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 892  │3-Нитро-4-хлорбензойная кислота     │   96-99-1   │C7H4ClNO4              │   0,25    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 893  │5-Нитро-2-хлорбензойная кислота     │  2516-96-3  │C7H4ClNO4              │   0,3     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 894  │Нитрохлорбензол     (смесь     2,3,4│ 25167-93-5  │С6Н4ClNO2              │   0,05    │    с.-т.     │   3     │

│      │изомеров)                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 895  │Нитроциклогексан                    │  1122-60-7  │C6H11NO2               │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 896  │Нитроэтан                           │   79-24-3   │C2H5NO2                │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 897  │4-Нитроэтоксибензол                 │  100-29-8   │C8H9NO3                │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 898  │Нонангидроксамовая кислота          │             │C9H19NO2               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 899  │Нонан-1-ол                          │  143-08-8   │C9H20O                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 900  │Нонафторпентановая кислота          │  2706-90-3  │C5HF9O2                │   0,7     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 901  │Оксалаты                            │             │                       │   0,2     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 902  │Оксамат                             │             │                       │   1,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 903  │Оксанол КШ-9                        │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 904  │Оксанол Л-7                         │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 905  │4,4'-Оксибисбензоламин              │  101-80-4   │С12Н12N2О              │   0,03    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 906  │Оксибисметан                        │  115-10-6   │С2Н6О                  │   5       │    с.-т.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 907  │2,2'-Оксибис(2-хлорпропан)          │ 39638-32-9  │C6H12Cl2               │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 908  │2,2'-Оксибисэтанол динитрат         │  693-21-0   │C4H8N2O7               │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 909  │Оксигексилидендифосфонат натрия     │             │C6H17NaO7P2            │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 910  │Оксигептилидендифосфонат натрия     │             │C7H19NaO7P2            │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 911  │2,2'-Оксиди(этилен)ди(окси)ди       │  112-60-7   │C8H18O5                │   1       │    с.-т.     │   3     │

│      │(этанол)                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 912  │2,2'-Оксидиэтанол                   │  111-46-6   │С4Н10О3                │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 913  │Оксинонилидендифосфонат натрия      │             │C9H23NaO7P2            │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 914  │Оксиоктилидендифосфонат натрия      │             │C8H21NaO7P2            │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 915  │Оксифос Б                           │             │                       │   0,2     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 916  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 916                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 917  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 917                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 918  │Оксиэтилированные вторичные спирты  │             │                       │   1       │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 919  │Оксиэтилированный алкилфенол        │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 920  │Оксиэтилированный   перфтордециловый│             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   3     │

│      │спирт                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 921  │Оксиэтилкрахмал                     │             │                       │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 922  │Оксиэтилпиперазин                   │             │C6H14N2O               │   6       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 923  │S-[(2-Оксо-6-хлорбензоксазол-3-ил)  │  2310-17-0  │C12H15ClNO5PS          │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

│      │метил]-O,O-диэтилдитиофосфат        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 924  │Октагидро-1,3,5,7-тетранитро-1,3,5,7│  2691-41-0  │C4H8N8O8               │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

│      │-тетразоцин                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 925  │(Z)-Октадец-9-еновая кислота        │  112-80-1   │C17H32O2               │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 926  │6-(Октадециламино)гексаноат натрия  │             │C24H46NNaO2            │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 927  │Октан-1-ол                          │  111-87-5   │C8H18O                 │   0,05    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 928  │2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол │  355-80-6   │C5H4F8O                │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 929  │Октахлорпин-2-ен                    │ 25267-15-6  │C10H8Cl8               │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 930  │Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат       │  1928-44-5  │С16Н22Сl2O3            │   0,2     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 931  │ОП-7                                │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 932  │ОП-10                               │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 933  │ОПС-Б                               │             │                       │   2       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 934  │ОПС-М                               │             │                       │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 935  │Пантотеноат кальция                 │             │C18H28CaN2O10          │   0,4     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 936  │Пентадециламин гидрохлорид          │  1838-05-7  │C15H31N х ClH          │   0,4     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 937  │Пентандиаль                         │  111-30-8   │C5H8O2                 │   0,07    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 938  │Пентан-1-ол                         │   71-41-0   │C5H12O                 │   1,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 939  │Пентан-3-он                         │   96-22-0   │С5Н10О                 │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 940  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 940                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 941  │Пентахлорбутан                      │ 31391-27-2  │C4H4Cl5                │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 942  │Пентахлорметилпиридин               │             │C6H2Cl5N               │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 943  │Пентахлорпропан                     │ 16714-68-4  │С5Н6Сl5                │   0,03    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 944  │1-(Пентахлорфенил)этанон            │ 25201-35-8  │С8Н3СlO5               │   0,02    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 945  │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 945                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 946  │Пентахлорфенолят  терпеномалеинового│             │                       │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │аддукта                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 947  │Пероксид водорода                   │  7722-84-1  │H2O2                   │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 948  │Перфторгептановая кислота           │  375-85-9   │C7HF13O2               │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 949  │Пиперазин                           │  110-85-0   │C4H10N2                │   9       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 950  │Пиперидин                           │  110-89-4   │C5H10N                 │   0,06    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 951  │Пиридин                             │  110-86-1   │C5H5N                  │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 952  │Пиролизат древесной смолы           │             │                       │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 953  │Полиаминометилфосфат                │             │[СН6NO4Р]n             │   5       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 954  │Поли(гексаметиленгуанидин           │             │[С7Н11N3 х ClH]n       │   0,1     │     общ.     │   3     │

│      │гидрохлорид)                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 955  │Поли(1-гидрокси-4,6-метилбензол-2-  │             │                       │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

│      │карбонат натрия)                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 956  │Поли(диметилдипроп-2-ениламинийхло- │             │[C8H14ClN]n            │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

│      │рид)                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 957  │Поли[иминоэтан-1,2-диил]            │  9002-98-6  │[C2H5N]n               │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 958  │Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты│             │[С4Н7O2]n[С5Н9O2]m     │  10       │    с.-т.     │   2     │

│      │и метил-2-метилпроп-2-еноата        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 959  │Полимер 2-метилпроп-2-еновой кислоты│             │[С4Н7O2]n[С4Н7NО]m     │   5       │    с.-т.     │   2     │

│      │и 2-метилпроп-2-енамида             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 960  │Полиметилгидросилоксан              │             │                       │   2       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 961  │Полиметилдихлорфенилсилоксан        │             │                       │  10       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 962  │Полиметилфенилсилоксан ФМ-5         │             │                       │   2,5     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 963  │Полиметилфенилсилоксан ФМ-1322/30   │             │                       │  10       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 964  │Полиоксипропилендиамин ДА 500       │             │                       │   0,3     │ орг. привк.  │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 965  │Полиоксипропилендиамин ДА-1050      │             │                       │   0,3     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 966  │Полиоксипропилентриамин ТА 1500     │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 967  │Полиоксипропилентриамин ТА 1100     │             │                       │   0,03    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 968  │Полиоксипропилентриамин ТА 750      │             │                       │   0,03    │  орг. пена   │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 969  │Поли(проп-2-енамид)                 │  9003-05-8  │[C3H5NO]n              │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 970  │Поли(проп-2-еноат натрия)           │             │[C3H3NaO2]n            │  15       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 971  │Поли(трибутилолово-2-метилпроп-     │             │[C16H32O2Sn]n          │   0,08    │    с.-т.     │   2     │

│      │2-еноат)                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 972  │Полифосфаты (РO4)                   │             │                       │   3,5     │     орг.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 973  │Полифурит 500                       │             │                       │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 974  │Полифурит 1000                      │             │                       │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 975  │Полифурит 1500                      │             │                       │   0,2     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 976  │Полихлорбензойные кислоты           │             │                       │   5(в     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 977  │Полиэтенамин                        │ 26336-38-9  │[C2H5N]n               │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 978  │Поли[(4-этенилбензил)триметиламиний-│             │[C12H19ClN]n           │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

│      │хлорид]                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 979  │Поли(5-этенил-1,2-диметилпиридиний- │             │[C9H12N х CH4O4S]n     │   4       │    с.-т.     │   2     │

│      │метилсульфат)                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 980  │Полиэтенилхлорид                    │  9002-86-2  │(С2Н3Сl)n              │отсутствие │  включения   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 981  │Полиэтеновая    эмульсия     (водная│  9002-88-4  │                       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

│      │дисперсия 25% полиэтена)            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 982  │Полиэтенол                          │  9002-89-5  │(С2Н4O)n               │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 983  │Полиэтенол мол. масса 5000          │  9002-89-5  │(С2Н4)n                │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 984  │Полиэтенол 18/11                    │  9002-89-5  │(С2Н4O)n               │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 985  │Полиэтентиурамдисульфид цинка       │  9006-42-2  │                       │   2       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 986  │Полиэтилгидросилоксан               │             │                       │  10       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 987  │Полиэтилсилоксановая жидкость       │             │                       │  10       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 988  │Превоцел N 12                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 989  │Превоцел NY-12                      │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 990  │Превоцел W-OFP                      │             │                       │   0,025   │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 991  │Превоцел WOFP-100                   │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 992  │Препарат AM                         │             │                       │   5       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 993  │Препарат Д-11                       │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 994  │Препарат ДА-52                      │             │                       │   0,6     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 995  │Препарат ОС-20                      │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 996  │Проксамин 385                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 997  │Проксанол 186                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 998  │Пропандиамид                        │  108-13-4   │С3Н6N2O2               │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 999  │Пропандинитрил                      │  109-77-3   │C3H2N2                 │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1000 │Пропан-1,2-диол                     │   57-55-6   │С3Н8О2                 │   0,6     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1001 │Пропан-1-ол                         │   71-23-8   │С3Н8О                  │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1002 │Пропан-2-ол                         │   67-63-0   │С3Н8О                  │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1003 │Пропан-2-он                         │   67-64-1   │С3Н6О                  │   2,2     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1004 │Пропан-1,2,3-триол                  │   56-81-5   │С3Н8О3                 │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1005 │альфа,альфа',альфа"-1,2,3-Пропанэт- │ 83712-85-0  │С12Н20О3[С3Н6О]n       │   0,3     │  орг. пена   │   4     │

│      │рилтрис[омега-эпоксипропанметокси]  │             │                       │           │              │         │

│      │поли[окси(метилэтан-1,2-диил)]      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1006 │Пропен                              │  115-07-1   │С3Н6                   │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1007 │Проп-2-ен-1-аль                     │  107-02-8   │С3Н4O                  │   0,02    │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1008 │Проп-2-енамид                       │   79-06-1   │С3Н5NO                 │   0,0001(к│    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1009 │Проп-1-енамин                       │  107-11-9   │C3H9N                  │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1010 │Проп-2-енилизотиуронийхлорид        │  2547-92-4  │C4H8ClN2S              │   0,004   │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1011 │Проп-1-енилоксиэтанол               │             │С5Н11О3                │   0,4     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1012 │N-Пропенилпроп-2-ен-1-амин          │  124-02-7   │C6H11N                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1013 │Проп-2-еновая кислота               │   79-10-7   │С3Н4O2                 │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1014 │Проп-2-енонитрил                    │  107-13-1   │C3H3N                  │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1015 │Проп-2-ен-1-ол                      │  107-18-6   │С3Н6О                  │   0,1     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1016 │Проп-2-ен-1-тиол                    │  870-23-5   │С3Н6S                  │   0,0002  │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1017 │Пропиламин                          │  107-10-8   │С3Н9N                  │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1018 │Пропилбензол                        │  103-65-1   │C9H12                  │   0,2     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1019 │S-Пропилбутилэтилтиокарбамат        │  1114-71-2  │C10H21NOS              │   0,01    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1020 │S-Пропил-O-[4-(метилтио)фенил]-O-   │ 35400-43-2  │C12H19O2PS2            │   0,003   │  орг. зап.   │   4     │

│      │этилдитиофосфат                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1021 │N-Пропилпропан-1-амин               │  142-84-7   │C6H5N                  │   0,5     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1022 │Пропионат натрия                    │  137-40-6   │C3H5NaO2               │   0,8     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1023 │Роданиды                            │             │                       │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1024 │Родий(III)гидридокарбонилтрис(трифе-│             │C19H16OPRh             │   0,02    │     общ.     │   3     │

│      │нилфосфин)                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1025 │Ртуть                               │  7439-97-6  │Hg                     │   0,0005(в│    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1026 │Рубидий хлорид                      │  7791-11-9  │ClRb                   │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1027 │Сапонин                             │  8047-15-2  │                       │   0,2     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1028 │Свинец                              │  7439-92-1  │Pb                     │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1029 │Селен                               │  7782-49-2  │Se                     │   0,01(в  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1030 │Серебро                             │  7440-22-4  │Ag                     │   0,05(в  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1031 │Силанол лака КО-116                 │             │                       │   0,015   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1032 │Силанол лака КО-75                  │             │                       │   0,5     │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1033 │Силанол лака КО-921                 │             │                       │   0,05    │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1034 │Силоксан жидкость 187               │             │                       │   5       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1035 │Синтамид 5                          │ 26635-75-6  │C14H29NO2(C2H4O)n      │   0,1     │ орг. пе.н.#  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1036 │Синтанол ВН-7                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1037 │Синтанол ВТ-15                      │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1038 │Синтанол ДС-10                      │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1039 │Синтанол ДТ-7                       │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1040 │Синтанол МЦ-10                      │             │                       │   0,1     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1041 │Скипидар (в пересчете на С)         │             │                       │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1042 │Смесь   Альпан    (фосфоросодержащие│             │                       │   0,25    │     общ.     │   4     │

│      │кислоты, метанол, алкиламин,  вода).│             │                       │           │              │         │

│      │ТУ 39-12966038-ОП-006-95            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1043 │Смесь Аценол  (8-додецинил-ацетат  и│             │                       │   0,00003 │  орг. зап.   │   4     │

│      │додециниловый  спирт  в  соотношении│             │                       │           │              │         │

│      │1:10)                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1044 │Смесь Гелезагуститель OG-10  Gellant│             │                       │   0,2     │  орг. мутн.  │   3     │

│      │(по алюминию)                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1045 │Смесь Глифтор (1,3-дифторпропан-2-ол│  8065-71-2  │С3Н6СlFО х С3Н6F2О     │   0,006   │    с.-т.     │   2     │

│      │70-74% и 3-фтор-1-хлорпропан-2-ол)  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1046 │Смесь   ДД       (1,2-дихлорпропан и│  8003-19-8  │С3Н6Сl2 х С3Н4Сl2      │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

│      │1,3-дихлорпропен)                   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1047 │Смесь    ДДБ    (1,2-дихлоризобутан,│  8065-92-7  │С4Н8Сl2  х    С4Н6Сl2 х│   0,4     │    с.-т.     │   2     │

│      │1,3-дихлоризобутилен               и│             │C4H4Cl2NO              │           │              │         │

│      │3,3-дихлоризобутиленоксим)          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1048 │Смесь  Динил  (дифенил  -    26,5% и│  8004-13-5  │C12H10O х C12H10       │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

│      │дифениловый  эфир   -     73,5%) (по│             │                       │           │              │         │

│      │дифенилу(                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1049 │Смесь  Диспергент  деско  хром   фри│             │                       │   0,02    │  орг. окр.   │   2     │

│      │(танины,    сульфат         железа и│             │                       │           │              │         │

│      │кристаллический    кремнезем)    (по│             │                       │           │              │         │

│      │комплексутаннина# с железом)        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1050 │Смесь Жарилек (по монобензилтолуолу)│             │                       │   0,01    │  орг. зап.   │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1051 │Смесь                    Меркаптофос│  8065-48-3  │C8H19O3PS2             │   0,01    │ орг. привк.  │   4     │

│      │(O,O-диэтил-O-(2-этилтио)этил-тиофо-│             │                       │           │              │         │

│      │сфат 70% и  O,O-диэтил-S-(2-этилтио)│             │                       │           │              │         │

│      │этилтиофосфат 30%)                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1052 │Смесь                   Метилсистокс│  8022-00-2  │C6H15O3PS2 х С6Н15O3РS2│   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

│      │(O,O-Диметил-О-этилмеркапто-        │             │                       │           │              │         │

│      │этилтиофосфат                      и│             │                       │           │              │         │

│      │O,O-диметил-S-этилмеркаптоэтил-тио- │             │                       │           │              │         │

│      │фосфат)                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1053 │Смесь  Мобильтерм  605   (предельные│             │                       │   0,1     │   орг. пл.   │   3     │

│      │углеводороды фракций C5-16, C30-50 и│             │                       │           │              │         │

│      │C55-70 в соотношении 0,2:2:1        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1054 │Смесь  НГЖ-4.  ТУ  38-101740-80  (по│             │                       │   0,2     │  орг. пена   │   4     │

│      │дибутилфенилфосфату)                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1055 │Смесь НГЖ-5У. ТУ  38-401-811-90  (по│             │                       │   3       │  орг. зап.   │   3     │

│      │трибутилфосфату)                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1056 │Смесь               Пеназолин 10-16Б│             │                       │   0,25    │     орг.     │   3     │

│      │(1-(2-аминоэтил)-2-алкил-2-имидазо- │             │                       │           │              │         │

│      │лины                               и│             │                       │           │              │         │

│      │1-(2-алкиламиноэтил)-2-алкил-2-ими- │             │                       │           │              │         │

│      │дазолины    фракции       С10-16) ТУ│             │                       │           │              │         │

│      │38407355-86                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1057 │Смесь  РИП   (деэмульгатор-ингибитор│             │                       │   0,3     │  орг. пена   │   3     │

│      │коррозии)                           │             │                       │           │              │         │

│      │(N-алкил-2-метил-5-этилпиридинийбро-│             │                       │           │              │         │

│      │мид  70%   и   блоксополимер   окиси│             │                       │           │              │         │

│      │этилена и пропилена  30%,  Пропанид)│             │                       │           │              │         │

│      │ТУ 39-5765657-211-91                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1058 │Смесь  РИПД  (деэмульгатор-ингибитор│             │                       │   0,75    │  орг. пена   │   3     │

│      │коррозии)                           │             │                       │           │              │         │

│      │(N-алкил-2-метил-5-этилпиридиний    │             │                       │           │              │         │

│      │бромид 50%  и  дипроксамин   50%) ТУ│             │                       │           │              │         │

│      │39-57656557-110-91                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1059 │Смесь  РИФ   (деэмульгатор-ингибитор│             │                       │   0,22    │  орг. пена   │   3     │

│      │коррозии) (на основе O-алкилфосфатов│             │                       │           │              │         │

│      │N-алкиламмония   и   блоксополимеров│             │                       │           │              │         │

│      │окиси  пропилена   и     этилена) ТУ│             │                       │           │              │         │

│      │39-57656557-139-91                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1060 │Смесь  РИФД  (деэмульгатор-ингибитор│             │                       │   0,9     │  орг. пена   │   3     │

│      │коррозии) (на основе O-алкилфосфатов│             │                       │           │              │         │

│      │N-алкиламмония   и   блоксополимеров│             │                       │           │              │         │

│      │окиси  пропилена   и     этилена) ТУ│             │                       │           │              │         │

│      │39-57656557-138-91                  │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1061 │Смесь  Целатокс  (бутилового   эфира│             │С13Н15O3Сl3            │   0,5     │  орг. мутн.  │   3     │

│      │2-метил-4-хлорфеноксиуксусной       │             │                       │           │              │         │

│      │кислоты    с    амиловыми    эфирами│             │                       │           │              │         │

│      │изомерных     трихлорфеноксиуксусных│             │                       │           │              │         │

│      │кислот, Гербицид 50/30)             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1062 │Смесь                  Экохим-СК-110│             │                       │   3,5     │    с.-т.     │   2     │

│      │(1-гидроксиэтилидендифосфоновой     │             │                       │           │              │         │

│      │кислоты   (75%)   и    полиакриловой│             │                       │           │              │         │

│      │кислоты (25%)) ТУ 05944473-1-95     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1063 │Смесь OG-4 Activator                │             │                       │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1064 │Смесь OG-4 Gellant                  │             │                       │   0,07    │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1065 │Смесь OG-4 Surfactant               │             │                       │   0,08    │     орг.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1066 │Смола древесная лиственных пород    │             │                       │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1067 │Смола КС-35                         │             │                       │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1068 │Смола МКС-10                        │             │                       │   3       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1069 │Стеарокс-6                          │             │                       │   1       │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1070 │Стеарокс-920                        │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1071 │Стронций                            │  7440-24-6  │Sr                     │   7       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1072 │Сульфамид С12-17                    │             │                       │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1073 │Сульфаты (по SO4)                   │             │                       │ 500,0     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1074 │Сульфенамид БТ                      │             │                       │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1075 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1075               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1076 │4-Сульфоинден-1-карбоновой   кислоты│             │                       │   0,04    │  орг. окр.   │   4     │

│      │натриевая   соль,       сульфоэфир с│             │                       │           │              │         │

│      │бисфенолформальдегидной смолой      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1077 │Сульфокарбоновых  кислот   натриевые│             │                       │   3       │  орг. пена   │   4     │

│      │соли                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1078 │Сульфоксимина метионин              │             │                       │   0,004   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1079 │1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол)     │   80-07-9   │C12H8Cl2O2S            │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1080 │4,4'-Сульфонилди(аминобензол)       │   80-08-0   │C12H12N2O2S            │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1081 │Сульфонол НП-1                      │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1082 │Сульфонол НП-3                      │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1083 │Сульфонол сланцевый ЭС-1            │             │                       │   0,5     │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1084 │Сульфоэтоксилат С10-13              │             │                       │   0,2     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1085 │Сурьма                              │  7440-36-0  │Sb                     │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1086 │Таллий                              │  7440-28-0  │Tl                     │   0,0001(в│    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1087 │Тебаин                              │             │                       │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1088 │Теллур                              │ 13494-80-9  │Те                     │   0,01(в  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1089 │2',4',5',7'-Тетрабромфлуоресцеин    │ 15086-94-9  │C20H8Br4O5             │   0,1     │  орг. окр.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1090 │Тетрабутилолово                     │  1461-25-2  │С16Н36Sn               │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1091 │4,5,6,7-Тетрагидроизобензофуран-1,3-│  2426-02-0  │C8H8O3                 │   0,5     │     общ.     │   4     │

│      │дион                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1092 │4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3(2│  4720-86-9  │C8H9NO2                │   0,7     │     общ.     │   3     │

│      │Н)-дион                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1093 │3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н- │   77-73-6   │C10H12                 │   0,015   │  орг. зап.   │   3     │

│      │инден                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1094 │Тетрагидро-1,4-оксазин              │  110-91-8   │C4H9NO                 │   0,04    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1095 │1,4,5,8-Тетрагидроксиантрацен-9,10- │   81-60-7   │С14Н8О6                │   3       │    с.-т.     │   2     │

│      │дион                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1096 │Тетрагидротиофен-1,1-диоксид        │  126-33-0   │C4H8O2S                │   0,5     │  орг. зап.   │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1097 │3а,4,7,7а-Тетрагидро-2-[(трихлорме- │  133-06-2   │C9H8Cl3NO2S            │   2       │  орг. зап.   │   4     │

│      │тил)тио]-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1098 │Тетрагидрофуран                     │  109-99-9   │C4H8O                  │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1099 │Тетрагидро-2-фуранметанол           │   97-99-4   │С5Н10O2                │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1100 │N-(2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-ил)│ 76505-58-3  │C21H42N4O              │   8       │    с.-т.     │   2     │

│      │-3-[2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-  │             │                       │           │              │         │

│      │ил)амино]-пропанамид                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1101 │2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он    │  826-36-8   │C9H17NO                │   4       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1102 │Тетраметилтиопероксидикарбондиамид  │  137-26-8   │C6H12N2S4              │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1103 │Тетрамон С                          │             │                       │    (a     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1104 │Тетранитрометан                     │  509-14-8   │CN4O8                  │   0,5     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1105 │Тетраоксипропилэтилендиамин         │             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1106 │3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-  │  4792-15-8  │С10Н22O6               │   1       │    с.-т.     │   3     │

│      │диол                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1107 │2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол        │   76-37-9   │С3Н4F4O                │   0,25    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1108 │1,2,3,4-Тетрахлорбензол             │  634-66-2   │С6Н2Сl4                │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1109 │2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбо-│  719-32-4   │C8Cl6O2                │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

│      │нилдихлорид                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1110 │Тетрахлор-1,4-бензолдикарбоновая    │  2136-79-0  │C8H2Cl4O4              │  10       │     общ.     │   4     │

│      │кислота                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1111 │3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]   │ 68089-39-4  │С11Н6СlO2              │   0,01    │     общ.     │   4     │

│      │гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-│             │                       │           │              │         │

│      │2',5'-дион                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1112 │1,2,3,4-Тетрахлорбутан              │  3405-32-1  │С4Н6Сl4                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1113 │Тетрахлоргептан                     │ 25641-64-9  │С6Н10Сl4               │   0,0025  │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1114 │Тетрахлорметан                      │   56-23-5   │ССl4                   │   0,002(к │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1115 │1,1,1,9-Тетрахлорнонан              │  1561-48-4  │C9H16Cl4               │   0,003   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1116 │1,1,1,5-Тетрахлорпентан             │  2467-10-9  │C5H8Cl4                │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1117 │1,1,1,3-Тетрахлорпропан             │  1070-78-6  │С3Н4Сl4                │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1118 │Тетрахлорпроп-1-ен                  │ 60320-18-5  │С3Н2Сl4                │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1119 │2,4,5,6-Тетрахлор-2-(трихлорметил)  │  1134-04-9  │C6Cl7N                 │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │пиридин                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1120 │1,1,1,11-Тетрахлорундекан           │ 63981-28-2  │C11H20Cl4              │   0,007   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1121 │2,3,5,6-Тетрахлорциклогексен-2,5-ди-│  118-75-2   │С6Сl4О2                │   0,01    │  орг. окр.   │   3     │

│      │ен-1,4-дион                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1122 │Тетрахлорэтан                       │ 25322-20-7  │С2Н2Сl4                │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1123 │Тетраэтилолово                      │  597-64-8   │C8H20Sn                │   0,0002  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1124 │Тетраэтилсвинец                     │   78-00-2   │C8H20Pb                │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1125 │Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид   │   97-77-8   │C10H20N2S4             │   0,25    │  орг. мутн.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1126 │N-(1,2,3-Tиaдиaзoл-5-ил)-N-фeнилкap-│             │C8H7N4OS               │   2       │     общ.     │   4     │

│      │бaмид                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1127 │Тиоациланилид кислот  C5-6,  включая│             │                       │   0,5     │  орг. зап.   │   4     │

│      │тиоациланилимид                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1128 │Тиокарбамид                         │   62-56-6   │CH4N2S                 │   0,03    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1129 │Тиофен                              │  110-02-1   │C4H4S                  │   2       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1130 │Тиофосфорилхлорид                   │  3982-91-0  │Cl3PS                  │   0,05(б  │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1131 │Титан                               │  7440-32-6  │Ti                     │   0,1(в   │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1132 │1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион │  108-80-5   │C3H3N3O3               │   6       │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1133 │1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-трион │  2624-17-1  │C3H2N3NaO3             │  25       │  орг. привк  │   3     │

│      │натрия                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1134 │ТриалкилС7-9амин                    │             │C7-9H15-19N            │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1135 │1,2,4-Триаминобензола фосфат        │ 63189-94-6  │С6Н9N3 х Н3O4Р         │   0,01    │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1136 │Трибутиламин                        │  102-82-9   │C12H27N                │   0,9     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1137 │Трибутил[(2-метил-1-оксопроп-2-енил)│  2155-70-6  │C16H32O2Sn             │   0,0002  │    с.-т.     │   1     │

│      │окси]олово                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1138 │S,S,S-Трибутилтритиофосфат          │   78-48-8   │C12H27OPS3             │   0,0003  │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1139 │O,O,O-Трибутилфосфат                │  126-73-8   │C12H27O4P              │   0,01    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1140 │Трибутилхлоролово                   │  1461-22-9  │C12H27ClSn             │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1141 │1,2,3-Тригидроксибензол             │   87-66-1   │С6Н6О3                 │   0,1     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1142 │1,1,13-Тригидротетраэйкозафтортриде-│             │С13Н4F24O              │   0,25    │  орг. зап.   │   3     │

│      │цен-1-ол                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1143 │Тридекафторгептаналь гидрат         │             │C7F12O х H2O           │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1144 │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекаф- │  375-82-6   │C7H13F13O              │   4       │    с.-т.     │   2     │

│      │торгептан-1-ол                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1145 │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекаф- │  559-11-5   │C10H5F13O2             │   1       │  орг. зап.   │   4     │

│      │торгептилпроп-2-еноат               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1146 │Трииодометан                        │   75-47-8   │СНI3                   │   0,0002  │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1147 │Триметиламин                        │   75-50-3   │С3Н9N                  │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1148 │Три(3-метилбутил)фосфоновая кислота │             │С15Н33ОР               │   0,3     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1149 │1,2,5-Триметил-4-фенил-4-пиперидинол│   64-39-1   │C17H25NO2              │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

│      │пропионат                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1150 │Триметилфосфат                      │  512-56-1   │С3Н9O4Р                │   0,3     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1151 │Триметилфосфит                      │  121-45-9   │С3Н9O3Р                │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1152 │N,N,N-Tpимeтил-2-xлopэтaнaминийxлo- │  999-81-5   │C5H13Cl2N              │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

│      │pид                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1153 │Тринитробензол                      │ 25377-32-6  │C6H3N3O6               │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1154 │Тринитрометан                       │  517-25-9   │CHN3O6                 │   0,01    │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1155 │1,3,5-Тринитро-1,3,5-пергидротриазин│  121-82-4   │С3Н6N6О6               │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1156 │Три(проп-1-енил)амин                │  102-70-5   │C9H15N                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1157 │Трис(N,N-дибутиламид)      фосфорной│             │С12Н30О7Р              │   0,5     │     общ.     │   4     │

│      │кислоты                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1158 │Трис(диметилфенил)фосфат            │ 25155-23-1  │С24Н27O4Р              │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1159 │Трис(диэтиламино)-2-хлорэтилфосфин  │             │                       │   2       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1160 │Трис(метилфенил)фосфат              │  1330-78-5  │C21H21O4P              │   0,005   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1161 │Трифенилфосфин                      │  603-35-0   │C18H15P                │   0,02(б  │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1162 │Трифенилфосфит                      │  101-02-0   │C18H15O3P              │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1163 │3-(Трифторметил)аминобензол         │   98-16-8   │С7Н6F3N                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1164 │Трифторметилбензол                  │   98-08-8   │C7H5F3                 │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1165 │1-(3-Трифторметилфенил)карбамид     │ 13114-87-9  │C8H7F3N2O              │   0,03    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1166 │Трифторпропилсилан                  │  460-48-0   │С3Н7F3Si               │   1,5     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1167 │Трифторхлорпропан                   │             │С3Н4СlF3               │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1168 │2,4,5-Трихлораминобензол            │  636-30-6   │C6H4Cl3N               │   1       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1169 │2,4,6-Трихлораминобензол            │  634-93-5   │С6Н4Сl3N               │   0,8     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1170 │Трихлорацетальдегид                 │   75-87-6   │С2НСl3О                │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1171 │Трихлорацетат натрия                │  650-51-1   │C2Cl3N2O2              │   5       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1172 │4,5,6-Трихлорбензоксазолин-2-3Н-он  │ 50995-94-3  │C9H3Cl3N               │   1       │   орг. пл.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1173 │2,3,6-Трихлорбензойная кислота      │   50-31-7   │С7Н6Сl3O2              │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1174 │Трихлорбензол                       │ 12002-48-1  │С6Н3Сl3                │   0,03    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1175 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1175               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1176 │2,3,4-Трихлорбут-1-ен               │  2431-50-7  │С4Н5Сl3                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1177 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1177               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1178 │N-Трихлорметилтиофталимид           │             │C8H2Cl3NOS             │   0,04    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1179 │2-Трихлорметил-3,4,5-трихлорпиридин │  1201-30-5  │C6HCl6N                │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1180 │6-(Трихлорметил)-1-хлорпиридин      │  1929-82-4  │С6Н3Сl4N               │   0,02    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1181 │1,1,5-Трихлорпент-1-ен              │  2677-33-0  │С5Н7Сl3                │   0,04    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1182 │1,2,3-Трихлорпропан                 │   96-18-4   │С3Н5Сl3                │   0,07    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1183 │O,O,O-Трис(2-хлорпропил)фосфат      │             │C6H12Cl9O4P            │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1184 │Трихлорпропионат натрия             │             │С3Н2Сl3NаO2            │   1       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1185 │2,2,3-Трихлорпропионовая кислота    │  3278-46-4  │С3Н3Сl3O2              │   0,01    │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1186 │2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этил-2-2-ди-│  136-25-4   │С11Н9Сl5O3             │   2,5     │    с.-т.     │   3     │

│      │хлорпропионат                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1187 │2-(2,4,5-Трихлорфенокси)этилтрихло- │ 25056-70-6  │С10Н6Сl6O3             │   5       │    с.-т.     │   3     │

│      │рацетат                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1188 │1,2,2-Трихлорэтан-1,2-диол          │  302-17-0   │С2Н3Сl3O2              │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1189 │1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-  │   50-29-3   │C14H9Cl5               │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │хлорбензол)                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1190 │Трициклогексилоловохлорид           │             │C18H33ClSn             │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1191 │Триэтилфосфат                       │   78-40-0   │C6H15O4P               │   0,3     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1192 │Т-66 (флокулянт)                    │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1193 │Углерод дисульфид                   │   75-15-0   │CS2                    │   1       │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1194 │Универсин (компаундированный  жидкий│             │                       │   0,01    │  орг. зап.   │   3     │

│      │битум)                              │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1195 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1195               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1196 │альфа-Фенилбензолуксусная кислота   │  117-34-0   │C14H12O2               │   0,5     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1197 │Фенилгидразин                       │  100-63-0   │С6Н8N2                 │   0,01    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1198 │1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис- │             │C12H17NaO4             │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

│      │гидропероксид натрия                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1199 │1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис- │             │C12H17NaO4             │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │гидропероксид натрия                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1200 │1,3-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис  │  721-26-6   │C12H18O4               │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │(гидропероксид)                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1201 │1,4-Фениленбис(1-метилэтилиден)бис  │  3159-98-6  │C12H18O4               │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │(гидропероксид)                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1202 │1-Фенил-3-пиразолидон               │   92-43-3   │C9H10N2O               │   0,5     │  орг. окр.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1203 │S-[2-[(Фенилсульфонил)амино]этил]-O,│  741-58-2   │C14H24NO4PS3           │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │O-бис(1-метилэтилдитиофосфат        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1204 │N-Фeнил-N-[1-(2-фeнилэтил)пипepидин-│  437-38-7   │C22H28N2               │отсутствие │    с.-т.     │   1     │

│      │4-ил]пpoпaнaмид                     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1205 │1-Фенилэтан-1-ол                    │   98-85-1   │C8H10O                 │   0,4     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1206 │2-Фенилэтан-1-ол                    │  1517-69-7  │C8H10O                 │   0,01    │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1207 │1-Фенилэтанон                       │   98-86-2   │C8H8O                  │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1208 │N-Фенил-N-этилбензолметанамин       │   92-59-1   │C15H17N                │   4       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1209 │(Е)1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфи-  │  7700-17-6  │C14H19O6P              │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

│      │нил)окси]бут-2-еноат                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1210 │1-Фенилэтил-3-оксобутаноат          │ 40552-84-9  │C12H14O3               │   0,8     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1211 │(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат   │ 68683-30-7  │C12H13ClO3             │   0,15    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1212 │O-Фенил-О-этилтиофосфат натрия      │             │C8H10NaO3PS            │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1213 │O-Фенил-О-этилхлортиофосфат         │ 38052-05-0  │C8H10ClO2PS            │   0,005   │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1214 │3-Феноксибензальдегид               │ 39515-51-0  │С13Н10O2               │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1215 │3-Фенокси-1-метилбензол             │  3586-14-9  │С13Н12О                │   0,04    │     орг.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1216 │Феноксиэтановая кислота             │  122-59-8   │С8Н8О3                 │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1217 │9Н-Фенотиазин                       │   92-84-2   │C12H9NS                │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1218 │Ферроцианиды                        │             │                       │   1,25    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1219 │Флотол С7-8                         │             │                       │   0,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1220 │Флотореагент ААР-1                  │             │                       │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1221 │Флотореагент АРР-2                  │             │                       │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1222 │Флотореагент Оксаль                 │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1223 │Флотореагент   СФК   (по   амиловому│             │                       │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

│      │спирту)                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1224 │Флотореагент Т-81                   │             │                       │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1225 │Формальдегид                        │   50-00-0   │СН2О                   │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1226 │Фосфор элементный (красный)         │  7723-14-0  │P                      │   0,0001  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1227 │29Н,31Н-Фталоцианиндисульфат        │             │C32H16CuN8O6S2         │   0,3     │  орг. зап.   │   3     │

│      │(4-)-N(29), N(30),  N(31),   N(35) -│             │                       │           │              │         │

│      │кобальта (SP-4-1)                   │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1228 │Фтор для климатических районов I-II │  7782-41-4  │F                      │   1,5(д   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1229 │Фтор для климатического III района  │  7782-41-4  │F                      │   1,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1230 │Фтор для климатического IV района   │  7782-41-4  │F                      │   0,7     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1231 │Фуран                               │  110-00-9   │C4H4O                  │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1232 │Фуран-2-карбальдегид                │   98-01-1   │C5H4O2                 │   1       │   орг. оп.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1233 │Хлор                                │  7782-50-5  │Cl2                    │отсутствие │     общ.     │   3     │

│      │                                    │             │                       │    (д     │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1234 │1-Хлорантрацен-9,10-дион            │   82-44-0   │С14Н17СlO2             │   3       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1235 │2-Хлорантрацен-9,10-дион            │  131-09-9   │С14Н17СlO2             │   4       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1236 │Хлорацетат амина канифоли           │             │                       │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1237 │Хлорацетат натрия                   │  3926-62-3  │С2Н2СlNaО2             │   0,05    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1238 │1-Хлор-4-бензоиламиноантрацен-9,10- │             │C21H12ClNO3            │   2,5     │    с.-т.     │   3     │

│      │дион                                │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1239 │2-Хлорбензойная кислота             │  118-91-2   │С7Н5СlO2               │   0,1     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1240 │4-Хлорбензойная кислота             │   74-11-3   │С7Н5СlO2               │   0,2     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1241 │6-Хлорбензоксазолон                 │ 19932-84-4  │C7H4ClNO2              │   0,2     │ орг. пленка  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1242 │Хлорбензол                          │  108-90-7   │С6Н5Сl                 │   0,02    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1243 │4-Хлорбензолсульфонат натрия        │  5138-90-9  │С6Н5СlNaО3S            │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1244 │2-Хлорбута-1,3-диен                 │  126-99-8   │С4Н5Сl                 │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1245 │1-Хлорбутан                         │  109-69-3   │С4Н9Сl                 │   0,004   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1246 │4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиа-│  2971-38-2  │С12Н11Сl3О3            │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

│      │цетат                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1247 │4-Хлорбут-2-инил-N-(3-хлорфенил)кар-│  101-27-9   │C11H9Cl2NO2            │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

│      │бамат                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1248 │7-Хлоргептановая кислота            │  821-57-8   │C7H13ClO2              │   0,05    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1249 │Хлор-1,1-дифенил                    │ 27323-18-8  │C12H9Cl                │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1250 │Хлориды (по Сl)                     │             │                       │ 350       │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1251 │(Хлорметил)бензол                   │  100-44-7   │С7Н7Сl                 │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1252 │(Хлорметил)оксиран                  │  106-89-8   │С3Н5СlO                │   0,0001(к│    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1253 │3-Хлорметил-6-хлорбензоксазолон     │ 40507-94-6  │C8H5Cl2NO2             │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1254 │2-Хлорнафталин                      │   91-58-7   │С10Н7Сl                │   0,01    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1255 │9-Хлорнонановая кислота             │  1120-10-1  │C9H17ClO2              │   0,3     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1256 │3-Хлорпропан-1,2-диол               │   96-24-2   │С3Н7СlO2               │   0,7     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1257 │3-Хлорпроп-1-ен                     │  107-05-1   │С3Н5Сl                 │   0,3     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1258 │2-Хлорпропионат натрия              │ 16987-02-3  │C3H5ClNaO2             │   2       │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1259 │2-Хлорпропионовая кислота           │  598-78-7   │С3Н5СlO2               │   0,8     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1260 │2-Хлортиофен                        │   96-43-5   │С4Н3СlS                │   0,001   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1261 │11-Хлорундекановая кислота          │  1860-44-2  │C11H21ClO2             │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1262 │4-Хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазосу-│  2227-13-6  │C12H6Cl4S              │   0,2     │   орг. пл.   │   4     │

│      │льфид                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1263 │4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат   │   80-33-1   │C12H8Cl2O3S            │   0,2     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1264 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1264               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1265 │Хлорциклогексан                     │  542-18-7   │С6Н11Сl                │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1266 │2-[(2-Хлорциклогексил)тио]-1Н-изоин-│ 59939-44-5  │C14H14ClNO2S           │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

│      │дол-1,3(2Н)-дион                    │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1267 │Хлорэтан                            │   75-00-3   │C2H5Cl                 │   0,2     │    с.-т.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1268 │Хлорэтановая кислота                │   79-11-8   │С2Н3СlO2               │   0,06    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1269 │2-Хлорэтанол                        │  107-07-3   │С2Н5СlO                │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1270 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1270               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1271 │Хлорэтилртуть                       │  107-27-7   │C2H5ClHg               │   0,0001  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1272 │бета-Хлорэтилтрис(диэтиламино)фосфо-│             │C14H14Cl2N3P           │   2       │     орг.     │   3     │

│      │ний хлорид                          │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1273 │2-Хлорэтилфосфоновая кислота        │ 16672-87-0  │С2Н6СlO3Р              │   4       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1274 │2-(Хлорэтил)-2-хлорэтилфосфонат     │             │С4Н9Сl2O3Р             │   1,5     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1275 │Хромолан                            │             │                       │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1276 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1276               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1277 │Хром Сr(6+)                         │             │                       │   0,05    │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1278 │Цакс                                │             │                       │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1279 │Цефалотина натриевая соль           │   58-71-9   │C14H15N2NaO6S2         │   0,001   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1280 │Цианамид кальция                    │  156-62-7   │CH2CaN2                │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1281 │Цианбензальдегидоксим натрия        │             │C7H5NNaO               │   0,03    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1282 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1282               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1283 │Циклогексан                         │  110-82-7   │С6Н12                  │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1284 │Циклогексан-2,5-диен-1,4-диондиоксим│  105-11-3   │C6H6N2O2               │   0,1     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1285 │Циклогексан-1,4-дион                │  637-88-7   │C6H8O2                 │   0,05    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1286 │Циклогексанол                       │  108-93-0   │C6H12O                 │   0,5     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1287 │Циклогексанон                       │  108-94-1   │С6Н11О                 │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1288 │Циклогексаноноксим                  │  100-64-1   │C6H11NO                │   1       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1289 │Циклогексен                         │  110-83-8   │С6Н10                  │   0,02    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1290 │Циклогекс-3-енкарб-1-альдегид       │  100-50-5   │С7Н10О                 │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1291 │Циклогексиламин                     │  108-91-8   │C6H13N                 │   0,1     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1292 │Циклогексиламина гидрохлорид        │  4998-76-9  │C6H13N х ClH           │   2       │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1293 │Циклогексиламина карбонат           │             │C6H13N х 1/2СН2O3      │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1294 │Циклогексиламина хромат             │             │C6H13N х 1/2СrН2O4     │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1295 │Циклогексилимид (Z)-дихлорбутендиоат│             │C10H10Cl2NO2           │   0,04    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1296 │Циклогексилкарбамид                 │  698-90-8   │C7H11N2O               │   3       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1297 │N-(Циклогексил)тио1Н-изоиндол-1,3   │ 17796-82-6  │C14H15NO2S             │   0,06    │  орг. зап.   │   4     │

│      │(2Н)-дион                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1298 │Циклопентанон-2-карбоксибутан-1     │             │С10Н16О3               │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1299 │Цинк                                │  7440-66-6  │Zn                     │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1300 │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10, │  307-70-0   │С11Н4F20О              │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

│      │10,11,11-Эйкозафторундекан-1-ол     │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1301 │Экозоль-401                         │             │                       │   0,25    │  орг. мутн.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1302 │Эмукрил С                           │             │                       │   5       │  орг. пена   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1303 │Эпамин 06                           │             │                       │   2       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1304 │ЭПН-5                               │             │                       │   0,2     │  орг. пена   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1305 │1,2-Эпоксипропан                    │   75-56-9   │С3Н6О                  │   0,01    │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1306 │2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат│  106-91-2   │С7Н9O3                 │   0,09    │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1307 │Этан-1,2-диилбис(дитиокарбамат)     │ 12122-67-7  │C4H6N2S4Zn             │   0,3     │  орг. мутн.  │   3     │

│      │цинка                               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1308 │Этан-1,2-диилбис(карбамодитионат)   │             │C4H14N4S4              │   0,04    │  орг. зап.   │   3     │

│      │диаммония                           │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1309 │N,N'-Этан-1,2-диилбис[N-(карбоксиме-│   60-00-4   │C10H16N2O8             │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

│      │тил)глицин]                         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1310 │Этандиовая кислота                  │  144-62-7   │C2H2O4                 │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1311 │Этан-1,2-диол                       │  107-21-1   │С2Н6O2                 │   1       │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1312 │Этан-1,1-диолдиацетат               │  542-10-9   │С6Н10O4                │   0,6     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1313 │Этановая кислота                    │   64-19-7   │С2Н4O2                 │   1       │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1314 │Этен                                │   74-85-1   │C2H4                   │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1315 │Этенбис(тиогликолят)диоктилолово    │             │C22H45O2S2Sn           │   0,002   │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1316 │2,2'-(1,2-Этендиил)бис[2-аминобензо-│   81-11-8   │C14H14N2O6S2           │     2     │     общ.     │   4     │

│      │лсульфоновая кислота]               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1317 │(2,2'-(1,2-Этендиил)бис[5-нитробен- │  128-42-7   │C14H10N2O10S2          │   3       │     общ.     │   4     │

│      │золсульфоновая кислота]             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1318 │Этенилацетат                        │  108-05-4   │С4Н6О2                 │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1319 │Этенилбензол                        │  100-42-5   │С6Н8                   │   0,02(к  │    с.-т.     │   1     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1320 │2-(Этенилокси)этанамин              │  7336-29-0  │C4H9NO                 │   0,006   │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1321 │Этенилсиликат натрия                │             │C2H4NaO4Si             │   2       │     орг.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1322 │Этиламин                            │   75-04-7   │C2H7N                  │   0,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1323 │(Этиламино)бензол                   │  103-69-5   │C8H11N                 │   1,5     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1324 │(DL)-Этил-2-амино-N-(3,4-дихлорфе-  │ 22212-58-4  │C11H13Cl2NO2           │   0,1     │     общ.     │   4     │

│      │нил)пропаноат                       │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1325 │Этилацетат                          │  141-78-6   │C5H8O2                 │   0,2     │    с.-т.     │   2     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1326 │(DL)-Этил-N-бeнзoил-N-(3,4-диxлopфe-│ 22212-55-1  │C18H17Cl2NO3           │   1       │    с.-т.     │   2     │

│      │нил)-2-aминoпpoпaнoaт               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1327 │Утратил силу                        │             │                       │           │              │         │

│      │См. текст пункта 1327               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1328 │N-Этилбутан-1-амин                  │ 13360-63-9  │C6H15N                 │   0,5     │ орг. привк.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1329 │S-Этил-N-гексагидро-1Н-азепин-1-тио-│  2212-67-1  │C9H17NOS               │   0,07    │  орг. зап.   │   4     │

│      │карбонат                            │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1330 │2-Этилгексан-1-ол                   │  104-76-7   │C8H18O                 │   0,15    │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1331 │2-Этилгексеналь                     │ 26266-68-2  │C8H16O                 │   0,2     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1332 │(2-Этилгексил)проп-2-еноат          │             │С11Н20O2               │   0,02    │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1333 │(2-Этилгексил)сульфат натрия        │  126-92-1   │C8H17NaO4              │   5       │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1334 │Этил-2-гидроксипропаноат            │   97-64-3   │С5Н10О3                │   0,4     │    с.-т.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1335 │Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс- │ 59897-92-6  │С10Н15Сl3O2            │   0,008   │  орг. зап.   │   3     │

│      │5-еноат                             │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1336 │S-Этилдипропилтиокарбамат           │  759-94-4   │C9H19NOS               │   0,1     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1337 │O-Этилдитиокарбонат калия           │  140-89-6   │С3Н5KOS2               │   0,1     │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1338 │O-Этилдихлортиофосфат               │  1498-64-2  │C2H5Cl2OPS             │   0,02    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1339 │Этил-3-метилбут-2-еноат             │  638-10-8   │C7H12O2                │   0,4     │  орг. зап.   │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1340 │N-Этил-N-метилсульфамидо-2-(1,4-фе- │             │C9H16N4O2S х H4O8S2    │   0,1     │    с.-т.     │   2     │

│      │нилендиамин)дисульфат               │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1341 │Этилпроп-2-еноат                    │  140-88-5   │C5H8O2                 │   0,005   │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1342 │Этилсиликат натрия                  │             │                       │   2       │  орг. мутн.  │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1343 │Этил-[3-[[(фениламино)карбонил]окси]│ 13684-56-5  │C16H16N2O4             │   5       │     общ.     │   3     │

│      │фенил]карбамат                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1344 │Этил-2-хлорацетоацетат              │  609-15-4   │С6Н9СlO3               │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1345 │N-Этилциклогексиламин               │  5459-93-8  │C8H17N                 │   0,5     │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1346 │N-Этилциклогексиламин гидрохлорид   │             │C8H17N х ClH           │   0,1     │    с.-т.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1347 │N-Этилциклогексиламин               │             │C17H34N2OS             │   4       │    с.-т.     │   2     │

│      │N-этилциклогексилтиокарбамат        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1348 │N-Этилэтанамин гидрохлорид          │  660-68-4   │C4H11N х ClH           │   0,25    │  орг. зап.   │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1349 │N-Этилэтанамин нитрат               │ 27096-30-6  │C4H11N х HNO3          │   0,1     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1350 │S-Этил-N-этил-N-циклогексилтиокарба-│             │C10H21NOS              │   0,2     │    с.-т.     │   3     │

│      │мат                                 │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1351 │Этоксиэтан                          │   60-29-7   │С4Н10О                 │   0,3     │ орг. привк.  │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1352 │2-Этоксиэтанол                      │  110-80-5   │С4Н10O2                │   1       │     общ.     │   3     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1353 │2-(2-Этоксиэтокси)этанол            │  111-90-0   │С6Н14О3                │   0,02    │  общ. с.-т.  │    2    │

│      │(этилкарбитол)                      │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1354 │2-[2-(2-Этоксиэтокси)этокси]этанол  │  112-50-5   │C8H18O4                │   0,08    │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1355 │Эфир этиленгликоля и жирных кислот  │             │                       │   0,7     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1356 │Эфир этилкарбитола и жирных кислот  │             │                       │   0,8     │     общ.     │   4     │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1357 │Мелем (2,6,10-триамино-сим-гептазин,│  1502-47-2  │                       │   0,4     │    с.-т.     │   2     │

│      │триамид циамеллуровой к-ты)         │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1358 │Меламин(1, 3, 5-триазино-2, 4       │  108-78-1   │                       │           │    с.-т.     │   2     │

│      │6-триамин)                          │             │                       │    4      │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1359 │Поливинилнитрат                     │ 26355-31-7  │[C2H3О3N]n             │    4,0    │  общ. с.-т.  │    3    │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1360 │Поливинилбутираль                   │ 63148-65-2  │[-C8H14О2-]n           │    2,0    │  общ. с.-т.  │    3    │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1361 │Нитрат целлюлозы                    │  9004-70-0  │[C6H7O2(OH)3-x(ONO2)x]n│    4,0    │  общ. с.-т.  │    3    │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1362 │Метиленбис(N-метоксидиазен-N-оксид) │      -      │C3H8N4O4               │    0,2    │  общ. с.-т.  │    2    │

│      │(метоксазин)                        │             │                       │           │              │         │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1363 │3,3-Бис(хлорметил)оксетан           │   78-71-7   │[-OCH2C(CH2Cl)2CH2-]n  │    0,2    │  общ. с.-т.  │    2    │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1364 │Тетранитропентаэритрит              │   78-11-5   │C5H8N4O12              │    0,1    │  общ. с.-т.  │    1    │

├──────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼───────────┼──────────────┼─────────┤

│ 1365 │Диоксид хлора                       │ 10049-04-4  │СlO2                   │    0,3    │    с.-т.     │    3    │

└──────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴───────────┴──────────────┴─────────┘

ГАРАНТ:

Текст "Примечания к разделу II" в источнике официального опубликования отсутствует

# Примечание к разделу II

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) /графа 2/ и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) /графа З/ для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л) /графа 5/.

Если вместо величины ПДК указано "отсутствие", это означает, что сброс данного соединения в водные объекты недопустим.

Использованы следующие обозначения:

а) - в пределах, допустимых расчетом на содержание органических веществ в воде и по показателям БПК и растворенного кислорода;

б) - опасно при поступлении через кожу;

в) - для неорганических соединений, в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

г) - ПДК фенола - 0,001 мг/л - указана для суммы летучих фенолов, придающих воде хлорфенольный запах при хлорировании (метод пробного хлорирования). Эта ПДК относится к водным объектам хозяйственно-питьевого водопользования при условии применения хлора для обеззараживания воды в процессе ее очистки на водопроводных сооружениях или при определении условий сброса сточных вод, подвергающихся обеззараживанию хлором. В иных случаях допускается содержание суммы летучих фенолов в воде водных объектов в концентрациях 0,1 мг/л;

д) - допускается сброс в водные объекты только при условии предварительного связывания активного хлора, образующегося в воде;

е) - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

к) - канцерогены.

Указан лимитирующий показатель вредности /графа 6/, по которому установлены Нормативы:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный,

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды, мутн. - увеличивает мутность воды, окр. - придает воде окраску, пена - вызывает образование пены, пл. - образует пленку на поверхности воды, привк. - придает воде привкус, оп. - вызывает опалесценцию)

Вещества разделены на четыре класса опасности /графа 7/:

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высокоопасные

3 класс - умеренно опасные

4 класс - малоопасные.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

──────────────────────────────

* - Величина, указанная в скобках, может быть установлена Главным государственным санитарным врачом по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения

| N п/п | Наименование вещества | N по CAS | Формула | Величина ПДК (мг/л) | Лимитирующий показатель вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Бенз/а/пирен | 50-32-8 | С20Н12 | 0,00001*(к) | с.-т. | 1 |
| 2 | Бензол | 71-43-2 | С6Н6 | 0,001*(к) | с.-т. | 1 |
| 3 | Броматы | 7789-38-0 | ВгO3(-) | 0,01*(к) | с.-т. | 1 |
| 4 | Бромдихлорметан | 75-27-4 | СНВrСl2 | 0,03*(к) | с.-т. | 1 |
| 5 | Винил хлорид | 75-01-4 | С2Н3Сl | 0,005*(к) | с.-т. | 1 |
| 6 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновая кислота | 2809-21-4 | C2H8O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 7 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты медьаммонийный комплекс |  | C2H9CuNO7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 8 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты монокалиевая соль |  | С2Н5КO7Р2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 9 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты триаммонийная соль |  | C2H17N3O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 10 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты тринатриевая соль |  | C2H5Na3O7P2 | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 11 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинковый комплекс |  | C2H6O7P2Zn | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 12 | 1-Гидроксиэтилидендифосфоновой кислоты цинкового комплекса динатриевая соль |  | C2H5Na2O7P2Zn | 0,6*(ж) | с.-т. | 2 |
| 13 | Гуанидин гидрохлорид |  | CH6ClN3 | 1,0 | с.-т. | 2 |
| 14 | Дибромхлорметан | 124-48-1 | СНВr2Сl | 0,03 | с.-т. | 2 |
| 15 | Дибутилфталат | 84-74-2 | С16Н22О4 | 0,2 | с.-т. | 3 |
| 16 | 2,4-Динитротолуол | 121-14-2 | C7H6N2O4 | 0,04*(к) | с.-т. | 1 |
| 17 | 2,6-Динитротолуол | 606-20-2 | C7H6N2O4 | 0,08*(к) | с.-т. | 1 |
| 18 | Диоктилфталат | 117-84-0 | С24Н38О4 | 1,6 | с.-т. | 3 |
| 19 | Диметилдиаллиламмоний хлорид | 7398-69-8 | C8H16N | 0,1 | с.-т. | 3 |
| 20 | Диэтилфталат | 84-66-2 | С12Н14О4 | 3,0 | с.-т. | 3 |
| 21 | 1,3-Дихлорбензол | 541-73-1 | С6Н4Сl2 | 0,02 | орг., зап. | 4 |
| 22 | 1,2-Дихлорэтан | 1300-21-6 | С2Н4Сl2 | 0,003*(к) | с.-т. | 1 |
| 23 | 1,2-Дихлорэтилен | 540-59-0 | С2Н2Сl2 | 0,05 | с.-т. | 2 |
| 24 | Ди(2-этилгексил)фталат | 117-81-7 | С24Н38О4 | 0,008*(к) | с.-т. | 1 |
| 25 | Медь | 7440-50-8 | Сu | 1,0*(в) | с.-т. | 3 |
| 26 | Молибден | 7439-98-7 | Mo | 0,07*(в) | с.-т. | 3 |
| 27 | Нитробензол | 98-95-3 | C6H5NО2 | 0,01*(к) | с.-т. | 1 |
| 28 | Пентахлорбифенилы | 25429-29-2 | C12H5CI5 | 0,0005*(к) | с.-т. | 1 |
| 29 | Пентахлорфенол | 87-86-5 | С6НСl5О | 0,009*(к) | с.-т. | 1 |
| 30 | Пентахлорфенолят натрия | 131-52-2 | C6Cl5ONa | 0,009 | с.-т. | 1 |
| 31 | Полиакриламиды (Мr = 1 - 20 млн.) | 25085-02-3 9003-05-8 | -(C3H5NO)x -(C3H5NO)x- (С3Н3О2А)у -(C3H5NO)x- (CaHвNcOdA)y | 0,1 | общ. | 4 |
| 32 | Полиакрилат натрия |  | (C3H5NaО2)n | 0,8 | c.-т. | 3 |
| 33 | Полиамины (Mr = 10 тыс. - 1 млн) | 25988-97-0 68583-79-1 42751-79-1 | (CaHвNcOdCle)n | 0,05 | общ. | 3 |
| 34 | Поли(винилпиридины) |  | [C9H12N CH4O4S]n | 0,03 | общ. | 2 |
| 35 | Полидиаллилдиметиламмоний хлорид | 26062-79-3 | (C8H16NCl)n | 0,2 | общ. | 3 |
| 36 | Сульфиды и сероводород (по H2S) | 7783-06-4 | H2S | 0,05 | орг., зап. | 4 |
| 37 | 2,3,7,8-Тетрахлордибензо-п-диоксин | 1746-01-6 | С12Н4Сl4O2 | 1*(к) пг/л | с.-т. | 1 |
| 38 | 2,3,4,6-Тетрахлорфенол | 58-90-2 | C6H2CI4O | 0,001 | орг., зап. | 4 |
| 39 | Тетрахлорэтилен | 127-18-4 | C2Cl4 | 0,005*(к) | с.-т. | 1 |
| 40 | Толуол | 108-88-3 | С6Н5СН3 | 0,024 | орг., зап. | 4 |
| 41 | 2,4,6-Тринитротолуол | 118-96-7 | C7H5N3O6 | 0,01 | с.-т. | 2 |
| 42 | Трихлорбифенилы | 25323-68-6 | C12H7Cl3 | 0,0005*(к) | с.-т. | 1 |
| 43 | Трихлорэтилен | 79-01-6 | C2HCl3 | 0,005*(к) | с.-т. | 1 |
| 44 | Уран | 7440-61-1 | U | 0,015 | с.-т. | 1 |
| 45 | Хлористый циан (по цианид-иону) | 506-77-4 | CClN | 0,07 | с.-т. | 2 |
| 46 | Хлороформ | 67-66-3 | CHCI3 | 0,06*(к) | с.-т. | 1 |
| 47 | Хлорпикрин | 76-06-2 | CCl3NО2 | 0,007 | с.-т. | 1 |
| 48 | Хром |  |  | 0,05*(в) | с.-т. | 2 |
| 49 | Цианиды |  |  | 0,07*(e) | с.-т. | 2 |
| 50 | Этилбензол | 100-41-4 | C8H10 | 0,002 | орг., зап. | 4 |

Примечания:

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии (IUРАС) и обеспечены регистрационными номерами информационно-поисковой системы химической реферативной службы (CAS) для облегчения идентификации веществ.

Величины ПДК приведены в мг вещества на 1 л воды (мг/л). Наряду с величинами ПДК указан класс опасности и лимитирующий показатель вредности, по которому установлены ПДК:

с.-т. - санитарно-токсикологический;

общ. - общесанитарный;

орг. - органолептический с расшифровкой характера изменения органолептических свойств воды (зап. - изменяет запах воды).

Вещества разделены на четыре класса опасности:

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высоко опасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

Сноски означают:

*(в) - для неорганических соединений в том числе переходных элементов, с учетом валового содержания всех форм;

*(е) - цианиды простые и комплексные (за исключением цианоферратов) в расчете на цианид-ион;

*(ж) - в расчете на 1-гидроксиэтилидендифосфоновую кислоту;

*(к) - канцерогены.

Таблица N 2

# Указатель
основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ и их порядковые номера в таблице N 1

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия веществ | Порядковый номер в таблице |
| --- | --- |
| ВПК-402 | 35 |
| 1-Гидрокси-2,3,4,6-тетрахлорбензол | 38 |
| 1-Гидроксипентахлорбензол | 27 |
| ДАДМАХ | 19 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат калия | 8 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат триаммония | 9 |
| 1-Гидроксиэтилидендифосфонат тринатрия | 10 |
| Диаллилдиметиламмоний хлорид | 19 |
| Дибутилбензол-1,2-дикарбонат | 13 |
| 2,4-Динитрометилбензол | 15 |
| 2,6-Динитрометилбензол | 16 |
| Диоктилбензол-1,2-дикарбонат | 17 |
| Диэтилбензол-1,2-дикарбонат | 19 |
| Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбонат | 23 |
| КФ-91 | 34 |
| Метилбензол | 40 |
| 2-Метил-1,3,5-тринитробензол | 41 |
| Оксиэтилидендифосфоновая кислота | 6 |
| ПАА | 31 |
| Поли ДАДМАХ | 35 |
| Поли-(5-винил-1,2-диметилпиридиний метилсульфат) | 34 |
| Полиэпихлоргидрин-диметиламины | 35 |
| Поликарбоновые кислоты | 32 |
| Поли ЭПИ-ДМА | 35 |
| Трихлорнитрометан | 47 |
| Трихлорметан | 46 |
| Флакатон-200 | 34 |
| Хлорэтилен | 5 |
| Цианоген хлорид | 45 |

| Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Первый заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |