# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 августа 2016 г. N 119
"Об утверждении гигиенического норматива ГН 2.1.5.3392-16"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650; 2016, N 27 (часть II), ст. 4238) и постановлением Правительства Российской Федерации от 24.07.2000 N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295; 2004, N 8, ст. 663; N 47, ст. 4666; 2005, N 39, ст. 3953) постановляю:

Утвердить гигиенический норматив ГН 2.1.5.3392-16 "Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования" (приложение).

|  | А.Ю. Попова |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 августа 2016 г. 
Регистрационный N 43346

Приложение

# Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования
(утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 августа 2016 г. N 119)

# Гигиенический норматив ГН 2.1.5.3392-16

# I. Общие положения и область применения

1.1. Настоящий гигиенический норматив действует на всей территории Российской Федерации и устанавливает предельно допустимую концентрацию тетраметилтетразена в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования.

1.2. Гигиенический норматив предназначен для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих контроль за качеством производственной и окружающей среды и профилактикой неблагоприятного воздействия на здоровье работающих и населения, а также для органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

1.3. Гигиенический норматив разработан на основании экспериментальных токсиколого-гигиенических исследований.

# II. Предельно допустимая концентрация (ПДК) тетраметилтетразена в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования

| Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина ПДК, мг/л | Лимитирующие показатели вредности | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Тетраметилтетразен | 6130-87-6 |  |  | общесанитарный, санитарно-токсикологический | III |