# Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 апреля 2003 г. N 76
"О введении в действие ГН 2.2.5.1313-03"

С изменениями и дополнениями от:

21 декабря 2003 г., 22 августа 2006 г., 30 июля 2007 г., 22 января, 3 сентября 2009 г., 25 октября 2010 г., 12 июля 2011 г., 16 сентября 2013 г., 29 июня 2017 г.

На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст. 3295) постановляю:

Ввести в действие с 15 июня 2003 года гигиенические нормативы "Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны ГН 2.2.5.1313-03", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 27 апреля 2003 г.

|  | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2003 г.

Регистрационный N 4568

Информация об изменениях:

Изменением N 8, утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 16 сентября 2013 г. N 48, в настоящие гигиенические нормативы внесены изменения

См. текст гигиенических нормативов в предыдущей редакции

ГАРАНТ:

Настоящие ГН вводятся в действие 15 июня 2003 г.

# 2.5.5 Химические факторы производственной среды

# Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.1313-03
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 27 апреля 2003 г.)

Дата введения: 15 июня 2003 г.

ГАРАНТ:

См. Гигиенические нормативы ГН 2.2.5.2308-07 "Ориентировочные безопасные уровни воздействия (ОБУВ) вредных веществ в воздухе рабочей зоны", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 19 декабря 2007 г. N 89

# I. Общие положения и область применения

1.1. Гигиенические нормативы предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (далее - Нормативы) разработаны в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 года N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст. 1650) и Положением о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 года N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации 2000, N 31, ст. 3295).

1.2. Настоящие Нормативы действуют на всей территории Российской Федерации и устанавливают предельное допустимое содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

1.3. Настоящие Нормативы распространяются на рабочие места, независимо от их расположения (в производственных помещениях, в горных выработках, на открытых площадках, транспортных средствах и т.п.).

1.4. Настоящие Нормативы используются при проектировании производственных зданий, технологических процессов, оборудования и вентиляции, для обеспечения производственного контроля за качеством производственной среды и профилактики неблагоприятного воздействия на здоровье работающих вредных химических веществ.

1.5. Настоящие Нормативы установлены на основании комплексных токсиколого-гигиенических и эпидемиологических исследований с учетом международного опыта.

| Главный государственный санитарный врач Российской Федерации, Первый заместитель Министра Российской Федерации | Г.Г. Онищенко |
| --- | --- |

Информация об изменениях:

Предельно допустимые концентрации изменены с 26 августа 2017 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2017 г. N 91

См. предыдущую редакцию

# Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны

┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬──────┐

│N п/п│       Наименование вещества        │    N САS    │        Формула        │Величина │Преиму- │ Класс │ Осо- │

│     │                                    │             │                       │  ПДК,   │ществен-│ опас- │ бен- │

│     │                                    │             │                       │  мг/м3  │  ное   │ ности │ности │

│     │                                    │             │                       │         │агрегат-│       │дейст-│

│     │                                    │             │                       │         │  ное   │       │вия на│

│     │                                    │             │                       │         │состоя- │       │ орга-│

│     │                                    │             │                       │         │ ние в  │       │ низм │

│     │                                    │             │                       │         │воздухе │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │   в    │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │условиях│       │      │

│     │                                    │             │                       │         │ произ- │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │ водства│       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  1  │                 2                  │      3      │           4           │    5    │   6    │   7   │   8  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  1  │Абразивный                порошок из│             │                       │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │медеплавильного шлака               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  2  │Аверсектин-С (смесь  8  авермектинов│             │                       │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │A1a, A2a, B1a, А2а, А1в,  А2в,  В1в,│             │                       │         │        │       │      │

│     │В2в)                                │             │                       │         │        │       │      │

│     │Авертин - N                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  3  │4,4'-Азодибензойная кислота         │  586-91-4   │C14H10N2O4             │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  4  │Азота диоксид                       │ 10102-44-0  │NO2                    │   2     │   п    │   3   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  5  │Азота оксиды (в пересчете на NO2)   │             │                       │   5     │   п    │   3   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  6  │Азота трифторид                     │  7783-54-2  │NF3                    │  10/30  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  7  │Азотная кислота+                    │  7697-37-2  │HNO3                   │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  8  │Алкены (в пересчете на С)           │             │С2-C10                 │ 300/100 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  9  │АлкилС7-9амины+                     │             │                       │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 10  │АлкилсC15-20амины+                  │             │                       │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 11  │АлкилС10-16амины+                   │             │                       │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 12  │АлкилС10-16диметиламины+            │             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 13  │АлкилС10-18N,N-диметил-N-бензилами- │ 64365-16-8  │C19-29H34-50ClN        │   1     │   а    │   2   │      │

│     │нийхлорид                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 14  │АлкилС12-14N,N-диметил-N-           │             │C23-25H42-46ClN        │   1     │   а    │   2   │      │

│     │(этилбензил)аминийхлорид            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 15  │Алкилдифенилы                       │             │C12H10 х 2CnH2n        │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 16  │2-(2-АлкилС10-13-2-имидазолин-1-ил) │             │                       │   0,1   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │этанол                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 17  │Алкилнафталины                      │             │C16-30H20-48           │  50     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 18  │Алкилпиридины+,            смесь (по│             │C8H11N                 │   2     │   п    │   3   │      │

│     │2-метил-5-этилпиридину)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 19  │2-АлкилС10-12-1-полиэтенполиамин-   │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │2-имидазолин гидрохлорид+           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 20  │Алкоксибифенилкарбонитрил           │             │C14H9NOCnH2n           │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 21  │Алотерм-1                           │             │                       │  50     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 22  │Алсумин                             │             │                       │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 23  │Альгинат натрия                     │  9005-38-3  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 24  │диАлюминий барий титан гексаоксид   │             │Al2BaO6Ti              │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 25  │тетраАлюминий   гексабарий   кальций│             │Al4Ba6CaO21Si2         │  1/0,5  │   а    │   2   │      │

│     │дикремний-21-оксид                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 26  │Алюминий и его сплавы  (в  пересчете│             │                       │   6/2   │   а    │   3   │   Ф  │

│     │на алюминий)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 27  │Алюминий                            │             │AlCaCr0,8H12,8O27P5,6  │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │кальций-0,8-хром-5,6-диводородфос-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │фат-1,6-водородхромат гидрат        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 28  │Алюминий магнид                     │ 12003-69-9  │AlMq                   │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 29  │Алюминий нитрид                     │ 24304-00-5  │AlN                    │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 30  │тетраАлюминий пентабарий  трикальций│             │Аl4Ва5Са3О10           │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │декаоксид                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 31  │диАлюминий сульфат (в  пересчете  на│ 10043-01-3  │Al2O12S3               │  2/0,5  │   а    │   3   │      │

│     │алюминий)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 32  │Алюминий тригидрооксид              │ 21645-51-2  │АlН3О3                 │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 33  │диАлюминий триоксид (в виде аэрозоля│  1344-28-1  │Аl2O3                  │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │дезинтеграции)                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 34  │диАлюминий  триоксид  в     смеси со│ 12609-69-7  │Аl2O3,Ni               │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

│     │сплавом никеля до 15%               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 35  │диАлюминий триоксид  с  примесью  до│             │Аl2O3 х Cr2O3          │   3/1   │   а    │   3   │      │

│     │20% дихромтриоксида (по Сr2О3)      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 36  │диАлюминий   триоксид   с   примесью│             │Аl2O3 х SiO2           │   5/2   │   а    │   3   │   Ф  │

│     │кремний диоксида  (в  виде  аэрозоля│             │                       │         │        │       │      │

│     │конденсации)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 37  │диАлюминий   триоксид   с   примесью│             │Аl2O3 х SiO2 х Fe2O3   │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │кремний диоксида до 15%  и  дижелезо│             │                       │         │        │       │      │

│     │триоксида до 10%  (в  виде  аэрозоля│             │                       │         │        │       │      │

│     │конденсации)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 38  │Алюминий трифторид (по фтору)       │  7784-18-1  │АlF3                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 39  │Алюминий фосфат                     │ 15099-32-8  │AlO4P                  │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 40  │Алюминий   хром-8,8-9,6-фосфат   (по│             │AlCr(PO4)8,8-9,6       │   0,02  │   а    │   1   │      │

│     │хрому III)                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 41  │Алюмоплатиновые катализаторы  КР-101│             │                       │   1,5   │   а    │   3   │   A  │

│     │и РБ-11  с  содержанием   платины до│             │                       │         │        │       │      │

│     │0,6%                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 42  │Алюмосиликат                        │  1302-76-7  │Al2O5Si                │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 43  │Амилаза                             │  9000-90-2  │                       │   1     │   а    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 44  │Амиломизентерин                     │             │                       │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 45  │Амилоризин                          │             │                       │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 46  │1-Аминоалкилимидазолины+            │             │                       │   0,5   │  п+а   │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 47  │4-Амино-N-[амино(имино)метил]бензол-│   57-67-0   │C7H10N4O2S             │   1     │   а    │   2   │      │

│     │сульфонамид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 48  │4-Амино-N-(аминокарбонил)бензолсуль-│  547-44-4   │C7H9N3O3S              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │фонамид                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 49  │5-Амино-2-(4-аминофенил)-1Н-бензими-│  7621-86-5  │C13H12N4               │   0,4   │   а    │   2   │      │

│     │дазол                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 50  │1-Аминоантрацен-9,10-дион           │   82-45-1   │C14H9NO2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 51  │альфа-Аминобензацетилхлорид         │ 39878-87-0  │C8H8NO х ClH           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │гидрохлорид+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 52  │4-Аминобензойная кислота            │  150-13-0   │C7H7NO2                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 53  │Аминобензол+                        │   62-53-3   │С6Н7N                  │ 0,3/0,1 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 54  │3-(4-Аминобензолсульфамидо)-5-мети- │  723-46-6   │C10H11N3O3S            │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │лизоксазол                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 55  │4-Аминобензолсульфонамид            │   63-74-1   │C6H8N2O2S              │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 56  │4-Аминобензолсульфоновая кислота    │  5329-14-6  │C6H7NO3S               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 57  │1-Аминобутан+                       │  109-73-9   │C4H11N                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 58  │4-Аминобутановая кислота            │   56-12-2   │C4H9NO2                │   6/2   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 59  │2-Амино-5-гуанидинпентановая кислота│  7004-12-8  │C5H12NO2               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 60  │4-Амино-N-(2,4-диаминофенил)бензамид│             │C13H14N4O              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 61  │N'-[3-[4-Аминобутил)амино]пропил]   │ 55658-47-4  │C57H86N8O21S2 х ClH    │    -    │   а    │   1   │      │

│     │блеомицинамида гидрохлорид+         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 62  │6-Аминогексановая кислота           │   60-32-2   │C6H13NO2               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 63  │7-Аминогептановая кислота           │  929-17-9   │C7H15NO2               │   8     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 64  │4-Амино-2-гидроксибензоат натрия    │  133-10-8   │C7H6NNaO3              │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 65  │5-Амино-2-гидроксибензойная кислота │   89-57-6   │C7H7NO3                │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 66  │1-Амино-2-гидроксибензол            │   95-55-6   │С6Н7NО                 │   3/1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 67  │Аминогидроксибензолы (3,4-изомеры)  │             │С6Н7NО                 │   3/1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 68  │2-Амино-1-гидрокси-4-нитробензол+   │   99-57-0   │C6H6N2O2               │   3/1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 69  │2-Амино-1-гидрокси-5-нитробензол+   │  121-88-0   │C6H6N2O2               │   3/1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 70  │2-Амино-3-гидроксипропионовая       │  6898-95-9  │C3H7NO3                │   5     │   a    │   3   │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 71  │4-Амино-3-гидрокси-3-фенилбутановой │             │C10H13NO3 х ClH        │   1     │   a    │   2   │      │

│     │кислоты гидрохлорид                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 72  │2-Амино-2-деокси-D-глюкозы,         │   66-84-2   │С6Н13NO5 х ClH         │   0,005 │   a    │   1   │   A  │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 73  │0-3-Амино-3-деокси-альфа-D-глюкопи- │ 37517-28-5  │C22H43N5O13            │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │ранозил-(1->6)-O-[6-амино-6-деокси- │             │                       │         │        │       │      │

│     │альфа-D-глюкопиранoзил-(1->4)]-N'(S)│             │                       │         │        │       │      │

│     │-(4-aминo-2-гидpoкcи-1-oкcoбyтил)-2-│             │                       │         │        │       │      │

│     │дeoкcи-D-cтpeптaмин+                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 74  │O-3-Амино-3-деокси-альфа-D-глюкопи- │  8063-07-8  │C18H36N4O10            │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │ранозил(1->6)-O-[6-амино-6-деокси-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │D-глюкопирапозил-(1->4)-2-деокси-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │альфа-D-стрептамин+                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 75  │O-4-Амино-4-деокси-альфа-D-глюкопи- │ 37321-09-8  │C21H41N5O11            │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │ранозил(1->6)-O-(8R)2-амино-2,3,7-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │тридеокси-7(метиламинo)D-глицepo-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │aльфа-D-aллo-oктoдиaлдo-1,5:8,4-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │дипиpaнoзил(1->4)2-дeoкcи-D-        │             │                       │         │        │       │      │

│     │cтpeптaмин+                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 76  │O-2-Амино-2-деокси-альфа-D-глюопира-│  1263-89-4  │C23H45N5O14 х H2O4S    │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │нозил(1->4)-O-[O-2,6-диамино-2,6-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │дидеокси-бета-L-идопирапозил(1->3)- │             │                       │         │        │       │      │

│     │бета-D-рибофуранозил(1>5)]-2-деокси-│             │                       │         │        │       │      │

│     │D-стрептамин, сульфат (1:2)         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 77  │O-3-Амино-3-деокси-альфа-D-глюкопи- │ 32986-56-4  │C18H37N5O9             │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │ранозил(1->6)-O-(2,6-диамино-2,3,6- │             │                       │         │        │       │      │

│     │тридеокси-альфа-D-рибогексопирано-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │зил(1->4)-2-деокси-D-стрептамин     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 78  │5-Амино-3,7-дибром-8-гидрокси-4-    │ 60613-15-2  │C10H6Br2N2O2           │   1     │   a    │   2   │      │

│     │иминонафталин-1(4Н)-он              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 79  │2-Амино-3,5-дибром-N-циклогексил    │  611-75-6   │C14H20Br2N2 х ClH      │   1     │   a    │   2   │      │

│     │N-метилбензолметанамин гидрохлорид  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 80  │33-[(3-Амино-3,6-дидеокси-бета-D-ма-│  1400-61-9  │C46H83NO18             │   1     │   a    │   2   │      │

│     │ннопиранозил)окси]-1,3,4,7,9,11,17, │             │                       │         │        │       │      │

│     │37-октагидрокси-15,16,18-триметил-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │13-оксо-14,39-диоктабицикло[33,3,1]-│             │                       │         │        │       │      │

│     │нонатриаконта-19,21,25,27,29,31-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │гексаен-36-карбоновая кислота       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 81  │Аминодиметилбензол+                 │  1300-73-8  │C8H11N                 │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 82  │[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-Амино- │  551-16-6   │C8H12N2O3S             │   0,4   │   a    │   2   │   A  │

│     │3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицик-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ло[3,2,0]гептан-2-карбоновая        │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 83  │2-Амино-4-[N,N-ди(1-метилэтил)      │  7287-19-6  │C10H19N2S              │   5     │   a    │   3   │      │

│     │амино]-6-метилтио-1,3,5-триазин     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 84  │4-Aминo-N-(4,6-димeтилпиpимидин-2-  │   57-68-1   │C12H14N4O2S            │   1     │   a    │   2   │      │

│     │ил)бeнзoлcyльфoнaмид                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 85  │4-Aминo-N-(2,6-димeтoкcипиpимидин-  │  122-11-2   │C12H14N4O4S            │   0,1   │   a    │   1   │      │

│     │4-ил)бeнзoлcyльфoнaмид              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 86  │4-Амино-N-[2-(диэтиламино)этил]-    │  614-39-1   │C13H21N3O х ClH        │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │бензамида гидрохлорид               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 87  │S-(3-Амино-3-карбоксипропен)-S-     │             │C5H12N2O3S х H2O4S     │   0,01  │   a    │   1   │      │

│     │метилсульфоксимин сульфат           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 88  │Z-N-(Аминокарбонил)-2-этилбутан-    │   95-04-5   │C7H15N2O2              │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │2-амид                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 89  │Аминокислоты смесь                  │             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 90  │Аминометилбензол (3 и 4 изомеры)    │             │C7H9N                  │   2/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 91  │1-Амино-2-метилбензол+              │   95-53-4   │C7H9N                  │  1/0,5  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 92  │4-Аминометилбензолсульфонамидаацетат│ 13009-99-9  │C9H14N2O4S             │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 93  │2-Амино-5-метилбензолсульфонат      │ 54914-95-3  │C7H8NNaO3S             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │натрия                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 94  │1-Амино-5-метил-2-метоксибензол+    │  120-71-8   │C8H11NO                │   2     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 95  │2-Амино-6-метил-4-метокси-1,3,5-    │  1668-54-8  │C5H8N4O                │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │триазин                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 96  │3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридил)метил]│  154-87-0   │C12H19ClN4O7P2S        │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │-4-метил-5-(4,6,6-тригидрокси-3,5-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │диокса-4,6-дифосфагекс-1-ил)        │             │                       │         │        │       │      │

│     │тиазолийхлорид Р,Р-диоксид          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 97  │3-[(4-Амино-2-метил-5-пиридинил)-   │  7019-71-8  │C12H17BrN4OS           │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │метил]-5-(2-гидроксиэтил)-4-        │             │                       │         │        │       │      │

│     │метилазоний бромид                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 98  │2-Аминометилфуран                   │  617-89-0   │C5H7NO                 │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 99  │1-Амино-2-метил-6-этилбензол+       │ 24549-06-2  │C9H13N                 │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 100 │4-Амино-2-метил-5-этоксиметилпирими-│             │C8H13N3O               │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │дин                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 101 │1-Амино-2-метоксибензол+            │   90-04-0   │C7H9NO                 │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 102 │1-Амино-4-метоксибензол+            │  104-94-9   │C7H9NO                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 103 │1-Амино-2-метокси-5-нитробензол+    │   99-59-2   │C7H8N2O3               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 104 │4-Амино-N-(3-метоксипиперазин-2-ил) │  152-47-6   │C11H12N4O3S            │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │бензолсульфонамид                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 105 │4-Aминo-N-(6-мeтoкcипипepaзин-3-ил) │   80-35-3   │C11H12N4O3S            │   0,1   │   а    │   1   │      │

│     │бeнзoлcyльфoнaмид                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 106 │4-Амино-N-(6-метоксипиримидин-4-ил) │  1220-83-3  │C11H12N4O5S            │   0,1   │   а    │   1   │      │

│     │бензолсульфонамид                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 107 │Аминонафтилсульфокислота      (смесь│ 72556-60-6  │C10H9NO3S              │  10     │   а    │   4   │      │

│     │изомеров)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 108 │Аминонафтилсульфонаты натрия        │ 30605-57-3  │C10H8NNaO3S            │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 109 │1-Амино-2-нитробензол+              │   88-74-4   │C6H6N2O2               │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 110 │1-Амино-3-нитробензол+              │   99-09-2   │C6H6N2O                │ 0,3/0,1 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 111 │1-Амино-4-нитробензол+              │  100-01-6   │C6H6N2O2               │ 0,3/0,1 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 112 │1-Амино-3-нитро-4-хлорбензол+       │  635-22-3   │C6H5ClN2O2             │   3/1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 113 │9-Аминононановая кислота            │ 25748-42-5  │C9H19NO2               │   8     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 114 │(L)-2-Аминопентадиоат натрия        │  142-47-2   │C5H8NNaO4              │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 115 │1-Амино-2,3,4,5,6-пентафторбензол   │  771-60-8   │C6H2F5N                │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 116 │4-Амино-N-2-пиримидинилбензолсульфо-│   68-35-9   │C10H10N4O2S            │   1     │   а    │   2   │      │

│     │намид                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 117 │4-Амино-N-(пиримидин-2-ил)          │             │C10H9AgN4O2S           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │бензолсульфонамид аддукт с серебром │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 118 │1-Аминопентандиовая кислота         │  6899-05-4  │C5H9NO4                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 119 │Аминопласты                         │             │                       │   -/6   │   а    │   4   │ Ф, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 120 │1-Аминопропан                       │  107-10-8   │С3Н9N                  │   5     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 121 │2-Аминопропан+                      │   75-31-0   │C3H9N                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 122 │2-Аминопропановая кислота           │  6898-94-8  │С3Н7NО2                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 123 │3-Аминопропановая кислота           │  107-95-9   │C3H7NO2                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 124 │3-Аминопропан-1-ол                  │  156-87-6   │C3H9NO                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 125 │1-Аминопропан-2-ол+                 │   78-96-6   │C3H9NO                 │   1     │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 126 │N-(3-Аминопропил)-N',N'-диметилпро- │ 10563-29-8  │C8H21N3                │   1     │   п    │   2   │      │

│     │пан-1,3-диамин                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 127 │N-(3-Аминопропил)-N-додецилпропан-  │  2372-82-9  │C18H41N3               │   1     │   а    │   2   │   А  │

│     │1,3-диамин+                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 128 │2-[(6-Амино-1Н-пурин-8-ил)          │ 66813-29-4  │C7H9N6O                │   3     │   а    │   3   │      │

│     │аминоэтанол                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 129 │4-Амино-N-(4-сульфамоилфенил)       │  6402-89-7  │C12H13N3O4S2           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │бензолсульфонамид                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 130 │4-Амино-2,2,6,6-тетраметилпиперидин │ 36768-62-4  │C9H20N2                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 131 │4-Aминo-N-(тиaзoл-2-ил)             │   72-14-0   │C9H9N3O2S2             │   1     │   а    │   2   │      │

│     │бeнзoлcyльфoнaмид                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 132 │4-Амино-1,2,4-триазол               │  584-13-4   │C2H4N4                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 133 │1-Амино-2,4,6-триметилбензол+       │   88-05-1   │C9H13N                 │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 134 │4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5-       │ 14321-05-2  │С6Н3СL5N2              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │дихлорпиридин                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 135 │4-Амино-2-(трихлорметил)-3,5,6-     │  5005-62-9  │С6Н2Cl6N2              │   1     │   а    │   3   │      │

│     │трихлорпиридин                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 136 │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-     │  2545-60-0  │C6H2Cl3KN2O2           │   5     │   а    │   3   │      │

│     │карбонат калия                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 137 │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-     │ 50655-56-6  │C6H2Cl3N2NaO2          │   5     │   а    │   3   │      │

│     │карбонат натрия                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 138 │4-Амино-3,5,6-трихлорпиридин-2-     │  1918-02-1  │С6Н3С3Na2O2            │   2     │   a    │   3   │      │

│     │карбоновая кислота                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 139 │1-Аминотрицикло[3,3,1,1](3,7)  декан│  665-66-7   │C10H17N х ClH          │   1     │   a    │   2   │      │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 140 │N-(4-Аминофенил)ацетамид            │  122-80-5   │C8H10N2O               │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 141 │[2S-(2альфа,5альфа,6бета)(S*)]-6-   │   69-53-4   │C16H19N3O4S            │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │Аминофенилацетиламино-3,3-диметил-7-│             │                       │         │        │       │      │

│     │оксо-4-тиа-1-азабицикло-[3,2,0]     │             │                       │         │        │       │      │

│     │гептан2-карбоновая кислота          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 142 │4-Амино-3-фенилбутановой     кислоты│  3060-40-1  │C10H13NO2 х ClH        │   1     │   a    │   2   │      │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 143 │4-(Аминофенил)гидроксибензол        │  122-37-2   │C12H11NO               │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 144 │(3-Аминофенил)пропановая кислота    │  1664-54-6  │C9H11NO2               │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 145 │2-[[(4-Аминофенил)сульфонил]        │ 10060-70-5  │C13H11N2NaO4S          │   1     │   a    │   3   │      │

│     │амино]бензоат натрия                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 146 │N-[(4-Аминофенил)сульфонил]ацетамид │  144-80-9   │C8H10N2O3S             │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 147 │5-Амино-2-фенил-4-хлорпиридазин     │  1698-60-8  │C10H8ClN3O             │   0,5   │  п+a   │   2   │      │

│     │3(2Н)-он                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 148 │2-Аминохиназол-4-он                 │ 20198-19-0  │C8H7N3O                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 149 │1-Амино-3-хлорбензол+               │  108-42-9   │C6H6ClN                │0,2/0,05 │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 150 │1-Aминo-4-xлopбeнзoл+               │  106-47-8   │С6Н6СlN                │  1/0,3  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 151 │4-Амино-N-(3-хлорпиразинил)         │  3920-99-8  │C10H9ClN4O2S           │   1     │   a    │   2   │      │

│     │бензолсульфамид                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 152 │1-Аминоэтановая кислота             │   56-40-6   │C2H5NO2                │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 153 │2-Аминоэтанол+                      │  141-43-5   │C2H7NO                 │   0,5   │  п+a   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 154 │2-Аминоэтанол,   эфир   на    основе│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │синтетических жирных кислот С10-18  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 155 │2-Аминоэтансульфоновая кислота      │  107-35-7   │C2H7NO3S               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 156 │[[2-Аминоэтил)амино]метил]          │ 53894-28-3  │C9H4N2O                │   1     │   п    │   2   │      │

│     │гидроксибензол+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 157 │2-(2-Аминоэтиламино)этанол+         │  111-41-1   │C4H12N2O               │   3     │  п+a   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 158 │2-Аминоэтилбензоат+                 │   87-25-2   │C9H11NO2               │   5     │  п+a   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 159 │2,2'[N-(2-Аминоэтил)имино]диэтанол, │             │                       │   2     │  п+a   │   3   │   A  │

│     │амиды С10-13 карбоновых кислот      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 160 │2-Амино-5-этил-1,3,4-тиадиазол      │ 14068-53-2  │C4H7N3S                │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 161 │4-Aминo-N-(5-этил-1,3,4-тиaдиaзoл-  │   94-19-9   │C10H12N4O2S2           │   1     │   a    │   2   │      │

│     │2-ил)бензoлcyльфoнaмид              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 162 │1-(1-Аминоэтилтрицикло[3,3,1,1](3,7)│  3717-42-8  │C12H21N х ClH          │   1     │   a    │   2   │      │

│     │декан) гидрохлорид                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 163 │N-(2-Аминоэтил)-1,2-этандиамин+     │  111-40-0   │C4H13N3                │   0,3   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 164 │1-Амино-4-этоксибензол+             │  156-43-4   │C8H11NO                │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 165 │1-Амино-4-этоксибензола гидрохлорид │  637-56-9   │C8H11NO х ClH          │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 166 │Аммиак                              │  7664-41-7  │NН3                    │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 167 │Аммиачно-карбамидное удобрение      │             │                       │  25     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 168 │диАммоний амидодисульфат            │ 27441-86-7  │Н9Н3О6S2               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 169 │Аммоний ванадат+                    │  7803-55-6  │H4NO3V                 │   0,1   │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 170 │Аммоний водороддифторид (по фтору)  │  1341-49-7  │H5NF2                  │  1/0,2  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 171 │диАммоний    гексафторсиликат    (по│ 16919-19-0  │F6H8N2Si               │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

│     │фтору)                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 172 │диАммоний гексахлороплатинат        │ 16919-58-7  │Cl6H8N2Pt              │   0,005 │   а    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 173 │Аммоний гидротартрат                │ 60131-38-6  │C4H9NO6                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 174 │диАммоний гидрофосфат               │  7783-28-0  │H9N2O4P                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 175 │Аммоний дигидрофосфат               │  7722-76-1  │H6NO4P                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 176 │диАммоний дихлорпалладий+           │ 14323-43-4  │Cl2H6N2Pb              │   0,005 │   а    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 177 │Аммоний полифосфаты (с  соотношением│             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │азота к фосфору 1:3)                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 178 │диАммоний сульфат                   │  7783-20-2  │H8N2O4S                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 179 │диАммоний L-тартрат                 │  3164-29-2  │C4H12N2O6              │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 180 │Аммоний тиосульфат                  │ 22898-09-5  │H5NO3S2                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 181 │диАммоний тиосульфат                │  7783-18-8  │H8N2O3S2               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 182 │Аммоний тиоцианат                   │  1762-95-4  │CH4N2S                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 183 │триАммоний фосфат                   │ 10361-65-6  │H12N3O4P               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 184 │Аммоний фторид (по фтору)           │ 12125-01-8  │FH4N                   │  1/0,2  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 185 │Аммоний хлорид                      │ 12125-02-9  │ClH4N                  │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 186 │Аммофос+  (смесь  моно  и  диаммоний│ 12735-97-6  │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │фосфатов)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 187 │4-Андростен-17-бета-ол-3-он-17-     │   57-85-2   │С22Н32O3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │пропионат+                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 188 │4-Андростен-17-бета-ол-3-он-17-     │  1255-49-8  │С28Н36О3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │фенилпропионат+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 189 │Антибиотики группы цефалоспоринов   │             │                       │   0,3   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 190 │Антрацен-9,10-дион                  │   84-65-1   │C14H8O2                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 191 │N`-2-L-Арабинопиранозил-N-метил-N-  │ 167396-23-8 │С7Н11N2O6              │    -    │   а    │   1   │      │

│     │нитрозокарбамид++                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 192 │Арелокс, марки - 100, 200, 300      │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 193 │Арсин                               │  7784-42-1  │АsН3                   │   0,1   │   п    │   1   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 194 │Аскорбиновая кислота                │   50-81-7   │C7H8O6                 │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 195 │Аспарагин                           │  7006-34-0  │C4H8N2O3               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 196 │Аценафтен                           │   83-32-9   │C12H10                 │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 197 │Ацетальдегид+                       │   75-07-0   │C2H4O                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 198 │3-Ацетамидометил-5-амино-2,4,6-     │  1713-07-1  │С9Н7I3N2O3             │   1     │   а    │   2   │      │

│     │трийодбензойная кислота             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 199 │S-(2-Ацетамидоэтил)-О,О-            │ 13265-60-6  │C6H14NO4PS             │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │диметилдитиофосфат+                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 200 │Ацетангидрид+                       │  108-24-7   │С4Н6О3                 │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 201 │Ацетат калия                        │  127-08-2   │С2Н3КO2                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 202 │Ацетат натрия                       │  127-09-3   │C2H3NaO2               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 203 │(О-Ацетато)-(2-метоксиэтил)ртуть+   │  151-38-2   │C5H10HgO3              │   0,005 │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 204 │Ацетатэтиленгликоля                и│             │                       │   5     │   п    │   3   │      │

│     │диацетатэтиленгликоля смесь         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 205 │3-(Ацетиламино)-5-[(ацетиламино)    │  440-58-4   │C12H11I3N2O4           │   2     │   а    │   3   │      │

│     │метил]-2,4,6-трийодбензойная кислота│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 206 │1альфа,14альфа,16бета-4(2-Ацетилами-│ 97792-45-5  │C32H44N2O8 х BrH       │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │нобензоилокси)-1,14,16-триметокси-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │20-этилаконитан-4,8,9-три-ол        │             │                       │         │        │       │      │

│     │гидробромид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 207 │N-Ацетил L-глутаминовая кислота     │  1188-37-0  │C7H11NO5               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 208 │3-(Ацетилокси)-5,14-дигидрокси-19-  │   60-38-8   │С25Н34O7               │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │оксо-3бета,5бета-кард-20(22)-еномид │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 209 │N-[(Aцeтилoкcи)-(4-нитpoфeнил)мeтил]│ 122129-89-9 │C11H12N2O5             │   3     │   а    │   3   │      │

│     │aцeтaмид                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 210 │5-(Ацетилокси)пентан-2-он           │  5185-97-7  │C7H12O3                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 211 │DL-N-Ацетилфенилаланин              │  2901-75-9  │C11H13NO3              │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 212 │N-Ацетилцистеин                     │  616-91-1   │C6H11NO2S              │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 213 │(4бета)-4-O-Ацетил-12,13-эпокситри- │  4682-50-2  │C17H24O4               │   0,1   │   a    │   1   │      │

│     │хотец-9-ен-4-ол                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 214 │2-Ацетоксибензойная кислота         │   50-78-2   │C9H8O4                 │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 215 │21-Ацетокси-11бета,17альфа-дигидрок-│   50-03-3   │                       │   0,01  │   a    │   1   │      │

│     │сипрегна-4-ен-3,20-дион+            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 216 │Ацетонитрил                         │   75-05-8   │C2H3N                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 217 │Аэросил, модифицированный  бутиловым│             │                       │   3/1   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │спиртом                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 218 │Аэросил,            модифицированный│             │                       │   3/1   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │диметилдихлорсиланом                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 219 │Бальзам лесной марки А              │             │                       │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 220 │Барий борат                         │ 23436-05-7  │В2Ва3О6                │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 221 │Барий гидрофосфат                   │ 10048-98-3  │ВаНO4Р                 │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 222 │Барий дигидроксид+                  │ 17194-00-2  │ВаН2О2                 │ 0,3/0,1 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 223 │Барий димедь дихром нонаоксид       │             │BaCr2Cu2O9             │0,03/0,01│   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 224 │Барий динитрат                      │ 10022-31-8  │BaN2O6                 │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 225 │Барий дифторид (по фтору)           │  7787-32-8  │ВаF2                   │  1/0,2  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 226 │Барий дихлорид                      │ 10361-37-2  │BaCl2                  │  1/0,3  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 227 │Барий кальций дититан гексаоксид    │             │BaCaO6Ti2              │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 228 │Барий кальций стронций гексакарбонат│             │BaC6CaO18Sr            │  1/0,5  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 229 │Барий карбонат                      │  513-77-9   │ВаСО3                  │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 230 │Барий тетратитан нонаоксид          │ 125693-49-4 │ВаO9Ti4                │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 231 │Барий титан триоксид                │ 12047-27-7  │ВаО3Тi                 │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 232 │диБарий титан цирконий гексаоксид   │             │Ва2O6TiZr              │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 233 │Барит                               │ 13462-86-7  │BaO4S                  │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 234 │Бациллихилин (по бацитрацину)       │  1405-87-4  │                       │   0,01  │   a    │   1   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 235 │Белкововитаминный   концентрат   (по│             │                       │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │белку)                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 236 │Бензальдегид                        │  100-52-7   │С7Н6О                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 237 │Бензамид                            │   55-21-0   │C7H7NO                 │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 238 │Бенз[а]пирен                        │   50-32-8   │C20H12                 │-/0,00015│   a    │   1   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 239 │7Н-Бенз[dе]антрацен-7-он            │   82-05-3   │C17H10O                │   0,2   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 240 │Бензилацетат                        │  140-11-4   │С9Н10O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 241 │2-Бензилбензимидазола гидрохлорид   │  621-72-7   │C14H11N2 х СlН         │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 242 │Бензилбензоат                       │  120-51-4   │C14H12O2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 243 │Бензилбутилбензол-1,2-дикарбонат    │   85-68-7   │C19H20O4               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 244 │Бензил-2-гидроксибензоат            │  118-58-1   │C14H12O3               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 245 │Бензилдиметиламин                   │  103-83-3   │C9H13N                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 246 │S-Бензил-O,O-ди(1-метилэтил)тиофос- │ 13286-32-3  │С13Н21O3РS             │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │фат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 247 │4,4'-Бензилидендиморфолин           │  6425-08-7  │C15H22N2O2             │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 248 │Бензилкарбинол+                     │  100-51-6   │C7H8O                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 249 │3-Бензилметилбензол+                │  620-47-3   │C14H14                 │   5/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 250 │Бензилхлорформиат+                  │  501-53-1   │C8H7ClO2               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 251 │Бeнзилциaнид+                       │  140-29-4   │C8H7N                  │   0,8   │   а    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 252 │Бензин (растворитель, топливный)    │  8032-32-4  │                       │ 300/100 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 253 │Бензоат-4-[2-гидрокси-3-(1-метилэти-│             │C21H33N2O5             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │ламин]пропоксифенилацетамид         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 254 │Бензоат натрия                      │  532-32-1   │C7H5NaO2               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 255 │Бензоат     натрия          аддукт с│  8000-95-1  │C7H5NaO2 х C8H10N4O2   │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │3,7-дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пу-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │рин-2,6-дионом   (в     пересчете на│             │                       │         │        │       │      │

│     │кофеин-основание)                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 256 │20Н-Бензо[6,7]бензимидазоло[2,3,3а,4│             │C45H19N3O4             │  10     │   а    │   4   │      │

│     │-fgh]нафто[",3"6',7']карбазоло'3"-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │6,7нафто[1,8а,8-mna]акридин-5,10,14,│             │                       │         │        │       │      │

│     │19(5Н,10Н,14Н,19Н)тетрон            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 257 │1Н,3Н-Бензо[1,2-с:4,5-с']дифуран-1, │   89-32-7   │С10Н2O6                │   5     │   а    │   3   │      │

│     │3,5,7-тетрон                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 258 │(1-альфа,6-бета)-6-Бензоилокси-8-ги-│             │C29H37NO6              │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │дрокси-4-метил-1-метокси-20-этилге- │             │                       │         │        │       │      │

│     │тератизан-14-он                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 259 │1-Бeнзoил-5-фeнил-5-этил-(1H,3H,5H)-│  744-80-9   │C19H16N2O4             │   0,1   │   п    │   2   │      │

│     │пиpимидин-2,4,6-тpиoн+              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 260 │Бензоилхлорид                       │   98-88-4   │С7Н5СlO                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 261 │Бензойная кислота                   │   65-85-0   │С7Н6O2                 │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 262 │Бензойной  кислоты  циклогексиламин,│  3129-92-8  │C13H19NO2              │  10     │   a    │   3   │      │

│     │аддукт                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 263 │Бензоксазол-2(3Н)-он                │   59-49-4   │C7H5NO2                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 264 │Бензол+                             │   71-43-2   │С6Н6                   │  15/5   │   п    │   2   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 265 │Бензол-1,2-дикарбонат  свинца+   (по│ 16183-12-3  │C8H4O4Pb               │ -/0,05  │   а    │   1   │      │

│     │свинцу)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 266 │Бензол-1,2-дикарбонат  меди  свинца+│             │C8H4CuO4Pb0,5          │ -/0,05  │   а    │   1   │      │

│     │(по свинцу)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 267 │Бензол-1,3-дикарбоновая кислота+    │  121-91-5   │С8Н6O4                 │   0,2   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 268 │Бензол-1,4-дикарбоновая кислота     │  100-21-0   │C8H6O4                 │   0,1   │  п+а   │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 269 │Бензол-1,3-дикарбондихлорид+        │   99-63-8   │C8H4Cl2O2              │   0,02  │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 270 │Бензол-1,4-дикарбондихлорид+        │  100-20-9   │C8H4Cl2O2              │   0,1   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 271 │Бензолсульфонилхлорид               │   98-09-9   │С6Н5СlO2S              │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 272 │Бензол-1,2,4-трикарбоновая кислота  │  528-44-9   │С9Н6О6                 │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 273 │Бензонитрил                         │  100-47-0   │C7H5N                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 274 │[2]Бензопиранол[6,5,4-def][2]бензо- │   81-30-1   │C14H4O6                │   1     │   а    │   2   │   А  │

│     │пиран-1,3,6,8-тетрон                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 275 │4-(2-Бензтиазолилтио)морфолин       │  102-77-2   │C11H12N2OS2            │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 276 │Бензотиазол-2-тион                  │  149-30-4   │C7H5NS2                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 277 │1H-Бензотриазол+                    │   95-14-7   │C6H5N3                 │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 278 │2-(2Н-Бензотриазол-2-ил)-4-метилид- │  2440-22-4  │C13H11N3O              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │роксибензол                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 279 │2-(1Н-Бензотриазол-1-ил)этанол+     │  938-56-7   │С8H9N3О                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 280 │Бензохин-1,4-он                     │  106-51-4   │С6Н4O2                 │   0,05  │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 281 │Бентон-34                           │  1340-69-8  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 282 │Бериллий   и   его     соединения (в│             │                       │  0,003/ │   а    │   1   │ К, А │

│     │пересчете на бериллий)              │             │                       │  0,001  │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 283 │5,5-Бинафталин-1,1',4,4',8,8'-гекса-│ 103489-84-5 │С26Н10О10              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │карбоновая         кислота,1,8,1',8'│             │                       │         │        │       │      │

│     │диангидрид                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 284 │Бипиридил (2,2 и 4,4-изомеры)       │             │C10H8N2                │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 285 │2,2'-Бипиридил,              смесь с│             │C10H8N2 х C2H5Cl2Si    │   0,2   │   п    │   2   │      │

│     │дихлор(этил)силаном   (контроль   по│             │                       │         │        │       │      │

│     │2,2-бипиридилу)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 286 │5-{[4,6-Бис(1-азиридинил)-1,3,5-тиа-│ 67026-12-4  │С14Н22N6О3             │    -    │   a    │   1   │      │

│     │зин-2-ил]амино}-2,2-диметил-1,3-дио-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ксан-5-метанол++                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 287 │1,3-Бис(4-аминофенокси)бензол+      │  2479-46-1  │C18H16N2O2             │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 288 │N,N'-Бис(2-аминоэтил)-1,2-          │  112-24-3   │C6H18N4                │   0,3   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │этандиамин+                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 289 │Бисбензимидазо(2,1-b:1',2'-i]бензо  │  4216-02-8  │C26H12N4O2             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │[Imn][3,8]фенантролин-6,9-дион      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 290 │Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо  │  4424-06-0  │C26H12N4O2             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │[Imn][3,8]фенантролин-8,17-дион     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 291 │Бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-1]бензо[I│             │C26H12N4O2 х C26H12N4O2│   5     │   а    │   3   │      │

│     │mn][3,8]фенантролин-6,9-дион смесь с│             │                       │         │        │       │      │

│     │бисбензимидазо[2,1-b:1',2'-j]бензо[I│             │                       │         │        │       │      │

│     │mn][3,8]фенантролин-8,17-дионом     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 292 │2,2-Бис[[3-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)│  6683-19-8  │C73H108O12             │  10     │   а    │   4   │      │

│     │-4-гидроксифенил]-1-оксопропокси]ме-│             │                       │         │        │       │      │

│     │тил]-1,3-пропандиил-3,5-бис(1,1-ди- │             │                       │         │        │       │      │

│     │метилэтил)-4-гидроксибензолпропаноат│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 293 │Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-   │ 38879-22-0  │C38H58O7               │  10     │   а    │   4   │      │

│     │[гидроксифенил]пропаноат-2,2-       │             │                       │         │        │       │      │

│     │оксибисэтанол                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 294 │Бис-[3,5-бис(1,1-диметилэтил)]-4-   │ 41484-35-9  │С38Н58O6S              │  10     │   а    │   4   │      │

│     │[гидроксифенил]пропаноат-2,2-       │             │                       │         │        │       │      │

│     │тиобисэтанол                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 295 │Бис[3-[4-гидрокси-3,5-ди(1,1-       │ 99677-37-9  │С39Н52O4               │  10     │   а    │   4   │      │

│     │диметилэтил)фенил]пропил]бензол-1,2-│             │                       │         │        │       │      │

│     │дикарбонат                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 296 │2,2-Бис(гидроксиметил)бутан-1-ол    │   77-99-6   │С6Н14O3                │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 297 │1,3-Бис(1-гидрокси-2,2,2-           │  116-52-9   │C5H6Cl6N2O3            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │трихлорэтил)карбамид                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 298 │Бис-[3-[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-  │             │C34H54O2S              │  10     │   а    │   4   │      │

│     │гидроксифенил]пропил]сульфид        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 299 │2,2-Бис[3,5-ди(1,1-диметилэтил)-4-  │ 23288-49-5  │C31H48O2S2             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │гидроксифенилтио]пропан             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 300 │Бис(диметилдитиокарбамат) цинка     │  137-30-4   │C6H10N2S4Zn            │   0,3   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 301 │N,N'-Бис[1,4-(диметилпентил)]       │  3081-14-9  │C20H36N2               │   5     │  п+а   │   3   │      │

│     │фенилен-1,4-диамин                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 302 │4-[[[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фено-│ 28279-36-9  │C41H43Cl3N6O5          │  10     │   а    │   4   │      │

│     │кси]ацетил]амино]-N-[4,5-дигидро]-5-│             │                       │         │        │       │      │

│     │[(4-метоксифенил)азо]-5-оксо-1-[2,4,│             │                       │         │        │       │      │

│     │6-трихлорфенил)-1Н-пиразол-3-ил]бен-│             │                       │         │        │       │      │

│     │замид                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 303 │3-[[(2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фено-│ 31188-91-7  │C34H37Cl3N4O4          │  10     │   а    │   4   │      │

│     │кси]ацетил)амино-N-(4,5-дигидро-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │5-оксо-1-(2,4,6-трихлорфенил-1Н-пи- │             │                       │         │        │       │      │

│     │разол-3-ил]бензамид                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 304 │2-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)       │ 13403-01-5  │С20Н32O3               │   1     │   а    │   2   │      │

│     │фенокси]бутановая кислота           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 305 │N-[4-[2,4-Бис(1,1-диметилпропил)фе- │  5084-12-8  │C38H45N5O3S            │  10     │   а    │   4   │      │

│     │нокси]бутил-1-гидрокси-4-[(1-фенил- │             │                       │         │        │       │      │

│     │1Н-тетразол-5-ил)-тио]-2-           │             │                       │         │        │       │      │

│     │нафталинкарбоксамид                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 306 │3,5-Бис(1,1-диметилэтил)-4-гидрокси-│ 20170-32-5  │С17Н26О3               │   5     │   а    │   3   │      │

│     │бензпропионовая кислота             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 307 │2,6-Бис(1,1-диметилэтил)-4-меркапто-│  950-59-4   │C14H22OS               │  10     │   а    │   4   │      │

│     │1-гидроксибензол                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 308 │Бис(1,1-диметилэтил)пероксид        │  110-05-4   │C8H18O2                │ 100     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 309 │1,1-Бис[(1,1-диметилэтил)перокси]-3,│  6731-36-8  │C17H34O4               │   3     │  п+а   │   3   │      │

│     │3,5-триметилциклогексан             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 310 │2,4-Бис(N,N-диэтиламино)-6-хлор-1,3,│  580-48-3   │C11H20ClN5             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │5-триазин                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 311 │Бис(диэтилдитиокарбамат) цинка      │ 14324-74-2  │C10H20N2S4Zn           │   0,3   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 312 │Бис(3-метилгексил)бензол-1,2-дикар- │  117-81-7   │С24Н38O4               │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │бонат                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 313 │O,O-Бис(4-метилпентил)-S-(2-гидрок- │             │С15Н33О3РS2            │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │сипропил)дитиофосфат                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 314 │2,4-Бис[N-(1-метилэтил)амино]-6-    │  139-40-2   │C9H16ClN5              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │хлор-1,3,5-триазин                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 315 │Бис(1-метилэтил)бензол+ (смесь 3-  и│             │C12H18                 │ 150/50  │   п    │   4   │      │

│     │4-изомеров)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 316 │Бис(1-метилэтил)фосфонат            │  1809-20-7  │С6Н15O3Р               │   4     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 317 │N,N-Бис-бета-оксиэтилэтилендиамид   │             │C6H14NO                │   3     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 318 │1,1-Бис(полиэтокси)-2-гептадеценил- │             │                       │   0,5   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │2-имидазолина ацетат+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 319 │Бис(трибутилолово)оксид+ (по олову) │ 80883-02-9  │C12H27OSn              │   0,005 │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 320 │Бис(триметилсилил)амин              │   99-97-3   │C6H19Nsi2              │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 321 │Бис(N,N-трипропилбор)гексаметиленди-│             │C12H35B2N2             │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │амин                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 322 │1,4-Бис(трихлорметил)бензол+        │   68-36-0   │С8Н4Сl6                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 323 │Бис-фосфит                          │             │HO2PRR'                │   3     │  п+а   │   3   │      │

│     │                                    │             │R=R':H или             │         │        │       │      │

│     │                                    │             │Alk-C8-C10             │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 324 │1,5-Биc(фyp-2-ил)пeнтa-1,4-диeн-3-  │  886-77-1   │С13Н10О3               │  10     │  п+а   │   3   │   А  │

│     │oн+                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 325 │1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуани-│             │C15H13Cl2N5 х ClH      │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │дин гидрохлорид+                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 326 │1,3-Бис(4-хлорбензилиденамино)гуани-│ 25875-51-8  │C15H17Cl2N5            │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │дин+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 327 │Бис(хлорметил)бензол                │ 28347-13-9  │C8H8Cl2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 328 │Бис(хлорметил)нафталин              │ 27156-22-5  │C12H10Cl2              │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 329 │2,2-Биc(хлорметил)циклобутан-1-он+  │             │С6Н8Сl2O               │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 330 │1,1-Бис(4-Хлорфенил)этанол  смесь  с│  8072-20-6  │C14H12Cl2O            х│   0,01  │   а    │   2   │      │

│     │4-хлорфенил-2,4,5-трихлорфенилазо-  │             │C12H6Cl6N2S            │         │        │       │      │

│     │сульфидом                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 331 │Бис(2-хлорэтил)этенилфосфонат       │  115-98-0   │С6Н11Сl2О3Р            │   0,6   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 332 │2,4-Бис(N-этиламино)-6-хлор-1,3,-5- │  122-34-9   │C7H12ClN5              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │триазин                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 333 │О,О-Бис(2-этилгексил)-О-фенилфосфат+│ 16368-97-1  │С22Н39O4Р              │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 334 │1,1'-Бифенил-3-оксобутановая кислота│ 36330-85-5  │С16Н14O3               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 335 │Бифенил    -     25%     смесь     с│  8004-13-5  │С12Н10О х C12H10       │  10     │  п+а   │   3   │      │

│     │1,1'-оксидибензолом - 75%           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 336 │Бицикло[2,2,1]гепта-2,5-диен        │  121-46-0   │C7H8                   │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 337 │Бицикло[2,2,1]гепт-2-ен             │  498-66-8   │С7Н10                  │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 338 │"Блик", чистящее средство  (контроль│             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │по карбонату динатрия)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 339 │Боверин                             │ 63428-82-0  │                       │   0,3   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 340 │Боксит, нефелин, спек               │             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 341 │Бокситы                             │  1318-16-7  │Al3О3 х H2O            │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 342 │Бокситы низкокремнистые, спек       │             │                       │   5/2   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 343 │Бор аморфный и кристаллический      │  7440-82-8  │В                      │   5/2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 344 │тетраБор карбид                     │ 12069-32-8  │CB4                    │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 345 │Бор нитрид                          │ 10043-11-5  │BN                     │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 346 │Бор    нитрид       гексагональный и│ 10043-11-5  │BN                     │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │кубический                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 347 │Бор    трибромид+       (контроль по│ 10294-33-4  │ВВr3                   │   2     │   п    │   3   │      │

│     │гидробромиду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 348 │диБор триоксид                      │  1303-86-2  │В2О3                   │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 349 │тетраБор трисилицид                 │ 12007-81-7  │B4Si3                  │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 350 │Бор трифторид                       │  7637-07-2  │ВF3                    │   1     │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 351 │(1R)-Борнан-2-он                    │  464-49-3   │C10H16O                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 352 │Борная кислота                      │ 10043-35-3  │ВН3О3                  │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 353 │Бром+                               │  7726-95-6  │Вr2                    │   0,5   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 354 │3-Бромбензальдегид                  │  3132-99-8  │С7Н5ВrO                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 355 │3-Бром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он     │   81-96-9   │С17Н9ВrO               │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 356 │Бромбензол                          │  108-86-1   │С6Н5Вr                 │  10/3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 357 │1-Бромбутан+                        │  109-65-9   │C4H9Br                 │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 358 │Бромгексан                          │  111-25-1   │С6Н13Вr                │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 359 │Бромгидроксибензол+ (2,4-изомеры)   │             │С6Н5ВrО                │  1/0,3  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 360 │6-Бром-4-[(диметиламино)метил]-5-ги-│ 131707-23-8 │C22H25BrN2O3S х СlН    │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │дрокси-1-метил-2-[(фенилтио)метил]- │             │                       │         │        │       │      │

│     │1Н-индол-3-карбоната гидрохлорид    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 361 │4-Бром-1,2-диметилбензол            │  583-71-1   │C8H9Br                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 362 │Бромдифторхлорметан                 │  353-59-3   │CBrClF2                │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 363 │O-(4-Бром-2,5-дихлорфенил)-O,O-диме-│  2104-96-3  │C8H8BrCl2O3PS          │   0,5   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │тилтиофосфат                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 364 │1R-эндо(+)-3-Бромкамфора            │ 10293-06-8  │C10H15BrO              │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 365 │Бромметан                           │   74-83-9   │СН3Вr                  │   3/1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 366 │Бромметилбензол+                    │ 28807-97-8  │С7Н7Вr                 │  60/20  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 367 │1-Бром-3-метилбутан+                │  107-82-4   │С5Н11Вr                │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 368 │6-Бром-1,2-нафтохинон+              │  6954-48-9  │С10Н7ВrO2              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 369 │1-Бром-3-нитробензол                │  585-79-5   │C6H4BrNO2              │ 0,3/0,1 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 370 │5-Бpoм-5-нитpo-1,3-диoкcaн+         │ 30007-47-7  │С4Н6ВrNO4              │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 371 │2-Бром-2-нитропропан-1,3-диол+      │   52-51-7   │C3H6BrNO4              │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 372 │5-Бpoм-4-oкcoпeнтилaцeтaт+          │ 20206-80-8  │С7Н11ВrО3              │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 373 │1-Бромпентан+                       │  110-53-2   │С5Н11Вr                │   0,3   │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 374 │2-Бромпентан+                       │  107-81-3   │С5Н11Вr                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 375 │2-Бромпропан                        │   75-26-3   │С3Н7Вr                 │   2     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 376 │Бромтетрафторэтан                   │ 30283-90-0  │C2HBrF4                │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 377 │Бромтрифторметан                    │   75-63-8   │СВrF3                  │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 378 │1-Бром-1,2,2-трифтор-1,2-дихлорэтан │  2106-94-7  │С2ВrСl2F3              │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 379 │2-Бром-1,1,1-трифтор-2-хлорэтан     │  151-67-7   │С2НВrСlF3              │  20     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 380 │1-Бромтрицикло[3,3,1,1([3,7])]декан │  768-90-1   │С10Н15Вr               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 381 │N-(4-Бpoмфeнил)тpициклo[3,3,1,1]    │ 87913-26-6  │C16H22BrN              │   2     │   a    │   3   │      │

│     │(3,7)декaн-2-амин                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 382 │1-Бром-3-хлорпропан                 │  109-70-6   │С3Н6ВrСl               │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 383 │1-(4-Бром-3-хлорфенил)-3-метил-3-   │ 13360-45-7  │C9H10BrClN2O2          │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │метоксикарбамид                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 384 │Бромэтан                            │   74-96-4   │С2Н5Вr                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 385 │Бута-1,3-диен                       │  106-99-0   │С4Н6                   │  100    │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 386 │Бутан                               │  106-97-8   │С4Н10                  │ 900/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 387 │Бутаналь+                           │  123-72-8   │С4Н8O                  │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 388 │2,2'-[1,4-Бутандиилбис(оксиметил)]  │  2425-79-8  │C10H18O4               │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │бисоксиран+                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 389 │Бутан-1,4-дикарбоновая кислота      │  124-04-9   │С6Н10O4                │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 390 │Бутан-1,4-дикарбоновая      кислота,│  142-88-1   │C10H20N2O4             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │пиперазин аддукт                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 391 │Бутан-   1,4-дикарбоновой    кислоты│             │C8H18N2O4              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │этилендиамин аддукт                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 392 │Бутандиоат дикалия                  │  921-53-9   │С4Н4К2O6               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 393 │Бутандиоат калия                    │  868-14-4   │С4Н5КО6                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 394 │Бутандиоат калиянатрия тетрагидрат  │  6381-59-5  │C4H4KNaO6 х 4Н2O       │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 395 │Бутан-1,4-диол                      │  110-63-4   │С4Н10O2                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 396 │Бутан-1,4-диола диметансульфонат++  │   55-98-1   │С6Н14O6S2              │    -    │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 397 │Бутановая кислота                   │  107-92-6   │С4Н8O2                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 398 │Бутановой кислоты ангидрид+         │  106-31-0   │С8Н14О3                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 399 │Бутаноилхлорид+                     │  141-75-3   │С4Н7СlO                │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 400 │Бутан-1-ол                          │   71-36-3   │С4Н10О                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 401 │Бутан-2-ол                          │   78-92-2   │С4Н10О                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 402 │Бутанол (смесь изомеров)            │ 35296-72-1  │С4Н10О                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 403 │Бутан-2-он                          │   78-93-3   │С4Н8O                  │ 400/200 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 404 │(Е)-Бут-2-еналь                     │  123-73-9   │С4Н6О                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 405 │(Z)-Бут-2-ендиоат натрия            │  3105-55-3  │C4H3NaO4               │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 406 │(Z)-Бут-2-ендиоат натрия гидразин   │             │                       │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 407 │(Е)-Бут-2-ендиовая кислота          │  110-17-8   │С4Н4O4                 │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 408 │Бут-3-ен-1-ин                       │  689-97-4   │С4Н4                   │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 409 │Бут-3-енонитрил+                    │  109-75-1   │C4H5N                  │   0,3   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 410 │Бут-3-ен-2-он+                      │   78-94-4   │С4Н6О                  │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 411 │Бутилацетат                         │  123-86-4   │С6Н12O2                │ 200/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 412 │N-Бутилбензолсульфамид              │  3622-84-2  │C10H15NO2S             │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 413 │Бутилбутаноат                       │  109-21-7   │C8H16O2                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 414 │O-Бутилдитиокарбонат калия          │  871-58-9   │C5H9KOS2               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 415 │4-Бутил-1,2-дифенилпиразолидин-3,5- │   50-33-9   │C19H20N2O2             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │дион                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 416 │Бутил-1,4-дихлорфеноксиацетат       │   94-80-4   │C12H14Cl2O3            │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 417 │16альфа,17альфа-Бутилидендиокси-11- │ 51333-22-3  │С25Н34O6               │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │бета,21-дигидроксипрегна-1,4-диен-3,│             │                       │         │        │       │      │

│     │20-дион+  (смесь  Р  и  S   эпимеров│             │                       │         │        │       │      │

│     │50:50)                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 418 │Бутилизоцианат                      │  111-36-4   │C5H9NO                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 419 │Бутилнитрит                         │  544-16-1   │C4H9NO2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 420 │Бутил-2-оксоциклопентан-1-карбонат  │  6627-69-6  │С10Н16О3               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 421 │Бутил-2-метилпроп-2-еноат           │   97-88-1   │C8H14O2                │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 422 │Бутилпроп-2-еноат                   │  141-32-2   │C7H12O2                │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 423 │2-Бутилтиобензотиазол               │  2314-17-2  │C11H13NS2              │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 424 │Бутилфуран-2-карбонат               │  583-33-5   │C9H12O3                │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 425 │Бутилцианацетат                     │  5459-58-5  │C7H11NO2               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 426 │Бутил-2-(3-циклогексилуреидо)       │             │C17H28N2O3             │   1     │   а    │   3   │      │

│     │циклопент-1-ен-1-карбонат           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 427 │Бут-2-ин-1,4-диол                   │  110-65-6   │С4Н6О2                 │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 428 │1-Бутоксибут-1-ен-3-ин              │  2798-72-3  │C8H12O                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 429 │2-Бутокси-3,4-дигидро-2Н-пиран      │  332-19-4   │C9H16O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 430 │2-Бутоксиэтанол                     │  111-76-2   │С6Н14O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 431 │2-(2-Бутокси)этоксиэтанол           │  112-34-5   │С8Н18О3                │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 432 │Валин                               │  7004-03-7  │C5H11NO2               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 433 │Ванадиевые катализаторы (по O5V2)   │             │                       │   0,1   │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 434 │Ванадий-алюминиевый сплав (лигатура)│ 52863-01-1  │AlV                    │   0,7   │   a    │   2   │      │

│     │(по ванадию)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 435 │Ванадий европий иттрий оксид  фосфат│ 122434-46-2 │E0,06O4P0,45V0,55Y0,95 │   1     │   a    │   3   │      │

│     │(контроль по иттрию)                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 436 │Ванадий и его соединения:           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) диванадий пентоксид, дым         │  1314-62-1  │O5V2                   │   0,1   │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) диванадий пентоксид, пыль        │  1314-62-1  │O5V2                   │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в) диванадий триоксид, пыль         │  1324-34-7  │O3V2                   │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │г) ванадий содержащие шлаки, пыль   │             │                       │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │д) феррованадий                     │             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 437 │Виндидат                            │             │                       │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 438 │Биомицин+                           │ 32988-50-4  │C25H43N13O10           │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 439 │Вискоза-77                          │             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 440 │Висмут    и    его    неорганические│  7440-69-9  │                       │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │соединения                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 441 │Витамин      В12       смесь       с│  8021-83-8  │                       │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

│     │[4S(4альфа,4aальфа,5aальфа,6бета,12a│             │                       │         │        │       │      │

│     │альфа)]-7-хлор-4-(диметиламино)-1,4,│             │                       │         │        │       │      │

│     │4а,5,5альфа,6,11,12альфа-октагидро- │             │                       │         │        │       │      │

│     │3,6,10,12,12а                       │             │                       │         │        │       │      │

│     │пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │2-нафтаценкарбонамид  (контроль   по│             │                       │         │        │       │      │

│     │хлортетрациклину)                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 442 │Водоросли    спирулина,     хлорелла│             │                       │   6     │   a    │   3   │      │

│     │(биомасса, гидролизат, шрот)        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 443 │Возгоны каменноугольных смол и пеков│             │                       │         │        │       │      │

│     │при   среднем   содержании   в   них│             │                       │         │        │       │      │

│     │бенз(а)пирена:                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) менее 0,075%                     │             │                       │  -/0,2  │   п    │   2   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) 0,075-0,15%                      │             │                       │  -/0,1  │   п    │   1   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в) от 0,15 до 0,3%                  │             │                       │ -/0,05  │   п    │   1   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 444 │Волокна     ВИОН           на основе│ 25014-41-9  │C3H3N                  │   5     │   a    │   3   │      │

│     │полиакрилонитрила  (низкоосновные  и│             │                       │         │        │       │      │

│     │низковолокнистые)                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 445 │Вольфрам                            │  7440-33-7  │W                      │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 446 │Вольфрам диселенид                  │ 12067-46-8  │Se2W                   │    2    │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 447 │Вольфрам дисульфид                  │ 12138-09-9  │S2W                    │   -/6   │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 448 │Вольфрам карбид                     │ 12070-12-1  │CW                     │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 449 │Вольфрам силицид                    │ 67726-23-9  │SiW                    │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 450 │Вольфрамокобальтовые        сплавы с│             │                       │   -/4   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │примесью алмаза до 5%               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 451 │Газы      шинного      производства,│             │                       │   0,5   │   3#   │  п#   │      │

│     │вулканизационные   (по    суммарному│             │                       │         │        │       │      │

│     │содержанию         аминосоединений в│             │                       │         │        │       │      │

│     │воздухе)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 452 │Альфа-4-О-бета-Д-Галактопиранозил-  │  5989-81-1  │С12Н22O11 х H2O        │  10     │   a    │   4   │      │

│     │Д-глюкоза гидрат                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 453 │диГаллий триоксид                   │ 12024-21-4  │Gа2O3                  │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 454 │Галлия фосфид                       │ 12063-98-8  │GaP                    │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 455 │Гаприн (по белку)                   │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 456 │Гексабромбензол                     │   87-82-1   │С6Вr6                  │   6/2   │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 457 │1,2,5,6,9,10-Гексабромциклододекан  │  3194-55-6  │С12Н18Вr6              │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 458 │Гексагидро-1Н-азепин+               │  111-49-9   │C6H13N                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 459 │Гексагидро-2Н-азепин-2-он           │  105-60-2   │C6H11NO                │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 460 │Гексагидро-2Н-азепин-2-он,      медь│ 13978-70-6  │С18Н33С12СuN3О3        │   2     │   a    │   3   │      │

│     │дихлорид, аддукт (3:1)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 461 │Гексагидро-2Н-азепин-2-он,      медь│             │C6H11NO х CuO4S х H2O  │   2     │   a    │   3   │      │

│     │сульфат, аддукт (3:1), гидрат       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 462 │(1альфа,4альфа,4aбета,5альфа,8альфа,│  309-00-2   │C12H8Cl6               │0,03/0,01│  п+a   │   1   │      │

│     │8aбета)-(1,4,4а,5,8,8а)-Гексагидро- │             │                       │         │        │       │      │

│     │1,2,3,4,10,10-гексахлор-1,4:5,8-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │диметано-нафталин+                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 463 │(2альфа,3аальфа,4бета,7бета,7aбета)-│ 14051-60-6  │C10H7Cl7               │   0,2   │  п+a   │   2   │      │

│     │(2,3,3а,4,7,7а)-Гексагидро-2,4,5,6, │             │                       │         │        │       │      │

│     │7,8,8-гептахлор-4,7-метаноинден     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 464 │(1,3,4,5,6,7-Гексагидро-1,3-диоксо- │  7696-12-0  │C19H23NO4              │   7     │   a    │   3   │      │

│     │2Н-изоиндол-2-ил)метил-2,2-диме-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │тил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопро- │             │                       │         │        │       │      │

│     │панкарбонат                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 465 │[4aS-(4aальфа,6бета,8aR)]-(4a,5,9,  │  357-70-0   │C17H21NO3              │   0,05  │  п+a   │   1   │      │

│     │10,11,12)Гексагидро-11-метил-3-     │             │                       │         │        │       │      │

│     │метокси-6Н-бензофуро-[3а,3,2-ef][2] │             │                       │         │        │       │      │

│     │бензазепин-6-ол+                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 466 │1,5,5а,6,9,9а-Гексагидро-6,7,8,9,10,│  115-29-7   │С9Н6Сl6О3S             │   0,1   │  п+a   │   1   │      │

│     │10-гексахлор-6,9-метано-2,4,3-бензо-│             │                       │         │        │       │      │

│     │диоксатиепин-3-оксид+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 467 │2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-метил-1Н- │ 16154-78-2  │C15H18N2 х ClH         │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │пиразин[3,2,1-jk]карбазола          │             │                       │         │        │       │      │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 468 │2,3,3а,4,5,6-Гексагидро-8-циклогек- │ 135991-95-6 │C22H29N3 х ClH         │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │сил-1-Н-пиразина(3,2,1-гамма-)      │             │                       │         │        │       │      │

│     │карбазола гидрохлорид+              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 469 │2,3,5,6,7,8-Гексагидро-1Н-циклопен- │ 90043-86-0  │C12H16N2 х ClH         │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │тахинолин-9-амин гидрохлорид        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 470 │Гексадека-мю-гидрокситетракозагидро-│ 54182-58-0  │C12H38Al16O75S8        │   2     │   а    │   3   │      │

│     │кси[мю8-[1,3,4,6-тетра-O-сульфо-бе- │             │                       │         │        │       │      │

│     │та-Д-фруктофуранозил                │             │                       │         │        │       │      │

│     │альфа-Д-глюкопиранозид              │             │                       │         │        │       │      │

│     │тетракис(гидросульфат(8-)           │             │                       │         │        │       │      │

│     │гексадекаалюминий                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 471 │Гексаметилдисилан                   │  1450-14-2  │C6H18Si2               │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 472 │N,N'-Гексаметиленбисфурфуролиденамин│ 17329-19-0  │C16H20N2O2             │   0,2   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 473 │Гексаметилендиамингександиоат       │  3323-53-3  │С6Н10O4 х C6H16N2      │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 474 │Гексаметилендиизоцианат+            │  822-06-0   │C8H12N2O2              │   0,05  │   п    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 475 │Гексаметилентетрамин-1,3-дигилрокси-│ 53516-77-1  │C12H16N4O2             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │бензол                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 476 │Гексаметилентетрамин-2-хлорэтилфос- │ 134576-33-3 │C8H16ClN4O2P           │   5     │   а    │   3   │      │

│     │фат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 477 │Гексан                              │  110-54-3   │С6Н14                  │ 900/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 478 │N,N'-1,6-Гександиилбискарбамид      │  2188-09-2  │C8H18N4O2              │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 479 │Гексановая кислота                  │  142-62-1   │C6H12O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 480 │Гексан-1-ол                         │  111-27-3   │C6H14O                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 481 │Гексафторбензол                     │  392-56-3   │С6Р6                   │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 482 │1,1,2,2,3,3-Гексафтор-1,3-дицианпро-│  376-89-6   │C5F6N2                 │   0,05  │   п    │   1   │      │

│     │пан                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 483 │1,1,1,3,3,3-Гексафторпропан-2-он,   │  684-16-2   │С3F6О х 2Н2O           │   2     │   п    │   3   │      │

│     │дигидрат+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 484 │Гексафторпропен                     │  116-15-4   │С3Р6                   │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 485 │Гексахлорбензол+                    │  118-74-1   │С6Сl6                  │ 0,9/0,3 │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 486 │1,2,3,4,7,7-Гексахлор-5,6-бис(хлор- │  2550-75-6  │С9Н6Сl9                │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │метил)бицикло[2,2,1]гепт-2-ен+      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 487 │1,1,2,3,4,4-Гексахлорбута-1,3-диен+ │   87-68-3   │С4Сl6                  │   0,005 │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 488 │(1`аальфа,2бета,2аальфа,3бета,6бета,│   60-57-1   │C12H8Cl6O              │   0,01  │  п+а   │   1   │      │

│     │6аальфа,7бета,7аальфа)-3,4,5,6,9,9- │             │                       │         │        │       │      │

│     │Гексахлор-1а,2,2а,3,6,6а,7,7а-      │             │                       │         │        │       │      │

│     │октагидро-2,7:3,6-диметанонафт      │             │                       │         │        │       │      │

│     │[2,3-b]оксиран                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 489 │1,1,1,3,3,3-Гексахлорпропан-2-он    │  116-16-5   │С3Сl6О                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 490 │4,5,6,7,8,8-Гексахлор-3а,4,7,7а-тет-│  115-27-5   │С9Н2Сl6О3              │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │рагидро-4,7-метаноизобензофуран     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 491 │(1альфа,2альфа,3альфа,4бета,5бета,6б│  6108-10-7  │С6Н6Сl6                │   0,05  │  п+а   │   1   │   А  │

│     │ета)-Гекса(1,2,3,4,5,6)хлорциклогек-│             │                       │         │        │       │      │

│     │сан+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 492 │1,2,3,4,5,6-Гексахлорциклогексан+   │  608-73-1   │С6Н6Сl6                │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 493 │1,2,3,4,5,5-Гексахлорциклопента-1,3-│   77-47-4   │С5Сl6                  │   0,01  │   п    │   1   │      │

│     │диен+                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 494 │Гексаэтенилдисилоксан               │ 75144-60-4  │C6H18OSi2              │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 495 │4-Гексилоксинафталин-1-альдегид     │             │C17H21NO2              │   1     │   a    │   2   │      │

│     │оксим                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 496 │4-Гексилокси-1-нафтальдегид+        │ 54784-12-2  │C17H20O2               │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 497 │4-Гексилокси-1-нафтонитрил+         │ 66052-05-9  │C18H19NO               │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 498 │Гексилпроп-2-еноат                  │  2499-95-8  │C9H16O2                │   6/2   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 499 │Гемикеталь окситетрациклин          │             │                       │   3     │   a    │   3   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 500 │Гентамицин+                   (смесь│  1403-66-3  │                       │   0,05  │   a    │   1   │   A  │

│     │гентамицинсульфатов  1:2,5)     - C1│             │                       │         │        │       │      │

│     │(40%), С2 (20%), C1a (40%)          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 501 │1,3,4,6,7,9,9в-Гептаазафенален-2,5,8│  1502-47-2  │C6H6N10                │   2     │   a    │   2   │      │

│     │-триамин                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 502 │2-(Z-Гептадец-8-енил)-1,1-бис(2-гид-│             │C24H47ClN2O2           │   0,5   │  п+а   │   2   │   A  │

│     │роксиэтил)имидазолинийхлорид        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 503 │N-(2-Гептадец-2-енил)-4,5-дигидро-  │ 87250-17-7  │C24H48N4               │   0,5   │   a    │   2   │   A  │

│     │1Н-имидазол-1-ил 1,2-этандиамин+    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 504 │2-[2-цис-(Гептадец-8-енил)-2-имида- │   95-38-5   │C22H42N2O              │   0,1   │  п+а   │   2   │   A  │

│     │золин-1-ил]этанол                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 505 │Гептаникель гексасульфид            │ 12503-53-6  │Ni7S6                  │0,15/0,05│   a    │   1   │ К, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 506 │Гептан-1-ол+                        │  111-70-6   │C7H16O                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 507 │1,4,5,6,7,8,8-Гептахлор-3а,4,7,7а-  │   76-44-8   │С10Н5Сl7               │   0,01  │   п    │   1   │      │

│     │тетрагидро-4,7-метано-1Н-инден      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 508 │Гептилпроп-2-еноат                  │  2499-58-3  │C10H18O2               │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 509 │Германий                            │  7440-56-4  │Ge                     │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 510 │Германий диоксид                    │  1310-53-8  │GeO2                   │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 511 │Германий тетрагидрид                │  7782-65-2  │GeH4                   │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 512 │Германий тетрахлорид (в пересчете на│ 10038-98-9  │Cl4Ge                  │   1     │   a    │   2   │      │

│     │германий)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 513 │Гигромицин Б+                       │ 31282-04-9  │C20H37N3O13            │   0,001 │   a    │   1   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 514 │Гидразин и его пpoизвoдныe+         │             │                       │ 0,3/0,1 │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 515 │4-Гидразиносульфонилфенилкарбиновой │  1879-26-1  │C8H11N3O4S             │   0,05  │   a    │   1   │      │

│     │кислоты метиловый эфир              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 516 │Гидразинсульфат+ (1:1)              │ 10034-93-2  │H6N2O4S                │   0,1   │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 517 │Гидроборат  (1)   тетрафторид+   (по│ 16872-11-0  │BF4H                   │ 0,5/0,1 │   п    │   2   │      │

│     │фтору)                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 518 │Гидробромид                         │ 10035-10-6  │BrH                    │   2     │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 519 │(17-бета)-17-Гидроксиандростен-4-ен-│   58-22-0   │C19H28O2               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │3-он                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 520 │2-Гидроксибензамид                  │   65-45-2   │C7H7NO2                │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 521 │2-Гидроксибензоат меди              │ 20936-31-6  │С14Н10СuО6             │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 522 │2-Гидроксибензоат свинца  (2:1)  (по│             │С14Н10О6Рb             │ -/0,05  │   а    │   1   │      │

│     │свинцу)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 523 │4-Гидроксибензойная кислота         │   99-96-7   │С7Н6О3                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 524 │2-Гидроксибензойная кислота+        │   69-72-7   │С7Н6О3                 │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 525 │Гидроксибензол+                     │  108-95-2   │С6Н6О                  │  1/0,3  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 526 │4-Гидроксибут-2-инил-3-хлорфенилкар-│  3159-28-2  │С11Н10СlО3             │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │бамат                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 527 │1-(4-Гидрокси-3-гидроксиметилфенил)-│ 35763-26-9  │C13H21NO3              │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │2-[(1,1-димстилэтил)амино]этан-1-ол │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 528 │альфа-Гидро-омега-гидроксиполи(ок-  │ 25322-68-3  │(С2Н4O)n х Н2О         │  10     │   а    │   4   │      │

│     │си-1,2-этандиил)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 529 │Гидроксиди(1,1-диметилпропил)бензол │ 25231-47-4  │С16Н27O                │   5/2   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 530 │1-Гидрокси-4-(1,1-диметилпент-4-ен- │ 29405-58-1  │С13Н14О                │   0,6   │  п+а   │   2   │      │

│     │2-ил)бензол                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 531 │2-Гидрокси-3,5-динитробензойная     │  609-99-4   │C7H4N2O7               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 532 │1-Гидрокси-2,4-динитробензол+       │   51-28-5   │C6H4N2O5               │0,2/0,05 │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 533 │1-Гидрокси-4,6-динитро-2-метилбензол│  534-52-1   │C7H6N2O5               │0,2/0,05 │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 534 │1-Гидрокси-4,6-динитро-2-(1-метил-  │  118-95-6   │C9H10N2O5              │0,2/0,05 │  п+а   │   1   │      │

│     │этил)бензол+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 535 │2-Гидрокси-3,6-дихлорбензойная      │  3401-80-7  │С7Н4Сl2O3              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 536 │1-Гидрокси-2,4-дихлорбензол+        │  120-83-2   │С6Н4Сl2O               │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 537 │1-Гидрокси-2,6-дихлорбензол+        │   87-65-0   │С6Н4Сl2O               │   0,3   │  п+а   │   п   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 538 │1-(2-Гидрокси)-эпсилон-капролактам, │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │эфиры на основе жирных кислот С10-16│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 539 │(17-бета)-17-Гидрокси-17-метиландро-│   58-18-4   │С20Н30О2               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │ст-4-ен-3-он                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 540 │Гидроксиметилбензол+ (изомеры)      │  1319-77-2  │C7H8O                  │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 541 │1-Гидрокси-3-метил-4-(метилтио)бен- │  3120-74-9  │C8H10OS                │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │зол+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 542 │4-Гидрокси-4-метилпентан-2-он       │  123-42-2   │C6H12O2                │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 543 │2-Гидрокси-2-метилпропанонитрил+    │   75-86-5   │C4H7NO                 │   0,9   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 544 │(4-Гидрокси-2-метилфенил)диметилсу- │ 37596-80-8  │C9H13ClOS              │   3     │   а    │   3   │      │

│     │льфоний, хлорид                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 545 │1-Гидрокси-3-метил-1-фенилкарбамид  │  6263-38-3  │C8H10N2O2              │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 546 │1-Гидроксиметилциклогекс-3-ен-1-ил- │  2166-94-3  │C8H14O2                │   5     │   а    │   3   │      │

│     │метанол                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 547 │4-Гидрокси-З-метоксибензальдегид    │  121-33-5   │С8Н8О3                 │   1,5   │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 548 │1-Гидрокси-3-метоксибензол+         │  150-19-6   │C7H8O2                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 549 │1-Гидрокси-4-метоксибензол          │  150-76-5   │C7H8O2                 │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 550 │2-Гидрокси-5-[[[4-[(6-метокси-3-пи- │ 22933-72-8  │C18H15N5O6S            │   1     │   а    │   2   │      │

│     │ридазинил)амино]сульфонил]фенил]азо]│             │                       │         │        │       │      │

│     │бензойная кислота                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 551 │[(4-Гидрокси-3-метоксифенил)метилен]│             │C14H13N3O3 х Н2О       │   2     │   а    │   3   │      │

│     │гидразида-4-пиридинкарбоновой       │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислоты моногидрат                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 552 │2-Гидрокси-1-нафтойная кислота      │  2283-08-1  │С11H8О3                │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 553 │1-Гидрокси-2-нафтойной       кислоты│ 32180-75-9  │C31H41NO3              │  10     │   а    │   4   │      │

│     │N-4-[2,4-ди(1,1-диметилпропил)фенок-│             │                       │         │        │       │      │

│     │си]бутиламид                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 554 │1-Гидрокси-2-нитробензол+           │   86-75-5   │C6H5NO3                │   6/3   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 555 │1-Гидрокси-3-нитробензол+           │  554-84-7   │C6H5NO3                │   6/3   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 556 │1-Гидрокси-4-нитробензол+           │  100-02-7   │C6H5NO3                │   3/1   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 557 │1-Гидрокси-2-нитро-4-хлорбензол+    │  619-08-9   │C6H4ClNO3              │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 558 │4-Гидрокси-3-(3-оксо-1-фенилбу-2Н-  │   81-81-2   │C19H16O4               │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │1-бензопиран-2-онтил)               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 559 │5-Гидроксипентан-2-он               │  1071-73-4  │С5Н10O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 560 │L-4-Гидроксипролин                  │   51-35-4   │C5H9NO3                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 561 │[(2-Гидроксипропан-1,3-диилдиамино]-│ 54622-43-4  │C7H22N2O13P4           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │N,N,N`,N`-тетра(метилен)тетрафосфо- │             │                       │         │        │       │      │

│     │новая кислота                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 562 │2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат  │  144-32-2   │C6H6Na2O7              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │динатрия                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 563 │2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбонат  │ 18996-35-5  │C6H7NaO7               │   5     │   а    │   3   │      │

│     │натрия                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 564 │2-Гидроксипропан-1,2,3-трикарбоновая│   77-92-9   │С6Н8O7                 │   1     │   а    │   3   │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 565 │Гидроксипропилметилцеллюлоза        │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 566 │2-Гидроксипропилпроп-2-еноат+       │  999-61-1   │С6Н10О3                │   3/1   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 567 │(R)-2^-O-(2-Гидроксипропил)-бета-ци-│ 130904-74-4 │(C19H26O2)7            │   5     │   a    │   4   │      │

│     │клодекстрин                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 568 │3-Гидроксипропионитрил              │  109-78-4   │С3Н5NО                 │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 569 │14-Гидроксирубомицин++              │ 25316-40-6  │С27Н30СlNО11           │    -    │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 570 │1-Гидрокси-2,4,6-триметилбензол     │  527-60-6   │C9H12O                 │   5/2   │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 571 │2-Гидрокси-N,N,N-триметилэтанаминий-│   67-48-1   │C5H14ClNO              │  10     │   а    │   3   │      │

│     │хлорид                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 572 │N-(4-Гидроксифенил)ацетамид         │  103-90-2   │C8H9NO2                │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 573 │aльфа-Гидрокси-альфа-фенилацетофенон│  119-53-9   │C14H12O2               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 574 │2-Гидрокси-N-фенилбензамид          │   87-17-2   │C13H11NO2              │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 575 │1-Гидрокси-3-феноксибензол+         │  713-68-8   │C12H10O2               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 576 │1-Гидрокси-2-хлорбензол+            │   95-57-6   │С6Н5СlO                │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 577 │1-Гидрокси-4-хлорбензол+            │  106-48-9   │С6Н5СlO                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 578 │1-Гидрокси-2,4,6-трихлорбензол+     │   88-06-2   │С6Н3Сl3О               │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 579 │2-Гидрокси-5-хлор-N-(4-нитро-2-хлор-│   50-65-7   │C13H8Cl2N2O4           │  10     │   а    │   4   │      │

│     │фенил)бензамид                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 580 │(1-Гидроксиэтилиден)дифосфонат      │  2666-14-0  │C2H5Na3O7P2            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │тринатрия                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 581 │1-Гидроксиэтилиденди(фосфоновая     │  2809-21-4  │C2H8O7P2               │   2     │   а    │   3   │      │

│     │кислота)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 582 │2-Гидроксиэтил-2-метилпроп-2-еноат  │  868-77-9   │С6Н10О3                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 583 │2-Гидроксиэтиловый эфир крахмала    │  9005-27-0  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 584 │2-Гидроксиэтилпроп-2-eнoaт+         │  818-61-1   │С5Н8О3                 │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 585 │3-Гидрокси-эстра-1,3,5(10)триен-17- │   53-16-7   │C18H22O2               │    -    │   а    │   1   │   К  │

│     │он++                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 586 │17-бета-Гидроксиэстр-4-ен-3-он+     │  434-22-0   │C18H26O2               │   0,005 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 587 │3-[N-(2-Гидроксиэтил)аминофенил]про-│   92-64-8   │C11H14N2O              │   0,3   │   п    │   2   │      │

│     │паноат+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 588 │Гидроселенид                        │  7783-07-5  │H2Se                   │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 589 │Гидротерфенил   [1:1',2':1"-терфенил│             │                       │   5     │  п+а   │   3   │      │

│     │(80%) в смеси с  бифенилом   (15%) и│             │                       │         │        │       │      │

│     │терфенилом (5%)]                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 590 │Гидрофторид (в пересчете на фтор)   │  7664-39-3  │FH                     │ 0,5/0,1 │   п    │   2   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 591 │Гидрохлорид                         │  7647-01-0  │ClH                    │   5     │   п    │   2   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 592 │Гидроцианид+                        │   74-90-8   │CHN                    │   0,3   │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 593 │Гидроцианида соли+ (в  пересчете  на│             │                       │   0,3   │   п    │   1   │   O  │

│     │гидроцианид)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 594 │Гистидин                            │  7006-35-1  │С6Н9N3O2               │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 595 │Глиноземное  волокно,  искусственное│             │                       │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

│     │поликристаллическое, в том  числе  с│             │                       │         │        │       │      │

│     │содержанием  до  0,5%  оксида  хрома│             │                       │         │        │       │      │

│     │(III)                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 596 │Глифтор       (1,3-дифторпропан-2-ол│  8065-71-2  │С3Н6F2О х С3Н6СlFО     │   0,05  │   п    │   1   │      │

│     │(70-74%)           смесь           с│             │                       │         │        │       │      │

│     │3-фтор-1-хлорпропан-2-олом)         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 597 │Глюкавамарин                        │             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 598 │Глюкоза                             │   50-99-7   │С6Н12O6                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 599 │Глюкозодомикопсин                   │             │                       │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 600 │Глюкозооксидаза                     │  9001-37-0  │                       │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 601 │Д-Глюконат кальция                  │  299-28-5   │C12H22CaO14            │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 602 │D-Глюцитол                          │   50-70-4   │С6Н14О6                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 603 │Гризин                              │             │                       │   0,002 │   а    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 604 │Датолитовый концентрат              │             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 605 │О-2-Дезокси-2-(N-метиламино)-альфа- │   57-92-1   │C21H39N7O11            │   0,1   │   а    │   1   │   А  │

│     │L-глюкопиранозил-(1->2)-О-5-дезокк- │             │                       │         │        │       │      │

│     │си-3-С-формил-альфа-L-глюксофурано- │             │                       │         │        │       │      │

│     │зил-D-стрептамин+                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 606 │O-3-Дезокси-4-С-метил-3-(метиламино)│ 32385-11-8  │C19H27N6O7             │   0,05  │   а    │   1   │   А  │

│     │-бета-L-арабинопиранозил-(1,6)-O-[2,│             │                       │         │        │       │      │

│     │6-диамино-2,3,4,6-тетрадезокси-аль- │             │                       │         │        │       │      │

│     │фа-D-глицерогекс-4-енопиранозил-(1->│             │                       │         │        │       │      │

│     │4)]-2-дезокси-D-стрептамин          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 607 │Дезоксирибонуклеат натрия           │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 608 │Дезоксон-3 (по уксусной кислоте)    │             │                       │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 609 │Декалин                             │   91-17-8   │C10H18                 │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 610 │Декан-1,10-диовая кислота           │  111-20-6   │C10H18O4               │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 611 │Деканоилхлорид+                     │  112-13-0   │С10Н19ClO              │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 612 │Декан-1-ол                          │  112-30-1   │С10Н22O                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 613 │1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-Декафтор-4-пен- │  646-83-3   │C8HF15O3S              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │тафторэтилциклогексансульфоновая    │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 614 │N-Децил-N,N-диметилдекан-1-аминий-  │             │С22Н48ВrN х nCH4N2O    │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │бромид клатрат с карбамидом+        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 615 │1,5-Диазабицикло(3.1.0)гeкcaн+      │  3090-31-8  │C4H8N2                 │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 616 │1,4-Диазабицикло[2,2,2]октан+       │  280-57-9   │C6H12N2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 617 │Диалкил(С8-10)фталаты               │             │                       │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 618 │1,2-Диаминобензол                   │   95-54-5   │C6H8N2                 │   0,5   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 619 │1,3-Диаминобензол                   │  108-45-2   │C6H8N2                 │   0,1   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 620 │1,4-Диаминобензол                   │  106-50-3   │C6H8N2                 │   0,05  │  п+а   │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 621 │1,4-Диаминобензол дигидрохлорид     │  624-18-0   │С6Н8N2 х Cl2H2         │   0,05  │  п+а   │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 622 │2,4-Диаминобензолсульфонат натрия   │  3177-22-8  │C6H7N2NaO3S            │   2     │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 623 │1,6-Диаминогексан                   │  124-09-4   │C6H16N2                │   0,1   │   п    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 624 │1,4-Диаминогександекандиоат         │  6422-99-7  │C16H34N2O4             │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 625 │2,6-Диаминогексановая кислота       │  6899-06-5  │C6H14N2O2              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 626 │L-2,6-Диаминогексановая      кислота│   56-87-1   │C6H14N2O2              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │кормовая кристаллическая            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 627 │1,2-Диаминоэтан                     │  107-15-3   │C2H8N2                 │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 628 │1-Ди(бета-аминоэтил)-2-алкил        │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │(C8-18)-2-имидазолин+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 629 │Диамминодихлорпалладий+             │ 14323-43-4  │Cl2H6N2Pd              │   0,005 │   а    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 630 │Диаммоний    хром    тетрасульфат-24│             │CrH8N2O16S4 х 24H2O    │   0,02  │   а    │   1   │   А  │

│     │гидрат (по хрому (III))             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 631 │1,4:3,6-Диангидро-Д-глицидол        │   87-33-2   │C6H8N2O9               │   0,03  │  п+а   │   3   │      │

│     │динитрат+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 632 │1,4:3,6-Диангидро-Д-глицитол        │ 16051-77-7  │C6H9NO6                │   0,03  │   а    │   1   │      │

│     │5-нитpaт+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 633 │3,5-Диацетиламино-2,4,6-трииодбен-  │  117-96-4   │C11H9J3N2O4            │   2     │   а    │   3   │      │

│     │зойная кислота                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 634 │Дибензиловый эфир                   │  103-50-4   │С14Н14О                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 635 │Дибензилметилбензол+                │ 26898-17-9  │C21H20                 │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 636 │N,N-Дибeнзилэтилeндиaминoвaя    соль│  1111-27-8  │C38H43ClN4O8           │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │хлортетрациклина+                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 637 │Диборан                             │ 19287-45-7  │В2Н6                   │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 638 │3,9-Дибром-7Н-бенз[de]антрацен-7-он │   81-98-1   │C17H8Br2O              │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 639 │0-(1,2-Дибром-2,2-дихлорэтил)-0,0-  │  300-76-5   │С4Н7Вr2Сl2O4Р          │   0,5   │   п    │   2   │      │

│     │диметилфосфат+                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 640 │Дибромметан                         │   74-95-3   │CH2Br2                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 641 │1,2-Дибромпропан                    │   78-75-1   │С3Н6Вr2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 642 │2,3-Дибромпропан-1-ол+              │   96-13-9   │С3Н6Вr2О               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 643 │1,2-Дибром-1,1,2,2-тетрафторэтан    │  124-73-2   │C2Br2F4                │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 644 │1,13-Дибромтрицикло[8,2,2,2(4,7)]-  │ 136984-20-8 │C16H14Br               │   5     │   а    │   3   │      │

│     │гекcaдeкa-4,6,10,12,13,15-гексаен   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 645 │Дибутилбензол-1,2-дикарбонат        │   84-74-2   │C16H22O4               │ 1,5/0,5 │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 646 │Дибутилбутан-1,4-диоат+             │  105-99-7   │C14H26O4               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 647 │N,N-Дибутил-4-(гексилокси)нафталин- │  1055-55-6  │C24H20N2О              │   0,01  │   а    │   1   │   А  │

│     │1-карбоксимидамид+                  │             │                       │         │        │       │      │

─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 648 │Дибутилдекан-1,10-диоат             │  109-43-3   │C18H34O4               │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 649 │Дибутилфенилфосфат+                 │  2528-36-1  │С14Н23O4Р              │   0,1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 650 │1,1-Дибутоксиэтан                   │  871-22-7   │С10Н22O2               │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 651 │Дигексилбензол-1,2-дикарбонат       │   84-75-3   │С20Н30O4               │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 652 │6,15-Дигидроантразин-5,9,14,18-тет- │   81-77-6   │C28H16N2O4             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │раон                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 653 │1,2-Дигидро-4-(N,N-диметиламино)-1,5│   58-15-1   │C12H17N3O              │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │-диметил-2-фенил-3Н-пиразол-3-он    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 654 │(2,3-Дигидро-1,5-диметил-3-оксо-2-  │   68-89-3   │C13H16N3NaO4S          │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │фенил-1Н-пиразол-4-ил)-N-метиламино-│             │                       │         │        │       │      │

│     │метансульфонат натрия               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 655 │3,7-Дигидро-1,3-диметил-1Н-пурин-2,6│   58-55-9   │C7H8N4O2               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │-дион                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 656 │3,7-Дигидро-3,7-диметил-1Н-пурин-2,6│   83-67-0   │C7H8N4O2               │   1     │   а    │   2   │      │

│     │-дион                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 657 │1,3-Дигидро-1,3-диоксо-5-изобензофу-│  552-30-7   │C9H4O5                 │   0,05  │   а    │   1   │   А  │

│     │ранкарбоновая кислота               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 658 │6,7-Дигидродипиридо[1,2а:2',1'-с]пи-│   85-00-7   │C12H12Br2N2            │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │ридазинидинийдибромид               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 659 │1,2-Дигидроксибензол+               │  120-80-9   │С6Н6O2                 │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 660 │1,3-Дигидроксибензол+               │  108-46-3   │С6Н6О2                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 661 │1,4-Дигидроксибензол+               │  123-31-9   │С6Н6О2                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 662 │1,4-Дигидроксибензола и меди аддукт │             │С6Н6СuO2               │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 663 │1,4-Дигидроксибензол  свинец  аддукт│             │С6Н6О2Рb               │ -/0,05  │   а    │   1   │      │

│     │(по свинцу)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 664 │2,5-Дигидроксибензолсульфонат       │ 20123-80-2  │C12H10CaO10S2          │   2     │   а    │   3   │      │

│     │кальция (2:1)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 665 │2,4-Дигидроксибензолсульфонат натрия│ 53819-36-6  │C6H5NaO5S              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 666 │[R-(R*,R*)]-2,3-Дигидроксибутан-2,3-│ 16039-64-8  │С4Н6КxО6Sbx            │   0,3   │   a    │   2   │      │

│     │диоат калия сурьмы (в  пересчете  на│             │                       │         │        │       │      │

│     │сурьму)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 667 │2,3-Дигидроксибутандиоат натрия     │ 60131-40-0  │C4H5NaO6               │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 668 │2,3-Дигидроксибутандиовая кислота   │  526-83-0   │С4Н6О6                 │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 669 │(6альфа,11бета,16альфа)11,21-Дигид- │   67-33-2   │С24Н30F2O6             │    -    │   a    │   1   │      │

│     │рокси-6,9-дифтор-16,17-(метиленэти- │             │                       │         │        │       │      │

│     │лиден)бис(окси)прегна-1,4-диен-3,20-│             │                       │         │        │       │      │

│     │дион++                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 670 │2,2-Ди(гидроксиметил)пропан-1,3-диол│  115-77-5   │C5H12O4                │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 671 │11бета,16альфа-Дигидрокси-16,17-изо-│   76-25-5   │С24Н31FО6              │   0,001 │   a    │   1   │      │

│     │пропилендиокси-9-фторпрегна-1,4-ди- │             │                       │         │        │       │      │

│     │ен-3,20-дион+                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 672 │Дигидрокси(3,4,5-тригидроксибензоат)│   99-26-3   │C7H7BiO7               │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │висмута                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 673 │2,2-(4,4'-Дигидроксифенил)пропан    │   80-05-7   │C15H16O2               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 674 │1,17-бета-Дигидрокси-1,3,5[10]-эст- │  1035-77-4  │C19H26O2               │   0,0005│   a    │   1   │      │

│     │ратриена-3-метиловыйэфир+           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 675 │Ди-(2-гидpoкcиэтил)aмин+            │  111-42-2   │C4H11NO2               │   5     │  п+a   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 676 │Ди-(2-гидроксиэтил)метиламин+       │  105-59-9   │C5H13NO2               │   5     │  п+a   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 677 │1,3-Дигидро-1-метил-2Н-имидазол-2-  │   60-56-0   │C4H6N2S                │   1     │   a    │   2   │      │

│     │тион                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 678 │2,3-Дигидро-2-метил-1,4-нафтохинон- │ 57414-02-5  │C11H15NaO8S            │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │2-сульфонат натрия                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 679 │3,6-Дигидро-4-метил-2Н-пиран+       │ 16302-35-5  │С6Н10О                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 680 │5,6-Дигидpo-2-мeтил-N-фeнил-1,4-oк- │  5234-68-4  │C12H13NO2S             │   1     │   a    │   2   │      │

│     │сатиин-3-кapбoкcaмид+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 681 │4,5-Дигидро-5-оксо-1-(4-сульфофенил)│  1934-21-0  │C16H9N4Na3O9S2         │   5     │   a    │   3   │      │

│     │-4-[(4-сульфофенил)азо]-1Н-пиразол- │             │                       │         │        │       │      │

│     │3-карбонат тринатрия                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 682 │1,7-Дигидро-6Н-пурин-6-тион,        │  6112-76-1  │C5H4N4S х H2O          │    -    │   a    │   1   │      │

│     │гидрат++                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 683 │1,9-Дигидро-9-D-рибофуранозил-6Н-пу-│   58-63-9   │C10H12N4O5             │   4     │   a    │   3   │      │

│     │рин-6-он                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 684 │Дигидросульфид                      │  7783-06-4  │H2S                    │  10     │   п    │   2   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 685 │Дигидросульфид               смесь с│             │                       │   3     │   п    │   2   │   О  │

│     │углеводородами C1-5                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 686 │Дигидротерпинол                     │ 58985-02-7  │С10Н20О                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 687 │3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пу-   │   58-08-2   │C8H10N4O2              │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │рин-2,6-дион                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 688 │3,7-Дигидро-1,3,7-триметил-1Н-пу-   │  8000-95-1  │C8H10N4O2 х C7H5NaO2   │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │рин-2,6-диона бензоат натрия        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 689 │1,2-Дигидро-2,2,4-триметилхинолин   │  147-47-7   │C12H15N                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 690 │1,2-Дигидро-2,2,4-триметил-6-этокси-│   91-53-2   │C14H17NО2              │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │хинолин                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 691 │(0-Дигидрофосфато)этилмеркурат+  (по│  2235-25-8  │C2H7HgO4P              │   0,005 │  п+а   │   1   │      │

│     │ртути)                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 692 │Дигидрофуран-2-он                   │   96-48-0   │С4Н6O2                 │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 693 │3,4-Дигидро-6-хлор-2Н-1,2,4-бензоти-│   58-93-5   │C7H6ClN3O4S2           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │адиазин-7-сульфонамид 1,1-диоксид   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 694 │6,7-Дигидро-3-циклогексил-1Н-цикло- │  2164-08-1  │C13H18N2O2             │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │пентапиримидин-2,4(3Н,5Н)-дион      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 695 │(5альфа,6альфа)-7,8-Дидeгидpo-4,5-  │   76-57-3   │C18H21NO3              │    -    │   а    │   1   │      │

│     │эпoкcи-3-мeтoкcи-17-мeтилмopфинaн-6-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ол++                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 696 │4,6-Ди(1,1-диметилэтилперокси)пенти-│             │C15H30O2               │   3     │  п+а   │   3   │      │

│     │лацетат                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 697 │2,4-Ди(1,1-диметилэтил)пентилфенок- │             │С17Н26О3               │   2     │   а    │   2   │      │

│     │сиэтановая кислота+                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 698 │Дидодецилбензол-1,2-дикарбонат      │  2432-90-8  │С32Н54O4               │   3/1   │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 699 │N,N-Диметиламинобензол+             │  121-69-7   │C8H11N                 │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 700 │Диметиламиноборан+                  │   74-94-2   │C2H10BN                │   0,6   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 701 │4-[(Диметиламино)метил]-2,6-бис(1,1-│   88-27-7   │C17H29NO               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │диметилэтил)гидроксибензол+         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 702 │3-[(1,3-Диметиламино)метиленамино]- │  5587-89-3  │C12H14ClI3N2           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │2,4,6-трииодфенилпропионовой кислоты│             │                       │         │        │       │      │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 703 │2-[(Диметиламино)метил]             │ 67049-84-7  │C11H17N3O2 х Cl2H2     │    -    │   а    │   1   │      │

│     │пиридинилкарбамат дигидрохлорид++   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 704 │Диметил-5-[(1-амино-3-нитро-4-хлор- │             │C16H13ClN2O8S          │  10     │   а    │   4   │      │

│     │фенил)сульфонил]бензол-1,3-дикарбо- │             │                       │         │        │       │      │

│     │нат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 705 │[4S-(4альфа,4аальфа,5альфа,5аальфа,6│   79-57-2   │C22H24N2O9             │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │бета,12аальфа,)]4-(Диметиламино)-1, │             │                       │         │        │       │      │

│     │4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,6, │             │                       │         │        │       │      │

│     │10,12,12а-гексагидрокси-6-метил-1,  │             │                       │         │        │       │      │

│     │11-диоксо-2-нафтаценкарбоксиамид+   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 706 │[4S-(4альфа,4аальфа,5аальфа,6бета,12│   60-54-8   │C22H24N2O8             │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │аальфа)]4-(Диметиламино)-1,4,4а,5,  │             │                       │         │        │       │      │

│     │5а,6,11,12а-октагидро-3,6,10,12,12а-│             │                       │         │        │       │      │

│     │пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │2-нафтаценкарбоксамид+              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 707 │[4S-(4альфа,4aальфа,5aальфа,6бета,  │   64-75-5   │C22H24N2O8 х ClH       │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │12а)](4-(Диметиламино)-1,4,4а,5,5а, │             │                       │         │        │       │      │

│     │6,11,12а-октагидро-3,5,10,12,12а-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │пентагидрокси-6-метил-1,11-диоксо-2-│             │                       │         │        │       │      │

│     │нафтаценкарбоксамида гидрохлорид+   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 708 │3-Диметиламинопропан-1-ол           │  3179-63-3  │C5H13NO                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 709 │3-(N,N-Диметиламино)пропионитрил    │  1738-25-6  │C5H10N2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 710 │8-[3-(Диметиламино)пропокси]-3,7-ди-│ 65497-24-7  │C13H21N5O3 х ClH       │    -    │   а    │   1   │      │

│     │гидро-1,3,7-триметил-1Н-пурин-2,6-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │диона гидрохлорид++                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 711 │[4S-(4альфа,4aальфа,5aальфа,6бета,12│             │C29H28ClN2O11S         │   3     │   а    │   3   │   А  │

│     │альфа)]-4-(Диметиламино)-7-хлор-1,4,│             │                       │         │        │       │      │

│     │4а,5,5а,6,11,12а-октагидро-3,5,10,  │             │                       │         │        │       │      │

│     │12,12а-пентагидрокси-6-метилен-1,11-│             │                       │         │        │       │      │

│     │диоксо-2-нафтаценкарбоксамида-4-ме- │             │                       │         │        │       │      │

│     │тилбен-золсульфонат+                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 712 │2-(Диметиламино)этанол+             │  108-01-0   │С4Н11NО                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 713 │Диметиламиноэтил-2-метилпроп-2-еноат│  2867-47-2  │C8H16NO2               │  80     │   п    │   3   │      │

│     │+                                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 714 │бета-Диметиламиноэтиловый       эфир│             │C11H2OI2N2O2           │   1     │   a    │   2   │      │

│     │N-метил-Z-пирролидин      карбоновой│             │                       │         │        │       │      │

│     │кислоты дийодметилат                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 715 │N,N-Диметилацетамид+                │  127-19-5   │C4H9NO                 │   3/1   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 716 │Альфа-(5,6-Диметилбензимидазолил)ко-│   68-19-9   │C63H88CoN14O14P        │   0,05  │   a    │   1   │      │

│     │баламидцианид                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 717 │Диметилбензол   (смесь       2-, 3-,│  1330-20-7  │C8H10                  │ 150/50  │   п    │   3   │      │

│     │4-изомеров)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 718 │Диметилбензол-1,2-дикарбонат        │  131-11-3   │C10H10O4               │  1/0,3  │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 719 │Диметилбензол-1,3-дикарбонат        │  1459-93-4  │С10Н10O4               │  1/0,3  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 720 │Диметилбензол-1,4-дикарбоноат       │  120-61-6   │С10Н10O4               │   0,1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 721 │2,5-Диметилбензолсульфонамид        │  6292-58-6  │C8H11NO2S              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 722 │2,5-Диметилбензолсульфохлорид       │ 19040-62-1  │C8H9ClO2S              │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 723 │1,4-Диметил-2,5-бис(хлорметил)-бен- │  6298-72-2  │C10H12Cl2              │   1     │   п    │   2   │      │

│     │зол                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 724 │Диметил бутан-2,3-диоат+            │  106-65-0   │С6Н10O4                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 725 │3,3-Диметилбутан-2-он               │   75-97-8   │С6Н12O                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 726 │Диметилгексан-1,6-диоат+            │  627-93-0   │C8H14O4                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 727 │2,6-Диметилгидроксибензол+          │  576-26-1   │C8H10O                 │   5/2   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 728 │O,O-Диметил(1-гидрокси-2,2,2-трихло-│   52-68-6   │C4H8Cl3O4P             │   0,5   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │рэтил)фосфонат+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 729 │Диметилдекан-1,10-диоат             │  106-79-6   │С12Н22O4               │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 730 │2,6-Диметил-3,5-дикарбометокси-4-   │             │C18H19F2NO3            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │(дифторметоксифенил)-1,4-дигидропи- │             │                       │         │        │       │      │

│     │ридин                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 731 │N,N-Диметил-N'-[3-(N,N-диметиламино)│  6711-48-4  │C10H25N3               │   1     │   п    │   2   │      │

│     │пропил]пропан-1,3-диамин            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 732 │(2,2-Диметил)-5-[2,5-диметилфенокси]│ 25812-30-0  │C15H22O3               │   2     │   а    │   3   │      │

│     │пентановая кислота                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 733 │2,6-Диметил-3,5-диметоксикарбонил-4-│ 21829-25-4  │C17H18N2O6             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │(2-нитрофенил)-1,4-дигидро-пирин    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 734 │4,4-Диметил-1,3-диоксан             │  766-15-4   │С6Н12O2                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 735 │Диметил-1,4-диоксан                 │ 25136-55-4  │C6H12O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 736 │Диметил-5-[3-[1,3-диоксо-3-(2-окта- │             │C43H57ClN2O9S          │  10     │   а    │   4   │      │

│     │децилоксифенил)пропиламино]-(4-хлор-│             │                       │         │        │       │      │

│     │1-аминофенил)сульфонил]бензол-1,3-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │дикарбонат                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 737 │Диметилдитиокарбамат натрия         │  128-04-1   │C3H6NNaS2              │   0,5   │   a    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 738 │N,N-Диметил-2-(дифенилметокси)этана-│  147-24-0   │C17H21NO х ClH         │   0,1   │   a    │   1   │      │

│     │мин гидрохлорид                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 739 │5,5-Диметил-1,3-дихлоримидазолидин- │  118-52-5   │С5Н6Сl2N2O2            │   2     │   a    │   3   │      │

│     │2,4-дион                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 740 │O,O-Диметил-O-(2,5-дихлор-4-иодфе-  │ 18181-70-9  │C8H8Cl2IO3PS           │   0,5   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │нил)тиофосфат                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 741 │O,O-Диметил-О(2,2-дихлорэтенил)фос- │   62-73-7   │С4Н7Сl2O4Р             │ 0,6/0,2 │   п    │   2   │      │

│     │фат+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 742 │2,2-Диметил-3-(2,2-дихлорэтенил)цик-│ 55701-05-8  │C8H10Cl2O2             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │лопропанкарбоновая кислота          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 743 │3,7-Диметил-6-ен-1-ин-3-ола ацетат  │ 29171-21-9  │С11Н22O2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 744 │5,5-Диметилимидазолидин-2,4-дион    │   77-71-4   │C5H8N2O2               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 745 │Диметилкадмий+                      │  506-28-1   │C2H6Cd                 │  0,005/ │   п    │   1   │      │

│     │                                    │             │                       │  0,001  │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 746 │Диметилкарбаминонитрил              │  1467-79-4  │C3N6N2                 │   0,5   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 747 │O,O-Диметил-S-карбэтоксиметилтиофос-│  2088-72-4  │С6Н13O5РS              │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │фат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 748 │O,O-Димeтил-S-[2-(N-мeтилaминo)-2-  │   60-51-5   │C5H12NO3PS2            │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │окcoэтил]дитиoфocфaт                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 749 │O,O-Диметил-О-(3-метил-4-нитрофенил)│  122-14-5   │C9H12NO6P              │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

│     │фосфат+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 750 │1,3-Диметил-5-(3-метилпирролидинили-│             │C10H17N3OS             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │ден-2-этилиден)имидазолидинтион-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │2-он-4                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 751 │(Е,1R)-2,2-Диметил-3(2-метилпроп-   │  4638-92-0  │C10H16O2               │  10     │  п+а   │   3   │      │

│     │1-енил)-циклопропан-1-карбоновая    │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 752 │2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-1-енил)  │  7696-12-0  │C19H25NO4              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │циклопропан-1-карбоновой     кислоты│             │                       │         │        │       │      │

│     │1,3,4,5,6,7-гексагидро-1,3-диоксо-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │2Н-изоиндол-2-илметиловый эфир      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 753 │(1R-Е)-2,2-Диметил-3-(2-метилпроп-  │  4489-14-9  │C10H15ClO              │   2     │   п    │   3   │      │

│     │1-енил)циклопропанкарбонилхлорид+   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 754 │[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диме-│   66-79-5   │C19H19N3O5S            │   0,05  │   а    │   1   │   А  │

│     │тил-6-[[[5-метил-3-фенилизоксазол-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │4-ил]карбонил]амино]-7-ок-со-4-тиа- │             │                       │         │        │       │      │

│     │1-азабицикло[3,2,0]                 │             │                       │         │        │       │      │

│     │гептан-2-карбоновая кислота         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 755 │Диметилметилфосфонат                │  756-79-6   │С3Н9O3Р                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 756 │Диметилнитробензол+                 │ 25168-04-1  │C8H9NO2                │  10/5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 757 │O,O-Диметил-O-(4-нитрофенил)тиофос- │  298-00-0   │C8H10NO5PS             │ 0,3/0,1 │  п+а   │   1   │      │

│     │фат+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 758 │Диметил-5-(3-нитро-4-хлораминофенил-│  3455-60-5  │C16H13ClN2O9S          │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │      │

│     │сульфонил)бензол-1,3-дикарбонат     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 759 │3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол ацетат│  115-95-7   │C12H20O2               │  10     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 760 │(1R)-7,7-Диметил-2-оксобицикло-[2,2,│ 35863-20-3  │C10H16O4S              │   3     │   а    │   3   │      │

│     │1]-гепт-1-илметансульфоновая кислота│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 761 │[2S-[5R,6R]3,3-Диметил-7-оксо-6-[[(2│ 37091-66-0  │C20H24N5O6S            │   0,1   │   a    │   2   │   А  │

│     │R)-[[(2-оксоимидазолидин-1-ил)карбо-│             │                       │         │        │       │      │

│     │нил]амино]фенилацетил]амино]-4-тиа- │             │                       │         │        │       │      │

│     │1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-карбоно-│             │                       │         │        │       │      │

│     │вая кислота                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 762 │[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-3,3-Диме-│   61-33-6   │C16H18N2O4S            │   0,1   │   a    │   2   │   А  │

│     │тил-7-оксо-6-[(фенилацетил)амино]-4-│             │                       │         │        │       │      │

│     │тиа-1-азабицикло[3,2,0]гептан-2-кар-│             │                       │         │        │       │      │

│     │боновая кислота                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 763 │3,7-Диметилокта-1,6-диен-3-ол       │   78-70-6   │C10H18O                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 764 │Диметилпентан-2,4-диоат+            │  1515-75-9  │C7H12O4                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 765 │N,N-Диметилпропан-1,3-диамин+       │  109-55-7   │C5H14N2                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 766 │2,2-Диметилпропан-1,3-диол          │  126-30-7   │C15H12O2               │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 767 │Ди(2-метилпропил)бензол-1,2-дикарбо-│   84-69-5   │C16H22O                │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

│     │нат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 768 │2,2-Диметилпропилгидропероксид+     │ 14018-58-7  │C5H12O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 769 │1,3-Диметил-7Н-пурин-2,6(1Н,3Н)дион,│  317-34-0   │C9H16N6O2              │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │этилендиамин, аддукт                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 770 │Диметилсульфат+                     │   77-78-1   │C2H6O4S                │   0,1   │   п    │   1   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 771 │Диметилсульфид+                     │   75-18-3   │С2Н6S                  │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 772 │Диметилсульфоксид                   │   67-68-5   │С2Н6OS                 │  20     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 773 │3,5-Диметил-2Н-1,3,5-тиадиазин-2-ти-│  533-74-4   │C5H10N2S2              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │он                                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 774 │3,3-Диметил-1-(1H-1,2,4-тpиaзoл-1-  │ 55219-65-3  │С14Н18СlN3O2           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │ил)-1-(4-хлорфенокси)бyтан-2-oл+    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 775 │3,3-Диметил-1-(1Н-1,2,4-триазол-1-  │ 43121-43-3  │C14H16ClN3O2           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │ил) 1-(4-хлорфенокси)бутан-2-он     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 776 │1,1-Диметил-3-(3-трифторметилфенил) │  2164-17-2  │C10H11F3N2O            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │карбамид                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 777 │O,O-Диметил-O-(2,4,5-трихлорфенил)  │  299-84-3   │С8Н8Сl3O3РS            │   0,3   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │тиофосфат                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 778 │(Z)-O,O-Диметил-O-[1-(2,4,5-трихлор-│ 22248-79-9  │С10Н9Сl4O4Р            │   1     │   а    │   2   │      │

│     │фенил)-2-хлорэтенил]фосфат          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 779 │N,N-Димeтил-альфа-фeнилбeнзaцeтaмид │  957-51-7   │C16H17NO               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 780 │N,N'-(2,5-Диметил-1,4-фенилен)бис(N,│             │C14H26Cl2N2            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │N,N,N`,N`,N`-триметиламинийхлорид)  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 781 │N,N-Диметил-N-фенилкарбамид         │  101-42-8   │C9H12N2O               │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 782 │3,5-Диметилфенилфосфат (3:1)        │ 25653-16-1  │C24H27O4P              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 783 │5-(2,5-Димeтилфeнoкcи)-2-мeтил-пeн- │ 106448-06-0 │C14H24O2               │   5     │  п+а   │   3   │      │

│     │тан-2-oл+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 784 │5-(2,5-Диметилфенокси)пентан-2-он+  │             │C13H19O2               │   3     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 785 │N,N-Диметилформамид+                │   68-12-2   │C3H7NO                 │  10     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 786 │O,О-Диметил-S-(2-формилметиламино-  │  2540-82-1  │C6H12NO4PS2            │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │2-оксоэтилдитиофосфат+              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 787 │O,O-Диметилфосфонат+                │  868-85-9   │С2Н7O3Р                │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 788 │O,O-Диметил-S-(фталимидометил)дитио-│  732-11-6   │C11H12NO4PS2           │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

│     │фосфат                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 789 │Диметил-(4-фторфенил)хлорсилан   (по│  2355-84-4  │C8H10ClFSi             │   1     │   п    │   2   │      │

│     │гидрохлориду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 790 │O,O-Диметил-O-(7-хлорбицикло[3,2,0] │ 23560-59-0  │C9H12ClO4P             │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │гепта-2,6-диен-6-ил)фосфат          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 791 │3,3-Диметил-1-хлорбутан-2-он        │ 13547-70-1  │С6Н11СlO               │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 792 │O,O-Диметилхлортиофосфат            │  2524-03-0  │С2Н6СlO2РS             │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 793 │1,1-Диметил-3-(3-хлорфенил)гуанидин+│ 13636-32-3  │C9H12ClN3              │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 794 │3,3-Диметил-2-(4-хлорфенил)пропионо-│             │С11Н13СlO2             │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │вая кислота+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 795 │3,3-Диметил-1-(4-хлорфенокси)бутан- │ 24473-06-1  │C12H15ClO2             │  10     │  п+а   │   4   │      │

│     │2-он                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 796 │3,3-Диметил-1-хлор-1-(4-хлорфенокси)│ 57000-78-9  │C12H14Cl2O2            │  10     │  п+а   │   4   │      │

│     │бутан-2-он                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 797 │N,N-Димeтил-2-xлop-10Н-фенотиазин-  │   69-09-0   │C17H20Cl2N2S           │   0,3   │   а    │   2   │   А  │

│     │10-пропанамин гидрохлорид+          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 798 │1,1-Диметил-1-(2-хлорэтил)гидрази-  │ 13025-69-9  │C4H12ClN2              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │нийхлорид                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 799 │O,O-Диметил-O-(4-цианфенил)тиофосфат│  2636-26-2  │C9H10NO3PS             │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 800 │1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)  │   50-09-9   │C12H15N2NaO            │   1     │   а    │   2   │      │

│     │барбитурат натрия                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 801 │1,5-Диметил-5-(1-циклогексен-1-ил)  │   56-59-1   │C12H16N2NaO3           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │барбитуровая кислота                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 802 │N,N-Диметилциклогексиламин+         │   98-94-2   │C8H17N                 │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 803 │O,O-Диметил-S-циклогексилтиофосфат  │             │C8H17O3PS х C8H17O3PS  │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

│     │смесь                              с│             │                       │         │        │       │      │

│     │O,S-диметил-О-циклогексилтиофосфатом│             │                       │         │        │       │      │

│     │+                                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 804 │1,1-Диметил-3-циклооктилкарбамид    │  8015-55-2  │C11H10ClNO2 х C11H22N2O│   1     │   а    │   2   │      │

│     │смесь                              с│             │                       │         │        │       │      │

│     │бутинил-3N-3-хлорфенилкарбаматом    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 805 │N-(1,1-Диметилэтил)-2-бензотриазол  │   95-31-8   │C11H14N2S2             │   6     │   а    │   3   │      │

│     │сульфенамид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 806 │4-(1,1-Диметилэтил)гидроксибензол   │   98-54-4   │С10Н14О                │  1/0,4  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 807 │1,1-Диметилэтилгидропероксид+       │  5618-63-3  │С4Н10O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 808 │1,1-Диметилэтилгипохлорид           │  507-40-4   │C4H9ClO                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 809 │4-(1,1-Диметилэтил)-1,2-дигидрокси- │   96-29-3   │C10H14O2               │   2     │   a    │   3   │      │

│     │бензол+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 810 │1,1-Диметилэтилпероксоацетат        │  107-71-1   │С6Н12O3                │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 811 │1,1-Диметилэтилпероксобензоат       │  614-45-9   │С11Н14O3               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 812 │1,3-Ди(1-метилэтил)фенил-2-изоцианат│ 28178-42-9  │C13H17NO               │   0,1   │   п    │   1   │   А  │

│     │+                                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 813 │[4-(1,1-Диметилэтил)-2-хлорфенил]ме-│  299-86-5   │C12H19ClNO3P           │   0,5   │   п    │   2   │      │

│     │тил-N-метиламидофосфат+             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 814 │O,O-Ди(1-метилэтил)тиофосфат аммония│ 29918-57-8  │C6H18NO3PS             │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 815 │O,О-Диметил-S-(2-этилтиоэтил)дитио- │  640-15-3   │С6Н15O2РS3             │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

│     │фосфат+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 816 │0,0-Диметил-0-(2-этилтиоэтил)тиофос-│  8022-00-2  │C6H15O3PS2 х C6H15O3PS2│   0,1   │  п+а   │   1   │      │

│     │фат             смесь              с│             │                       │         │        │       │      │

│     │0,0-диметил-S-(2-этилтиоэтил)тиофос-│             │                       │         │        │       │      │

│     │фатом+                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 817 │1-(3,4-Диметоксибензил)-6,7-диметок-│   61-25-6   │C20H22ClNO4            │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │сиизохинолинахлоргидрат             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 818 │Диметоксиметан                      │  109-87-5   │C3H8O2                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 819 │[S-(R*,S*)]-6,7-Диметокси-3-(5,6,7,8│  128-62-1   │C22H23NO7              │    -    │   а    │   1   │      │

│     │-тетрагидро-4-метокси-6-метил-1,3-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │диокcoлo[4,5-g]изoxинoлин-5-ил)-1-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │(3H)-изoбeнзoфypaнoн++              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 820 │3,4-Диметоксифенилацетонитрил       │   93-17-4   │C11H11NO3              │   3     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 821 │3,4-Диметоксифенилэтановая кислота  │   93-40-3   │C10H12O4               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 822 │1,2-Диметоксиэтан                   │  110-71-4   │С4Н10O2                │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 823 │2,6-Динитроаминобензол              │  606-22-4   │C6H5N3O4               │  1/0,3  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 824 │3,5-Динитробензойная кислота  аддукт│             │C7H4N2O6 х C6H13N      │  10     │   а    │   3   │      │

│     │с циклогексиламином+                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 825 │Динитpoбeнзoл+                      │ 25154-54-5  │C6H4N2O4               │   3/1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 826 │2,6-Динитро-N,N-дипропил-4-(трифтор-│  1582-09-8  │С13Н16F3N3O4           │   3     │  п+а   │   3   │      │

│     │метил)аминобензол+                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 827 │1,5-Динитрозо-3,7-эндометилен-1,-3, │             │C5H10N6O2              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │5,7-тетразоциклооктан               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 828 │Динитронафталин,   смесь      1,5- и│ 27478-34-8  │C10H8N2O4              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │1,8-изомеров                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 829 │2,4-Динитрометилбензол+             │  121-14-2   │C7H6N2O4               │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 830 │1,3-Динитро-5-трифторметил-2-хлорбе-│  393-75-9   │C7H2ClF3N2O4           │   0,05  │  п+а   │   1   │   А  │

│     │нзол+                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 831 │2-(2,4-Динитрофенилтио)бензотиазол  │  4230-91-5  │С13Н7N3O4S2            │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 832 │2,4-Динитрофенилтиоцианат           │  1594-56-5  │C7H3N3O4S              │   2     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 833 │3,5-Динитро-4-хлорбензойная кислота │  118-97-8   │С7Н3СlN2О6             │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 834 │2,4-Динитро-1-хлорбензол+           │   97-00-7   │С6Н3СlN2O4             │0,2/0,05 │  п+а   │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 835 │Динонилбензол-1,2-дикарбонат        │   84-76-4   │С26Н42O4               │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 836 │1,4-Диоксан+                        │  123-91-1   │С4Н8O2                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 837 │3,6-Диоксаоктан-1,8-диол            │  112-27-6   │С6Н14O4                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 838 │1,3-Диоксо-1Н-бенз(dE)-изохинолин-2-│ 88909-96-0  │C16H13NO4              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │(3Н) бутановая кислота              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 839 │Диоксолан-1,3+                      │  646-06-0   │С3Н6O2                 │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 840 │5-[3-[1,3-Диоксо-3-(2-октадецилокси-│ 70745-82-3  │C41H53ClN2O9S          │  10     │   а    │   4   │      │

│     │фенил)                              │             │                       │         │        │       │      │

│     │пропиламино]-4-хлор-1-аминофенил)су-│             │                       │         │        │       │      │

│     │льфонил]бензол-1,3-дикарбоновая     │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 841 │6-[(1,3-Диоксо-3-фенокси-2-фенилпро-│ 27025-49-6  │C23H22N2O6S            │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │пил)амино]-3,3-диметил-7-оксо-[2S-(2│             │                       │         │        │       │      │

│     │альфа,5альфа,6бета)]-4-тиа-1-азоби- │             │                       │         │        │       │      │

│     │цикло[3,2,0]гептан-2-карбоновая     │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 842 │Диоктилдекан-1,10-диоат             │  2432-87-3  │C26H50O4               │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 843 │Ди(пентил)бензол-1,2-дикарбонат     │  131-18-0   │C18H26O4               │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 844 │Диприн (по белку)                   │             │                       │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 845 │Ди(проп-2-енил)бензол-1,2-дикарбонат│  131-17-9   │C14H14O4               │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 846 │Ди(проп-2-енил)бензол-1,3-дикарбонат│  1087-21-4  │C14H14O4               │ 1,5/0,5 │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 847 │4,4'-Дитиобис(1,1-диметилэтил)гидро-│  6386-58-9  │C28H42O2S2             │  10     │   а    │   4   │      │

│     │ксибензол                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 848 │4,4' -Дитиобисморфолин              │  103-34-4   │C8H16N2O2S2            │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 849 │2,2'-Дитиодибензотиазол             │  120-78-5   │C14H8N2S4              │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 850 │1,1'-(Дитиоди-4,1-фенилен)бис-1Н-пи-│ 39557-39-6  │C20H12N2O4S2           │   5     │   а    │   3   │      │

│     │ррол-2,5-дион                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 851 │6,8-Дитиооктановая кислота          │   62-46-4   │C8H14O2S2              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 852 │альфа,альфа-Дифенил-1-азабицикло[2, │             │C20H23NO               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │2,2]октан-3-метанол                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 853 │альфа,альфа-Дифенил-1-азабицикло[2, │ 10447-38-8  │C20H23NO х ClH         │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │2,2]октан-3-метанола гидрохлорид    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 854 │2-(Дифенилацетил)-1Н-инден-1,3-(2Н)-│   82-66-6   │С23Н16О3               │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │дион                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 855 │(Z)-2-[4-1,2-Дифeнилбyт-1-eнил)фeнo-│ 10540-29-1  │C26H29NO               │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │кcи]-N,N-димeтилэтaнaмин+           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 856 │(Z)-2-[4-(1,2-Дифенил-1-бутенил)фе- │ 54965-24-1  │C26H25NO х С6Н8О7      │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │нокси]-N,N-диметилэтанамина-2-гидро-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ксипропан-1,2,3-трикарбонат         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 857 │O,O-Дифенил-1-гидрокси-2,2,2-трихло-│ 38457-67-9  │C14H12Cl3O4P           │   1     │   a    │   2   │      │

│     │рэтилфосфонат                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 858 │Дифенилгуанидин+                    │  102-06-7   │C13H13N3               │ 0,3/0,1 │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 859 │Дифенил-4-((1,1-диметилэтил)фенил]  │             │С22Н33O4Р              │  10/3   │   a    │   4   │      │

│     │фосфат                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 860 │N,N`-Дифенил-N,N'-диэтилтиурамдису- │ 41365-24-6  │C18H20N2O2S2           │   2     │   a    │   3   │      │

│     │льфид                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 861 │1-(Дифенилметил)-4-(3-фенилпроп-    │  298-57-7   │C26H28N2               │   1     │   a    │   2   │      │

│     │2-енил)пиперазин                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 862 │1,3-Дифенилпропан-2-он              │  102-04-5   │C15H24O                │   5     │  п+a   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 863 │Дифенилы хлорированные+             │  1336-36-3  │C12HmCln-m             │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 864 │O,O-Дифенил-O-(2-этилгексил)фосфит+ │ 15647-08-2  │C20H27OP               │   0,5   │  п+a   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 865 │1,5-Дифеноксиантрацен-9,10-дион     │   82-21-3   │С26Н16O4               │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 866 │Дифтордихлорметан                   │   75-71-8   │CCl2F2                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 867 │1,2-Дифтор-1,2-дихлорэтан           │  431-06-1   │C2H2Cl2F2              │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 868 │Дифтордихлорэтен                    │ 27156-03-2  │C2Cl2F2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 869 │Дифторметан                         │   75-10-5   │CH2F2                  │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 870 │2-Дифторметоксибензальдегид         │ 71653-64-0  │C8H6F2O2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 871 │3,3-Дифтор-1,1,1,3-тетрахлорпропан- │  758-41-8   │С3Сl4F2О               │   2     │   п    │   3   │      │

│     │2-он+                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 872 │1,2-Дифтор-1,1,2,2-тетрахлорэтан    │   76-12-0   │C2Cl4F2                │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 873 │Дифтортрихлорэтан                   │ 41834-16-6  │С2НСl3F2               │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 874 │1,1 -Дифтор-1,2,2-трихлорэтан       │  354-21-2   │С2НСl3F2               │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 875 │Дифторхлорметилбензол+              │  349-50-8   │C7H5ClF2               │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 876 │(Дифторхлорметил)-4-хлорбензол      │  6987-14-0  │C7H7Cl2F2              │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 877 │Дифторхлорэтан                      │ 25497-29-4  │С2Н3СlF2               │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 878 │1,2-Дифторэтан                      │  624-72-6   │C2H4F2                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 879 │Дифторхлорметан                     │   75-45-6   │CHClF2                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 880 │N,N'-Дифурфурилиденфенилен-1,4-диа- │ 19247-68-8  │C16H12N2O2             │   2     │  п+a   │   2   │   A  │

│     │мин+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 881 │3,4-Дихлораминобензол+              │   95-76-1   │C6H5Cl2N               │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 882 │2,6 -Дихлораминобензол+             │  608-31-1   │С6Н5Сl2N               │   5/2   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 883 │Дихлорбензол+                       │ 25321-22-6  │С6Н4Сl2                │  50/20  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 884 │3,5-Дихлорбензолсульфонамид         │ 19797-32-1  │С6Н5Сl2NО3S            │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 885 │2,3-Дихлорбута-1,3-диен+            │  1653-19-6  │C4H4Cl2                │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 886 │1,4-Дихлорбут-2-ен+                 │  764-41-0   │С4Н6Сl2                │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 887 │1,3-Дихлорбут-2-ен+                 │  926-57-8   │С4Н6Сl2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 888 │3,4-Дихлорбут-1-ен+                 │  760-23-6   │С4Н6Сl2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 889 │[R-(R*,R*)]-2,2-Дихлор-N-[2-гидрок- │   56-75-7   │С11Н12Сl2N2О5          │   1     │   а    │   2   │      │

│     │си-1-(гидроксиметил)-2-(4-нитрофенил│             │                       │         │        │       │      │

│     │)этилацетамид                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 890 │2-Дихлор-N-[2-гидрокси-1-(гидрокси- │             │С11Н12Сl2N2О5          │   1     │   а    │   2   │      │

│     │метил)-2-(4-нитрофенил)этилацетамид │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 891 │2,4-Дихлор-5-карбоксибензолсульфоки-│             │C8H7Cl2N3O5S           │   3     │   а    │   3   │      │

│     │слоты гуанидиновая соль             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 892 │Дихлорметан                         │   75-09-2   │СН2Сl2                 │ 100/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 893 │Дихлорметилбензол                   │   98-87-3   │С7Н6Сl2                │   0,5   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 894 │2,4-Диxлop-1-мeтилбeнзoл+           │   95-73-8   │С7Н6Сl2                │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 895 │4-Дихлорметилен-1,2,3,3,5,5-гекса-  │  3424-05-3  │С6Сl8                  │   0,1   │  п+а   │   2   │   А  │

│     │хлорциклопент-1-ен+                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 896 │2-Дихлорметилен-4,5-дихлорциклопент-│             │С6Н2Сl4O2              │   0,05  │  п+а   │   1   │      │

│     │4-ен-1,3-дион+                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 897 │1,1-Дихлор-4-метилпента-1,3-диен    │ 55667-43-1  │С6Н9Сl2                │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 898 │1,1-Дихлор-4-метилпента-1,4-диен    │ 62434-98-4  │С6Н9Сl2                │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 899 │1,2-Дихлор-2-метилпропан            │  594-37-6   │С4Н8Сl2                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 900 │1,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен+        │  3375-22-2  │С4Н6Сl2                │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 901 │3,3-Дихлор-2-метилпроп-1-ен         │ 22227-75-4  │С4Н6Сl2                │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 902 │5,7-Дихлор-2-метилхинолин-8-ол+     │   72-80-0   │C8H7Cl2NO              │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 903 │2,3-Дихлор-1,4-нафтохинон           │  117-80-6   │С10Н4Сl2O2             │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 904 │1,2-Дихлор-4-нитробензол+           │   99-54-7   │С6Н3Сl2NO2             │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 905 │N-(2,6-Дихлор-4-нитрофенил)ацетамид │             │C8H6Cl2N2O3            │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 906 │(Z)-2,3-Дихлор-4-оксобут-2-еновая   │   87-56-9   │С4Н2Сl2O3              │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 907 │1,2-Дихлорпропан                    │   78-87-5   │С3Н6Сl2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 908 │1,3-Дихлорпропан-2-он+              │  534-07-6   │С3Н4Сl2O               │   0,05  │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 909 │1,3-Дихлорпроп-1-ен                 │  542-75-6   │С3Н4Сl2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 910 │2,3-Дихлорпроп-1-ен                 │   78-88-6   │С3Н4Сl2                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 911 │2,2-Дихлорпропионовая кислота       │   75-99-0   │С3Н4Сl2O2              │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 912 │Дихлортрицикло(8,2,2,2[4,7])гексаде-│ 28804-46-8  │C16H14Cl2              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │ка-4,6,10,12,13,15-гексаен          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 913 │2-(2,6-Дихлорфениламино)имидазолина │  4205-91-8  │C9H9Cl2N3 х СlН        │   0,001 │   а    │   1   │   O  │

│     │хлорид гидрохлорид+                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 914 │2-[(2,6-Дихлорфенил)амино]фенилаце- │ 15307-79-6  │C14H10Cl2NO2           │   0,2   │   а    │   2   │      │

│     │тат натрия                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 915 │N-(2,6-Дихлорфенил)ацетамид         │ 17700-54-8  │C8H7Cl2NO              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 916 │3-(2,2-Диxлopфeнил)-2,2-димeтилцик- │ 13630-61-0  │С8Н9Сl3О               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │лoпpoпaнкapбoнилxлopид+ (контроль по│             │                       │         │        │       │      │

│     │гидрохлориду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 917 │3,4-Дихлорфенилизоцианат            │  102-36-3   │С7Н3Сl2NО              │   0,3   │   п    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 918 │N'-(3,4-Диxлopфeнил)-N-мeтил-N-мeтo-│  330-55-2   │C9H10Cl2N2O2           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │кcикapбaмид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 919 │O-(2,4-Дихлорфенил)-N-(1-метилэтил) │ 118361-88-1 │C10H13Cl3NOPS          │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │амидохлорфосфонат                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 920 │N-(3,4-Дихлорфенил)пропанамид       │  709-98-8   │C9H9Cl2NO              │   0,1   │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 921 │O-(2,4-Дихлорфенил)-(S-пропил)-O-   │ 34643-46-4  │C11H15Cl2O2PS2         │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │этилдитиофосфат                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 922 │Дихлорфенилтрихлорсилан          (по│ 27137-85-5  │C6H3Cl5Si              │   1     │   п    │   2   │      │

│     │гидрохлориду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 923 │О-(2,4-Дихлорфенил)-О-этилхлортиофо-│ 18351-18-3  │C8H8Cl3O2PS            │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │сфат+                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 924 │2,4-Дихлорфеноксиацетат аммония     │  2307-55-3  │C8H9Cl2NO3             │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 925 │Дихлорфторметан                     │   75-43-4   │CHCl2F                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 926 │Дихлорфторметилбензол+              │  498-67-9   │C7H5Cl2F               │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 927 │Дихлорфторэтан                      │  430-51-9   │С2Н3Сl2F               │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 928 │3,4-Дихлорфуран-2,5-дион            │  1122-17-4  │С4Сl2O3                │   0,2   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 929 │1,2-Дихлорэтан+                     │  107-06-2   │C2H4Cl2                │  30/10  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 930 │Дихлорэтановая кислота              │   79-43-6   │С2Н2Сl2O2              │   4     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 931 │2,2-Дихлорэтанол                    │  598-38-9   │С2Н4Сl2O               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 932 │1,1-Дихлорэтен                      │   75-35-4   │С2Н2Сl2                │ 100/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 933 │Дихромовая    кислота,       соли (в│             │                       │   0,01  │   a    │   1   │ K, A │

│     │пересчете на Сr(+6))                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 934 │1,4-Дицианобутан                    │  111-89-3   │C6H8N2                 │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 935 │Дициклогексиламин нитрит            │  3129-91-7  │C12H24NO2              │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 936 │Дициклогексиламина  маслорастворимая│ 12795-24-3  │C12H24ClN              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │соль+                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 937 │Диэпоксид кристаллический "ФОУ-8"   │             │                       │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 938 │2,6-Диэтенилпиридин+                │ 16222-95-0  │C9H9N                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 939 │Диэтиламин+                         │  109-89-7   │С4Н11N                 │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 940 │N,N-Диэтиламин-2,5-дигидрокси-      │  2624-44-4  │С6Н6O5S х C4H11N       │   2     │   а    │   3   │      │

│     │бензолсульфонат                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 941 │2-(N,N-Диэтиламино)-4-(N-1-метилэти-│  1912-25-0  │C10H18ClN5             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │ламино)-6-хлор-1,3,5-триазин        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 942 │2-(N,N-Диэтиламино)этанол+          │  100-37-8   │C6H15NO                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 943 │2-(N,N-Диэтиламино)этантиол+        │  100-38-9   │C6H15NS                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 944 │2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат  │   59-46-1   │C13H20N2O2             │   0,5   │   а    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 945 │2-(Диэтиламино)этил-4-аминобензоат  │   51-05-8   │C13H20N2O2 х ClH       │   0,5   │   а    │   2   │   A  │

│     │гидрохлорид+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 946 │3-Диэтиламинопропил-1-амин          │  104-78-9   │C7H18N2                │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 947 │2-(N,N-Диэтиламино)этил-2-метилпроп-│  105-16-8   │C10H19NO2              │ 800     │   п    │   4   │      │

│     │2-еноат                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 948 │Диэтилат-3,3,1,2-бис(этокси)этилен- │             │C30H46Cl2N4O4          │   2     │   а    │   3   │      │

│     │бис-1-этил-2-метил-5-хлорбензимида- │             │                       │         │        │       │      │

│     │золий                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 949 │Диэтилбензол                        │ 25340-17-4  │C10H14                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 950 │Диэтилбензол-1,2-дикарбонат         │   84-66-2   │C12H14O4               │ 1,5/0,5 │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 951 │(Z)-Диэтилбутендиоат+               │  141-05-9   │C8H12O4                │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 952 │Диэтилгексафторпентадиоат+          │  424-40-8   │C9H10F6O4              │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 953 │Ди(2-этилгексил)бензол-1,2-дикарбо- │ 53306-52-8  │С22Н34O4               │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │нат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 954 │Ди(2-этилгексил)метилфосфонат+      │ 60556-68-5  │С17Н39O3Р              │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 955 │N,N-Диэтилгидpoкcилaмин             │  3710-84-7  │C4H11NO                │   6     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 956 │Диэтил(1,4-дигидро-2,6-диметил)пири-│  1149-23-1  │C13H19NO4              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │дин-3,5-дикарбонат                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 957 │Диэтил(1,1-диметилэтил)пропандиоат  │  759-24-0   │C11H19O4               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 958 │Диэтил[(диметоксифосфинотиоил)      │  121-75-5   │C10H19O6PS2            │ 1,5/0,5 │  п+а   │   2   │      │

│     │тио]бутандиоат+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 959 │Диэтилди(2-цианэтил)пропандиоат     │             │C13H20N2O4             │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 960 │Диэтиленимид                        │  1078-79-1  │C8H16N3OPS             │    -    │   а    │   1   │      │

│     │2-метилтиозолидо-3-фосфорной        │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислоты++                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 961 │Диэтилентриамин дицианэтилированный │             │                       │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 962 │Диэтилeнтpиaминoмeтилгидpoкcибeнзoл+│             │C13H23N3O              │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 963 │N,N-Диэтил-3-метилбензамин+         │   91-67-8   │C11H17N                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 964 │N,N-Диэтил-3-метилбензамид+         │  134-62-3   │C12H17NO               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 965 │N,N-Диэтил-4-метил-1-пиперазинкарбо-│   90-89-1   │C10H21N3O              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │ксамид                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 966 │Диэтил-(2-метилпропил)пропандиоат   │ 10203-58-4  │С11Н20O4               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 967 │2,4-Диэтил-6-метилфенилен-1,3-диамин│  2095-02-5  │C11H18N2               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 968 │Диэтилметоксибор                    │  7397-46-8  │C5H13BO                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 969 │O,O-Диэтил-O-(4-нитрофенил)тиофосфат│   56-38-2   │C10H14NO5PS            │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │+                                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 970 │Диэтилоксаминовой кислоты  алкиловый│             │                       │   5     │  п+а   │   3   │      │

│     │эфир С6-8+                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 971 │Диэтилоктафторгександиоат+          │  376-50-1   │C10H10F8O4             │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 972 │Диэтилртуть                         │  627-44-1   │C4H10Hg                │   0,005 │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 973 │Диэтилтеллур                        │  627-54-3   │С4Н10Те                │   0,0005│   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 974 │N,N-Диэтил-10Н-фенотиазин-10-этана- │  341-70-8   │C18H22N2S х ClH        │   0,4   │   а    │   2   │      │

│     │мин гидрохлорид+                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 975 │O,O-Диэтилхлортиофосфат             │  2524-04-1  │C4H10ClO2PS            │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 976 │N,N-Диэтилэтанамин+                 │  121-44-8   │C6H15N                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 977 │N,N-Диэтилэтанамин гидрохлорид      │  554-68-7   │C6H15N х ClH           │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 978 │0,0-Диэтил-O-[2-(этилтио)этил]тиофо-│  8065-48-3  │C8H19O3PS2             │   0,02  │  п+а   │   1   │      │

│     │сфат             смесь             с│             │                       │         │        │       │      │

│     │O,O-диэтил-S-[2-(этилтио)этил)тиофо-│             │                       │         │        │       │      │

│     │сфатом (7:3)+                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 979 │2,12-Диэтоксибисбензимидазо         │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │[2,1-b:1`,2`-i]бензо[lmn][3,8]фенан-│             │                       │         │        │       │      │

│     │тролин-6,9-дион   смесь            с│             │                       │         │        │       │      │

│     │3,12-диэтоксибисбензимидазо         │             │                       │         │        │       │      │

│     │[2,1-b:1',2'-i]бензо[lmn][3,8]фенан-│             │                       │         │        │       │      │

│     │тролин-8,17-дионом                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 980 │O-(Диэтокситиофосфорил)-альфа-циано-│ 14816-18-3  │C13H17N2O3PS           │  0,1    │  п+а   │   2   │      │

│     │метилбензальдоксим                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 981 │дельта-[(3,4-Диэтоксифенил)метилен]-│  985-12-6   │C24H31NO2 х ClH        │  0,2    │   a    │   2   │      │

│     │6,7-диэтокси-1,2,3,4-тетрагидроизо- │             │                       │         │        │       │      │

│     │хинолина гидрохлорид                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 982 │4,4-Диэфир-1,4-нафтохинон-2-диазид  │             │C33H18N4O10S2          │  10     │   a    │   4   │      │

│     │сульфокислоты                      и│             │                       │         │        │       │      │

│     │2,4,4-триоксибензофенона            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 983 │Додекандиовая кислота               │  693-23-2   │C12H22O4               │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 984 │Додекан-1-ол+                       │  112-53-8   │C12H26O                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 985 │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-Додекафтор- │  2993-85-3  │С10Н6F12O2             │  90/30  │   п    │   4   │      │

│     │гептилпроп-2-еноат                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 986 │Додекафторпентан                    │  678-26-2   │C5F12                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 987 │(Z)-Додец-8-енилацетат+             │ 28079-04-1  │C14H26O2               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 988 │Додецилбензол                       │  123-01-3   │С18Н30                 │  30/10  │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 989 │Доксициклин гидрохлорид+            │ 100929-47-3 │C22H24N2O8 х ClH       │   0,4   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 990 │Доксициклин тозилат+                │             │C29H30N2O4S            │   0,4   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 991 │Додецилгуанидин ацетат              │  2439-10-3  │C15H33N3O              │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 992 │Доломит                             │  7000-29-5  │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 993 │Дон-3,   диэлектрическая    жидкость│             │                       │   5/1   │  п+а   │   2   │      │

│     │смесь моно-, ди- и  трибензилтолуола│             │                       │         │        │       │      │

│     │(контроль по бензилтолуолу)         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 994 │Дрожжи кормовые сухие, выращенные на│             │                       │   0,3   │   а    │   2   │   А  │

│     │послеспиртовой барде                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 995 │Дунитоперидотитовые пески           │             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 996 │Жарилек-101,         диэлектрическая│             │                       │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │жидкость,   смесь   моно-,   ди-   и│             │                       │         │        │       │      │

│     │трибензилтолуола        (контроль по│             │                       │         │        │       │      │

│     │бензилтолуолу)                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 997 │Желатин                             │  9000-70-8  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 998 │Железный агломерат                  │             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│ 999 │Железо                              │  7439-86-9  │Fe                     │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1000 │Железо (+2) 2-гидроксипропионат     │  5904-52-2  │С6Н10FеO4              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1001 │Железо пентакарбонил+               │ 13463-40-6  │C5FeO5                 │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1002 │Железо(дигидрофосфат)пропан-1,2,3-  │ 27289-15-2  │С3Н9FеxО6Р             │  10     │   а    │   4   │      │

│     │триол                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1003 │Железо сульфат гидрат               │ 13463-43-9  │FeO4S х H2O            │   6/2   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1004 │диЖелезо триоксид                   │  1309-37-1  │Fе2O3                  │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1005 │Железо-иттриевые гранаты, содержащие│             │                       │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │гадолиний и/или галлий              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1006 │Железорудные окатыши горючих сланцев│             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1007 │Зола                                │             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1008 │Известняк                           │ 13397-26-7  │СаСО3                  │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1009 │Изобензофуран-1,3-дион+             │   85-44-9   │C8H4O3                 │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1010 │Изолейцин                           │  7004-09-3  │C6H13NO2               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1011 │1,1'-Иминобис(пропан-2-ол)+         │  110-97-4   │C6H15NO2               │   1     │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1012 │Индий оксид                         │ 12136-26-4  │InO                    │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1013 │Индий фосфид                        │ 22398-80-7  │InP                    │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1014 │D-мио-Инозитол                      │ 39907-99-8  │C6H12O6                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1015 │Иод+                                │  7553-56-2  │l2                     │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1016 │Иодбензол+                          │  591-50-4   │С6Н5I                  │   6/2   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1017 │1-Иод-1,1,2,2,3,3,3-гептафторпропан │  754-34-7   │С3F7I                  │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1018 │Иодметилбензол                      │  620-05-3   │C7H7I                  │  15/5   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1019 │Иттербий фторид                     │ 37346-87-5  │FYb                    │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1020 │диИттрий триоксид                   │ 12036-00-9  │Y2O3                   │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1021 │Иттрий трифторид (по фтору)         │ 13981-88-9  │F3Y                    │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1022 │Кадмий    и    его    неорганические│             │                       │0,05/0,01│   а    │   1   │   К  │

│     │соединения                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1023 │Кадмий   ртуть    теллур    (твердый│ 29870-72-2  │CdHgTe                 │   1     │   а    │   2   │   К  │

│     │раствор) (контроль паров ртути)     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1024 │Какао-порошок                       │             │                       │   2     │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1025 │Калий бромид                        │  7758-01-2  │BrK                    │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1026 │триКалий гексакис(циано-С)феррат(3-)│ 13746-66-2  │С6FеK3N6               │   4     │   а    │   3   │      │

│     │(ОС-6-11)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1027 │тетраКалий                          │ 13943-58-3  │C6FeK4N6               │   4     │   а    │   3   │      │

│     │гексакис(циано-С)феррат(4-)         │             │                       │         │        │       │      │

│     │(ОС-6-11)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1028 │диКалий гексафторсиликат (по фтору) │ 16871-90-2  │F6K2Si                 │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1029 │диКалий гидрофосфат                 │  7758-11-4  │HK2O4P                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1030 │Калий дигидрофосфат                 │ 16068-46-5  │Н2КO4Р                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1031 │Калий иодид                         │  7681-11-0  │IK                     │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1032 │диКалий карбонат                    │  584-08-7   │СK2О3                  │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1033 │диКалий магний дисульфат гексагидрат│ 15491-86-8  │K2MgO8S2 х 6Н2О        │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1034 │Калий нитрат                        │  7757-79-1  │KNO3                   │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1035 │диКалий сульфат                     │  7778-80-5  │K2O4S                  │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1036 │Калий                         сурьмы│  6535-15-5  │С4Н6KО6Sb              │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │2,3-гидрокси-2,3-бутаyдиоат (1:1:1) │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1037 │триКалий фосфат                     │  7778-53-2  │K3O4Р                  │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1038 │Калий фторид (по фтору)             │  7789-23-3  │FK                     │  1/0,2  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1039 │Калий хлорид                        │  7447-40-7  │СlK                    │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1040 │Кальций бис(дигидрофосфат)          │  7758-23-8  │CaH4O8P2               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1041 │Кальций 2-гидроксипропионат         │  5743-48-6  │С6Н10СаO4              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1042 │Кальций гидрофосфат                 │  7757-93-9  │CaHO4P                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1043 │Кальций гипофосфит                  │  7789-79-9  │Са2Н3О2Р               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1044 │Кальций дигидроксид+                │  1305-62-0  │СаН2О2                 │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1045 │Кальций                             │ 28917-82-0  │СаС3Н7O6Р              │  10     │   а    │   4   │      │

│     │1-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1046 │Кальций                             │ 58409-70-4  │СаС3Н7О6Р              │  10     │   а    │   4   │      │

│     │2-(дигидрофосфат)-1,2,3-пропантриол │             │                       │         │        │       │      │

│     │(1:1)                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1047 │Кальций диацетат+                   │   62-54-4   │С4СаН6O4               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1048 │Кальций динитрит                    │ 10124-57-5  │CaN2O4                 │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1049 │триКальций дифосфат                 │ 13767-12-9  │Са3О8Р2                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1050 │Кальций дифторид (по фтору)         │  7789-75-5  │СаF2                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1051 │Кальций дихлорид+                   │ 10043-52-4  │CaCl2                  │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1052 │Кальций карбоксиметилцеллюлоза      │  9050-04-8  │C19CaH20N2O3           │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1053 │Кальций лантан титан алюминид       │ 12003-64-4  │AlCaLaTi               │   -/6   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1054 │Кальций метафосфат                  │ 13477-39-9  │СаО6Р2                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1055 │Кальций никельхромфосфат (по никелю)│             │СаСrNiO20Р5            │   0,005 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1056 │Кальций нитрит-нитрат хлорид        │ 42616-65-9  │Са3Сl2N2О10            │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1057 │Кальций оксид+                      │  1305-78-8  │CaO                    │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1058 │Кальций оксида силикат              │ 12168-85-3  │Ca3O5Si                │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1059 │Кальций,      смесь       соединений│             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

│     │(консерванты-антисептики:     ОБК-1,│             │                       │         │        │       │      │

│     │"Поликар",  известковый   мелиорант,│             │                       │         │        │       │      │

│     │кормовая добавка для домашних  птиц)│             │                       │         │        │       │      │

│     │(контроль по кальцию)               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1060 │Кальций сульфат дигидрат            │             │CaO4S х Н4O2           │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1061 │Канифоль                            │  8050-99-7  │                       │   4     │  п+а   │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1062 │Карбамид                            │   57-13-6   │CH4N2O                 │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1063 │Карбамида пероксигидрат             │  124-43-6   │CH4N2O х Н2О           │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1064 │Карбаминонитрил                     │  420-04-2   │CH2N2                  │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1065 │Карбамоил-3-метилпиразол            │             │C5H6N4O                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1066 │(2-Карбокси-3,4-диметоксифенил)мети-│             │C20H26N4O5 х H2O       │   2     │   а    │   3   │      │

│     │ленгидразид-4-пиридинкарбоновой     │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислоты      соль      диэтиламмония│             │                       │         │        │       │      │

│     │моногидрат                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1067 │1-Карбатоксиметил-4-карбатоксипипе- │             │C10H12NO4              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │ридин                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1068 │[2S-(2альфа,5альфа,6бета)]-6-((Кар- │  4800-94-6  │C17H16N2Na2O6S         │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │боксифенилацетил)амино]-            │             │                       │         │        │       │      │

│     │3,3-диметил-7-оксо-4-тиа-1-азабицик-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ло[3,2,0]гептан-2-карбонат динатрия │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1069 │4-Карбометоксисульфанилхлорид       │             │C8H7ClO4S              │   1     │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1070 │2-Карбометоксисульфаниламидо-       │             │                       │   1     │   а    │   2   │      │

│     │5-этил-1,3,4-тиадиазол              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1071 │Карбонилдихлорид                    │   75-44-5   │CCl2O                  │   0,5   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1072 │Каталаза                            │  9001-05-2  │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1073 │Квасцы              алюмоаммонийные,│             │                       │   0,5   │   а    │   3   │      │

│     │алюмокалиевые,      алюмонатриевые и│             │                       │         │        │       │      │

│     │коагулянты на их основе (в пересчете│             │                       │         │        │       │      │

│     │на алюминий)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1074 │"Кеим"   (трансформаторное    масло,│             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │тетраметилдиаминодифенилметан,      │             │                       │         │        │       │      │

│     │сульфитноспиртовая барда и др.)     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1075 │Керамика                            │             │                       │   5/2   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1076 │Керосин (в пересчете на С)          │  8008-20-6  │                       │ 600/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1077 │Кобальт гидридотетракарбонил        │ 16842-03-8  │C4HCoO4                │   0,01  │   п    │   1   │ O, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1078 │Кобальт   и    его    неорганические│             │                       │0,05/0,01│   a    │   1   │   A  │

│     │соединения+                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1079 │Корунд белый                        │  302-74-5   │Аl2O3                  │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1080 │Красители   органические    активные│             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

│     │винилсульфоновые                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1081 │Красители   органические    активные│             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

│     │хлортриазиновые                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1082 │Красители  органические   дисперсные│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │антрахиноновые                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1083 │Красители  органические   дисперсные│             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

│     │полиэфирные+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1084 │Красители   органические   кислотные│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │триарилметановые                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1085 │Красители органические кубогенные на│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │основе                   диангидрида│             │                       │         │        │       │      │

│     │динафтилгексакарбоновой кислоты     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1086 │Красители органические  кубозоли  на│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │основе             дибензпиренхинона│             │                       │         │        │       │      │

│     │золотисто-желтого ЖК и КХ           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1087 │Красители   органические    кубозоли│             │                       │   1     │   a    │   3   │      │

│     │тиоиндигоидные                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1088 │Красители               органические│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │фталоцианиновые                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1089 │Красители  органические  на   основе│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │фталоцианина меди                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1090 │Красители    органические     прямые│             │                       │   3     │   a    │   3   │      │

│     │(полиазо)                  на основе│             │                       │         │        │       │      │

│     │4,4-диаминодифенила                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1091 │Красители    органические     прямые│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │(полиазо) карбамидосодержащие       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1092 │Красители   органические    основные│             │                       │   0,2   │   a    │   2   │      │

│     │арилметановые                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1093 │Краситель органический азотол А     │   92-77-3   │C17H13NO2              │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1094 │Краситель органический азотол ОА    │  135-62-6   │C18H15NO3              │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1095 │Краситель органический азотол ОТ    │  135-61-5   │C18H15NO2              │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1096 │Краситель органический азотол РА    │   92-79-5   │C18H15NO3              │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1097 │Краситель органический азотол ПТ    │  3651-62-5  │C18H12NO2              │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1098 │Краситель органический М            │             │C10H5N2NaO4S           │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1099 │Краситель органический O            │   92-72-8   │C19H16ClNO4            │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1100 │Краситель органический азотол КО    │ 12572-71-3  │C19H17NO3              │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1101 │Краситель               органический│             │                       │   0,4   │   a    │   2   │      │

│     │аминоксантеновый Родамин 4С         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1102 │Краситель               органический│  989-38-8   │С28Н31СlН2O3           │   0,4   │   a    │   2   │      │

│     │аминоксантеновый Родамин Ж          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1103 │Краситель   органический    анионный│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │коричневый Ж                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1104 │Краситель   органический    анионный│             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

│     │пунцовый 4РТ+                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1105 │Краситель   органический    анионный│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │твердый синий                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1106 │Краситель   органический    анионный│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │темнозеленный                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1107 │Краситель  органический   дисперсный│ 52623-75-3  │C16H15BrCl2N4O4        │   0,3   │   a    │   2   │      │

│     │красно-коричневый Ж+                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1108 │Краситель    органический     желтый│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │КФ-6001 сульфированный              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1109 │Краситель   органический   кислотный│  3567-69-9  │C20H12N2Na2O7S2        │   2     │   a    │   3   │      │

│     │красный 2С                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1110 │Краситель   органический   кислотный│  1064-48-8  │C22H16N6O9SNa2         │   3     │   a    │   3   │      │

│     │черный Н                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1111 │Краситель   органический    кубозоль│  2538-84-3  │(C36H22)10Na2          │   3     │   a    │   3   │      │

│     │ярко-зеленый С                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1112 │Краситель   органический    кубозоль│  1324-72-7  │C36H20Br2Na2O10S2      │   3     │   a    │   3   │      │

│     │ярко-зеленый Ж                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1113 │Краситель    органический    кубовый│  2475-31-2  │C16H6Br4N2O2           │   5     │   a    │   3   │      │

│     │броминдиго                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1114 │Краситель    органический    кубовый│  3263-31-8  │C20H16O4S2             │   5     │   a    │   3   │      │

│     │тиоиндиго                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1115 │Краситель органический прямой желтый│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │светопрочный O                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1116 │Краситель    органический     прямой│             │                       │   3     │   a    │   3   │      │

│     │зеленый СВ                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1117 │Краситель    органический     прямой│             │                       │   3     │   a    │   3   │      │

│     │ярко-зеленый СВ-4Ж                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1118 │Крахмал                             │  9005-25-8  │(С6Н10O5)n             │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1119 │Кремнемедистый сплав                │             │                       │   -/4   │   a    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1120 │Кремний диоксид аморфный в  смеси  с│             │                       │  3/1*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │оксидами марганца  в  виде  аэрозоля│             │                       │         │        │       │      │

│     │конденсации с содержанием каждого из│             │                       │         │        │       │      │

│     │них не более 10%                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1121 │Кремний  диоксид  аморфный  в   виде│             │O2Si                   │  3/1*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │аэрозоля конденсации при  содержании│             │                       │         │        │       │      │

│     │более 60%                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1122 │Кремний  диоксид  аморфный  в   виде│             │O2Si                   │  6/2*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │аэрозоля конденсации при  содержании│             │                       │         │        │       │      │

│     │от 10 до 60%                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1123 │Кремний    диоксид        аморфный и│             │                       │  3/1*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │стеклообразный   в   виде   аэрозоля│             │                       │         │        │       │      │

│     │дезинтеграции  (диатомит,  кварцевое│             │                       │         │        │       │      │

│     │стекло, плавленный кварц, трепел)   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1124 │Кремний   диоксид    кристаллический│             │                       │  3/1*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │(кварц, кристобалит,  тридимит)  при│             │                       │         │        │       │      │

│     │содержании   в   пыли      более 70%│             │                       │         │        │       │      │

│     │(кварцит, динас и др.)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1125 │Кремний диоксид кристаллический  при│             │                       │  6/2*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │содержании  в  пыли  от  10   до 70%│             │                       │         │        │       │      │

│     │(гранит,     шамот,     слюда-сырец,│             │                       │         │        │       │      │

│     │углеродная пыль и др.)              │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а)   искусскуственное    минеральное│             │                       │  2/0,5  │   a    │   3   │   Ф  │

│     │волокно (волокнистый карбид кремния)│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1126 │Кремний диоксид кристаллический  при│             │                       │  -/4*   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │содержании  в  пыли  от  2    до 10%│             │                       │         │        │       │      │

│     │(горючие     кукерситные     сланцы,│             │                       │         │        │       │      │

│     │медносульфидные руды и др.)         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1127 │Кремний карбид                      │  409-21-2   │CSi                    │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1128 │Кремний нитрид                      │ 12033-89-5  │N4Si3                  │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1129 │Кремний тетрафторид (по фтору)      │  7783-61-1  │F4Si                   │ 0,5/0,1 │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1130 │Кремний тетрахлорид (по НСl)        │ 10026-04-7  │Cl4Si                  │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1131 │Криолит (по фтору)                  │ 15096-52-3  │AlF4Na3                │  1/0,2  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1132 │"Кристаллин" (удобрение)            │             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1133 │Ксантинол-никотинат[7-(2-окси-3-ме- │             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

│     │тил-оксиэтиламино)пропилтеофилина   │             │                       │         │        │       │      │

│     │основание]                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1134 │Ксилоглюканофоетидин   со   степенью│             │                       │   4     │   a    │   3   │      │

│     │очистки П10х и П20х                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1135 │Ксилоглюканофоетидин   со   степенью│             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

│     │очистки Пх и П3х                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1136 │бета-Лактоза                        │  5965-66-2  │С12Н33О11              │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1137 │гамма-Лактон                        │  134-03-2   │C6H7NaO6               │   4     │   a    │   3   │      │

│     │2,3-дегидро-альфа-гулоновой  кислоты│             │                       │         │        │       │      │

│     │натриевая соль                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1138 │Леван                               │             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1139 │Лейцин                              │  7005-03-0  │C6H13NO2               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1140 │Леспедеция копеечниковая (трава)    │             │                       │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1141 │Лигнины                             │             │                       │   6     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1142 │Лигносульфонат      модифицированный│             │                       │   2     │   a    │   3   │   A  │

│     │гранулированный на сульфате натрия  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1143 │Лигроин (в пересчете на углерод)    │             │                       │ 600/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1144 │Д-Лизинацетил-2-гидроксибензоат     │             │C15H20N2O7             │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1145 │"Лилия-3",          отбеливатель (по│             │                       │  10     │   a    │   4   │      │

│     │кальцинированной соде)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1146 │Липазы микробные                    │             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1147 │Липрин (по белку)                   │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1148 │Литий     и     его      растворимые│             │                       │   0,02  │   a    │   1   │      │

│     │неорганические соли (по литию)      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1149 │Литий фторид (по фтору)             │  7789-24-4  │FLi                    │  1/0,2  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1150 │Люминофор В-3-Ж (по кадмию)         │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1151 │Люминофор К-77 (по оксиду иттрия)   │             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1152 │Люминофор К-86 (по оксиду цинка)    │             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1153 │Люминофор КО-620                    │             │                       │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1154 │Люминофор КТБ (по кадмию)           │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1155 │Люминофор Л 47/48/49, смесь Л47 - 6%│             │                       │   3     │   a    │   3   │      │

│     │(оксиды  бария,  магния,   алюминия,│             │                       │         │        │       │      │

│     │активирован.  европием)  Л48  -  40%│             │                       │         │        │       │      │

│     │(гексаалюминат         цения-магния,│             │                       │         │        │       │      │

│     │активир. тербием) Л49 -  54%  (оксид│             │                       │         │        │       │      │

│     │иттрия актив. европием)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1156 │Люминофор Л-3500-II                 │             │                       │   -/5   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1157 │Люминофор ЛР-1                      │             │                       │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1158 │Люминофор ЛФ-490-1                  │             │                       │   -/4   │   a    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1159 │Люминофор ЛФ-630-1, ЛФ-6500-1       │             │                       │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1160 │Люминофор ЛЦ-6200-1                 │             │                       │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1161 │Люминофор Р-14                      │             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1162 │Люминофор Р-385                     │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1163 │Люминофор Р-540у (по кадмию)        │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1164 │Люминофор ФГИ-520-1                 │             │                       │   6     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1165 │Люминофор ФГИ-627/593-1             │             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1166 │Люминофор ФЛД-605                   │             │                       │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1167 │Люминофор ЭЛС-670и                  │             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1168 │Люминофоры К-82, К-83               │             │                       │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1169 │Люминофоры   К-82-Н6,     К-75   (по│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │сульфиду цинка)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1170 │Люминофоры   ЭЛС-580-В,   ЭЛС-510-В,│             │                       │   -/5   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │ЭЛС-4555-В                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1171 │Лютеций трифторид (по фтору)        │ 37240-32-7  │F3Lu                   │ 2,5/0,5 │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1172 │Магнид меди, смесь димагний  куприда│             │CuMg2+Cu2Mg            │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │и магний куприда                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1173 │Магний бис (дигидрофосфат)          │  7757-86-0  │H4MgO8P2               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1174 │Магний гидрофосфат                  │ 13092-66-5  │HMgO4P                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1175 │Магний диборид (в пересчете на бор) │ 12007-25-9  │B2Mg                   │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1176 │триМагний дифосфат (3:2)            │  7757-87-1  │Mg3O8P2                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1177 │Магний дифторид (по фтору)          │  7783-40-6  │F2Mg                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1178 │Магний дихлорат гидрат              │ 10326-21-3  │CI2MgO6 х Н2О          │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1179 │Магний дихлорид гексагидрат         │  7791-18-6  │ClMg х H12O6           │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1180 │Магний  дихлорноватый  в     смеси с│ 79683-11-7  │CH4Cl2MgN2O7           │  10     │   а    │   3   │      │

│     │карбамидом                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1181 │Магний додекаборид                  │ 12230-32-9  │B12Mg                  │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1182 │Магний карбонат                     │  546-93-0   │CMgO3                  │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1183 │диМагний карбонат дигидроксид       │ 39409-82-0  │CH2Mg2O5               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1184 │Магний оксид                        │  1309-48-4  │MgO                    │   4     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1185 │Магний сульфат                      │  7487-88-9  │MgO4S                  │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1186 │Марганец в сварочных  аэрозолях  при│             │                       │         │        │       │      │

│     │его содержании:                     │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │до 20%                              │  7439-96-5  │Mn                     │ 0,6/0,2 │   а    │   2   │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │от 20 до 30%                        │  7439-96-5  │Mn                     │ 0,3/0,1 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1187 │Марганец карбонат гидрат+           │ 34156-69-9  │СMnО3 х H2O            │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1188 │Марганец нитрат гексагидрат+        │ 17141-63-8  │MnN2O6 х 6H2O          │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1189 │Марганец сульфат пентагидрат+       │ 10034-96-5  │MnO4S х 5H2O           │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1190 │Марганец трикарбонилциклопентадиен  │ 12079-65-1  │С8Н5МnО3               │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1191 │Марганца  оксиды  (в    пересчете на│             │                       │         │        │       │      │

│     │марганец диоксид))                  │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) аэрозоль дезинтеграции           │             │                       │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) аэрозоль конденсации             │             │                       │   0,05  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1192 │Масла минеральные нефтяные+         │  8042-47-5  │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1193 │Масло    пихтовое    (по     летучим│             │                       │  10     │   п    │   4   │      │

│     │продуктам)                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1194 │Медноникелевая руда                 │             │                       │   -/4   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1195 │Медь                                │  7440-50-8  │Сu                     │  1/0,5  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1196 │тетраМедь  гексагидроксид  дихлорид,│ 64093-37-4  │Сl2Сu4Н6О6 х 3Н2O      │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

│     │тригидрат (по меди)                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1197 │Медь дифосфат                       │ 10102-90-6  │Н2СuО6Р2               │   5/2   │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1198 │Медь дифторид (по фтору)            │  7789-19-7  │CuF2                   │ 2,5/0,5 │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1199 │Медь дихлорид (по меди)             │  7447-39-4  │СuСl2                  │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1200 │Медь сульфат (по меди)              │ 18939-64-2  │CuO4S                  │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┤             ├───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1201 │тетраМедьтрихром                    │             │Сr3Сu4Н28O56Р14 х 11Н2О│ -/0,02  │   a    │   1   │      │

│     │тетрадека(дигидрофосфат)            │             │                       │         │        │       │      │

│     │ундекагидрат                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1202 │Медь фосфид                         │ 12019-57-7  │Сu3Р                   │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1203 │Медь хлорид (по меди)               │  7758-89-6  │ClCu                   │ 1,5/0,5 │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1204 │(Z)-1,8-Ментандиол гидрат           │  2451-01-6  │С10Н20O2 х H2O         │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1205 │L(S,S)-1-(Д-3-Меркапто-2-метилпропи-│ 62571-86-1  │C9H15NO3S              │   0,02  │  п+а   │   1   │      │

│     │онил)пирролидин-1-карбоновая кислота│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1206 │3-Меркаптопропионовая кислота+      │  107-96-0   │С3Н6O2S                │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1207 │Меркаптоэтановая кислота+           │   68-11-1   │C2H4O2S                │   0,1   │  п+а   │   1   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1208 │2-Меркаптоэтанол                    │   60-24-2   │С2Н6OS                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1209 │Металлокерамический сплав на  основе│             │                       │   1     │   a    │   3   │      │

│     │диборида титанохрома (в пересчете на│             │                       │         │        │       │      │

│     │бор)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1210 │Метан                               │   74-82-8   │СН4                    │7000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1211 │Метанол+                            │   67-56-1   │СН4O                   │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1212 │1-Метанол-4-(1-метилэтенил)цикло-   │ 15111-96-3  │C12H19O2               │  10     │   п    │   4   │      │

│     │гекс-1-енацетат                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1213 │Метансульфонилхлорид+               │  124-63-0   │СН3СlO2S               │   4     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1214 │Метановая кислота+                  │   64-18-6   │СН2O2                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1215 │Метантиол                           │   74-93-1   │CH4S                   │   0,8   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1216 │Метациклин гидрохлорид+             │  3963-95-9  │C22H22N2O8 х СlН       │   0,4   │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1217 │Метиламин+                          │   74-89-5   │CH5N                   │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1218 │N-Метиламинобензол+                 │  100-61-8   │C7H9N                  │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1219 │1-Метиламино-альфа-этилтрицикло     │  1483-12-1  │C13H23N х ClH          │   1     │   a    │   2   │      │

│     │[3,3,1,1](3,7)декана гидрохлорид    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1220 │1-Метил-N-L-альфа-аспартил-L-фенила-│ 22839-47-0  │C14H18N2O5             │   2     │   a    │   3   │      │

│     │ланин                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1221 │Метилацетиленалленовая  фракция  (по│             │                       │ 135     │   п    │   4   │      │

│     │ацетилену)                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1222 │Метилацетат                         │   79-20-9   │С3Н6O2                 │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1223 │N-Метил-4-бензилкарбамидопиридиний  │             │C14H19IN3O             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │йодид                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1224 │Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат  │ 10605-21-7  │C9H9N3O2               │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1225 │Метил-1Н-бензимидазол-2-илкарбамат  │ 39394-36-0  │                       │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │смесь с метирамом                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1226 │Метилбензол                         │  108-88-3   │C7H8                   │ 150/50  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1227 │4-Метилбензолметанол                │  589-18-4   │C8H10O                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1228 │Метилбензолсульфонат                │   80-18-2   │C7H8O3S                │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1229 │3-Метилбензоксазолин-2-он           │ 21892-80-8  │C8H7NO2                │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1230 │5-Метил-1Н-бензотриазол             │  136-85-6   │C7H7N3                 │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1231 │Метил-3,5-бис(1,1-диметилэтил-4-гид-│  6386-38-5  │C18H28O3               │  10     │   а    │   4   │      │

│     │роксибензол)пропаноат               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1232 │5-Метил-альфа,альфа-бис(трифторме-  │ 78033-73-5  │С8Н6F6O2               │   3     │   п    │   3   │      │

│     │тил)фуран-2-метанол+                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1233 │2-Метилбута-1,3-диен                │   78-79-5   │C5H8                   │  40     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1234 │2-Метилбута-1,3-диен,олигомеры      │  9003-31-0  │(C5H8)n                │  15     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1235 │2-Метилбутаналь                     │  590-86-3   │С5Н10О                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1236 │2-Метилбутандиовая кислота          │   97-65-4   │С5Н6O4                 │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1237 │Метилбутаноат                       │  623-42-7   │С5Н10O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1238 │1-Метилбутановая кислота+           │  503-74-2   │С5Н10O2                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1239 │3-Метилбутан-1-ол                   │  123-51-3   │C5H12O                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1240 │Метил-3-(бут-1-енил)-2,2-диметилцик-│ 52314-69-9  │C11H18O2               │  10     │   а    │   3   │      │

│     │лопропанкарбонат+                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1241 │3-Метилбут-2-еновая кислота         │  541-47-9   │C5H8O2                 │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1242 │3-Метилбутил-2-гидроксибензоат+     │   87-20-7   │C12H16O3               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1243 │O-(3-Метилбутил)дитиокарбонат калия │  928-70-1   │С6Н11KОS2              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1244 │Метил-1-(бутилкарбамоил)-2Н-бензими-│ 17804-35-2  │С14Н18N4О3             │   0,2   │        │   3   │      │

│     │дазол-2-карбамат                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1245 │3-Метилбут-1-ин                     │  598-23-2   │C5H8                   │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1246 │2-Метилбут-3-ин-2-ол                │  115-19-5   │C5H8O                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1247 │Метилгексаноат                      │  106-70-7   │C7H14O2                │   1     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1248 │2-Метилгекс-5-ен-3-ин-2-ол          │  690-94-8   │С7Н10О                 │   0,05  │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1249 │6-Метилгептан-1-ол                  │  1645-40-3  │C8H18O                 │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1250 │[2-(1-Метилгептил)-4,6-динитрофенил]│  6119-92-2  │C18H24N2O6             │   0,2   │   а    │   2   │      │

│     │бут-2-еноат+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1251 │Метил-2-гидроксибензоат+            │  119-36-8   │С8Н8О3                 │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1252 │Метил-4-гидроксибензоат             │   99-76-3   │С8Н8О3                 │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1253 │Метил-3-гидроксифенилкарбамат       │ 13683-89-1  │C8H9NO3                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1254 │Метил-2-гидрокси-3-хлорпропионат    │             │С4Н7СlO3               │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1255 │Метилглицинат гидрохлорид           │  5680-79-5  │С3Н8СlNО2              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1256 │2-альфа-Метилдигидротестостерон+    │  4479-96-3  │С20Н30O2               │   0,005 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1257 │2-альфа-Метилдигидротестостерон     │  315-37-7   │С26Н40О3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │гептаноат+                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1258 │2-альфа-Метилдигидротестостерон     │             │С26Н30O4               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │капронат+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1259 │2-альфа-Метилдигидротестостерон     │  6542-74-1  │С23Н24O4               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │пропионат+                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1260 │(2S,Е)-Метил-6,8-дидезокси-6-(1-ме- │  859-18-7   │C18H34N2O6S х СlН      │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │тил-4-пропилпирролидин-2-илкарбони- │             │                       │         │        │       │      │

│     │ламино)-1-тио-D-эритро-альфа-D-га-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │лактооктопиранозид, гидрохлорид     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1261 │Метил-2,2-диметил-3-(2-метилпроп-   │  5460-63-9  │С11Н18O2               │  10     │   а    │   3   │      │

│     │1-енил)циклопропанкарбонат+         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1262 │Meтил-N-(2,6-димeтилфeнил)-N-(мeтoк-│ 57837-19-1  │C17H21NO4              │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │сиaцeтил)-2-aминoпpoпaнoaт          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1263 │2-Метил-1,3-диоксан                 │  626-68-6   │С5Н10O2                │  10     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1264 │4-Метил-1,3-диоксан-4-этанол+       │  2018-45-3  │С7Н14О3                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1265 │4-Метил-1,3-диоксолан-2-он          │  108-32-7   │С4Н6О3                 │   7     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1266 │Метилдитиокарбамат    натрия+    (по│  137-42-8   │C2H5NNaS2              │   0,1   │   а    │   1   │   А  │

│     │метилизоцианату)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1267 │Метилдихлорацетат                   │  116-54-1   │С3Н4Сl2O2              │  15     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1268 │O-Метилдихлортиофосфат+             │  2523-94-6  │СН3Сl2OРS              │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1269 │2,2'-Meтилeнбиc(1-гидpoкcи-3,4,6-   │   70-30-4   │С13Н6Сl6O2             │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │триxлopбeнзoл)+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1270 │1,1'-Метиленбис(4-изоцианатбензол)+ │  101-68-8   │C15H10N2O2             │   0,5   │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1271 │1,1'-Метиленбис[4-(1-метилэтил)бен- │  4956-98-3  │C19H24                 │   2     │   а    │   3   │      │

│     │зол]                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1272 │Метиленбис(нафталинсульфонат        │ 26545-58-4  │C21H14Na2O6S2          │   2     │   а    │   3   │      │

│     │динатрия)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1273 │N,N'-Метиленбис(3-этенилсульфонил-  │             │C11H13N2O6S2           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │пропанамид)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1274 │Метиленди(аминобензол)        (смесь│             │C13H14N2               │   3/1   │   а    │   2   │      │

│     │изомеров 4,4- 2,4- 2,2-)            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1275 │2,2'-Метилендигидразидпиридин-4-кар-│  1707-15-9  │C13H14N6O2             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │боновая кислота                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1276 │1,1'-Метиленди(метилбензол)+        │  1335-47-3  │C15H16                 │   3/1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1277 │4,4'-Метилендициклогексанамин       │  1761-71-3  │C13H26N2               │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1278 │4,4'-Метилендициклогексанамин       │             │C14H28N2O3             │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │карбонат                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1279 │4-Метиленоксетан-2-он               │  674-82-8   │C4H4O2                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1280 │4-Метилентетрагидро-2Н-пиран+       │ 36838-71-8  │С6Н10О                 │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1281 │Метиленциклобутанкарбонитрил+       │ 15760-35-7  │C6H7N                  │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1282 │Метилизотиоцианат+                  │  556-61-6   │C2H3NS                 │   0,1   │   п    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1283 │Метилизоцианат+                     │  624-83-9   │С2Н3NО                 │   0,05  │   п    │   1   │ А, O │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1284 │Метилкарбамат 1-нафталенола         │   63-25-2   │C12H11NO2              │   1     │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1285 │N-Метилметанамин+                   │  124-40-3   │C2H7N                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1286 │5-Метил-3-метанол-1Н-пиразол        │ 29004-73-7  │C5H8N2O                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1287 │Метил-4-метилбензоат                │   99-75-2   │С9Н10O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1288 │Метил-3-метилбутаноат+              │  556-24-1   │С6Н12O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1289 │[1R-(1альфа,2бета,5альфа)]-Метил-5- │ 28221-20-7  │C15H28O2               │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │метил-2-(1-метилэтил)циклогексилбу- │             │                       │         │        │       │      │

│     │таноат                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1290 │Метил-2-метилпропаноат+             │  547-63-7   │С5Н10O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1291 │2-[Метил[2-(2-метилпроп-2-енокси)   │             │C13H21O7P              │   0,1   │   п    │   2   │      │

│     │этокси]фосфорилокси]этил-2-метил-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │проп-2-еноат                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1292 │Метил-2-O-(1-метилпропил)метилфосфо-│             │C9H18O4P               │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │ноксипроп-2-еноат                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1293 │Метил(1-метилэтил)бензол+           │ 25155-15-1  │С10Н14                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

│     │(2,3,4-изомеры)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1294 │O-[6-Метил-2-(1-метилэтил)пиримидин-│  333-41-5   │C12H21N2O3PS           │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

│     │4-ил]-O,O-диэтилтиофосфонат         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1295 │[1R-(1альфа,2бета,5альфа)]-5-Метил- │  2216-51-5  │С10Н20О                │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │2-(1-метилэтил)циклогексанол        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1296 │Метил-2-метилпроп-2-еноат           │   80-62-6   │C5H8O2                 │  20/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1297 │Метилметоксибензол (2 и 4 изомеры)  │             │C8H10O                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1298 │2-Метил-2-метоксипропан             │  1634-04-4  │C5H12O                 │ 300/100 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1299 │N-(4-Метил-6-метокси-1,3,5-триазин- │             │C11H12ClN5O4S х C6H15NO│   5     │   а    │   3   │      │

│     │2-илкарбамоил)-2-хлорбензосульфена- │             │                       │         │        │       │      │

│     │мида  и   2-(N,N-диэтиламино)этано- │             │                       │         │        │       │      │

│     │лааддукт                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1300 │4-Метилморфолин+                    │  109-02-4   │C5H11NO                │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1301 │4-Meтилмopфoлин-4-oкcид+            │  7529-22-8  │C5H11NO2               │  15/5   │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1302 │Метилнафталин (1,2-изомеры)         │  1321-94-4  │С11Н10                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1303 │Метилнитроацетат                    │  2483-57-0  │C3H5NO4                │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1304 │Метилнитробензол+ (2-,3-,4-изомеры) │  1321-12-6  │C7H7NO2                │   6/3   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1305 │1-Метил-1-нитрозокарбамид++         │  684-93-5   │C2H5N3O2               │    -    │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1306 │2-Метил-5-нитро-1Н-имидазол-1-этанол│  443-48-1   │C6H9N3O3               │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1307 │О-Метил-О-(4-нитрофенил)-О-этилтио- │  2591-57-3  │C9H12NO5PS             │   0,03  │  п+а   │   1   │      │

│     │фосфат+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1308 │1-{N-[1-Meтил-2-(5-нитpoфyp-2-ил)   │  1672-88-4  │C11H11N3O5             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │этилидeн]aминo}имидaзoлидин-2,4-диoн│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1309 │3-{N-[3-Meтил-4-(4-нитpo-2-xлopфe-  │             │C17H16ClN5O2           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │нилaзo)фeнил]-N-этилaминo}пpoпaнoни-│             │                       │         │        │       │      │

│     │тpил+                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1310 │2-Метил-3-окси-4,5-ди(оксиметил)пи- │   58-56-0   │C8H11NO3 х ClH         │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │ридина гидрохлорид                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1311 │Метил-3-оксобутаноат                │  105-45-3   │С5Н8О3                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1312 │2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-енил)-2-ци-│  584-79-2   │С19Н26О3               │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │клопентен-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2│             │                       │         │        │       │      │

│     │-метилпроп-1-енил)циклопропанкарбо- │             │                       │         │        │       │      │

│     │нат                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1313 │2-Метил-4-оксо-3-(проп-2-инил)цикло-│ 23031-36-9  │С19Н24O3               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │пент-2-ен-1-ил-2,2-диметил-3-(2-ме- │             │                       │         │        │       │      │

│     │тилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1314 │Метилпентаноат+)                    │  624-24-8   │C6H12O2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1315 │4-Метилпентановая кислота+          │  646-07-1   │С6Н12O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1316 │4-Метилпентаноилхлорид+             │             │С6Н11СlO               │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1317 │2-Метилпентан-3-он+                 │  565-69-5   │C6H12O                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1318 │4-Метилпентан-2-он+                 │  108-10-1   │C6H12O                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1319 │3-Метилпент-1-ен-4-ин-3-ол          │  3230-69-1  │С6Н9O                  │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1320 │3-Метилпент-2-ен-4-ин-1-ол+         │  105-29-3   │С6Н9O                  │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1321 │4-Meтилпeнт-3-eн-2-oн+              │  141-79-7   │С6Н10О                 │   1     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1322 │4-Метилпент-2-он                    │  108-11-2   │C6H14O                 │   0,07  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1323 │1-Метилпиперазин                    │  109-01-3   │C5H12N2                │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1324 │3-[[(4-Метилпиперазин-1-ил)имино]ме-│ 13292-46-1  │C43H58N4O12            │   0,02  │   а    │   1   │   А  │

│     │тил]рифамицин+                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1325 │2-(4-Метил-1-пиперазинил)-10-метил- │ 24853-80-3  │C16H19N5O х 2СlН       │   0,4   │   а    │   2   │      │

│     │3,4-диазофеноксазин дигидрохлорид   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1326 │10-[3-(4-Метилпиперазин-1-ил)пропил]│  440-17-5   │С21Н24F3N3S х 2СlН     │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │-2-трифторметилфенотиазин           │             │                       │         │        │       │      │

│     │дигидрохлорид                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1327 │4-Метилпиперазин-1-карбоновая       │  1642-54-2  │C16H29N3O8             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │кислота  N,N-диэтиламид,    аддукт с│             │                       │         │        │       │      │

│     │лимонной кислотой (1:1)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1328 │1-Метилпиразин+                     │  109-08-0   │C5H6N2                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1329 │5-Метилпиразол                      │  1453-58-3  │C4H6N2                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1330 │Метилпиридины (смесь изомеров)      │             │                       │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1331 │6-Метил-(1Н,3Н)-пиримидин-2,4-дион  │  626-48-2   │C5H6N2O2               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1332 │(S)-3-(1-Метилпирролидин-2-ил)пири- │  6505-86-8  │C10H16N2O4S            │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

│     │динсульфат                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1333 │1-Метилпирролидин-2-он              │  872-50-4   │C5H9NO                 │ 100     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1334 │2-Метилпропан-1-ол                  │   78-83-1   │С4Н10О                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1335 │2-Метилпропаналь+                   │   78-84-2   │C4H8O                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1336 │2-Метилпропан-2-ол                  │   75-65-0   │С4Н10О                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1337 │2-Метилпропанонитрил+               │   78-82-0   │C4H7N                  │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1338 │2-Метилпроп-1-ен                    │  115-11-7   │C4H8                   │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1339 │2-Meтилпpoп-2-eнaль+                │   78-85-3   │С4Н6О                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1340 │2-Метилпроп-2-енамид                │   79-39-0   │C4H7NO                 │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1341 │Метилпроп-2-еноат                   │   96-33-3   │С4Н6O2                 │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1342 │2-Метилпроп-2-еновая кислота        │   79-41-4   │С4Н6O2                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1343 │2-Метилпроп-2-еновой         кислоты│  760-93-0   │С8Н10О3                │   1     │   п    │   2   │      │

│     │ангидрид+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1344 │2-Meтилпpoп-2-eнoилxлopид+          │  920-46-7   │С4Н5СlO                │   0,3   │   п    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1345 │2-Метилпроп-2-ен-1-ол+              │  513-42-8   │C4H8O                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1346 │2-Метилпроп-2-енонитрил+            │  126-98-7   │C4H5N                  │   1     │   п    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1347 │1-Метилпропилацетат                 │  103-46-4   │С6Н12O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1348 │1-Метилпропилбензоат                │  5556-97-8  │С11Н14O2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1349 │(2-Метилпропил)бензол               │  538-93-2   │С10Н14                 │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1350 │2-Метилпропил-3,5-диамино-4-хлорбен-│ 32961-44-7  │C11H15ClN2O            │   3     │   а    │   3   │      │

│     │зоат                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1351 │2-(1-Метилпропил)-4,6-динитрогидрок-│  530-17-6   │C10H12N2O5             │0,2/0,05 │  п+а   │   1   │      │

│     │сибензол+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1352 │O-(2-Метилпропил)дитиокарбонат калия│ 13001-46-2  │C5H9KOS2               │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1353 │2-Метилпропил-2-метилпроп-2-еноат   │   97-86-9   │С8Н14O2                │  40     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1354 │1-Метилпропиловые эфиры пентановой и│             │                       │  20     │   п    │   4   │      │

│     │капроновой кислот (смесь 42:58%)    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1355 │Метилпропионат+                     │  554-12-1   │C4H8O2                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1356 │5-Метилтетрагидро-1,3-изобензофуран-│ 34090-76-1  │С9Н10О3                │   1     │   а    │   2   │   А  │

│     │дион                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1357 │3-Метилтиофен                       │  616-44-4   │С5Н6S                  │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1358 │2-Метилтиофен                       │  554-14-3   │C5H6S                  │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1359 │2,4,6-Тринитротолуол* (тротил)      │  118-96-7   │C7H5N3O6               │ 0,5/0,1 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1360 │3-Метил-1,2,4-трихлорбензол+        │  2077-46-5  │С7Н5Сl3                │  30/10  │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1361 │4-Метил-1,1,1-трихлорпент-4-ен-2-ол │ 25308-82-1  │С6Н9Сl3О               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1362 │4-Метил-1,1,1-трихлорпент-3-ен-2-ол │  6111-14-4  │С6Н9Сl3О               │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1363 │О-Метил-О-(2,4,5-трихлорфенил)-О-   │  2633-54-7  │С9Н10Сl3О3РS           │   0,03  │  п+а   │   2   │      │

│     │этилтиофосфат+                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1364 │Метил-D,L-фенилаланин гидрохлорид   │  5619-07-8  │C10H13NO2 х СlН        │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1365 │Метил(фенил)дихлорсилан+         (по│  149-74-6   │C7H8Cl2Si              │   1     │   п    │   2   │      │

│     │гидрохлориду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1366 │Метилфенилендиамин+                 │ 25376-45-8  │C7H10N2                │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1367 │4-Метилфенилен-1,3-диизоцианат      │  584-84-9   │C9H6N2O2               │   0,05  │   п    │   1   │ O, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1368 │3-Метилфенилизоцианат               │  621-29-4   │C8H7NO                 │   0,1   │   п    │   1   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1369 │1-Метил-3-фенилкарбамид             │  1007-36-9  │C8H10N2O               │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1370 │(Метилфенил)метилкарбамат           │ 58481-70-2  │С9Н11NO2               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1371 │1-Метил-1-фенилэтилгидропероксид+   │   80-15-9   │C9H12O2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1372 │1-Метил-3-феноксибензол             │  3586-14-9  │C13H12O                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1373 │2-Метилфуран                        │  534-22-5   │С5Н6О                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1374 │Метилхлорацетат                     │   96-34-4   │С3Н5СlO2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1375 │2-Метил-N-(3-хлор-4-метилфенил)пен- │  2307-68-8  │C13H18CINO             │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │танамид                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1376 │2-Метил-1-хлорпроп-1-ен+            │  513-37-1   │С4Н7Сl                 │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1377 │2-Метил-3-хлорпроп-1-ен+            │  563-47-3   │С4Н7Сl                 │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1378 │Метил-2-хлорпропионат               │ 17639-93-9  │С4Н7СlO2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1379 │2-(2-Метил-4-хлорфенокси)пропионовая│  7085-19-0  │С10Н11СlO3             │   1     │   а    │   2   │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1380 │Метилхлорформиат+                   │   79-22-1   │С2Н3СlO2               │   0,05  │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1381 │2-Метилхлорформиат                  │  108-23-6   │С4Н7СlO2               │   0,1   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1382 │Метилцеллюлоза                      │  9004-67-5  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1383 │Метилцианокарбамат, димер           │             │C6H6N4O4               │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1384 │Метилциклогексан                    │  108-87-2   │C7H14                  │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1385 │Метилциклогексанолацетат            │ 30232-11-2  │C8H14O3                │  10     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1386 │2-Метил-2,3-эпоксибутан             │  5076-19-7  │С5Н10О                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1387 │(1-Метилэтенил)бензол               │   98-83-9   │С9Н10                  │   5     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1388 │2-Метил-5-этенилпиридин+            │  140-76-1   │C8H9N                  │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1389 │6-Метил-2-этенилпиридин             │  1122-70-9  │C8H9N                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1390 │3-Метил-1-(этиламино)бензол+        │  102-27-2   │C9H13N                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1391 │2-[N-(1-Метилэтил)амино]-4-(N-мети- │  1014-69-3  │C8H15N2S               │   2     │   a    │   3   │      │

│     │ламино)-6-метилтио-1,3,5-триазин    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1392 │1-[(1-Метилэтил)амино]-3-(нафтален- │  318-98-9   │C16H21NO2 х ClH        │   0,2   │   a    │   2   │      │

│     │1-илокси)пропан-2-ола гидрохлорид+  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1393 │2-[N-(1-Метилэтил)амино]-6-хлор-4-(N│  1912-24-9  │C8H14ClN5              │   2     │   a    │   3   │      │

│     │-этиламино)-1,3,5-триазин           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1394 │(1-Метилэтил)ацетат                 │  108-21-4   │С5Н10O2                │ 200/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1395 │1-Метилэтилацетилоксикарбамат       │  4212-94-6  │С6Н11NO4               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1396 │(1-Метилэтил)бензол                 │   98-82-8   │C9H12                  │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1397 │1-Метил-4-этилбензол                │  622-96-8   │C9H12                  │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1398 │1-Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диме-   │ 66085-59-4  │C21H26N2O7             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │тил-4-(3-нитрофенил)-2-метоксиэтил- │             │                       │         │        │       │      │

│     │пири-дин-3,5-дикарбонат             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1399 │Метилэтил-1,4-дигидро-2,6-диметил-4-│ 39562-70-4  │C18H20N2O6             │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │(3-нитрофенил)пиридин-3,5-дикарбонат│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1400 │O-(1-Метилэтил)дитиокарбонат калия  │  140-92-1   │C4H7KOS2               │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1401 │4,4'-(1-Метилэталиден)бис(2,6-дибро-│   79-94-7   │C15H12Br4O2            │  10     │   а    │   3   │      │

│     │мгидроксибензол)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1402 │(1-Метилэтил)-2-(1-метилпропил)-4,6-│  973-21-7   │C14H18N2O7             │   0,02  │  п+а   │   2   │      │

│     │динитрофенилкарбонат                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1403 │(1-Метилэтил)нитрат                 │  1712-64-7  │C3H7NO3                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1404 │(1-Метилэтил)нитрит                 │  541-42-4   │C13H7NO2               │   1     │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1405 │2-Метил-5-этилпиридин+              │  104-90-5   │C8H11N                 │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1406 │N-(1-Метилэтил)пропан-2-амин+       │  108-18-9   │C6H15N                 │   5     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1407 │(1-Метилэтил) 1:1', 3':1"терфенил   │ 27987-07-1  │C21H2O                 │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1408 │(1-Метилэтил)фенилкарбамат          │  122-42-9   │C10H13NO2              │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1409 │2-[(4-(1-Метилэтил)фенил)фенилаце-  │ 122916-79-4 │С26Н21O3               │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │тил]-1 Н-индан-1,3-дион+            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1410 │N-(1-Метилэтил)-N'-фенилфенилендиа- │  101-72-4   │C15H18N2               │   2     │   а    │   2   │      │

│     │мин                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1411 │[N-(1-Метилэтил)-N-фенил]-2-хлораце-│  1918-16-7  │C11H14ClNO             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │тамид+                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1412 │O-Метил-О-этилхлортиофосфат         │ 13289-13-9  │C3H8ClO2PS             │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1413 │1-Метилэтил-(3-хлорфенил)карбамат   │  101-21-3   │C10H12ClNO2            │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1414 │2-[N-(1-Метилэтокси)карбонил]амино- │             │C10H19NO5              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │этанол                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1415 │N-((1-Метилэтокси)карбонил]-(4-хлор-│             │C13H17ClN2O4           │   1     │   a    │   2   │      │

│     │фенил-2-карбамоил)аминоэтанол       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1416 │N-(1-Метил-2-этоксикарбонилэтенил)Д │             │C15H18KNO4             │   3     │   a    │   3   │      │

│     │(-)-альфа-аминофенилэтаноат калия   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1417 │2-Метил-6-этил-N-(этоксиметилфенил)-│ 51218-38-3  │C14H20ClNO2            │   1     │   a    │   2   │      │

│     │2-хлорацетамид                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1418 │2-(1-Метилэтокси)пропан             │  108-20-3   │С6Н14О                 │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1419 │Метионин                            │  7005-18-7  │C5H11NO2S              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1420 │Метирам                             │  9006-42-2  │                       │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1421 │Метоксиацетат натрия                │ 50402-70-5  │C3H5NaO3               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1422 │4-Метоксибензальдегид+              │  123-11-5   │C8H8O2                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1423 │Метоксибензол                       │  100-86-3   │C7H8O                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1424 │1-Метокси-2,2-диметилпропан         │  1118-00-9  │С6Н14О                 │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1425 │1-Метокси-1,1-дифтор-2,2-дихлорэтан │   76-38-0   │С3Н4Сl2F2O             │ 200     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1426 │2-Метокси-3,6-дихлорбензойная       │  1918-00-9  │С8Н6Сl2О3              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1427 │2-Метокси-3,6-дихлорбензойной       │  2300-66-5  │С10Н13Сl2О3            │   1     │   а    │   2   │      │

│     │кислоты диметиламин                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1428 │3-[(Метоксикарбонил)амино]фенил-3-  │ 13684-63-4  │C16H16N2O4             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │метилфенилкарбамат                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1429 │2-Метоксикарбонил-N-[(4,6-диметил-  │             │C15H17N4O5S            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │1,3-пиримидина-2-ил)аминокарбонил]  │             │                       │         │        │       │      │

│     │бензосульфамид калиевая соль        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1430 │N-(4-Meтoкcи-6-мeтил-1,3,5-тpиaзин- │             │C14H12N4O5S            │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │2-ил)-N-(2,5-димeтилфeнил)cyльфoнил-│             │                       │         │        │       │      │

│     │кapбaмид                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1431 │1-Метокси-2-(2-метоксиэтокси)этан   │  111-96-6   │С6Н14O3                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1432 │2-(6-Метоксинафт-2-ил)пропионовая   │ 22204-53-1  │C14H14O3               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1433 │1-Метокси-2-нитробензол             │   91-23-6   │С7Н7NО3                │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1434 │1-Метокси-4-нитробензол             │  100-17-4   │C7H7NO3                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1435 │1-Метоксипропан-2-ол ацетат         │  108-65-6   │С6Н12O3                │  10     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1436 │3-Метокси-эстра-1,3,5(10)-триен-17- │  1624-62-0  │С19Н24O2               │   0,0005│   а    │   1   │      │

│     │oн+                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1437 │2-Метоксиэтилацетат                 │  110-49-6   │С5Н10О3                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1438 │2-(Метоксиэтокси)этилпроп-2-еноат   │  7328-18-9  │C8H14O4                │  60/20  │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1439 │Мобильтерм-605                      │             │                       │ 600/200 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1440 │Молибден                            │  7439-98-7  │Мо                     │  3/0,5  │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1441 │диМолибден карбид                   │ 12058-19-4  │CMo2                   │   -/4   │   a    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1442 │Молибден селенид                    │ 12058-18-3  │MoSe2                  │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1443 │Молибден силицид                    │ 12058-19-4  │MoSi                   │   -/4   │   a    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1444 │Молибден, нерастворимые соединения  │             │                       │   6/1   │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1445 │Молибден, растворимые  соединения  в│             │                       │   2     │   a    │   3   │      │

│     │виде аэрозоля конденсации           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1446 │Молибден, растворимые  соединения  в│             │                       │   4     │   a    │   3   │      │

│     │виде пыли                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1447 │Морфин гидрохлорид+                 │   52-26-6   │C17H19NO3 х ClH        │    -    │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1448 │Мочевино-формальдегидное удобрение  │             │                       │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1449 │Моющее синтетическое средство "Лоск"│             │                       │   3     │   a    │   3   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1450 │Моющее    синтетическое     средство│             │                       │   5     │   a    │   3   │   A  │

│     │"Ариэль"                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1451 │Моющее    синтетическое     средство│             │                       │   5     │   a    │   3   │   A  │

│     │"Миф-Универсал"                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1452 │Моющее синтетическое средство "Тайд"│             │                       │   5     │   a    │   3   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1453 │Моющие синтетические средства Био-С,│             │                       │   5     │   a    │   3   │   A  │

│     │Бриз, Вихрь,  Лотос,  Лотос-автомат,│             │                       │         │        │       │      │

│     │Ока, Эра, Эра-А, Юка                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1454 │Мышьяк,  неорганические   соединения│             │                       │0,04/0,01│   a    │   1   │   К  │

│     │(мышьяк более 40%) (по мышьяку)     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1455 │Мышьяк,  неорганические   соединения│             │                       │0,04/0,01│   a    │   2   │   К  │

│     │(мышьяк до 40%) (по мышьяку)        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1456 │Натрий бромид                       │  7647-15-6  │BrNa                   │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1457 │диНатрий гексафторсиликат           │ 16893-85-9  │F6Na2Si                │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1458 │Натрий гидрокарбонат                │  144-55-8   │CHNaO3                 │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1459 │Натрий гидросульфит                 │  7631-90-5  │HNaO3S                 │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1460 │Натрий гипофосфит гидрат            │ 10039-56-2  │H2NaO2P х H2O          │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1461 │Натрий изотиоцианат (технический)   │  540-72-7   │CNNaS                  │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1462 │Натрий йодид, активированный йодидом│  7681-82-5  │INa                    │   1     │   a    │   2   │      │

│     │таллия до 0,5%                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1463 │Натрий карбоксиметилцеллюлоза       │             │C10H20N2NaO3           │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1464 │диНатрий карбонат+                  │  7542-12-3  │CNa2O3                 │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1465 │Натрий лигносульфонат               │  8061-51-6  │(С11Н15O6S)n           │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1466 │Натрий метаборат тригидрат, аддукт с│ 18283-88-0  │H2BNaO4 х 3H2O2        │   1     │   а    │   2   │      │

│     │перекисью водорода                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1467 │Натрий монофторфосфат               │ 12331-99-6  │FNa10O12P              │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1468 │Натрий нитрат                       │  7631-99-4  │NNaO3                  │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1469 │Натрий нитрит                       │  7632-00-0  │NNaO2                  │   0,1   │   а    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1470 │Натрий перборат                     │  7632-04-4  │ВNаО3                  │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1471 │диНатрий пероксокарбонат            │ 15630-89-4  │C2H2Na2O6              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1472 │диНатрий сульфат                    │  7757-82-6  │Na2O4S                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1473 │диНатрий сульфид                    │  1313-82-2  │Na2S                   │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1474 │Натрий тартрат                      │ 51307-92-7  │C4H4Na2                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1475 │Натрий тетраборат декагидрат        │  1330-43-4  │B4Na2O7 х 10H2O        │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1476 │Натрий тиосульфат                   │  7772-98-4  │Na2O3S2                │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1477 │Натрий фторид (по фтору)            │  7681-49-4  │FNa                    │  1/0,2  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1478 │Натрий хлорат                       │  7775-09-9  │СlNаО3                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1479 │Натрий хлорид                       │  7647-14-5  │ClNa                   │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1480 │Натрий хлорит+                      │  7758-19-2  │ClNaO2                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1481 │Натрий   хлорноватый   в     смеси с│ 102340-92-1 │CH4ClN2NaO4            │  10     │   а    │   3   │      │

│     │мочевиной                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1482 │Натрий цианат                       │  917-61-3   │CNNaO                  │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1483 │Натрий цианборгидрид                │ 25895-60-7  │CH3BNNa                │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1484 │(Т-4)Натрий(циано-С)тригидроборат   │ 25895-60-7  │CH3BNNa                │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

│     │(1-)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1485 │Нафтален-1-илтиокарбамид++          │   86-88-4   │C11H10N2S              │    -    │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1486 │Нафталин                            │   91-20-3   │C10H8                  │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1487 │Нафталин-2,6-дикарбоновая кислота+  │  1141-38-4  │C12H8O4                │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1488 │Нафталин-2,6-дикарбоновой    кислоты│  2351-36-2  │C12H6Cl2O2             │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │дихлорангидрид+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1489 │Нафталин-1,4-дион+                  │  130-15-4   │С10Н6O2                │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1490 │Нафталин-1,4,5,8-тетракарбоновая    │  128-97-2   │C14H8O8                │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1491 │Нафталины хлорированные+            │             │C10Hn-xClx             │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1492 │Нафталин-2-карбоновая кислота       │   93-09-4   │C11H8O2                │   0,1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1493 │2-(альфа-Нафтилметил)имидазолина,   │             │C14H17N3O3             │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │нитрат+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1494 │2-(Нафт-1-илокси)пропионовая кислота│ 57128-29-7  │C13H12O3               │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1495 │Нафт-1-ол                           │   90-15-7   │C10H8O                 │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1496 │Нафт-2-ол                           │  135-19-3   │C10H8O                 │   0,1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1497 │1Н,3Н-Нафто[1,8-с,d]пиран-1,3-дион  │   81-84-5   │С12Н6О3                │   2     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1498 │Неодим трифторид                    │ 15195-53-6  │F3Nd                   │ 2,5/0,5 │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1499 │Неомицин                            │  1404-04-2  │                       │   0,1   │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1500 │Нефелин                             │  1302-72-3  │AlK0-0,25Na0,75-1O4Si  │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1501 │Нефелиновый сиенит                  │             │                       │   6     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1502 │Нефрас С150/200 (в пересчете на С)  │ 64742-47-8  │                       │ 300/100 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1503 │Нефть сырая+                        │  8002-05-9  │                       │   -/10  │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1504 │Никель тетракарбонил                │ 13463-39-3  │C4NiO4                 │   0,003 │   п    │   1   │O, K, │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1505 │Никель хром гексагидрофосфат  гидрат│             │H12CrNi1,7O4P6 х H2O   │   0,005 │   a    │   1   │ К, А │

│     │(по никелю)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1506 │Никель, никель  оксиды,   сульфиды и│             │                       │   0,05  │   a    │   1   │ К, А │

│     │смеси соединений никеля  (файнштеин,│             │                       │         │        │       │      │

│     │никелевый  концентрат  и  агломерат,│             │                       │         │        │       │      │

│     │оборотная пыль  очистных  устройств)│             │                       │         │        │       │      │

│     │(по никелю)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1507 │Никеля соли в виде гидроаэрозоля (по│             │                       │   0,005 │   a    │   1   │ К, А │

│     │никелю)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1508 │Ниобий                              │  7440-03-1  │Nb                     │  -/10   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1509 │Ниобий диселенид                    │ 12034-77-4  │NbSe2                  │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1510 │Ниобий нитрид                       │ 24621-21-4  │NNb                    │  -/10   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1511 │диНиобий пентаоксид                 │  1313-96-8  │Nb2O5                  │  -/10   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1512 │Нитрафен  (содержание   алкилфенолов│             │                       │   3/1   │   a    │   2   │      │

│     │67,5-72,5%)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1513 │[Нитрилотри(метилен)]три(фосфоновая │  6419-19-8  │С3Н12NО9Р3             │   2     │   a    │   3   │      │

│     │кислота)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1514 │1,1',1"-Нитрилотрис(пропан-2-ол)+   │  122-20-3   │С9Н21NО3               │   5     │  п+а   │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1515 │Нитроаммофоска                      │             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1516 │4-Нитроацетофенон                   │  940-14-7   │C8H7NO3                │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1517 │2-Нитробензальдегид+                │  552-89-6   │С7Н5NО3                │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1518 │2-Нитробензилидендиацетат+          │  6345-63-7  │C11H10NO4              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1519 │3-Нитробензоат гексагидро-1H-азепина│  7270-73-7  │C13H18N2O4             │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1520 │4-Нитробензоилхлорид+               │  122-04-3   │C7H4ClNO3              │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1521 │3-Нитробензойная кислота            │  121-92-6   │C7H5NO4                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1522 │4-Нитробензойная кислота            │   62-23-7   │C7H5NO4                │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1523 │Нитробензол+                        │   98-95-3   │C6H5NO2                │   6/3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1524 │Нитробутан                          │ 52006-62-9  │C4H9NO2                │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1525 │(S)-3-(1-Нитрозопиперидин-2-ил)пири-│  1133-64-8  │C10H13N3O              │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │дин+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1526 │N-(4-Нитрозофенил)аминобензол+      │  156-10-5   │C12H10N2O              │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1527 │6-Нитро-2-карбометоксиаминохиназол- │             │C10H17N3O5             │   3     │   а    │   3   │      │

│     │4-он                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1528 │Нитромстан                          │   75-52-5   │CH3NO2                 │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1529 │Нитронафталин                       │ 27254-36-0  │C10H6NO2               │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1530 │Нитропентахлорбензол+               │   82-68-8   │C6Cl5NO2               │  1/0,5  │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1531 │Нитропропан                         │ 25322-01-4  │С3Н7NO2                │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1532 │1-Нитро-3-(трифторметил)бензол      │   98-46-4   │С7Н4F3NO2              │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1533 │2-Нитро-4-трифторметил-1-хлорбензол+│  121-17-5   │С7Н3СlF3NO2            │  2/0,5  │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1534 │3-{N-[4-(4-Hитpoфeнилaзo)фeнил]-N-  │             │C17H14N4O4             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │этилaминo}пpoпиoнoвoй кислоты       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1535 │1-[4-Нитрофенил]-2-ацетиламиноэтанол│             │C10H12N2O4             │   2     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1536 │альфа(+)-1-[4-Нитрофенил]-2-трихло- │             │C11H11Cl3N2O5          │   2     │   а    │   3   │      │

│     │рацетиламинопропан-1,3-диол         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1537 │Нитрофоска азотносернокислотная     │             │H3K2N2O13PS            │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1538 │Нитрофоска  бесхлорная,  сульфатная,│             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

│     │фосфорная                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1539 │4-Нитрофторбензол+                  │  352-15-8   │C6H4FNO2               │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1540 │3-(5-Нитрофуран-2-ил)проп-2-енальок-│             │C7H6N2O5               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │сим                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1541 │1-[N-(5-Нитрофур-2-ил)метиленамино] │   67-20-9   │C8H6N4O5               │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │имидазолидин-2,4-дион               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1542 │2-[(5-Нитро-2-фурил)метилен]гидрази-│   59-87-0   │С6Н6N4O4               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │нкарбоксамид                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1543 │3-(5-Нитрофурфурилиденамино)оксазо- │   67-45-8   │C8H7N3O5               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │лидин-2-он                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1544 │Нитрохлорбензол+ (2,3,4-изомеры)    │ 25167-93-5  │С6Н4СlNO2              │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1545 │3-{N[4-(4-Нитро-2-хлорфенилазо)     │             │C17H16ClN5O2           │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │фенил]-N-этиламино}пропанонитрил+   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1546 │2-[N-[4-(4-Hитpo-2-циaнoфeнилaзo)   │             │C19H19N5O4             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │фенил]-N-этилaминo]этилaцeтaт+      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1547 │3-{N-[4-(4-Hитpo-2-циaнoфeнилaзo)   │             │C18H16N6O2             │   2     │   а    │   2   │      │

│     │фенил]-N-этилaминo)пpoпиaнoнитpил+  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1548 │Нитроциклогексан                    │  1122-60-7  │C6H11NO2               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1549 │Нитроэтан                           │   79-24-3   │C2H5NO2                │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1550 │Нонан-1-ол                          │  143-08-8   │C9H20O                 │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1551 │Нонан-5-он+                         │  502-56-7   │C9H18O                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1552 │Нонилпроп-2-еноат                   │  2664-55-3  │C12H22O2               │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1553 │2,2,2,3,3,4,4,5,5-Нонафторпентил-   │  308-26-9   │C8H5F9O2               │  90/30  │   п    │   4   │      │

│     │проп-2-еноат                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1554 │Норизин (контроль по рибоксину)     │             │                       │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1555 │Озон                                │ 10028-15-6  │O3                     │   0,1   │   п    │   1   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1556 │Оксалон                             │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1557 │3,3-Оксибисбензоламин               │ 15268-07-2  │C12H12N2O              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1558 │1,1'-Оксибисбутан                   │  142-96-1   │C8H18O                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1559 │10,10'-0ксибис(5,10-дигидрофенарса- │  4095-45-8  │C24H18As2N2O           │   0,02  │   а    │   1   │      │

│     │зин)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1560 │Оксибисметан                        │  115-10-6   │С2Н6О                  │ 600/200 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1561 │1,1'-Оксибис(3-метилбутан)          │  544-01-4   │С10Н22O                │  20     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1562 │1,1'-Оксибис(4-нитробензол)         │  101-63-3   │C12H8N2O5              │   7     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1563 │1,1'-Оксибис(2,3,4,5,6-пентабромбен-│  1163-19-5  │С12Вr10О               │   3     │   а    │   3   │      │

│     │зол)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1564 │10,10'-Оксибис(10Н-феноксарсин)+    │   58-36-6   │C24H16As2O3            │   0,02  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1565 │1,1'-Оксибис(2-хлорэтан)+           │  111-44-4   │C4H8Cl2O               │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1566 │Оксидибензол                        │  101-84-8   │С12Н10О                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1567 │Оксидибензол хлорированный+         │             │C12H5Cl5O              │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1568 │3,3'-Оксиди[1,1'-дифенил-4,4'-диами-│ 105112-76-3 │C24H20N2O              │   1     │   а    │   2   │      │

│     │нобензол]                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1569 │2,2'-Оксидиэтанол                   │  111-46-6   │С4Н10О3                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1570 │2,2'-Оксидиэтилендиоксидиэтанол     │  112-60-7   │C8H18O5                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1571 │1,1'-Оксидиэтилендиоксидиэтен       │  764-99-8   │С8Н14О3                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1572 │2-Оксобутаноат натрия               │  2013-26-5  │C4H5NaO3               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1573 │(17-бета)-17-(1-Оксодеканокси)-эстр-│             │C28H41O3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │4-ен-3-он                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1574 │(17-бета)-17-(1-Оксо-1-метилпенток- │             │С24Н33О3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │си)-эстр-4-ен-3-он                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1575 │2-Оксо-1-пирролидинацетамид         │  7491-74-9  │C16H10N2O2             │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1576 │3-Оксо-N-фенилбутанамид             │  102-01-2   │C10H11NO2              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1577 │(17-бета)-17-(1-Оксо-3-фенилпропок- │   62-90-8   │С27Н34O3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │си)эстр-4-ен-3-он                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1578 │3-Oкco-N-фeнил-2-хлорбутанамид+     │ 119878-78-3 │C10H10ClNO2            │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1579 │S-[(2-Окco-6-xлopбeнзoкcaзoл-3-ил)  │  2310-17-0  │C12H15ClNO4PS          │   0,5   │   п    │   2   │      │

│     │метил]-O,O-димeтилдитиoфocфaт       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1580 │4-Оксо-5-хлорпентилацетат+          │ 13045-16-4  │С7Н11СlO3              │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1581 │Октадеканоат аммония                │  1002-89-7  │C18H39NO2              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1582 │Октадеканоат бария                  │  6865-35-6  │С36Н70ВаO4             │   5/2   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1583 │Октадеканоат кадмия                 │  2223-93-0  │C36H70CdO4             │ 0,3/0,1 │   а    │   1   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1584 │Октадеканоат калия                  │  593-29-3   │C18H35KO2              │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1585 │Октадеканоат кальция                │  1592-23-0  │С36СаН70O4             │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1586 │Октадеканоат марганца               │  3353-05-7  │С36Н70МnO4             │   8/3   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1587 │Октадеканоат меди                   │  7617-31-4  │С36Н70СuO4             │   -/5   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1588 │Октадеканоат свинца (по свинцу)     │  7428-48-0  │С36Н70O4Рb             │   0,05  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1589 │Октадеканоат серебра                │ 24927-67-1  │C18H35AgO2             │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1590 │Октадеканоат цинка                  │  557-05-1   │С36Н70O4Zn             │   4     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1591 │Октадекановая кислота               │   57-11-4   │С18Н36O2               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1592 │Октадекафторнонаноилфторид       (по│  558-95-2   │C9F18O                 │ 0,5/0,1 │   п    │   2   │      │

│     │фтору)                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1593 │Октадекафтороктан                   │  307-34-6   │C8F18                  │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1594 │Октадец-9-еновая кислота            │  112-80-1   │С18Н33O2               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1595 │Октаметилтетраамидодифосфат+        │  152-16-9   │C8H24N4O3P2            │   0,02  │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1596 │Октан-1-ол                          │  111-87-5   │C8H18O                 │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1597 │Октан-2-он                          │  111-13-7   │C8H16O                 │ 200     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1598 │3,3,4,4,5,5,6,6-Октафтор-1,2-дихлор-│  336-19-6   │C6Cl2F8                │   1     │   п    │   2   │      │

│     │циклогексен                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1599 │1,1,2,2,3,3,4,4-Октафтор-1,4-дициан-│  376-53-4   │C6F8N2                 │   0,1   │   п    │   1   │      │

│     │бутан                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1600 │Октафторметилбензол                 │  434-64-0   │C7F8                   │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1601 │Октафтор-2-метилпроп-1-ен           │  382-21-8   │C4F8                   │   0,1   │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1602 │2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентан-1-ол │  355-80-6   │C5H4F8O                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1603 │2,2,3,3,4,4,5,5-Октафторпентилпроп- │  376-84-1   │C8H6F8O2               │  90/30  │   п    │   4   │      │

│     │2-еноат                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1604 │Октафторпропан                      │   76-19-7   │C3F8                   │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) хладон М (октафторпропан  -  95%,│             │                       │3000     │   п    │   4   │      │

│     │сера гексафторид - 5%)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1605 │Октафторциклобутан                  │  115-25-3   │C4F8                   │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1606 │2-Октилaцeтaт+                      │  112-14-1   │С10Н20O2               │  10     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1607 │4-Октилбифенил                      │             │C20H26                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1608 │Октил-2,4-дихлорфеноксиацетат       │  1928-44-5  │С16Н22Сl2O3            │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1609 │Октил-2-метилпроп-2-еноат           │  2157-01-9  │C12H22O2               │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1610 │Олеандомицинфосфат+ (1:1)           │  7060-74-4  │C34H62NO16P            │   0,4   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1611 │Олигорибонуклеотиды природные       │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1612 │Олово фторид (по фтору)             │ 13966-74-0  │FSn                    │  1/0,2  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1613 │Ораза                               │             │                       │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1614 │Органопластики                      │             │                       │   4/2   │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1615 │Ортокремниевая  кислота  (коллоидный│             │                       │         │        │       │      │

│     │раствор по сухому остатку) в смеси: │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) с плавленным  кварцем  (кварцевым│             │                       │   3/1   │   a    │   3   │   Ф  │

│     │стеклом)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) с цирконом                       │             │                       │  6/2    │   a    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1616 │Ортофосфористая кислота+            │ 10294-56-1  │Н3О3Р                  │   0,4   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1617 │Парафины хлорированные "ХП-470"     │ 63499-39-8  │G12-18H22-23Cl14-15    │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1618 │Пектаваморин                        │             │                       │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1619 │Пектиназа грибная+                  │             │                       │   4     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1620 │Пектоклостридин                     │             │                       │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1621 │Пектофоетидин                       │             │                       │   4     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1622 │Пенообразователи КЧНР, ППК-30       │             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1623 │Пента-1,3-диен                      │  504-60-9   │C5H8                   │  40     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1624 │Пентан                              │  109-66-0   │C5H12                  │ 900/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1625 │Пентандиаль                         │  111-30-8   │C5H8O2                 │   5     │   п    │   3   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1626 │Пентановая кислота                  │  109-52-4   │С5Н10O2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1627 │Пентан-1-ол+                        │   71-41-0   │C5H12O                 │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1628 │Пентан-2-ол+                        │  6032-29-7  │C5H12O                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1629 │Пентан-2-он                         │  107-87-9   │С5Н10О                 │ 200     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1630 │Пентафторбензол                     │  363-72-4   │С6НF5                  │  15/5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1631 │Пентафторгидроксибензол             │  771-61-9   │C6HF5O                 │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1632 │Пентафторпропионовая кислота        │  422-64-0   │С3НF5O2                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1633 │Пентафторхлорбензол                 │  344-07-0   │С6СlF5                 │   6/2   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1634 │Пентафторхлорэтан                   │   76-15-3   │C2ClF5                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1635 │1,1,2,2,2-Пентафтор-N-(пентафтор-   │  758-48-5   │C5F13N                 │ 500     │   п    │   4   │      │

│     │этил)-N-(трифторметал)этанамин      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1636 │Пентафторэтан                       │  354-33-6   │C2HF5                  │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1637 │1,2,3,3,4-Пентахлорбутен            │ 94796-72-2  │С4Н3Сl5                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1638 │Пентахлоргидроксибензол+            │   87-86-5   │C6HCl5O                │ 0,3/0,1 │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1639 │Пентахлорпропан-2-он+               │  1768-31-6  │С3НСl5О                │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1640 │Пентахлорфенолят натрия+            │  131-52-2   │C6Cl5NaO               │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1641 │Пентахлорфенолят цинка (2:1)        │  117-97-5   │C12Cl10Si2Zn           │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1642 │Пентацикло[6,4,0,0](2,7),[0](4,11), │  259-77-8   │C12H16                 │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │[0](5,10)додекан+                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1643 │Пентилацетат                        │  628-63-7   │C7H14O2                │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1644 │Пентилформиат+                      │  638-49-3   │С6Н12O3                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1645 │Пергидрохинолизин-1-илметанол+      │             │C10H19NO               │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1646 │Периклазохромитовых                и│             │MgO х SiO2  х   Cr2О3 х│   -/4   │   а    │   4   │ Ф, А │

│     │хромитопериклазовых      огнеупорных│             │CaO х Al2О3 х Fe2О3    │         │        │       │      │

│     │изделий пыль                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1647 │Пижма (цветки)                      │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1648 │Пиперазин                           │  110-85-0   │C4H10N2                │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1649 │1,4-Пиперазинбис(аммония            │             │C4H18Cl2N4 х Cl2H2     │   5     │   а    │   3   │      │

│     │хлориддигидрохлорид)                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1650 │Пиперазин гексагидрат+              │  142-63-2   │С4Н10N2 х H12O6        │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1651 │Пиперазингександиоат                │  142-88-1   │C10H20N2O4             │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1652 │Пиперидин+                          │  110-89-4   │C5H11N                 │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1653 │(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин+      │  494-52-0   │C10H14N2               │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1654 │(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин       │ 18262-71-0  │C10H16N2O4S            │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

│     │сульфат (1:1)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1655 │(S)-3-(Пиперидин-2-ил)пиридин       │ 20377-52-0  │C10H15ClN2             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │гидрохлорид (1:1)                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1656 │Пиpeн+                              │  129-00-0   │C16H10                 │   0,03  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1657 │Пиридин                             │  110-86-1   │C5H5N                  │   5     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1658 │Пиридинил-3-аминобутановая кислота  │             │C11H14N2O4             │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1659 │4-[(3-Пиридинилкарбонил)амино]бута- │ 62936-56-5  │C10H11N2NaO3           │   6/2   │   а    │   3   │      │

│     │ноат натрия                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1660 │Пиридин-3-карбоксамид               │   98-92-0   │C6H6N2O                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1661 │Пиридин-3-карбоновая кислота        │   59-67-6   │C6H5NO2                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1662 │Пиридин-4-карбоновой         кислоты│   54-85-3   │С6Н7N3О                │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │гидразид                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1663 │Пирролидин+                         │  123-75-1   │C4H9N                  │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1664 │Пирролидин-2-карбоновая кислота     │  7005-20-1  │C5H9NO2                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1665 │Пирролид-2-он                       │  616-45-5   │C4H7NO                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1666 │Плантаглюцид                        │  8063-16-9  │                       │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1667 │Полиакрилин                         │  8668-25-9  │(С23Н26N3O2)n          │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │[1-(2-метил-1-оксо-2-пропенил)-2-   │             │                       │         │        │       │      │

│     │(пирид-3-ил)пиперидин,   полимер   с│             │                       │         │        │       │      │

│     │1-(2-метил-1-оксопропенил)пипериди- │             │                       │         │        │       │      │

│     │ном]                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1668 │Полиамидное волокно Армос"          │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1669 │Полиамидный пресс-порошок ПАИ-1     │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1670 │Полиамидный пресс-порошок ПМ-69     │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1671 │Полибензоксазол                     │ 29791-96-6  │[C7H5NO]x              │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1672 │Полибутиленбензол-1,4-дикарбонат    │             │                       │ -/10    │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1673 │Полибутил-2-метилпроп-2-еноат       │             │(-С8Н11O2-)n           │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1674 │Полигалактуроновая кислота          │  9000-69-5  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1675 │Поли(гексагидро-2Н-азепин-2-он)     │ 25038-54-4  │(C6H11NO)n             │   -/5   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1676 │Поли-2-гидроксибутановая кислота    │             │[С4Н8O3]n              │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1677 │Поли-Д-глюкозоамин,         частично│  9012-76-4  │                       │   2     │   а    │   3   │   А  │

│     │N-ацетилированный                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1678 │Поли(1,12-додекаметиленпирромелит)  │             │(С22Н2O)n              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1679 │Поли(иминоимидокарбонилиминогексаме-│ 57029-18-2  │(C7H15N3) х n(СlН)х    │   2     │   а    │   3   │      │

│     │тилен)гидрохлорид+                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1680 │Поли(иминоимидокарбонилиминогексаме-│ 89697-78-9  │(C7H15N3) х n(Н3O4Р)x  │   2     │   а    │   3   │      │

│     │тилен)фосфат+                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1681 │Поли(1->4)-2-N-карбоксиметил        │             │                       │   2     │   а    │   3   │   А  │

│     │2-дезокси-6-O-карбоксиметил-бета-D- │             │                       │         │        │       │      │

│     │глюкопиранозы натриевая соль        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1682 │Поликарбонат                        │ 25971-63-5  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1683 │Полимер                             │ 28014-25-7  │(C18H30N2O6)n          │   5     │   а    │   3   │      │

│     │бензол-1,2,4,5-тетракарбоновой      │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислоты           имида            с│             │                       │         │        │       │      │

│     │додекаметилендиамином АИ-1П         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1684 │Полимер гексагидро-2Н-азепин-2-она с│ 26569-63-1  │[[C6H11NO]m           х│   -/5   │   а    │   3   │      │

│     │оксираном                           │             │[C2H4O]n]x             │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1685 │Полимер 2-гидроксибензоата натрия  с│ 53360-51-3  │[[С7Н6NаО3]m          х│  10     │   а    │   4   │      │

│     │формальдегидом                      │             │[СН2О]n]x              │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1686 │Полимер 1,1-дихлорэтена и хлорэтена │  9011-06-7  │[[С2Н2Сl2]n           х│  10     │   а    │   4   │      │

│     │                                    │             │(С2Н3Cl]m]x            │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1687 │Полимер     (1-метилэтенил)бензола с│  9011-11-4  │[[C9H10]m[C8H8]n]x     │   -/5   │   а    │   4   │      │

│     │этенилбензолом                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1688 │Полимер-2-метил-5-этенилпиридина   с│             │[[C8H9N]m[C3H3N]n]x    │   5     │   а    │   3   │      │

│     │проп-2-енонитрилом                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1689 │Полимер  этенил(хлорметил)бензола  и│  9035-15-1  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

│     │1,4-диэтилбензола                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1690 │Полимерная композиция ЭППП-1        │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1691 │Полимеры             проп-2-еновой и│             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

│     │2-метилпроп-2-еновой  кислот  и   их│             │                       │         │        │       │      │

│     │производных                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1692 │Полиметиленкарбамид                 │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1693 │Полимиксин Е2, 7-L-треонин          │ 71029-35-1  │C50H94N16O14           │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1694 │Полиминеральная  калийная     руда с│             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │содержанием SiO2 до 10%             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1695 │Поли-1,3,4-оксадиазол               │ 51289-96-4  │[C2H2N2O]n             │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1696 │Поли[окси-2,6-диметил-1,4-фенилен]  │ 24938-67-8  │(C8H8O)n               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1697 │Полиоксиметилен                     │  9007-81-7  │(CH2O)n                │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1698 │Полиоксипропилентриэпоксиды    марок│             │                       │  10     │   п    │   4   │      │

│     │Т3-15000, Т3-755                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1699 │Полиоксипропилендиэпоксиды  ДЗ-1000,│             │                       │ 100     │   п    │   4   │      │

│     │ДЗ-500 (по ацетону)                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1700 │Полиоксипропилентриэпоксиды    марок│             │                       │ 100     │   п    │   4   │      │

│     │ТЭ-15000, ТЭ-750 (по ацетону)       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1701 │Полиоксифенилоксид                  │             │[С6Н5O2]n              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1702 │Полиокси-1,2-этандиилоксикарбонил-1,│ 25038-59-9  │(C10H8O4)n             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │4-фениленкарбонил                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1703 │Полипроп-2-енамид                   │  9003-05-8  │(C3H5NO)n              │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1704 │Полипроп-2-енонитрил                │ 25765-21-3  │[-C3H3N-]n             │   -/5   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1705 │Полипропилен нестабилизированный    │  9003-07-0  │[С3Н4]х                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1706 │Полисульфоны                        │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1707 │Политетрафторэтилен                 │  9002-84-0  │(C2F4)n                │  -/10   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1708 │Поли-3-фениленизофталимид           │             │(C14H9NO2)n            │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1709 │Полифосфаты:  аммониевая,  калиевая,│             │                       │  10     │   a    │   4   │      │

│     │кальциевая,   натриевая,   магниевая│             │                       │         │        │       │      │

│     │одно-, двух- и  трехзамещенные  соли│             │                       │         │        │       │      │

│     │ортофосфорной кислоты               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1710 │Полифталоцианин кобальта,  натриевая│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │соль                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1711 │Полихлорпинен+                      │             │[C10H15Cl]n            │   0,2   │   п    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1712 │Полиэтен                            │  9002-88-4  │[C2H4]n                │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1713 │Полиэтендиол                        │  9002-89-5  │(С2Н4O)x               │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1714 │Полиэтенилбензол                    │  9003-53-6  │[C8H8]n                │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1715 │Поли(1-этенилпирролид-2-он)         │  9003-39-8  │(C6H9NO)x              │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1716 │Полиэтенилхлорид                    │  9002-86-2  │[С2Н3Сl]x              │   6     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1717 │Полиэтенилхлорид хлорированный      │             │[C2Cl4]x               │   6     │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1718 │Полиэфирная композиция ППК-1        │             │                       │  10     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1719 │Пропандинитрил+                     │  109-77-3   │C3H2N2                 │   0,3   │  п+а   │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1720 │Пропан-1,2-диол                     │   57-55-6   │С3Н8О2                 │   7     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1721 │Пропан-2-ол                         │   67-63-0   │С3Н8О                  │  50/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1722 │Пропан-1-ол                         │   71-23-8   │С3Н8О                  │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1723 │Пропан-2-он                         │   67-64-1   │С3Н6О                  │ 800/200 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1724 │Пропан-1,2,3-триола тринитрат+      │   55-63-0   │C3H5N3O9               │   0,02  │   п    │   1   │   О  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1725 │Проп-2-ен-1-аль                     │  107-02-8   │С3Н4O                  │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1726 │Проп-2-енамид+                      │   79-06-1   │С3Н3NО                 │ 0,2/0,05│   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1727 │Проп-1-енамин+                      │  107-11-9   │C3H7N                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1728 │Проп-2-енилцианацетат+              │ 13361-32-5  │C6H7NO2                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1729 │Проп-1-енилацетат+                  │  591-87-7   │C5H8O2                 │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1730 │Проп-2-енил-2-метилпроп-2-еноат+    │   96-05-9   │С7Н10O2                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1731 │N-Проп-1-енилпроп-2-ен-1-амин+      │  124-02-7   │C6H11N                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1732 │Проп-1-енил-2-(проп-1-енилоксикарбо-│ 72782-44-6  │C10H12O5               │   0,03  │   п    │   1   │      │

│     │нилокси)проп-2-еноат                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1733 │Проп-1-енилхлоркарбонат+            │  2937-50-0  │С4Н5СlO2               │   0,4   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1734 │Проп-2-енил-2-цианпроп-2-еноат      │  7324-02-9  │C7H7NO2                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1735 │Проп-2-еновая кислота               │   79-10-7   │С3Н4O2                 │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1736 │Проп-2-еноилхлорид+                 │  814-68-6   │С3Н3СlO                │   0,3   │   п    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1737 │Проп-2-енонитрил+                   │  107-13-1   │C3H3N                  │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1738 │Пропилацетат                        │  109-60-4   │С5Н10O2                │ 200     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1739 │S-Пропилбутил(этил)тиокарбамат      │  1114-71-2  │C10H21NOS              │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1740 │Пропил-4-гидрооксибензоат           │   94-13-3   │С10Н12O3               │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1741 │S-Пpoпилдипpoпилтиoкapбaмaт+        │  1929-77-7  │C10H21NOS              │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1742 │N-Пропилпропан-1-амин+              │  142-84-7   │C6H15N                 │   2     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1743 │Пропилпропионат                     │  106-36-5   │C6H12O2                │  70     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1744 │Пропилперфторпентаноат              │ 134638-92-9 │C8H7F9O2               │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1745 │S-Пропил-О-фенил-О-этилтиофосфат+   │ 40626-35-5  │С11Н17O3РS             │   0,02  │  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1746 │Проп-2-ин-1-ол                      │  107-19-7   │С3Н4O                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1747 │Пропиональдегид+                    │  123-38-6   │С3Н6О                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1748 │Пропионилхлорид+                    │   79-03-8   │С3Н5СlO                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1749 │Пропионовая кислота                 │   79-09-4   │С3Н6O2                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1750 │2-(Проп-2-енокси)этанол             │  111-45-5   │С5Н10O2                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1751 │Протаргол                           │             │                       │   4     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1752 │Протеаза щелочная (активность  60000│  9073-77-2  │C20H18N4O3             │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

│     │ед.)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1753 │Протерризин                         │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1754 │Протомезентерин                     │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1755 │Протосубтилин                       │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1756 │1H-Пурин-6-амин                     │   73-24-5   │C5H5N5                 │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1757 │1H-Пурин-6-амин, сульфат            │  321-30-2   │C5H7N х O4S            │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1758 │Пыль доменного шлака                │             │                       │   -/6   │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1759 │Пыль   растительного   и   животного│             │                       │         │        │       │      │

│     │происхождения:                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) с примесью диоксида кремния от  2│             │                       │   -/4   │   a    │   4   │ А, Ф │

│     │до 10%                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) зерновая                         │             │                       │   -/4   │   a    │   3   │ А, Ф │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в)     лубяная,     хлопчатобумажная│             │                       │   -/2   │   a    │   4   │ А, Ф │

│     │хлопковая,    льняная,    шерстяная,│             │                       │         │        │       │      │

│     │пуховая и др. (с  примесью  диоксида│             │                       │         │        │       │      │

│     │кремния более 10%)                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │г)  мучная,  древесная  и     др. (с│             │                       │   -/6   │   a    │   4   │ А, Ф │

│     │примесью диоксида кремния менее 2%) │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │д) хлопковая мука (по белку)        │             │                       │  -/0,5  │   a    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1760 │Пыльца бабочек зерновой моли        │             │                       │   0,1   │   a    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1761 │Ренацит II, сплав трихлорбензотиола,│             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

│     │дитиобис(трихлорбензола)            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1762 │Рениномезентерин                    │             │                       │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1763 │Рибофлавин                          │   83-88-5   │C17H20N4O6             │   1     │   a    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1764 │Роксбор-КС, Роксбор-МВ,  Роксбор-БЦ,│             │                       │ -/10    │   a    │   4   │   Ф  │

│     │борсодержащие смеси                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1765 │Ртуть                               │  7439-97-6  │Hg                     │  0,01/  │   п    │   1   │      │

│     │                                    │             │                       │  0,005  │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1766 │Ртуть,  неорганические   соединения+│             │                       │0,2/0,05 │   a    │   1   │      │

│     │(по ртути)                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1767 │Рубидий гидроксид+                  │  1310-82-3  │HORb                   │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1768 │диРубидий карбонат                  │  584-09-8   │CRb2O3                 │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1769 │Рубидий нитрат                      │ 13126-12-0  │NO3Rb                  │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1770 │Рубидийтрииодобис(дииодтетраарген-  │ 12267-44-6  │Ag4l5Rb                │   3     │   a    │   3   │      │

│     │тат)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1771 │диРубидий сульфат                   │  7488-54-2  │O4Rb2S                 │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1772 │Рубидий хлорид                      │  7791-11-9  │ClRb                   │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1773 │Рутений диоксид                     │ 12036-10-1  │O2Ru                   │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1774 │Самарий дихлорид                    │ 13874-75-4  │Cl2Sm                  │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1775 │Самарий оксид                       │ 12035-88-0  │OSm                    │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1776 │Самарий          пентакобальтид+ (по│ 12017-68-4  │Co5Sm                  │   0,05  │   a    │   1   │   А  │

│     │кобальту)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1777 │Самарий сульфат                     │ 38414-00-5  │O4SSm2                 │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1778 │диСамарий триоксид                  │ 12060-58-1  │O3Sm2                  │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1779 │диСамарий трисульфат                │ 13692-88-3  │O12S3Sm2               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1780 │Самарий трихлорид                   │ 10361-82-7  │Сl3Sm                  │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1781 │Сахароза                            │  9001-57-4  │                       │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1782 │Сахарол                             │             │                       │  10     │   a    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1783 │Свинец    и    его    неорганические│             │                       │ -/0,05  │   a    │   1   │      │

│     │соединения (по свинцу)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1784 │Свинец цирконий титан  триоксид  (по│             │О3РbТiZr               │0,1/0,05 │   a    │   1   │      │

│     │свинцу)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1785 │Свинцово-кадмиевый  припой  (состав:│             │                       │   0,05  │   a    │   1   │      │

│     │кадмий - 18%, свинец - 32%, олово  -│             │                       │         │        │       │      │

│     │50%) (по свинцу)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1786 │Свинцово-оловянные            припои│             │                       │   0,05  │   a    │   1   │      │

│     │(сурьмянистые и бессурьмянистые) (по│             │                       │         │        │       │      │

│     │свинцу)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1787 │Селен                               │  7782-49-2  │Se                     │  -/2    │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1788 │Селен диоксид                       │  7446-08-4  │O2Se                   │ 0,3/0,1 │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1789 │Сенна (сухие листья)                │             │                       │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1790 │Сера                                │  7704-34-9  │S                      │  -/6    │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1791 │Сера гексафторид                    │  2551-62-4  │F6S                    │5000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1792 │диСера декафторид+                  │  5714-22-7  │F10S2                  │   0,1   │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1793 │Сера диоксид+                       │  7446-09-5  │O2S                    │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1794 │Сера дихлорид+                      │ 10545-99-0  │Cl2S                   │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1795 │диСера дихлорид+                    │ 10025-67-9  │Cl2S2                  │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1796 │(Т-4)Сера тетрафторид               │  7782-60-0  │F4S                    │   0,3   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1797 │Сера триоксид+                      │  7446-11-9  │O3S                    │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1798 │Серебро                             │  7440-22-4  │Ag                     │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1799 │Серебро, неорганические соединения  │             │                       │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1800 │Серебро фторид (по фтору)           │  7775-41-9  │AgF                    │  1/0,2  │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1801 │Серная кислота+                     │  7664-93-9  │H2O4S                  │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │Силикатсодержащие  пыли,   силикаты │             │                       │         │   а    │       │      │

│1802 │алюмосиликаты                       │             │                       │         │        │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) пыль хризотилсодержащая  при     │             │                       │ 2/0,5*  │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │среднесменной концентрации          │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон хризотила    │             │                       │         │        │       │      │

│     │более 2 волокон в миллилитре (в/мл) │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) пыль хризотилсодержащая  при     │             │                       │  4/1*   │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │среднесменной концентрации          │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон хризотила от │             │                       │         │        │       │      │

│     │1 до 2 в/мл                         │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в) пыль хризотилсодержащая  при     │             │                       │  6/2*   │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │среднесменной концентрации          │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон хризотила    │             │                       │         │        │       │      │

│     │менее 1 в/мл                        │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │г) асбесты амфиболовой группы       │             │                       │0,5/0,1* │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │(крокидолит, амозит, антофиллит,    │             │                       │         │        │       │      │

│     │тремолит и др.)  при среднесменной  │             │                       │         │        │       │      │

│     │концентрации респирабельных волокон │             │                       │         │        │       │      │

│     │более 0,01 в/мл                     │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │д) асбесты амфиболовой группы       │             │                       │ 2/0,5*  │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │(крокидолит, амозит, антофиллит,    │             │                       │         │        │       │      │

│     │тремолит и др.)  при среднесменной  │             │                       │         │        │       │      │

│     │концентрации респирабельных волокон │             │                       │         │        │       │      │

│     │0,01 в/мл и менее                   │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │е) слюды (флагопит, мусковит),      │             │                       │  8/4*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │тальк, талькопородные пыли,         │             │                       │         │        │       │      │

│     │содержащие до 10% свободного        │             │                       │         │        │       │      │

│     │диоксида кремния при среднесменной  │             │                       │         │        │       │      │

│     │концентрации респирабельных волокон │             │                       │         │        │       │      │

│     │амфиболовых асбестов 0,01 в/мл и    │             │                       │         │        │       │      │

│     │менее                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │ж) тальк, натуральный тальк,        │             │                       │0,5/0,1* │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │вермикулит, содержащие примеси      │             │                       │         │        │       │      │

│     │тремолита, актинолита, антофиллита и│             │                       │         │        │       │      │

│     │других асбестов амфиболовой группы  │             │                       │         │        │       │      │

│     │при среднесменной концентрации      │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон амфиболовых  │             │                       │         │        │       │      │

│     │асбестов более 0,01 в/мл            │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │з) муллитовые  (неволокнистые)      │             │                       │  8/4*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │огнеупоры                           │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │и) искусственные минеральные волокна│             │                       │  4/1*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │(стекловолокно, стекловата, вата    │             │                       │         │        │       │      │

│     │минеральная и шлаковая и др.),      │             │                       │         │        │       │      │

│     │кремнийсодержащие волокна и др. при │             │                       │         │        │       │      │

│     │среднесменной концентрации          │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон 1 в/мл и     │             │                       │         │        │       │      │

│     │более                               │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │к) искусственные минеральные волокна│             │                       │  6/2*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │(стекловолокно, стекловата, вата    │             │                       │         │        │       │      │

│     │минеральная и шлаковая и др.),      │             │                       │         │        │       │      │

│     │кремнийсодержащие волокна и др. при │             │                       │         │        │       │      │

│     │среднесменной концентрации          │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон менее 1 в/мл │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │л) высокоглинозёмистая огнеупорная  │             │                       │  -/8*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │глина, цемент, оливин, апатит,      │             │                       │         │        │       │      │

│     │глина, шамот каолиновый             │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │м) силикаты стеклообразные          │             │                       │  8/4*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │вулканического происхождения (туфы, │             │                       │         │        │       │      │

│     │пемза, перлит)                      │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │н) цеолиты (природные и             │             │                       │  6/2*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │искусственные) при среднесменной    │             │                       │         │        │       │      │

│     │концентрации респирабельных волокон │             │                       │         │        │       │      │

│     │0,01 в/мл и менее                   │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │о) цеолиты (природные и             │             │                       │0,5/0,1* │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │искусственные) волокнистые при      │             │                       │         │        │       │      │

│     │среднесменной концентрации          │             │                       │         │        │       │      │

│     │респирабельных волокон более 0,01   │             │                       │         │        │       │      │

│     │в/мл                                │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │п) дуниты и изготавливаемые из них  │             │                       │  8/4*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │магнезиально-силикатные             │             │                       │         │        │       │      │

│     │(форстеритовые) огнеупоры           │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │р) пыль стекла и неволокнистых      │             │                       │  6/2*   │   а    │   3   │  Ф   │

│     │стеклянных строительных материалов  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1803 │Силлиманит                          │ 12141-45-6  │Al2O5Si                │  -/6    │   a    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1804 │Сильвинит                           │ 77348-01-7  │Cl2KNa                 │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1805 │Синтокс-12, Синтокс-20М             │ 66106-01-2  │                       │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1806 │Ситалл марки СТ-30 в смеси с алмазом│             │                       │  -/2    │   a    │   3   │   Ф  │

│     │до 5%                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1807 │Скандий фторид (по фтору)           │ 14017-33-5  │FSc                    │ 2,5/0,5 │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1808 │Скипидар (в пересчете на С)         │  8006-64-2  │                       │ 600/300 │   п    │   4   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1809 │Смола дициандиамидформальдегидная+  │             │                       │   0,2   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1810 │Смолодоломит                        │             │                       │   6/2   │   a    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1811 │Смолы сланцевые  дифенольные  ДФК-8,│             │                       │  80     │  п+а   │   4   │      │

│     │ДФК-9, ДФК-АМ (контроль по ацетону) │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1812 │Соли алифатических аминов  и  жирных│             │                       │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │кислот C12-20+                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1813 │Солизим                             │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1814 │Сольвент-нафта (в пересчете на С)   │ 64742-91-2  │                       │ 300/100 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1815 │L-Сорбоза                           │   87-79-6   │С6Н12O6                │  10     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1816 │Спирты            непредельного ряда│             │                       │   2     │   п    │   3   │      │

│     │(аллиловый, кротониловый)           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1817 │Спирты первичные жирные С10-18      │             │                       │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1818 │Сплав алюминия с магнием АМ-50      │             │                       │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1819 │Стеклокристаллический   цемент   (по│             │                       │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │свинцу)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1820 │Стеклопластик на основе  полиэфирной│             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

│     │смолы                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1821 │Стеклоэмаль (по свинцу)             │             │                       │   0,05  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1822 │Стиромаль                           │  9011-13-6  │(С12Н10О3)х            │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1823 │Стронций дигидроксид                │ 18480-07-4  │H2O2Sr                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1824 │Стронций динитрат                   │ 10042-76-9  │N2O6Sr                 │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1825 │Стронций дифторид (по фтору)        │  7783-48-4  │F2Sr                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1826 │Стронций карбонат                   │  1633-05-2  │СО3Sr                  │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1827 │Стронций оксид                      │  1314-11-0  │OSr                    │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1828 │Стронций сульфат                    │  7759-02-6  │O4SSr                  │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1829 │диСтронций трифосфат                │ 14414-90-5  │O12Р3Sr2               │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1830 │Сульфоаммиачное удобрение           │             │                       │  25     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1831 │Сульфокарбатион-К                   │ 114654-31-8 │                       │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1832 │4,4'-Сульфонилбис(аминобензол)      │   80-08-0   │C12H12N2O2S            │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1833 │1,1'-Сульфонилбис(4-хлорбензол)     │   80-07-9   │C12H8Cl2O2S            │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1834 │Суперфосфат     двойной      кальций│             │H4CaO8P2+CaO4S +O5P2   │   5     │   а    │   3   │      │

│     │бис(диводородфосфат),        кальций│             │                       │         │        │       │      │

│     │сульфат дифосфор пентоксид          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1835 │Сурьма и ее соединения:             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) пыль сурьмы металлической        │             │                       │ 0,5/0,2 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) пыль трехвалентных оксидов сурьмы│             │                       │   1     │   а    │   2   │      │

│     │(в пересчете на сурьму)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в) пыль пятивалентных оксидов сурьмы│             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

│     │(в пересчете на сурьму)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │г)  пыль   трехвалентных   сульфидов│             │                       │   1     │   а    │   2   │      │

│     │сурьмы (в пересчете на сурьму)      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │д)  пыль   пятивалентных   сульфидов│             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

│     │сурьмы (в пересчете на сурьму)      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │е) фториды сурьмы  трехвалентные  (в│             │                       │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

│     │пересчете на сурьму  с  обязательным│             │                       │         │        │       │      │

│     │контролем гидрофторида)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │ж) фториды сурьмы  пятивалентные  (в│             │                       │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

│     │пересчете на сурьму  с  обязательным│             │                       │         │        │       │      │

│     │контролем гидрофторида)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │з) хлориды сурьмы  трехвалентные  (в│             │                       │   0,3   │  п+а   │   3   │      │

│     │пересчете на сурьму  с  обязательным│             │                       │         │        │       │      │

│     │контролем гидрохлорида)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │и) хлориды сурьмы  пятивалентные  (в│             │                       │   0,3   │  п+а   │   3   │      │

│     │пересчете на сурьму  с  обязательным│             │                       │         │        │       │      │

│     │контролем гидрохлорида)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1836 │Табак                               │             │                       │   3     │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1837 │Таллий бромид (по таллию)           │  7789-40-4  │ВrTl                   │   0,01  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1838 │Таллий иодид (по таллию)            │  7790-30-9  │ITl                    │   0,01  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1839 │Таннин                              │  1401-55-4  │                       │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1840 │Тантал и его оксиды                 │             │                       │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1841 │Тебаин++                            │  115-37-7   │C19H23NO3              │   -     │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1842 │Теллур                              │ 13494-80-9  │Те                     │   0,01  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1843 │Теофедрин    Н+         (контроль по│             │                       │   0,2   │   а    │   2   │      │

│     │парацетамолу)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1844 │Тербий фторид (по фтору)            │ 13708-63-9  │F3Тb                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1845 │Терлон                              │ 63148-69-6  │                       │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1846 │Термопсис                           │             │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1847 │1,1':4',1"-Терфенил                 │   92-94-4   │C18H14                 │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1848 │Терфенильная                   смесь│             │C18H14 х С12Н10        │   5     │  п+а   │   3   │      │

│     │1,1':2',1"-терфенил           (63%);│             │                       │         │        │       │      │

│     │1,1':3',1"-терфенил  (19%);  бифенил│             │                       │         │        │       │      │

│     │(15%)                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1849 │Тестостерон изокапронат+            │             │С25Н38О3               │   0,005 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1850 │Тестостерон пропионат+              │   57-85-2   │С22Н32O3               │   0,005 │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1851 │Тетрабромметан+                     │  558-13-4   │СВr4                   │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1852 │Тетрабромэтан                       │ 25167-20-8  │С2Н2Вr4                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1853 │4,5,6,7-Тетрагидро-2-(гидроксиметил)│  4887-42-7  │С9Н11NО3               │   0,7   │   a    │   2   │      │

│     │-1Н-изоиндол-1,3(2Н)-дион           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1854 │3а,4,7,7а-Тетрагидро-3,8-диметил-4,7│ 26472-00-4  │C12H18                 │  10     │   п    │   3   │      │

│     │-метано-1Н-инден                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1855 │Тетрагидроизобензофуран-1,3-дион    │ 26266-63-7  │C8H8O3                 │   0,7   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1856 │Тетрагидрометилизобензофуран-1,3-ди-│ 11070-44-3  │С9Н10О3                │   1     │   а    │   2   │   А  │

│     │он+                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1857 │4,5,6,7-Тетрагидро-1Н-изоиндол-1,3  │  4720-86-9  │C8H9NO2                │   0,7   │   а    │   2   │      │

│     │(2Н)-дион                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1858 │2,3,4,7-Тетрагидро-5Н-инден         │ 64492-81-5  │С9Н11                  │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1859 │3а,4,7,7а-Тетрагидро-4,7-метано-1Н- │   77-73-6   │C10H12                 │   1     │   п    │   2   │      │

│     │инден+                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1860 │1,2,3,9-Тетрагидро-9-метил-3-(2-ме- │ 99614-01-4  │С17Н16N3 х ClH х 2H2O  │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │тил-1Н-имидазол-1-ил)-4Н-карбазол-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │4-он гидрохлорид дигидрат+          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1861 │1,2,3,4-Тетрагидронафталин          │  119-64-2   │C10H12                 │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1862 │Тетрагидро-1,4-оксазин+             │  110-91-8   │C4H9NO                 │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1863 │1,2,3,8-Тетрагидропирроло[2,1-b]-хи-│ 61939-05-7  │C11H12N2 х ClH         │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │назолина гидрохлорид+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1864 │Тетрагидротиофен-1,1-диоксид        │  126-33-0   │C4H8O2S                │  40     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1865 │Тетрагидрофуран                     │  109-99-9   │C4H8O                  │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1866 │3а,4,7,7а-Тетрагидро-1,2,4,5,6,7,8,8│   57-74-9   │C10H6Cl8               │   0,01  │  п+а   │   1   │      │

│     │-октахлор-4,7-метаноиндан+          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1867 │1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Тетраде-│  355-42-0   │C6F14                  │1000     │   п    │   4   │      │

│     │кафторгексан                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1868 │1,3,5,7-Тетразатрицикло[3,3,1,1](3, │ 20280-08-4  │C10H16+CaCl2           │   2     │   а    │   3   │      │

│     │7)-декан+кальция хлорид (2:1)       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1869 │Тетракарбамидохлорат         кальция│             │C4H16CaCl2N8O10 х 2H2O │  10     │   а    │   3   │      │

│     │дигидрат                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1870 │1,2,4,5-Тетраметилбензол            │   95-93-2   │C10H14                 │  10     │  п+а   │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1871 │3-(2,2,6,6-Тетраметилпиперид-4-ила- │ 76505-58-3  │C21H42N4O              │   5     │   а    │   3   │      │

│     │мино)пропионовой             кислоты│             │                       │         │        │       │      │

│     │N-(2,2,6,6-тетраметилпиперид-4-ил)- │             │                       │         │        │       │      │

│     │амид                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1872 │2,2,6,6-Тетраметилпиперидин-4-он    │  826-36-8   │C9H17NO                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1873 │2,4,6,8-Тетраметил-1,3,5,7-тетраок- │  108-62-3   │C8H16O4                │   0,2   │   а    │   2   │      │

│     │сокан                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1874 │Тетраметилтиопероксидикарбондиамид+ │  137-26-8   │C6H12N2S4              │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1875 │Тетранитрометан+                    │  509-14-8   │CN4O8                  │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1876 │3,6,9,12-Тетраоксатетрадекан-1,14-  │  4792-15-8  │С10Н22O6               │  10     │  п+а   │   3   │      │

│     │диол                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1877 │5,9,13,17-Тетраоксо-2,4,6,8,10,12,-1│ 35710-96-4  │C11H24N12O6            │  10     │   а    │   3   │      │

│     │4,16,18,20-декаазагенейкозандиамид  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1878 │2,8,12,18-Teтpaтиo-3,9,11,17,23,25-г│  3861-81-2  │C27H26N6O8S4           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │eкcaaзaгeкcaциклo[24,2,2,2](4,7),[2]│             │                       │         │        │       │      │

│     │(13,16),[2](19,22),[1](3,17)гeптат- │             │                       │         │        │       │      │

│     │риаконта-4,6,13,15,19,21,26,28,29,  │             │                       │         │        │       │      │

│     │31,34,36-додекаен-2,2,8,8,12,12,18, │             │                       │         │        │       │      │

│     │18-окгаоксид                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1879 │1,1,2,2-Тетрафтор-1,2-дихлорэтан    │   76-14-2   │C2Cl2F4                │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1880 │Тетрафторметан                      │   72-73-0   │CF4                    │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1881 │2,2,3,3-Тетрафторпропан-1-ол        │   76-37-9   │С3Н4F4O                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1882 │2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-метилпроп-│ 88508-33-2  │C7H9F4O2               │  10     │   п    │   3   │      │

│     │2-еноат+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1883 │2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпро-  │             │                       │   6     │   а    │   4   │      │

│     │пан-2-еноат,                        │             │                       │         │        │       │      │

│     │1,1,2-трифтор-1,1,2-трихлорэтан     │             │                       │         │        │       │      │

│     │(ОФН) олигомер                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1884 │2,2,3,3-Тетрафторпропил-2-фторпроп- │ 96250-38-3  │С3Н5F5O2               │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

│     │2-еноат                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1885 │1,1,2,2-Тетрафтор-1-хлорэтан        │  354-25-6   │C2HClF4                │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1886 │1,1,1,2-Тетрафторэтан               │  811-97-2   │C2H2F4                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1887 │1,1,2,2-Тетрафторэтан               │  359-35-3   │C2H2F4                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1888 │Тетрафторэтен                       │  116-14-3   │C2F4                   │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1889 │1,1,2,2-Тетрафторэтоксибензол       │  350-57-2   │C8H6F4O                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1890 │4-(1,1,2,2-Тетрафторэтоксифенилен-1,│ 61988-37-2  │C8H8F4N2O              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │3-диамин                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1891 │2,3,5,6-Тетрахлорбензол-1,4-дикарбо-│  719-32-4   │С8Сl6O2                │   1     │   а    │   2   │   А  │

│     │ксилдихлорид+                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1892 │3,3,3',4'-Тетрахлорбицикло[2,2,1]-  │ 68089-39-4  │С11H6Сl4О2             │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

│     │гепт-5-ен-2-спиро-1'-циклопент-3-ен-│             │                       │         │        │       │      │

│     │2',5'-дион                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1893 │1,1,2,3-Тетрахлорбута-1,3-диен+     │  921-09-5   │С4Н4Сl4                │   0,5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1894 │1,2,3,4-Тетрахлорбутан+             │  3405-32-1  │С4Н6Сl4                │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1895 │1,2,3,3-Тетрахлорбутан              │ 13138-51-7  │С4Н6С4                 │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1896 │1,1,2,4-Тетрахлорбут-2-ен+          │  3574-42-3  │С4Н4Сl4                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1897 │2,3,5,6-Тетрахлорциклогекса-2,5-ди- │  118-75-2   │С6Сl4О2                │   2     │   а    │   3   │      │

│     │ен-1,4-дион                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1898 │2,3,4,5-Тетрахлоргекса-1,3,5-триен+ │ 22037-58-7  │С6Н4Сl4                │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1899 │Тетрахлоргептан                     │ 25641-64-9  │C7H12Cl4               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1900 │Тетрахлорметан                      │   56-23-5   │CCl4                   │  20/10  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1901 │1,1,1,9-Тетрахлорнонан              │  1561-48-4  │C9H16Cl4               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1902 │1,1,1,5-Тетрахлорпентан             │  2467-10-9  │C5H8Cl4                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1903 │2,3,4,5-Тетрахлор-6-трихлорметилпи- │  1134-04-9  │C6Cl7N                 │   2     │   а    │   3   │      │

│     │ридин                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1904 │1,1,1,3-Тетрахлорпропан             │  1070-78-6  │С3Н4Сl4                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1905 │Тетрахлорпроп-1-ен+                 │ 60320-18-5  │С3Н2Сl4                │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1906 │1,1,1,11-тетрахлорундекан           │ 63981-28-2  │С11Н20Сl4              │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1907 │1,1,2,2-Тетрахлорэтан+              │   79-34-5   │C2H2Cl4                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1908 │Тетрахлорэтан+ (смесь изомеров)     │ 25322-20-7  │C2H2Cl4                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1909 │Тетрахлорэтилен                     │  127-18-4   │C2Cl4                  │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1910 │Тетраэтилсвинец+                    │   78-00-2   │C8H20Pb                │   0,005 │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1911 │Тетраэтилтиопероксидикарбондиамид   │   97-77-8   │C10H20N2S4             │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1912 │Тетраэтоксисилан                    │   78-10-4   │C8H20O4Si              │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1913 │N,N-Тилозин                         │  1401-69-0  │C46H77NO17             │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1914 │4,4'-Тиодиаминобензол               │  139-65-1   │C12H12N2S              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1915 │4,4'-Тиодигидроксибензол            │  2664-63-3  │С12H10О2S              │   3     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1916 │O,O'-[Тиоди-1,4-фенилен]бис(O,O-ди- │  3383-96-8  │С16Н20О6Р2S3           │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │метил)тиофосфат+                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1917 │2-[[[[4-[(2-Тиозолиламино)сульфонил]│   85-73-4   │C17H13N3O5S2           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │фенил]амино]карбонил]бензойная      │             │                       │         │        │       │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1918 │Тиокарбамид                         │   62-56-6   │CH4N2S                 │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1919 │Тионилхлорид+                       │  7719-09-7  │Cl2OS                  │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1920 │Тиофуран                            │  110-02-1   │C4H4S                  │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1921 │Тиофосфорилхлорид+                  │  3982-91-0  │Сl3РS                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1922 │Тиоэтановая кислота+                │  507-09-5   │C2H4OS                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1923 │Тирозин                             │ 55520-40-6  │C9H11NO3               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1924 │Титан                               │  7440-32-6  │Ti                     │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1925 │Титан диоксид                       │ 13463-67-7  │O2Ti                   │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1926 │Титан дисилицид                     │ 12039-83-7  │Si2Ti                  │  -/4    │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1927 │Титан дисульфид                     │ 12039-07-5  │S2Ti                   │  -/6    │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1928 │Титан нитрид                        │ 25583-20-4  │NTi                    │  -/4    │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1929 │Титан сульфид                       │ 12039-13-3  │STi                    │  -/6    │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1930 │Титан тетрахлорид+ (по гидрохлориду)│  7550-45-0  │Cl4Ti                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1931 │тетраТитан   хром       декаборид (в│             │B10CrTi4               │   1     │   а    │   2   │      │

│     │пересчете на бор)                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1932 │Торий                               │  7440-29-1  │Th                     │   0,05  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1933 │Треонин                             │ 36676-50-3  │С4Н9NО3                │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1934 │ДL-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-аминопро-│  3689-55-2  │C9H13N2O2              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │пан-1,3-диол                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1935 │L(+)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-амино- │ 71115-69-1  │C9H13N2O2              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │пропан-1,3-диол                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1936 │Д(-)-Трео-1-(4-нитрофенил)-2-амино- │  2792-51-0  │C9H13N2O2              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │пропан-1,3-диол                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1937 │1,3,5-Tpиaзин-2,4,6(1H,3H,5H)-тpиoл+│  108-80-5   │C3H3N3O3               │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1938 │1,3,5-Триазин-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-триол │ 16133-31-6  │C6H9N9O3               │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │2,4,6-триамино-1,3,5-триазин аддукт │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1939 │(1Н)-1,2,4-Триазол                  │  288-88-0   │C2H3N3                 │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1940 │4,5,6-Триаминопиримидин      сульфат│ 68738-86-3  │C4H9N5O4S              │   2     │   а    │   3   │      │

│     │(1:1)                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1941 │2,4,6-Триамино-1,3,5-триазин        │  108-78-1   │C3H6N6                 │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1942 │Трибромметан                        │   75-25-2   │СНВr3                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1943 │Трибутиламин+                       │  102-82-9   │C12H27N                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1944 │Трибутилолово фторид+ (по олову)    │  1983-10-4  │C12H27FSn              │   0,005 │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1945 │S,S,S-Трибутилтритиофосфат+         │   78-48-8   │C12H27OPS3             │   0,2   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1946 │O,O,O-Tpибyтилфocфaт+               │  126-73-8   │C12H27O4P              │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1947 │2,4,6-Тригидроксипиримидин          │   67-52-7   │C4H4N2O3               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1948 │(11бета)11,17,21-Тригидроксипрегна- │   50-24-8   │C21H28O5               │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │1,4-диен-3,20-дион+                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1949 │1,1,3-Три(гидроксифенил)пропан+     │ 29036-21-3  │С21Н20О3               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1950 │(Т-4)Тригидро(морфолин-N(4))бор     │  4856-95-5  │C4H12BNO               │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1951 │2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,7-Тридекаф- │  559-11-5   │С10H5F13О2             │  90/30  │   п    │   4   │      │

│     │торгептилпроп-2-еноат               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1952 │2,2,6-Тридеокси-3-амино-альфа-ликсо-│ 20830-81-3  │C27H29NO10             │    -    │   а    │   1   │      │

│     │зо-4-метокси-6,7,9,11-тетраокси-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │9-ацето-7,8,9,10-тетра-гидротетра-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │ценхинон+                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1953 │2,4,6-Трийод-3,5-диаминобензойная   │ 50506-16-8  │C7H5I3N2O2             │   1     │   а    │   3   │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1954 │Трийодметан                         │   75-47-8   │СНI3                   │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1955 │Трикарбоновых кислот анилиды        │             │                       │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1956 │Триметансульфоновая кислота         │  1493-13-6  │СНF3О3S                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1957 │Триметансульфоновой кислоты ангидрид│  358-23-6   │C2F6O5S2               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1958 │Триметиламин+                       │   75-50-3   │С3Н9N                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1959 │1,2,4-Триметилбензол                │   95-63-6   │C9H12                  │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1960 │1,3,5-Триметилбензол                │  108-67-8   │C9H12                  │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1961 │1,7,7-Триметилбицикло[2,2,1]гептан- │   76-22-2   │С10Н26О                │   3     │   п    │   3   │      │

│     │2-он                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1962 │2,6,6-Триметилбицикло-3,1,1,-гептан │  473-55-2   │C10H18                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1963 │1,1-Триметиленбис(4-оксиминометилпи-│             │C9H13N2O               │   1     │   а    │   2   │      │

│     │ридиний)бромид                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1964 │3,6,8-Триметилнонан-3-тиол  (58-70%)│             │                       │   5     │   п    │   3   │      │

│     │в смеси с  7,9-диметилдекан-2-тиолом│             │                       │         │        │       │      │

│     │(23%)                               │             │                       │         │        │       │      │

│     │2,3,5,7-тетрамети-локтан-1-тиолом   │             │                       │         │        │       │      │

│     │(8%)                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1965 │2,4,6-Триметил-1,3,5-триоксан       │  123-63-7   │С6Н12O3                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1966 │1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-  │   64-39-1   │C17H25NO2              │    -    │   а    │   1   │      │

│     │олпропионат++                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1967 │N,N,N-Триметил-2-хлорэтанаминийхло- │  999-81-5   │C5H13Cl2N              │   0,3   │   а    │   1   │      │

│     │рид+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1968 │3,3,5 -Триметилциклогексанон        │  873-94-9   │C9H16O                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1969 │3,5,5-Триметилциклогекс-3-ен-1-он   │             │C9H14O х C15H24N2O4    │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │(85%)            смесь             с│             │                       │         │        │       │      │

│     │3-метоксикарбониламинофениловым     │             │                       │         │        │       │      │

│     │эфиром  3-толилкарбаминовой  кислоты│             │                       │         │        │       │      │

│     │(15%)                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1970 │3,5,5-Триметилциклогекс-2-ен-1-он   │   78-59-1   │С9Н14О                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1971 │5-[(3,4,5-Триметоксифенил)метил]пи- │  738-70-5   │C14H18N4O              │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │ридин-2,4-диамин                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1972 │Тринитрометан+                      │  517-25-9   │CHN3O6                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1973 │1,3,5-Тринитро-1,3,5-               │  121-82-4   │C3H6N6O6               │    1    │ п + а  │   2   │      │

│     │пергидротриазин** (гексоген)        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1974 │Триоксометиламинометан              │             │C4H11NO3               │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1975 │Триоксометиламинометана гидрохлорид │             │С4Н11NО3 х СlН         │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1976 │Три(проп-1-енил)амин+               │  102-70-5   │C9H15N                 │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1977 │Трипропиламин                       │  102-69-2   │C9H21N                 │   2     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1978 │Триптофан                           │  6912-86-3  │С11H12N2O2             │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1979 │Трис(2-бутоксиэтил)фосфат+          │   78-51-3   │C18H39O7P              │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1980 │Трис(диметилфенил)фосфат+           │ 25155-23-1  │C24H27O4P              │   1,5   │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1981 │Трис(метилбутил)фосфиноксид+        │ 23079-28-9  │С15Н33ОР               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1982 │Трис(1-метилгептил)фосфиноксид+     │ 33446-90-1  │C24H51ОP               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1983 │Трис(метилфенил)фосфат   (содержание│  1330-78-5  │C21H21O4P              │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │о-изомера < 3%)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1984 │Трис(метилфенил)фосфат   (содержание│  1330-78-5  │C21H21O4P              │   0,1   │   а    │   1   │      │

│     │о-изомера > 3%)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1985 │Трис(2-этилгексил)фосфат            │   78-42-2   │C24H51O4P              │   0,1   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1986 │Трифенилфосфат                      │  115-86-6   │C18H15O4P              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1987 │Трифенилфосфит+                     │  101-02-0   │C18H15O3P              │   0,1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1988 │4,4,4-Трифторбутанол                │  461-18-7   │С4Н7F3О                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1989 │Трифторметан                        │   75-46-7   │СНF3                   │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1990 │Трифторметансульфонилфторид         │             │CF4O2S                 │ 100     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1991 │3-(Трифторметил)аминобензол         │   98-16-8   │C7H6F3N                │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1992 │Трифторметилбензол                  │   98-08-8   │C7H5F3                 │ 200/100 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1993 │2-Трифторметил-10,3-[1-(бета-окси-  │             │C22H22F3N3OS х СlН     │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │этил)пиперазинил-4]пропилфенотиазина│             │                       │         │        │       │      │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1994 │4-Трифторметилфенилизоцианат        │  1548-13-6  │C8H4F3NO               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1995 │1-(3-Трифторметилфенил)карбамид     │ 13114-87-9  │С8Н7F3N2О              │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1996 │1-Трифторметил-2-хлорбензол+        │   88-16-4   │C7H4ClF3               │  60/20  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1997 │3,3,3-Трифторпроп-1-ен              │  677-21-4   │С3Н3F3                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1998 │3,3,3-Трифторпропиламин             │  460-39-9   │С3Н6F3О                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│1999 │1,1,1-Трифтор-3,3,3-трихлорпропан-  │  758-42-9   │С3Сl3F3О               │   2     │   п    │   3   │      │

│     │2-он                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2000 │1,1,2-Трифтор-1,2,2-трихлорэтан     │   76-13-1   │С2Сl3F3                │5000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2001 │1,1,1-Трифтор-3-хлорпропан+         │  460-35-5   │С3Н4СlF3               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2002 │Трифторхлорэтилен                   │   79-38-9   │С2СlF3                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2003 │1,1,1-Трифторэтан                   │  420-46-2   │С3Н3F3                 │3000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2004 │Трифторэтановая кислота+            │   76-05-1   │С2НF3О2                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2005 │2,2,2-Трифторэтанол                 │   75-89-8   │С2Н3F3О                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2006 │Трифторэтенилбензол                 │  447-14-3   │С8Н5F3                 │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2007 │2,4,6-Трихлораминобензол            │  634-93-5   │C6H4Cl3N               │   3/1   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2008 │1,4,5-Трихлорантрацен-9,10-дион     │  1594-64-5  │С14Н5Сl3O2             │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2009 │Трихлорацетальдегид                 │   75-87-6   │С2НCl3О                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2010 │Трихлорацетилхлорид+                │   76-02-8   │С2Сl4O                 │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2011 │4,5,6-Трихлорбензоксазол-2(3Н)-он   │ 50995-94-3  │C7H2Cl3NO2             │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2012 │Трихлорбензол                       │ 12002-48-1  │С6Н3Сl3                │  30/10  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2013 │1,1,2-Трихлорбута-1,3-диен+         │ 25854-04-0  │С4Н3Сl3                │    3    │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2014 │1,2,3-Трихлорбута-1,3-диен+         │  1573-58-6  │С4Н3СL3                │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2015 │2,3,4-Трихлорбут-1-ен+              │  2431-50-7  │С4Н5Сl3                │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2016 │1,2,3-Трихлорбут-2-ен               │ 65087-02-7  │С4Н5Сl3                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2017 │2,3,3-Tpиxлopбyт-1-eн+              │ 39083-23-3  │С4Н5Сl3                │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2018 │1,2,4-Трихлорбут-2-ен+              │  2431-57-1  │С4Н5Сl3                │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2019 │Трихлорметан+                       │   67-66-3   │СНСl3                  │  10/5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2020 │Трихлорметансульфенилхлорид         │  594-42-3   │CCl4S                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2021 │Трихлорметантиол                    │   75-70-7   │СНСl3S                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2022 │(Трихлорметил)бензол                │   98-07-7   │С7Н5Сl3                │ 0,6/0,2 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2023 │2-(Трихлорметил)дихлорпиридин       │  1128-16-1  │C6H2Cl5N               │   1     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2024 │2-(Трихлорметил)-3,4,5-трихлорпири- │  1201-30-5  │C6HCl6N                │   2     │   a    │   3   │      │

│     │дин                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2025 │1-(Трихлорметил)-4-хлорбензол+      │  5216-25-1  │С7Н4Сl4                │0,05/0,01│  п+а   │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2026 │2-(Трихлорметил)-5-хлорпиридин      │  1192-03-1  │C6H3Cl4N               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2027 │Трихлорнафталин+                    │  1321-65-9  │С10Н5Сl3               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2028 │Трихлорнитрометан+                  │   76-06-2   │CCl3NO2                │   0,5   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2029 │1,2,3-Трихлорпропан                 │   96-18-4   │С3Н5Сl3                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2030 │1,1,3-Трихлорпропан-2-он            │  921-03-9   │С3Н3Сl3О               │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2031 │1,2,3-Трихлорпроп-1-ен              │   96-19-5   │С3Н3Сl3                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2032 │S-(2,3,3-Трихлорпроп-2-енил)ди(1-ме-│  2303-17-5  │C10H16Cl3NOS           │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │тилэтил)тиокарбамат                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2033 │Трихлорпропилфосфат+                │ 26248-87-3  │С9Н18Сl3O4Р            │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2034 │2,2,3-Трихлорпропионовая кислота    │  3278-46-4  │С3Н3Сl3O2              │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2035 │Трихлорсилан+ (по гидрохлориду)     │ 10025-78-2  │HCl3Si                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2036 │2,4,6-Трихлор-1,3,5-триазин         │  108-77-0   │C3Cl3N3                │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2037 │2,4,5-Трихлорфенолят меди (II)      │ 25267-55-4  │C12H4Cl6CuO2           │   0,1   │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2038 │Трихлорфторметан                    │   75-69-4   │ССl3F                  │1000     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2039 │Трихлор(хлорметил)силан+ (по НС1)   │  1558-25-4  │CH2Cl4Si               │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2040 │1,1,1-Трихлорэтан                   │   71-55-6   │С2Н3Сl3                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2041 │Трихлорэтановая кислота+            │   76-03-9   │С2НСl3O2               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2042 │Трихлорэтен                         │   79-01-6   │С2НСl3                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2043 │1,1'-(2,2,2-Трихлорэтилиден)бис(4-  │   50-29-3   │C14H9Cl5               │   0,1   │  п+а   │   1   │      │

│     │хлорбензол)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2044 │Три(хлорэтил)фосфат                 │  115-96-8   │С6Н12Сl3O4Р            │   0,1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2045 │Tpициклo[8,2,2,2](4,7)гeкcaдeкaн-4, │  1633-22-3  │C16H16                 │   5     │   а    │   3   │      │

│     │6,10,12,13,15-гeкcaeн               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2046 │Трициклогексилгидроксиолово+        │ 13121-70-5  │C18H34OSn              │   0,02  │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2047 │Трицикло[3,3,1,1](3,7)декан         │  281-23-2   │C10H16                 │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2048 │Трицикло[3,3,1,1](3,7)деканкарбоно- │  828-51-3   │С11Н16O2               │   2     │   a    │   3   │      │

│     │вая кислота                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2049 │Трицикло [3,3,1,1](3,7)деканол-1    │  768-95-6   │C10H16O                │   1     │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2050 │Триэтилфосфат                       │   78-40-0   │С6Н15O4Р               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2051 │Триэтоксисилан                      │  998-30-1   │С6Н16О3Si              │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2052 │1,1,1-Триэтоксиэтан                 │   78-39-7   │С8Н18О3                │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2053 │Тэпрем-6                            │             │                       │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2054 │Уайт-спирит (в пересчете на С)      │  8052-41-3  │                       │ 900/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2055 │Углеводороды           алифатические│             │С2-10Н6-24             │ 900/300 │   п    │   4   │      │

│     │предельные С1-10 (в пересчете на С) │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2056 │Углерод дисульфид                   │   75-15-0   │CS2                    │  10/3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2057 │Углерод оксид                       │  630-08-0   │CO                     │  20**   │   п    │       │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2058 │Углерод оксид сульфид               │  463-58-1   │COS                    │  10     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2059 │Углерода пыли:                      │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) коксы  каменноугольные,  пековые,│             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │нефтяные, сланцевые                 │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) антрацит с содержанием свободного│             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │диоксида кремния до 5%              │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в)   другие   ископаемые      угли и│             │                       │  -/10   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │углепородные  пыли   с   содержанием│             │                       │         │        │       │      │

│     │свободного диоксида кремния до 5%   │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │г) алмазы природные и искусственные │             │                       │   -/8   │   а    │   4   │   Ф  │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │д) алмазы металлизированные         │             │                       │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │е)  сажи   черные     промышленные с│             │                       │   -/4   │   а    │   3   │ Ф, К │

│     │содержанием бенз(а)пирена  не  более│             │                       │         │        │       │      │

│     │35 мг/кг                            │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │ж) углеродные волокнистые  материалы│             │                       │   4/2   │   а    │   4   │      │

│     │на основе гидратцеллюлозных волокон+│             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │з) углеродные волокнистые  материалы│             │                       │   4/2   │   а    │   4   │      │

│     │на    основе    полиакрилонитрильных│             │                       │         │        │       │      │

│     │волокон+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2060 │Углеродные композиционные материалы │             │                       │   3/1   │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2061 │Уран, нерастворимые соединения      │             │                       │   0,075 │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2062 │Уран, растворимые соединения        │             │                       │   0,015 │   a    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2063 │Фенантрен                           │   85-01-8   │C14H10                 │   0,8   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2064 │N-фенил-2-аминопропановая кислота   │ 36617-44-5  │С9Н11NO2               │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2065 │DL-альфа-Фениламиноэтановая кислота │  2835-06-5  │C8H9NO2                │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2066 │Фенилацетатальдегид                 │  122-78-1   │C8H8O                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2067 │Фенилацетат натрия                  │  114-70-5   │C8H7NaO2               │   2     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2068 │Фенилгидразин гидрохлорид           │   59-88-1   │C6H8N2 х CIH           │   0,1   │  п+a   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2069 │Фенил-2-гидроксибензоат             │  118-55-8   │С13Н10О3               │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2070 │2-Фенил-4,6-дихлорпиридазин-3-(2Н)- │  2568-51-6  │С10Н6Сl2N2O            │   0,05  │   a    │   1   │   A  │

│     │он                                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2071 │2,2'-(1,4-Фенилен)бис(5-амино-1Н-   │ 28689-19-2  │C20H16N6               │   2     │   a    │   3   │      │

│     │бензимидазол)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2072 │1,1-(1,3-Фенилен)бис-1Н-пиррол-2,5- │  3006-93-7  │C14H8N2O4              │   1     │   a    │   2   │      │

│     │дион                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2073 │Фенилизоцианат+                     │  103-71-9   │C7H5NO                 │   0,5   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2074 │N-(Фенилметилен)циклогексанамин+    │  2211-66-7  │C13H17N                │   3     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2075 │1-Фенилпропан-2-он                  │  103-79-7   │С9Н10О                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2076 │Фенилтиол+                          │  108-98-5   │С6Н6S                  │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2077 │N-Фенил-2,4,6-тринитробензамид+     │  7461-51-0  │C13H8N4O7              │   1     │   a    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2078 │Фенилтрихлорсилан+   (контроль    по│   98-13-5   │C6H5ClSi               │   1     │   п    │   3   │      │

│     │гидрохлориду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2079 │N-Фенил-N-[1-(2-фенилэтил)-4-пипери-│  437-38-7   │C22H28N2               │    -    │   a    │   1   │      │

│     │динил]пропанамид++                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2080 │2-[N-Фeнил-N-(2-циaнэтил)aминo]этилa│ 22031-33-0  │C13H16N2O2             │   0,5   │  п+a   │   2   │      │

│     │цeтaт+                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2081 │2-Фенилэтанол+                      │   60-12-8   │C8H11O                 │   5     │  п+a   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2082 │1-Фенилэтанон+                      │   98-86-2   │C8H8O                  │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2083 │3-(N-Фенил-N-этиламино)пропионитрил+│  148-87-8   │C11H14N2               │   0,1   │  п+a   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2084 │(Е)-1-Фенилэтил-3-[(диметоксифосфо- │  7700-17-6  │C14H19O6P              │   0,2   │  п+a   │   2   │      │

│     │нил)оксибут-2-еноат                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2085 │1-(Фенилэтил)-3-оксобутаноат        │ 40552-84-9  │C12H14O3               │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2086 │(Фенилэтил)-3-оксо-2-хлорбутаноат+  │ 68683-30-7  │C12H13ClO3             │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2087 │5-Фенил-5-этил-2,4,6(1Н,3Н,5Н)-пири-│   50-06-6   │С12Н12N2О3             │   0,1   │   a    │   2   │      │

│     │мидинтрион                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2088 │O-Фенил-О-этилхлортиофосфат+        │ 38052-05-0  │C8H10ClO2PS            │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2089 │3-Феноксибензальдегид               │ 39515-51-0  │С13Н10O2               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2090 │3-Феноксибензил-2,2-диметил-3-(2-ме-│ 26002-80-2  │С23Н26О3               │   7     │  п+а   │   3   │      │

│     │тилпроп-1-енил)циклопропанкарбонат  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2091 │3-Феноксибензил-3-(2,2-дихлорэтенил)│ 52645-53-1  │C21H20Cl2O3            │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │-2,2-диметилциклопропанкарбонат     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2092 │3-Феноксибензилтриэтиламинийхлорид  │ 56562-66-4  │C19H26ClNO             │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2093 │3-Феноксибензилхлорид               │  3586-15-0  │C13H11ClO              │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2094 │2-Феноксиэтанол                     │  122-99-6   │C8H10O2                │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2095 │3-Феноксифенилметанол               │ 13826-35-2  │C13H12O2               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2096 │Феноксиэтановая кислота+            │  122-59-8   │С8Н8О3                 │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2097 │Фенолформальдегидные смолы  (летучие│             │                       │         │        │       │      │

│     │продукты):                          │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а) контроль по фенолу               │             │                       │   0,1   │   п    │   2   │   A  │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б) контроль по формальдегиду        │             │                       │   0,05  │   п    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2098 │Фенопласты                          │  9003-35-4  │                       │   -/6   │   а    │   3   │ Ф, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2099 │Феррит бариевый                     │             │BaFeOn n=8,5-8,6       │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2100 │Феррит магниймарганцевый            │             │Fe16Mg8Mn8O40          │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2101 │Феррит марганеццинковый             │             │Fe16Mn8O40Zn8          │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2102 │Феррит никельмедный                 │             │Cu8Fe16Ni8O40          │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2103 │Феррит никельцинковый               │             │Fe16Ni8O40Zn8          │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2104 │Феррит стронциевый                  │             │Fe16O32Sr8             │   6     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2105 │Феррохром   (сплав   хрома   65%   с│             │                       │   6/2   │   а    │   3   │   Ф  │

│     │железом)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2106 │Фламин                              │             │                       │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2107 │Фолиевая кислота                    │   59-30-3   │C19H19N7O6             │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2108 │Формальдегид+                       │   50-00-0   │СН2О                   │   0,5   │   п    │   2   │ О, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2109 │Формамид                            │   75-12-7   │CH3NO                  │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2110 │Формиат аммония                     │  540-69-2   │CH5NO2                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2111 │Формиат натрия                      │  141-53-7   │CHNaO2                 │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2112 │Фосфин                              │  3803-51-2  │Н3Р                    │   0,1   │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2113 │Фосфин третичный оксид+             │             │R3ОР                   │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2114 │Фосфиноксид разнорадикальный C5-9   │             │                       │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2115 │Фосфиноксид         разнорадикальный│             │                       │   2     │  п+а   │   3   │      │

│     │циклический+                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2116 │Фосфиноксиды,  полимеризованные   на│             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

│     │основе    сополимера       стирола и│             │                       │         │        │       │      │

│     │дивинилбензола                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2117 │N-(Фосфонометил)глицин              │  107-83-6   │C3H8NO5P               │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2118 │Фосфор (желтый, белый)              │ 12185-10-3  │Р                      │0,1/0,03 │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2119 │диФосфор пентаоксид+                │  1314-56-3  │O5P2                   │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2120 │Фосфор пентахлорид+                 │ 10026-13-8  │Cl5P                   │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2121 │Фосфор трихлорид+                   │  7719-12-2  │Сl3Р                   │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2122 │Фосфорилхлорид+                     │ 10025-87-3  │Сl3ОР                  │   0,05  │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2123 │Фосфорит                            │             │Al2CaFe2MgO14P2        │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2124 │29H,31H-Фтaлoциoнaт(2-)             │  147-14-8   │C32H16CuN8             │   -/5   │   а    │   3   │      │

│     │N(29),N(30),N(31),N(32)         меди│             │                       │         │        │       │      │

│     │(SP-4-1)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2125 │Фтор                                │  7782-41-4  │F                      │   0,03  │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2126 │Фторуглеродные волокна              │             │                       │   6     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2127 │Фторхлорэтан                        │  353-36-6   │C2H4ClF                │1000     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2128 │Фузидат натрия                      │  751-94-0   │C31H17NaO6             │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2129 │Фузидиевая кислота                  │  6990-06-3  │С31Н42O6               │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2130 │Фуран+                              │  110-00-9   │С4Н4O                  │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2131 │Фуран-2-альдегид+                   │   98-01-1   │С5Н4O2                 │  10     │   п    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2132 │2,5-Фурандион+                      │  108-31-6   │С4Н2O3                 │   1     │  п+а   │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2133 │N-2-Фуранидил-5-фторурацил          │             │C10H9FN2O3             │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2134 │Фуран-2-карбоновая кислота          │   88-14-2   │C6H10O8                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2135 │4-(Фyp-2-ил)бyт-3-eн-2-oн+          │  623-15-4   │C8H8O2                 │   0,1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2136 │Фур-2-илметанол+                    │   98-00-0   │С5Н6O2                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2137 │2-Фуроил хлорид+                    │  527-69-5   │С5Н3СlO2               │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2138 │N-(2-Фуроил)пиперазин+              │             │C9H12N2O2              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2139 │7Н-Фуро[2,3-g][1]хромен-7-он,  смесь│ 52810-75-0  │C23H14O7               │   1     │   а    │   2   │      │

│     │с 4-метокси-7Н-фуро[2,3-g][1]-      │             │                       │         │        │       │      │

│     │хромен-7-он                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2140 │Хиноксилин-2,3-диметанола-1,4-диок- │ 17311-31-8  │C10H10N2O4             │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │сид                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2141 │Хинолин                             │   91-22-5   │C9H7N                  │ 0,5/0,1 │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2142 │Хладон     СМ-1         (контроль по│             │                       │3000     │   п    │   4   │      │

│     │1,1,2,2-тетрафторэтану)             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2143 │Хлор+                               │  7782-50-5  │Cl2                    │   1     │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2144 │Хлорацетат натрия+                  │  3926-62-3  │C2H2ClNaO2             │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2145 │Хлорацетилхлорид+                   │   79-04-9   │C2H2Cl2O               │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2146 │4-Хлорбензальдегид                  │  104-88-1   │C7H5ClO                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2147 │2-(4-Хлорбензоил)бензойная кислота  │   85-56-3   │С14Н9СlO3              │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2148 │Хлорбензол+                         │  108-90-7   │С6Н5Сl                 │ 100/50  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2149 │1-(4-Хлорбензоил)-5-метокси-2-метил-│   53-86-1   │C19H16ClNO4            │   0,05  │   а    │   1   │      │

│     │1Н-индол-3-этановая кислота+        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2150 │N-Хлорбензолсульфонамид       натрия│  127-52-6   │C6H4Cl2NNaO2S х Н2О    │   1     │  п+а   │   2   │   А  │

│     │гидрат+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2151 │2-Хлорбензолсульфохлорид+           │  2905-23-9  │С6Н4Сl2O2S             │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2152 │2,4-(6-Хлорбензотиазолил-2-окси)фе- │             │C19H18ClNO4S           │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │ноксипропионовой  кислоты   этиловый│             │                       │         │        │       │      │

│     │эфир                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2153 │1-Хлорбута-1,3-диен                 │  627-22-5   │С4Н5Сl                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2154 │2-Хлорбута-1,3-диен                 │  126-99-8   │С4Н5Сl                 │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2155 │1-Хлорбутан+                        │  109-69-3   │С4Н9Сl                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2156 │3-Хлорбутан-2-он                    │  4091-39-8  │С4Н7СlO                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2157 │4-Хлорбут-2-енил-2,4-дихлорфеноксиа-│  2971-38-2  │С12Н11Сl3О3            │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │цетат                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2158 │4-Хлорбут-2-инил-(3-хлорфенил)-кар- │  101-27-9   │С11Н9Сl2NO2            │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │бамат                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2159 │Хлоргидрин стирола метиловый эфир+  │             │C12H16ClO2             │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2160 │2-Хлор-2-гидроксипропионовая        │ 35060-81-2  │С3Н5СlO3               │   0,5   │   п    │   2   │      │

│     │кислота+                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2161 │10-Хлор-10Н-дибенз-1,4-оксарсин+    │  2865-70-5  │C12H8AsClO             │   0,02  │   а    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2162 │2-Хлор-[(4-диметиламино-6-изопропи- │             │C15H18ClN7O4S          │   1     │   а    │   2   │      │

│     │лидениминоокси-1,3,5-триазин-2-ил)ам│             │                       │         │        │       │      │

│     │инокарбонил]бензолсульфамид+        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2163 │2-Хлор-[(4-диметиламино-6(альфа-ме- │             │C16H20ClN7O4S          │   1     │   а    │   2   │      │

│     │тил)пропилидениминоокси-1,3,5-триа- │             │                       │         │        │       │      │

│     │зин-2-ил)амино-карбонил]бензолсуль- │             │                       │         │        │       │      │

│     │фамид+                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2164 │4S(4альфа,4аальфа,5альфа,5аальфа,6  │   57-62-5   │C22H23ClN2O8           │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

│     │бета,12аальфа)]-7-Хлор-4-(диметила- │             │                       │         │        │       │      │

│     │мино)-1,4,4а,5,5а,6,11,12а-октагидро│             │                       │         │        │       │      │

│     │3,6,10,12,12а-пентагидрокси-6-метил-│             │                       │         │        │       │      │

│     │1,11-диоксо-2-нафтаценкарбоксамид   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2165 │Хлор диоксид+                       │ 10049-04-4  │ClO2                   │   0,1   │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2166 │3-Хлордифениламино-6-карбоновая     │             │C13H10ClNO2            │   5     │   а    │   3   │      │

│     │кислота                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2167 │2-[4-(2-Хлор-1,2-дифенилэтенил)фено-│   50-41-9   │C26H28ClNO х C6H8O7    │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │кси]-N,N-диэтил-2-гидроксипропан-1, │             │                       │         │        │       │      │

│     │2,3-трикарбонат этанамина+ (1:1)    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2168 │1-Хлор-4-дихлорметилбензол+         │ 13940-94-8  │С7Н5Сl3                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2169 │Хлорметан                           │   74-87-3   │СН3Сl                  │  10/5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2170 │Хлорметациклин тозилат+             │             │С29Н28СlN2O11S         │   3     │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2171 │(Хлорметил)бензол                   │  100-44-7   │C7H7Cl                 │   0,5   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2172 │Хлорметилбензол+ (2,4-изомеры)      │ 25168-05-2  │C7H7Cl                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2173 │3-(Хлорметил)гептан                 │  123-04-6   │C8H11CI                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2174 │2-Хлор-10-метил-3,4-диазофеноксазин │             │C13H8ClN5O             │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2175 │(Хлорметил)оксиран+                 │  106-89-8   │С3Н5СlO                │   2/1   │   п    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2176 │N-(Хлорметил)фталимид+              │ 17564-64-6  │C9H6ClNO2              │   0,1   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2177 │5-(Хлорметил)фуран-2-карбоновой     │ 21893-86-7  │С10H13СlO3             │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │кислоты бутиловый эфир              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2178 │5-Хлор-2-метоксибензойная кислота   │  321-14-2   │C7H5ClO2               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2179 │Хлорметоксиметан+ (по хлору)        │  107-30-2   │C2H5ClO                │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2180 │2-Хлор-N-[(4-метокси-6-метил-1,3,5- │ 64902-72-3  │C12H12ClN5О4S          │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │триазин-2-ил)аминокарбонил]бензолсу-│             │                       │         │        │       │      │

│     │льфонамид                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2181 │1-Хлор-2-(4-метоксифенил)-1,2-дифе- │             │C21H17ClO              │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │нилэтилен+                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2182 │9-Хлорнонановая кислота             │  1120-10-1  │C9H17ClO2              │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2183 │1-Xлop-2-(4-oкcифeнил)-1,2-дифенил- │             │C20H15ClO              │   0,001 │   а    │   1   │      │

│     │этилен+ (смесь цис и транс-изомеров)│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2184 │5-Хлорпентан-2-он                   │  5891-21-4  │C5H9ClO                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2185 │3-Хлорпропаноилхлорид               │  625-36-5   │С3Н4Сl2O               │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2186 │3-Хлорпропан-1-ол+                  │  627-30-5   │С3Н7СlO                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2187 │3-Хлорпроп-1-ен+                    │  107-05-1   │С3Н5Сl                 │   0,3   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2188 │(Z)-3-Хлорпроп-2-еноат натрия       │  4312-97-4  │C3H2ClNaO2             │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2189 │10-(бета-Хлорпропионил)-2-трифторме-│             │C16H13F3NS             │   5     │   а    │   3   │      │

│     │тилфенотиазин                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2190 │2-Хлорпропионовая кислота+          │  598-78-7   │С3Н5СlO2               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2191 │3-Хлорпропионовая кислота           │  107-94-8   │С3Н5СlO2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2192 │Хлорсодержащие   кремнийорганические│             │                       │   1     │   п    │   2   │      │

│     │соединения (алкильные)+ (контроль по│             │                       │         │        │       │      │

│     │гидрохлориду)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2193 │N-[[(4-Хлорфенил)амино]карбонил]-2,6│ 35367-38-5  │C17H9ClF2N2O           │   3     │   а    │   3   │      │

│     │-дифторбензамид                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2194 │альфа-Хлорфенилацетонитрил+         │  140-53-4   │C8H6ClN                │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2195 │Хлорфенилизоцианат+ (3 и 4-изомеры) │  1885-81-0  │C7H4ClNO               │   0,5   │   п    │   2   │ O, А │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2196 │2,2'-[N-(3-Xлopфeнил)иминo]диэтaнoл │   92-00-2   │C10H14ClNO2            │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2197 │2-[(4-Хлорфенил)фенилацетил]-1Н-ин- │  3691-35-8  │С23Н15СlO3             │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │ден-1,3(2Н)-дион+                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2198 │4-Хлорфенил-4-хлорбензолсульфонат   │   80-33-1   │C12H8Cl2O3S            │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2199 │1-Хлор-2-(хлорметил)бензол+         │  611-19-8   │С7Н6Сl2                │ 1,5/0,5 │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2200 │3-Хлор-2-хлорметилпроп-1-ен+        │  1871-57-4  │С4Н6Сl2                │   0,3   │   п    │   2   │      │

│     │(симметричный изомер)               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2201 │2-Хлор-N-(2-хлорэтил)-N-метилэтана- │   55-86-7   │C5H11Cl2N х СlН        │    -    │   а    │   1   │      │

│     │мина гидрохлорид+                   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2202 │Хлорциан+                           │  506-77-4   │CClN                   │   0,2   │   п    │   1   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2203 │Хлорциклогексан                     │  542-18-7   │С6Н11Сl                │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2204 │2-[(2-Хлорциклогексил)тио-1Н-изоин- │ 59939-44-5  │C14H14ClNO2S           │   2     │   а    │   3   │      │

│     │дол-1,3-(2Н)-дион]                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2205 │Хлорэтан                            │   75-00-3   │С2Н5Сl                 │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2206 │2-Xлopэтaнoл+                       │  107-07-3   │С2Н5СlO                │   0,5   │   п    │   2   │   O  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2207 │2-Хлорэтансульфоновой        кислоты│  1622-32-8  │С2Н4Сl2O2S             │   0,3   │   п    │   2   │      │

│     │гидридрохлорид+                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2208 │Хлорэтен                            │   75-01-4   │С3Н3Cl                 │   5/1   │   п    │   1   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2209 │Хлорэтановая кислота+               │   79-11-8   │С2Н3СlO2               │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2210 │Хлорэтилртугь (по ртути)            │  107-27-7   │С2Н5СlНg               │  0,01/  │  п+а   │   1   │      │

│     │                                    │             │                       │  0,005  │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2211 │2-Хлорэтилфосфоновая кислота        │ 16672-87-0  │С2Н6СlO3Р              │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2212 │3бета-Холест-5,7-диен-3-ола бензоат │  1182-06-5  │С34Н48O2               │   1     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2213 │3бета-Холест-5-ен-3-ола бензоат     │  604-32-0   │С34Н50О2               │   4     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2214 │Хром гидроксид сульфат (в  пересчете│ 12336-95-7  │СrНO5S3                │0,06/0,02│   а    │   1   │   А  │

│     │на хром (III))                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2215 │Хром-2,6-дигидрофосфат   (по   хрому│ 27096-04-4  │СrН6O12Р3              │0,06/0,02│   а    │   1   │   А  │

│     │(III))                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2216 │Хром (VI) триоксид+                 │  1333-82-0  │СrО3                   │0,03/0,01│   а    │   1   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2217 │диХром триоксид (по хрому (III))    │  1308-38-9  │Сr2О3                  │   3/1   │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2218 │Хром трифторид (по фтору)           │  7788-97-8  │СrF3                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2219 │Хром трихлорид гексагидрат (по хрому│ 10060-12-5  │СrСl3 х 6Н2О           │0,03/0,01│   а    │   1   │   А  │

│     │(III))                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2220 │Хром фосфат                         │  7789-04-4  │СrO4Р                  │   2     │   а    │   3   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2221 │Хромовой кислоты соли  (в  пересчете│             │                       │0,03/0,01│   а    │   1   │ К, А │

│     │на хром (VI))                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2222 │Цезиевая     соль     хлорированного│             │                       │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │бисдикарболлилкобальта+             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2223 │Цезий гидроксид                     │ 101196-73-0 │CsHO                   │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2224 │Цезий иодид, активированный  таллием│  7789-17-5  │Csl                    │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │(до 0,5%)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2225 │Целловеридин                        │             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2226 │Целлюлаза                           │             │                       │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2227 │Целлюлоза                           │  9004-34-6  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2228 │Целлюлозы ацетофталат               │  9004-38-0  │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2229 │Церий диоксид                       │ 20281-00-9  │СеО2                   │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2230 │Церий трифторид (по фтору)          │  7758-88-5  │СеF3                   │ 2,5/0,5 │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2231 │Циaнaмид+                           │  420-04-2   │CH2N2                  │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2232 │Цианамид кальция                    │  156-62-7   │CCaN2                  │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2233 │1-Циан-2-аминоциклопентен           │  2941-23-3  │С6Н8N2                 │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2234 │1-Циангуанидин                      │  461-58-5   │C2H4N4                 │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2235 │[1R-[1альфа(S*,3альфа)]]-Циано(3-фе-│ 64312-66-9  │C24H25NO3              │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │ноксифенил)метил-2,2-диметил-3-(2-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │метилпроп-1-енил)циклопропанкарбо-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │нат+                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2236 │Циано-(3-феноксифенил)метил         │ 39515-40-7  │C24H25NO3              │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │2,2-диметил-3-(2-метил-1-пропенил)  │             │                       │         │        │       │      │

│     │циклопропанокарбонат+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2237 │альфа-Циан-3-феноксибензил-3-(2,2-  │ 52315-07-8  │C24H17Cl2NO3           │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │дихлорэтенил)-2,2-диметилциклопро-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │панкарбонат                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2238 │Циaн(3-фeнoкcифeнил)мeтил-4-xлop-   │ 51630-58-1  │C25H22ClNO3            │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

│     │альфа-(1-мeтилэтил)фeнилaцeтaт+     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2239 │Цианэтановая кислота+               │  372-09-8   │C3H3NO2                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2240 │2-Цианэтилпроп-2-еноат              │  106-71-8   │C6H7NO2                │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2241 │N-бета-Цианэтил-N-этиламинобензол   │  148-87-8   │C11H14N2               │   0,1   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2242 │Циклобутилиденциклобутан+           │  6708-14-1  │C8H12                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2243 │Циклогексан                         │  110-82-7   │C6H12                  │  80     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2244 │Циклогексанон                       │  108-94-1   │С6Н10О                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2245 │Циклогексанон оксим                 │  100-64-1   │C6H11NO                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2246 │Циклогексен                         │  110-83-8   │C6H10                  │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2247 │Циклогекс-3-ен-1-илметилциклогекс-  │  2611-00-9  │С14Н20O2               │   1     │   п    │   2   │      │

│     │3-ен-1-карбонат                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2248 │Циклогекс-3-енкарбальдегид+         │  100-50-5   │С7Н10О                 │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2249 │Циклогексиламин                     │  108-91-8   │C6H13N                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2250 │Циклогексиламин карбонат            │ 20227-92-3  │C7H15NO3               │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2251 │Циклогексиламин     маслорастворимая│             │                       │  10     │  п+а   │   3   │      │

│     │соль                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2252 │Циклогексил-2-амин нитробензоата    │ 34067-46-4  │C13H18N2O4             │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2253 │Циклогексил-3-амин нитробензоата    │ 34139-62-3  │C13H18N2O4             │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2254 │Циклогексил-4-амин нитробензоата    │ 34067-50-0  │C13H18N2O4             │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2255 │Циклогексиламин нитробензоата (смесь│             │C13H18N2O4             │  10     │   a    │   3   │      │

│     │2,3,4-изомеров)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2256 │Циклогексилбензол+                  │  827-52-1   │C12H16                 │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2257 │N-Циклогексилбензтиазол-2-сульфена- │   95-33-0   │C13H16N2S2             │   3     │   а    │   3   │      │

│     │мид                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2258 │N-Циклогексилимид дихлормалеат+     │             │C10H10Cl2NO2           │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2259 │Циклогексилкарбамид                 │  698-90-8   │C7H14N2O               │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2260 │N-(Циклогексил)тио-1Н-изоиндол-1,3- │ 17796-82-6  │C14H15NO2S             │   7     │   а    │   3   │      │

│     │(2Н)-дион                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2261 │бета-Циклодекстрин                  │  7585-39-9  │С42Н70О35              │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2262 │Циклододеканол                      │  1724-39-6  │C12H24O                │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2263 │Циклододеканон                      │  830-13-7   │C12H22O                │  10     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2264 │Циклопента-1,3-диен                 │  542-92-7   │С5Н6                   │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2265 │1-Циклопропилэтанон                 │  765-43-5   │C5H8O                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2266 │Цинк ацетат                         │  5970-45-6  │С4Н6O4Zn х 2Н2О        │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2267 │Цинк борат                          │ 10192-46-8  │В2O6Zn3                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2268 │триЦинк дифосфид                    │  1314-84-7  │P2Zn3                  │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2269 │Цинк дифторид (по фтору)            │  7783-49-5  │F2Zn                   │  1/0,2  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2270 │диЦинк магнид                       │ 12032-47-2  │MgZn2                  │   6     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2271 │Цинк оксид                          │  1314-13-2  │OZn                    │ 1,5/0,5 │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2272 │Цинк сульфид                        │  1314-98-3  │SZn                    │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2273 │Циркон                              │ 14940-68-2  │O4SiZr                 │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2274 │Цирконий                            │  7440-67-7  │Zr                     │   6     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2275 │Цирконий диоксид                    │  1314-23-4  │O2Zr                   │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2276 │Цирконий карбид                     │ 12070-14-3  │CZr                    │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2277 │Цирконий нитрид                     │ 12033-93-1  │N4Zr3                  │   -/4   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2278 │Цирконий тетрафторид                │  7783-64-4  │F4Zr                   │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2279 │Цистеин                             │  4371-52-2  │C3H7NO2S               │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2280 │Цистин                              │ 24645-67-8  │C6H12N2О4S2            │   2     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2281 │Чай                                 │             │                       │   3     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2282 │Чистящее   синтетическое    средство│             │                       │   6     │   а    │   3   │      │

│     │"Комет"   (контроль   по   карбонату│             │                       │         │        │       │      │

│     │кальция)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2283 │Чугун в смеси с  электрокорундом  до│             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │30%                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2284 │Шамотнографитовые огнеупоры         │             │                       │   -/2   │   а    │   3   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2285 │Шлак угольный молотый,  строительные│             │                       │   -/4   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │материалы на его основе: шлакоблоки,│             │                       │         │        │       │      │

│     │шлакозит и др.                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2286 │Шлак,  образующийся   при   выплавке│             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

│     │низколегированных             сталей│             │                       │         │        │       │      │

│     │(неволокнистая пыль)                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2287 │Щелочи едкие+ (растворы в  пересчете│             │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │на гидроксид натрия)                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2288 │Эвкалимин                           │             │                       │  10     │   а    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2289 │Электрокорунд                       │             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2290 │Электрокорунд хромистый             │             │                       │   -/6   │   а    │   4   │   Ф  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2291 │Эпоксидные смолы (летучие  продукты)│             │                       │         │        │       │      │

│     │(контроль по эпихлоргидрину):       │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │а)     ЭД-5           (ЭД-20), Э-40,│             │                       │   1     │   п    │   2   │   A  │

│     │эпокситрифенольная ЭП-20            │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │б)  УП-666-1,  УП-666-2,   УП-666-3,│             │                       │   0,5   │   п    │   2   │   А  │

│     │УП-671,  УП-671-Д,  УП-677,  УП-680,│             │                       │         │        │       │      │

│     │УП-682                              │             │                       │         │        │       │      │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │в) УП-650, УП-650-Т                 │             │                       │   0,3   │  п+а   │   2   │   А  │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │г) УП-2124, Э-181, ДЭГ-1            │             │                       │   0,2   │   п    │   2   │   A  │

│     ├────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│     │д) ЭА                               │             │                       │   0,1   │   п    │   2   │   A  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2292 │Эпоксидный  клей  УП-5-240  (летучие│             │                       │   0,5   │   п    │   2   │      │

│     │продукты)               (контроль по│             │                       │         │        │       │      │

│     │эпихлоргидрину)                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2293 │1,2-Эпокси-3-метилбутан+            │  1438-14-8  │C5H10O                 │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2294 │1,2-Эпоксиокт-7-ен+                 │ 19600-63-6  │C8H14O                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2295 │1,2-Эпоксипропан+                   │   75-56-9   │С3Н6О                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2296 │2,3-Эпоксипропан-1-ол               │  556-52-5   │С3Н6O2                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2297 │2,3-Эпоксипропил-2-метилпроп-2-еноат│  106-91-2   │С7Н10О3                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2298 │3-(2,3-Эпоксипропокси)проп-1-ен+    │  106-92-3   │С6Н10O2                │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2299 │4-[(2,3-Эпокси)пропокси]фенилацета- │             │C11H13NO3              │   3     │   а    │   3   │      │

│     │мид                                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2300 │Эпоксиэтан                          │   75-21-8   │С2Н4O                  │   3/1   │   п    │   2   │   К  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2301 │Эприн (по белку)                    │             │                       │   0,3   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2302 │Эритромицин+                        │  114-07-8   │С37Н67NO13             │   0,4   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2303 │(17бета)-17-Эстр-4-ен-3-он          │             │                       │   0,005 │   а    │   1   │      │

│     │триметиловый эфир+                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2304 │N,N(1)-1,2-Этандиилбис[N-(карбокси- │   60-00-4   │C10H16N2O8             │   2     │   а    │   3   │      │

│     │метил)]глицин                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2305 │1,1'-[ 1,2-Этандиилбис(окси)бисэтен]│  764-78-3   │С6Н10О2                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2306 │Этандиовая кислота дигидрат+        │  6153-56-6  │С2Н2O4 х Н4O2          │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2307 │Этандиовой      кислоты      диэфиры│             │                       │   0,5   │  п+а   │   3   │      │

│     │алифатических спиртов               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2308 │Этан-1,2-диол                       │  107-21-1   │С2Н6O2                 │  10/5   │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2309 │1,1-Этандиолдиацетат                │  542-10-9   │С6Н10O4                │  30     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2310 │Этановая кислота+                   │   64-19-7   │С2Н4O2                 │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2311 │Этанол                              │   64-17-5   │С2Н6О                  │2000/1000│   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2312 │Этантиол+                           │   75-08-1   │C2H6S                  │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2313 │1,2-Этенбис(дитиокарбамат) марганца │ 12427-38-2  │C4H6MnNS4              │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2314 │1,2-Этенбис(дитиокарбамат) цинка    │ 12122-67-7  │C4H6N2S4Zn             │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2315 │N,N'-Этeнбиc(дитиoкapбaминoвaя      │ 52080-82-7  │C13H15N5O2S2Zn         │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │кислота),  цинковая  соль,   смесь с│             │                       │         │        │       │      │

│     │1Н-бензимидазол-2-ил    карбаминовой│             │                       │         │        │       │      │

│     │кислоты, метиловым эфиром           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2316 │Этендиаминадипинат (1:1)            │             │C8H18N2O4              │   5     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2317 │Этендиаминтетраацетата   динатриевая│  139-33-3   │C10H14N2Na2O8          │   2     │   а    │   3   │      │

│     │соль                                │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2318 │2,2'-Этендииминодиэтиламин,    амиды│             │                       │   2     │  п+а   │   2   │   А  │

│     │карбоновых кислот C12-20            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2319 │Этенилацетат                        │  108-05-4   │С4Н6O2                 │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2320 │Этенилбензол                        │  100-42-5   │C8H8                   │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2321 │Этенилбицикло[2,2,1]гепт-2-ен       │ 40356-67-0  │C9H12                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2322 │5-Этeнил-2-[2-(N,N-димeтилaминo]-1- │ 22109-65-5  │C14H23N3               │   2     │   а    │   3   │      │

│     │(N,N-димeтилaминoмeтил)]этилпиpидин+│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2323 │5-Этeнил-2-(N,N-димeтилaминo)этилпи-│ 22109-64-4  │С11Н16N2               │   1     │   а    │   2   │      │

│     │pидин                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2324 │Этенил-2,6-дихлорбензол             │ 28469-92-3  │С8Н6Сl2                │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2325 │Этенил (метил) бензол               │ 25013-15-4  │С9Н10                  │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2326 │1-(Этенилокси)бутан                 │  111-34-2   │С6Н12O                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2327 │2-(Этенилокси)этанол                │  764-48-7   │C4H8O2                 │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2328 │2-(Этенилокси)этил-2-метилпроп-     │  1464-69-3  │С8Н12O3                │  20     │   п    │   4   │      │

│     │2-еноат                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2329 │2-[2-(Этенилокси)этокси]этанол      │  929-37-3   │С6Н12O3                │  20     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2330 │2-(Этенилпирид-2-ил)этанол          │ 16222-94-9  │C9H11NO                │   5     │   a    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2331 │2-Этенилпиридин+                    │  100-69-6   │C7H7N                  │   0,5   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2332 │1-Этенилпирролид-2-он+              │   88-12-0   │C6H9NO                 │   1     │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2333 │1-Этенил-4-хлорбензол               │  1073-67-2  │С8Н7Сl                 │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2334 │Этенсульфид+                        │  420-12-2   │C2H4S                  │   0,1   │   п    │   1   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2335 │Этиламин                            │   75-04-7   │C2H7N                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2336 │Этил-4-aминoбeнзoaт+                │   94-09-7   │С9Н11NO2               │   0,5   │   а    │   2   │   А  │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2337 │Этилацетат                          │  141-78-6   │C4H8O2                 │ 200/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2338 │Этилбензол                          │  100-41-4   │C8H10                  │ 150/50  │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2339 │S-Этилгексагидро-1Н-азепин-1-тиокар-│  2212-67-1  │C9H17NOS               │   0,5   │  п+а   │   2   │      │

│     │бонат                               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2340 │2-Этилгексаналь                     │  123-05-7   │C8H16O                 │   3     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2341 │Этилгександиоат                     │  626-86-8   │C8H14O4                │   3     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2342 │2-Этилгексан-1-ол+                  │  104-76-7   │C8H18O                 │  10     │   а    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2343 │2-Этилгексилпроп-2-еноат            │  103-11-7   │С11Н20O2               │   3/1   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2344 │Этил-4-гидрокси-альфа-(4-гидрокси-  │  548-00-5   │C22H16O8               │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │2-оксо-2Н-1-бензопиран-3-ил)-2-оксо-│             │                       │         │        │       │      │

│     │2Н-1-бензопиран-3-этановая кислота  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2345 │Этил-3-гидроксифенилкарбамат        │  7159-96-8  │С9Н11NО3               │   2     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2346 │Этил-6-гидрокси-8-хлороктаноат      │             │С10Н19СlO3             │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2347 │Этил-2,2-диметил-3-(2,2-диxлopэтeнил│ 64628-80-4  │С22Н22Сl2O3            │   2     │   п    │   3   │      │

│     │)циклoпpoпaнкapбoнaт+               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2348 │Этил-(1R-Е)-2,2-диметил-3-(2-метил- │ 41641-27-4  │C12H20O2               │  10     │   п    │   3   │      │

│     │проп-1-енил)циклопропан-1-карбонат  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2349 │Этил-3,3-диметил-4,6,6-трихлоргекс- │             │С10Н17Сl3O2            │   2     │   п    │   3   │      │

│     │5-еноат                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2350 │S-Этилдипропилтиокарбамат           │  759-94-4   │C9H19NOS               │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2351 │O-Этилдитиокарбонат калия           │  140-89-6   │С3Н5KOS2               │   0,5   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2352 │Этил-6,8-дихлороктаноат             │  1070-64-0  │C10H18Cl2O2            │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2353 │O-Этилдихлортиофосфат+              │  1498-64-2  │C2H5Cl2OPS             │   0,3   │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2354 │Этил-3-[2-(N,N-диэтиламино)этил]-4- │  655-35-6   │C20H27NO5              │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │метил-2-оксо-2Н-1-бензопиран-7-илок-│             │                       │         │        │       │      │

│     │сиэтаноат                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2355 │Этил-альфа-[(диметоксифосфинотиоил) │  2597-03-7  │C12H17O4PS2            │   0,15  │  п+а   │   2   │      │

│     │тио]бензацетат                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2356 │N,N'-Этилендитиокарбаминовой кислоты│  8066-21-5  │                       │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │цинковая соль смесь с оксидом  меди,│             │                       │         │        │       │      │

│     │дихлоридом меди (II), гидрат        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2357 │Этиленимин+                         │  151-56-4   │C2H5N                  │   0,02  │   п    │   1   │ А, O │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2358 │5-Этилиденбицикло[2,2,1]гепт-2-ен+  │ 16219-75-3  │C9H12                  │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2359 │Этил-3-(метиламино)бутан-2-оат+     │  870-85-9   │C7H13NO2               │   5     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2360 │Этил-3-метилбут-2-еноат             │  638-10-8   │C7H12O2                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2361 │Этил-2-метилпроп-2-еноат            │   97-63-2   │С6Н9O2                 │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2362 │3-(Этил(3-метилфенил)амино)пропано- │  148-69-6   │С12Н16N2               │   1     │  п+а   │   2   │      │

│     │нитрил+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2363 │N-Этил-N-(2-мeтилфeнилбyт)-2-eнaмид │  483-63-6   │C13H17NO2              │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2364 │4-Этилморфолин+                     │  100-74-3   │C6H13NO                │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2365 │Этил-10-(3-морфолинопропионил)фено- │ 31883-05-3  │C22H25N3O4S            │   2     │   а    │   3   │      │

│     │тиазин-2-илкарбамат                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2366 │Этил-10-(3-морфолинопропионил)фено- │ 29560-58-5  │C22H25N3O4S х ClH      │   1     │   а    │   3   │      │

│     │тиазин-2-илкарбамат гидрохлорид     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2367 │Этилнитроацетат                     │  626-35-7   │C4H7NO4                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2368 │Этил-4-нитробензоат                 │   99-77-4   │C9H9NO4                │   1     │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2369 │Этиловые   эфиры      валериановой и│             │                       │  20     │   п    │   4   │      │

│     │капроновой кислот (37/63)           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2370 │Этил-2-оксобутаноат                 │  141-97-9   │С8Н10О3                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2371 │Этил-6-оксо-6-хлоргексаноат         │  1071-71-2  │С8Н13СlO3              │   2     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2372 │Этил-6-оксо-8-хлороктаноат          │ 50628-91-6  │С10Н17СlO3             │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2373 │Этилпроп-2-еноат                    │  140-88-5   │C5H8O2                 │  15/5   │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2374 │2-(Этилтио)бензимидазола гидробромид│ 109628-14-0 │C9H10N2S х BrH х H2O   │   0,02  │   а    │   1   │      │

│     │моногидрат+                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2375 │Этил[3-[[(фениламино)карбонил]окси] │ 13684-56-5  │C16H16N2O3             │   1     │   а    │   2   │      │

│     │фенил] карбамат                     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2376 │2-[(4-Этилфенил)фенилацетил]индан-1,│ 110882-80-9 │С25Н19O3               │   0,01  │   а    │   1   │      │

│     │3-дион+                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2377 │L-(4-Этилфенокси-3-метил-5-изопропо-│             │С22Н34O                │   2     │   а    │   3   │      │

│     │кси-2-ментен)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2378 │Этилхлорацетат+                     │  105-39-5   │С4Н7СlO2               │   7     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2379 │Этилхлоркарбонат+                   │  541-41-3   │С3Н5СlO2               │   0,2   │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2380 │Этил-10-(3-хлорпропионил)-10Н-фено- │ 119407-03-3 │C18H17ClN2O3S          │   4     │   а    │   3   │      │

│     │тиазин-2-илкарбамат                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2381 │Этил(4-хлорфенил)-2-[[(1-метилэток- │ 136204-68-7 │C13H17ClN2O4           │   1     │   а    │   2   │      │

│     │си)карбонил]амино]карбамат          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2382 │Этилцианацетат                      │  105-56-6   │C5H7NO2                │   2     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2383 │5-Этилциклогексилэтилкарбамат       │  1134-23-2  │C11H21NO2              │   1     │  п+а   │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2384 │1-Этинил-2-метил-2-пентил-2,2-диме- │ 54406-48-3  │C18H26O2               │   3     │  п+а   │   3   │      │

│     │тил-3-(2-метилпроп-1-енил)циклопро- │             │                       │         │        │       │      │

│     │панокарбонат                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2385 │17-Этинилэстра-1,3,5(10)-триендиол- │   57-63-6   │С20Н24O2               │    -    │   а    │   1   │      │

│     │3,17++                              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2386 │2-Этокси-3,9-акридиндиамина аддукт с│  1837-57-6  │C15H15N3O х С3H6О3     │   2     │   а    │   3   │      │

│     │2-гидроксипропановой кислотой+      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2387 │Этоксибензол                        │  103-73-1   │C8H10O                 │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2388 │1-N-[(S)-1-Этоксикарбонил-3-фенил-  │ 76095-16-4  │C20H28N2O5 х С4Н4O4    │   0,02  │   а    │   1   │      │

│     │пропил]-L-пролина Z-бутендиоат      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2389 │3-Этоксипропионитрил                │  2141-62-0  │C5H9NO                 │  50     │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2390 │1-(4-Этоксифенил)тиазолий хлорид+   │             │C11H12ClNOS            │   0,2   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2391 │Этоксиэтан                          │   60-29-7   │С4Н10О                 │ 900/300 │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2392 │2-Этоксиэтанол                      │  110-80-5   │С4Н10O2                │  30/10  │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2393 │2-Этоксиэтилацетат                  │  111-15-9   │С6Н12O3                │  10     │   п    │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2394 │2-Этоксиэтилпроп-2-еноат            │  106-74-1   │C7H12O3                │ 1,5/0,5 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2395 │1-(2-Этoкcиэтил)-4-пpoпиoнилoкcи-4- │             │C12H25NO2 х СlН        │    -    │   а    │   1   │      │

│     │фeнилпипepидин гидpoxлopид++        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2396 │5-Этокси-2-этилтиобензимидазола     │             │C11H14N2OS х СlH       │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │гидрохлорид                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2397 │2-Этоксиэтилцианацетат              │ 32804-77-6  │С7Н11NО3               │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2398 │N-(4-Этoкcифeнил)aцeтaмид           │   62-44-2   │C10H13NO2              │   0,5   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2399 │2-(2-Этоксиэтокси)этанол            │  111-90-0   │С6Н14O3                │   5     │  п+а   │   3   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2400 │Эфиры на основе синтетических жирных│             │                       │   5     │  п+а   │   3   │      │

│     │кислот С11-15                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2401 │Аллохол /по сумме желчных кислот/   │             │                       │   0,1   │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2402 │(2S,                             5R,│61336-70-7   │C16H19N3О5S х Н6О3     │   0,1   │   а    │   2   │  А   │

│     │6R)-6-[[(R)-Амино-(4-гидроксифенил)а│             │                       │         │        │       │      │

│     │цетил]амино]-3,3-диметил-7-оксо-4-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │тиа-1-азабицикло[3,                 │             │                       │         │        │       │      │

│     │2,0]гептан-2-карбоновая      кислота│             │                       │         │        │       │      │

│     │тригидрат (амоксициллин тригидрат)  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2403 │2-Амино-1,9-дигидро-9-[(2-гидроксиэ-│59277-89-3   │C8H11N5O3              │   0,2   │   а    │   2   │      │

│     │токси)метил]-6Н-пурин-6-он          │             │                       │         │        │       │      │

│     │(ацикловир)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2404 │N-(2-Амино-2-оксоэтил)ацетамид      │2620-63-5    │C4H8N2О2               │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │(аглиам)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2405 │N-Ацетиламиноэтановая        кислота│543-24-8     │C4H7NО3                │    1    │   а    │   2   │      │

│     │(N-ацетилглицин)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2406 │Бис(1-метилэтил)   нафталинсульфонат│1322-93-6    │С16Н20NaО3S            │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │натpия+ (супражил WP)               │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2407 │(2-Бутил-3-бензофуранил)-[4-[2-(диэ-│19774-82-4   │C25H29I2NO3 х СlН      │   0,2   │   а    │   2   │      │

│     │тиламино)этокси]-3,    5-дийодфенил]│             │                       │         │        │       │      │

│     │метанон гидрохлорид (амиодарон)     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2408 │бета-Галактозидаза                  │             │                       │    4    │   а    │   3   │  А   │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2409 │[1S-[1-альфа,    3-альфа,    7-бета,│79902-63-9   │C25H38O5               │  0,03   │   а    │   1   │      │

│     │8-бета                   (2S*, 4S*),│             │                       │         │        │       │      │

│     │8a-бета]]-1,2,3,7,8,                │             │                       │         │        │       │      │

│     │8а-Гекса-гидро-3,    7-диметил-8-[2-│             │                       │         │        │       │      │

│     │(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-пи-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ран-2-ил)этил]                      │             │                       │         │        │       │      │

│     │нафтален-1-ил-2,2-диметил-бутаноат+ │             │                       │         │        │       │      │

│     │(симвастатин)                       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2410 │1-Гексадецилпиридинийхлорид         │6004-24-6    │C21H38ClNH20 х Н2O     │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │моногидрат+    (цетилпиридинийхлорид│             │                       │         │        │       │      │

│     │моногидрат)                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2411 │Гексафторэтан (хладон-116)          │76-16-4      │C2F6                   │  3000   │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2412 │1,1.1,2,3,3,       3-Гептафторпропан│431-89-0     │С3НF7                  │  3000   │   п    │   4   │      │

│     │(хладон 227еа)                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2413 │2-(10-Гидроксидецил)-5,             │58186-27-9   │С19Н30O5               │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │6-диметокси-3-метил-2,              │             │                       │         │        │       │      │

│     │5-циклогексадиен-1,           4-дион│             │                       │         │        │       │      │

│     │(идебенон)                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2414 │3-Гидрокси-6-метил-2-этилпиридин    │127464-43-1  │С8Н11NО х С4Н6O4       │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │бутан-1,4-диоат   (1:1)   (мексидол,│             │                       │         │        │       │      │

│     │мексикор,      оксиметилэтилпиридина│             │                       │         │        │       │      │

│     │сукцинат)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2415 │4-0-альфа-D-Глюкопиранозил-D-глюкоза│6363-53-7    │C12H22O11 х H2O        │   10    │   а    │   4   │      │

│     │моногидрат  (Д-мальтоза  моногидрат,│             │                       │         │        │       │      │

│     │солодовый сахар)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2416 │2-O-бета-D-Глюкопирану-ронозил-     │             │С42Н59Nа3O16           │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │(3бета,                      20бета)│             │                       │         │        │       │      │

│     │-20-карбокси-11-оксо-30-норолеан-12-│             │                       │         │        │       │      │

│     │ен-3-ил-aльфа-D- глюкопиранозиуронат│             │                       │         │        │       │      │

│     │тринатрия   (натрий   глицирризинат,│             │                       │         │        │       │      │

│     │глицират)                           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2417 │Декафторбутан (хладон 31-10)        │355-25-9     │C4F10                  │  3000   │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2418 │3-[[6-O-(6-Деокси-альфа-L-маннопира-│153-18-4     │С27Н30O16              │   0,1   │   а    │   2   │      │

│     │нозил)-бета-D-глюкопиранозил]окси]  │             │                       │         │        │       │      │

│     │-2-(3,         4-дигидроксифенил)-5,│             │                       │         │        │       │      │

│     │7-дигидрокси-4Н-1-бензопиран-4-он   │             │                       │         │        │       │      │

│     │(рутин)                             │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2419 │N- [4-[[(2,  4-Диамино-6-птеридинил)│59-05-2      │C20H22N8O5             │    -    │   а    │   1   │      │

│     │метил]-метиламино]бензоил]-L-глюта- │             │                       │         │        │       │      │

│     │миновая кислота++ (метотрексат)     │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2420 │(+-)-2, 3-Дигидро-3-метил-9-фтор-10-│82419-36-1   │C18H20FN3O4            │   0,5   │   а    │   2   │      │

│     │(4-метилпиперазин-1-ил)-7-оксо-7Н-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │пиридо-(1,2,3,-de)-1,               │             │                       │         │        │       │      │

│     │4-бензоксазин-6-карбоновая   кислота│             │                       │         │        │       │      │

│     │(офлоксацин)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2421 │(3бета,   5бета,    12бета)-3-[(О-2,│20830-75-5   │C41H64O14              │    -    │   а    │   1   │      │

│     │6-Дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил│             │                       │         │        │       │      │

│     │(1-4)-0-2,                          │             │                       │         │        │       │      │

│     │6-дидеокси-бета-D-рибогексопирано-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │зил-(1-4)-2,                        │             │                       │         │        │       │      │

│     │6-дидеокси-бета-D-рибогексопиранозил│             │                       │         │        │       │      │

│     │)                          окси]-12,│             │                       │         │        │       │      │

│     │14-дигидроксикард-20(22)-енолид++   │             │                       │         │        │       │      │

│     │(дигоксин)                          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2422 │Дидецилдиметиламиний-хлорид+ (арквад│7173-51-5    │                       │    1    │   а    │   2   │      │

│     │2.10.50)                            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2423 │[Е]-2-[(Диметиламино)               │73806-49-2   │C16H25NO2 х СlН        │   0,1   │   а    │   1   │      │

│     │-метил]-1-(3-метоксифенил)          │             │                       │         │        │       │      │

│     │циклогексанол гидрохлорид (трамадол)│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2424 │N,N-Диметил-N-[3-[1-(оксотетрадецил)│             │C26H47ClN20 х Н2O      │    1    │   а    │   2   │      │

│     │амино]пропил]                       │             │                       │         │        │       │      │

│     │бензолметанамминийхлорид     гидрат+│             │                       │         │        │       │      │

│     │(мирамистин)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2425 │3,7-Диметил-9-(2,6,                 │127-47-9     │С22Н32O2               │  0,03   │  п+а   │   1   │      │

│     │6-триметилциклогекс-1-ен-1-ил)      │             │                       │         │        │       │      │

│     │нонан-2,4,6,    8-тетраен-1-этаноат+│             │                       │         │        │       │      │

│     │(витамин А, ретинол ацетат)         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2426 │2,5-Диоксо-3-(2-пропенил)-1-имидозо-│72936-72-5   │C17H22N2O4             │    3    │  п+а   │   3   │      │

│     │лидинметил(1RS)-цис,        транс-2,│             │                       │         │        │       │      │

│     │2-диметил-3-(2-метилпропенил)       │             │                       │         │        │       │      │

│     │циклопропанкарбонат (имипротрин)    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2427 │Калий     фторида      аддукт      с│32175-44-3   │KF х H2O2              │    1    │   а    │   2   │      │

│     │гидропероксидом               (1:1)+│             │                       │         │        │       │      │

│     │(пероксогидрат фторида калия)       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2428 │эндо-1,3бета-Ксиланаза (ксиланаза)  │9025-55-2    │                       │    1    │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2429 │Литий  гексафторфосфат+   (по   иону│21324-40-3   │F6LiP                  │  1/02   │   a    │   2   │      │

│     │фтора, с обязательным  контролем  по│             │                       │         │        │       │      │

│     │иону лития - не более 0,02 мг/м3)   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2430 │8-Метил-8-азабицикло-[3,2,1]окт-    │1674-94-8    │С22Н25NО3 х СlН        │    -    │   a    │   1   │      │

│     │3-ил-альфа-гидрокси-а-фенилбензола- │             │                       │         │        │       │      │

│     │цетат гидрохлорид++ (глипин)        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2431 │S-Метил-N-[(метилкарбамоил)окси]    │16752-77-5   │C5H10N2O2S             │   0,5   │   a    │   2   │      │

│     │тиоацети-Mидaт+ (метомил)           │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2432 │2-Метил-6-метокси-4-хлор-5-[N-(4,5-д│75438-57-2   │C9H13Cl2N50            │  0,001  │   a    │   1   │      │

│     │игидро-1Н-имидазолин-2-ил)]         │             │                       │         │        │       │      │

│     │пиримидинамин+          (моксонидин;│             │                       │         │        │       │      │

│     │физиотенз; цинт)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2433 │Панкреатин                          │             │                       │    1    │   a    │   2   │  A   │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2434 │Поликарбонфторид                    │             │(CFx)п, где            │   10    │   a    │   4   │      │

│     │                                    │             │x=0,8-1,1              │         │        │       │      │

│     │                                    │             │п=1500                 │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2435 │Селен гексафторид+                  │7783-79-1    │F6Sе                   │   0,2   │   п    │   1   │  O   │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2436 │Тетрабутилфосфоний-бромид+          │3115-68-2    │С16Н36ВrР              │   0,3   │   a    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2437 │Тетрафторметан (хладон-14)          │75-73-0      │CF4                    │  3000   │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2438 │(Трипропилен)         гидроксибензол│             │C15H22O                │   5/2   │  п+a   │   3   │      │

│     │(трипропиленфенол)                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2439 │1-[(4-Фторфенил)метил]              │68844-77-9   │C28H31FN4O             │  0,05   │   a    │   1   │      │

│     │-N-[1-[2-(4-метоксифенил)      этил]│             │                       │         │        │       │      │

│     │пиперидин-4-ил]-1H-бензимидазол-    │             │                       │         │        │       │      │

│     │2-амин (астемизол)                  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2440 │5-Фторпиримидин-2,4-(1H, 3H)  диoн++│51-21-8      │C4H3FN2O2              │    -    │   a    │   1   │      │

│     │(фторурацил)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2441 │4-[4-(4-Хлорфенил)-4-гидроксипипери-│52-86-8      │C21H23ClFNO2           │    -    │   a    │   1   │      │

│     │дин-1-ил]-1-(4-фторфенил)-бутан-1-он│             │                       │         │        │       │      │

│     │++ (галоперидол)                    │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2442 │17-(Циклобутилметил)-морфинан-3,14-д│58786-99-5   │C21H29NO2 х С4Н6О6     │    -    │   а    │   1   │      │

│     │иол                            [S(R,│             │                       │         │        │       │      │

│     │*R*)]-2,3-дигидроксибутандиоат      │             │                       │         │        │       │      │

│     │(1:1)++ (буторфанола тартрат)       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2443 │Этил-2-бром-3-метил-бутаноат        │             │С7Н13ВrO2              │   20    │   п    │   4   │      │

│     │(этиловый                       эфир│             │                       │         │        │       │      │

│     │альфа-бромизовалериановой кислоты)  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2444 │Этил-4-(8-хлор-5,                   │79794-75-5   │С22Н33СlN2O2           │  0,05   │   а    │   1   │      │

│     │6-дигидро-11Н-бензо            [5,6]│             │                       │         │        │       │      │

│     │циклогепта[1,2-в] пиридин-11-илиден]│             │                       │         │        │       │      │

│     │-  пипередин-1-карбонат   (кларитин,│             │                       │         │        │       │      │

│     │кларотадин, лоратадин)              │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2445 │2-Этокси-2-метилпропан              │637-92-3     │С6Н14O                 │300/ 100 │   п    │   4   │      │

│     │(этил-трет-бутиловый эфир)          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2446 │Аммоний калий динитрат              │ 55679-75-9  │        H4KN3О6        │   10    │   а    │   3   │      │

│     │(аммиачно-калиевая селитра)         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2447 │Аммоний нитрат с кальцием, магнием  │             │                       │    6    │   а    │   3   │      │

│     │дикарбонатом (удобрение КАН)        │             │                       │         │        │       │      │

│     │(контроль по нитрату аммония)       │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2448 │Бис(трифенилсилил) хромат(V1)       │  1624-02-8  │     C36H30CrO4Si2     │0,03/0,01│   а    │   1   │ К, А │

│     │(силилхромат) (в пересчете на Сr(+6)│             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2449 │[S-[1-a(R*),3a,                     │ 75330-75-5  │       С24Н36О5        │  0,03   │   а    │   1   │      │

│     │7бета,8-бета(2S*,4S*),8a-бета]]-1,2,│             │                       │         │        │       │      │

│     │3,7,8,8а-гексагидро-3,7-диметил-8-[2│             │                       │         │        │       │      │

│     │-(тетрагидро-4-гидрокси-6-оксо-2Н-  │             │                       │         │        │       │      │

│     │пиран-2-ил)этил]-1-нафталенил       │             │                       │         │        │       │      │

│     │2-метилбутаноат (ловастатин)        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2450 │1,1,1,2,2,3,3-Гептафторпропан       │  2252-84-8  │         C3HF7         │  3000   │   п    │   4   │      │

│     │(хладон 227са)                      │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2451 │1, 3, 6,                            │ 18304-79-5  │   (СН2)4-(C2H4)2N4    │   0,3   │   а    │   2   │      │

│     │8-Тетраазатрицикло[6,2,1,1,3,6]     │             │                       │         │        │       │      │

│     │додекан стереоизомер(+)(дезигрин)   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2452 │Углерода диоксид (двуокись углерода,│  124-38-9   │          CO2          │27000/900│   п    │   4   │      │

│     │углекислый газ)                     │             │                       │    0    │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2453 │Германий тетрафторид (по фтору)     │ 7783-58-6   │          GeF4         │ 0,5/0,1 │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2454 │3-Изотиоцианатпропен-1-ен+(2-пропе- │  57-06-7    │         C3H5NCS2      │    0,1  │   п    │   1   │      │

│     │нил-изотиоцианат, горчичное масло)  │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2455 │Пиридин-4-карбоновой         кислоты│             │        C6H7FeN3О5     │     1   │   а    │   2   │      │

│     │гидразида комплекс  с  железом  (2+)│             │           SH4O2       │         │        │       │      │

│     │сульфат дигидрат (феназид)          │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2456 │Поли-1,4-бета-О-ацетатбутаноат-Д-   │ 9004-36-8   │        [С20Н30О14]п   │    10   │   а    │   4   │      │

│     │пиранозил-Д-глюкопираноза           │             │                       │         │        │       │      │

│     │(ацетобутират целлюлозы)            │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2457 │2-Фенилфенол+(2-гидроксибифенил)    │  90-43-7    │          С12Н10О      │    0,3  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2458 │5-Хлор-2-гидроксидифенилметан+(2-   │  120-32-1   │         С13Н11СlO     │    0,3  │   а    │   2   │      │

│     │бензил-4-хлорфенол)                 │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2459 │Этил-N-бутил-N-ацетил-3-            │ 52304-36-6  │         C11H21NO3     │    10   │   а    │   4   │      │

│     │аминопропионат (репеллент IR3535)   │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2460 │Диметилкарбонат                     │ 616-38-6    │          С3Н6О3       │    20   │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2461 │2,2-Диметилтиазолидин+              │19351-18-9   │         C5H11NS       │    0,5  │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2462 │Дифенилкарбонат                     │  102-09-0   │        С13Н10О3       │    0,5  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2463 │Метилфенилкарбонат                  │13509-27-8   │          С8Н8О3       │    1    │   п    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2464 │5-Нитро-8-оксихинолин+ (нитроксолин)│4008-48-4    │          C9H6N2O3     │    0,5  │   а    │   2   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2465 │Препарат "Этоксамин"+ (по диметил-  │             │                       │     5   │   п    │   3   │      │

│     │этаноламину                         │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2466 │Этиленкарбонат                      │   94-49-1   │          С3Н4О3       │    20   │   п    │   4   │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│2467 │1,2-Дихлор-гексафторцик-лобутан     │  356-18-3   │          C4F6CL2      │  3000   │   п    │   4   │   -  │

│     │(фреон 316)                         │             │                       │         │        │       │      │

└─────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴──────┘

* - Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1  воздуха /графа 5/. Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

** требуется специальная защита кожи и глаз.

Информация об изменениях:

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 3 сентября 2009 г. N 56 в настоящие Гигиенические нормативы внесено Дополнение N 5, вступающее в силу с 1 ноября 2009 г.

| N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное сосотояние# в воздухе в условиях производства | Класс опасности | Особенности действия на организм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Катализатор СИ-2 (контроль по диоксиду циркония) |  |  | -/4 | а | 3 | Ф |

Информация об изменениях:

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25 октября 2010 г. N 137 в настоящие Гигиенические нормативы внесено Дополнение N 6

| N п/п | Наименование вещества | N CAS | Формула | Величина ПДК, мг/м3 | Преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 3-[3-(4-Бром-1.1-бифенил-4-ил)3-гидрокси-1-фенилпропил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он+ (бромадиолон) | 28772-56-7 | С30Н23ВrO4 | 0,01 | а | 1 |
| 2 | 3-[3-(4-Бром-1,1-бифенил-4-ил)-1,2,3,4-тетрагидро- 1-нафталенил]-4-гидрокси-2Н-1-бензопиран-2-он+ (бродифакум) | 56073-10-0 | С31Н23ВrO3 | 0,01 | а | 1 |
| 3 | 2.3-Дигидро-3-деокситимидин++ (ставудин) | 3056-17-5 | C10H12N2O4 | - | а | 1 |
| 4 | 1.3.5.7-тетраазатрицикло-[3.3.1.1]декан+(уротропин) | 100-97-0 | C6H12N4 | 0,3 | а | 2 |
| 5 | Эндо-(+-)-а-(гидроксиметил)бензолуксусной кислоты 8-метил-8-азабицикло [3.2.1]окт-3-иловый эфир, сульфат (2:1)++ (атропина сульфат) | 5908-99-6 | [C17H23NО3]2 х H2SО4 х H2О | - | а | 1 |

Информация об изменениях:

Предельно допустимые концентрации дополнены позициями с 26 августа 2017 г. - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 июня 2017 г. N 91

┌─────┬────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────────────────┬─────────┬────────┬───────┬──────┐

│N п/п│       Наименование вещества        │    N CAS    │        Формула        │Величина │Преиму- │ Класс │Особе-│

│     │                                    │             │                       │  ПДК,   │ществен-│опасно-│нности│

│     │                                    │             │                       │  мг/м3  │  ное   │  сти  │дейст-│

│     │                                    │             │                       │         │агрегат-│       │вия на│

│     │                                    │             │                       │         │  ное   │       │орга- │

│     │                                    │             │                       │         │состоя- │       │ низм │

│     │                                    │             │                       │         │ ние в  │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │воздухе │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │   в    │       │      │

│     │                                    │             │                       │         │условиях│       │      │

│     │                                    │             │                       │         │произво-│       │      │

│     │                                    │             │                       │         │ дства  │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  1  │                 2                  │      3      │           4           │    5    │   6    │   7   │  8   │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  1  │Метиленбис(N'-метоксидиазен-N-оксид)│      -      │C3H8N4O4               │   6,0   │   а    │   3   │      │

│     │(метоксазин)                        │             │                       │         │        │       │      │

├─────┼────────────────────────────────────┼─────────────┼───────────────────────┼─────────┼────────┼───────┼──────┤

│  2  │Тетранитропентаэритрит              │   78-11-5   │C5H8N4O1               │   3,0   │   а    │   3   │      │

└─────┴────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────────────────┴─────────┴────────┴───────┴──────┘

_____________________________

* ПДК для общей массы аэрозолей

** При длительности работы в атмосфере, содержащей оксид углерода, не более 1 ч предельно допустимая концентрация оксида углерода может быть повышена до 50 мг/м3, при длительности работы не более 30 мин - до 100 мг/м3, при длительности работы не более 15 мин - 200 мг/м3. Повторные работы при условиях повышенного содержания оксида углерода в воздухе рабочей зоны могут проводиться с перерывом не менее, чем в 2 ч.

Примечание.

Названия индивидуальных веществ в алфавитном порядке приведены, где это было возможно, в соответствии с правилами Международного союза теоретической и прикладной химии, ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry, IUPAC) (графа 2) и обеспечены регистрационными номерами Chemical Abstracts Service (CAS) (графа 3) для облегчения идентификации веществ.

В графе 4 приведены формулы веществ.

Величины Нормативов приведены в мг вещества на 1 м3 воздуха (графа 5).

Если в графе "Величина ПДК" приведено два Норматива, то это означает, что в числителе максимальная разовая, а в знаменателе - среднесменная ПДК, прочерк в числителе означает, что Норматив установлен в виде средней сменной ПДК. Если приведен один Норматив, то это означает, что он установлен как максимальная разовая ПДК.

В графе 6 указано преимущественное агрегатное состояние в воздухе в условиях производства (пары, аэрозоль и их смесь).

В соответствии с классификацией ГОСТ 12.1.007-76. "ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" вещества разделены на четыре класса опасности (графа 7):

1 класс - чрезвычайно опасные

2 класс - высокоопасные

3 класс - опасные

4 класс - умеренно опасные.

В графе 8 "Особенности действия на организм" специальными символами выделены вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе, канцерогены, аллергены и аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия.

Использованы следующие обозначения:

О - вещества с остронаправленным механизмом действия, требующие автоматического контроля за их содержанием в воздухе,

А - вещества, способные вызывать аллергические заболевания в производственных условиях,

К - канцерогены,

Ф - аэрозоли, преимущественно фиброгенного действия,

п - пары и/или газы,

а - аэрозоль,

п+а - смесь паров и аэрозоля,

+ - соединения, при работе с которыми требуется специальная защита кожи и глаз; символ проставлен вслед за наименованием вещества,

++ - вещества, при работе с которыми должен быть исключен контакт с органами дыхания и кожей при обязательном контроле воздуха рабочей зоны утвержденным методом на уровне чувствительности не менее 0,001 мг/м3. Для таких веещств значения ПДК не приводятся, а указывается только класс опасности и агрегатное состояние в воздухе.

Для удобства пользования Нормативами приведен указатель наиболее распространенных технических, торговых и фирменных названий веществ и их синонимов (приложение 1); указатель формул веществ (приложение 2) и номеров CAS (приложение 3).

# Указатель основных синонимов, технических, торговых и фирменных названий веществ

| Синонимы, технические, торговые и фирменные названия | Порядковый номер вещества в дополнении N 2 |
| --- | --- |
| Аммиачно-калиевая селитра | 1 |
| Ацетобутират целлюлозы | 4 |
| 2-Бензил-4-хлорфенол | 6 |
| 2-Гидроксибифенил | 5 |
| Горчичное масло | 2 |
| Дезигрин | 6 |
| Двуокись углерода | 7 |
| Ловастатин | 4 |
| 2-Пропенилизотиоцианат | 2 |
| Репеллент IR3535 | 7 |
| Силилхромат | 3 |
| Углекислый газ | 7 |
| Удобрение КАН | 2 |
| Феназид | 3 |
| Хладон 227 са | 5 |